Заказчик: Исполнительный комитет Тимершикского сельского поселения

Сабинского муниципального района Республики Татарстан

Генеральный план Тимершикского сельского поселения Сабинского

муниципального района РТ

Том 5

Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме

Пояснительная записка

Охрана окружающей среды

Казань, 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью

«Проектная артель Анжелики Мелентьевой»

Заказчик: Исполнительный комитет Тимершикского сельского поселения

Сабинского муниципального района Республики Татарстан

Генеральный план Тимершикского сельского поселения Сабинского

муниципального района РТ

Том 5

Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме

Пояснительная записка

Охрана окружающей среды

Директор                                                                                        А.В. Мелентьева

Казань, 2020 г.

Состав проекта

Проект Генерального плана Тимершикского сельского поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан разработан в составе:

Утверждаемая часть генерального плана

Текстовые материалы:

| № тома | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Положение о территориальном планировании |
|  | Приложение: Сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав поселения |

Графические материалы:

| № тома | № листа | Наименование | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения | 1:10 000 |
|  | 2 | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения | 1:10 000 |
|  | 3 | Карта функциональных зон поселения | 1:10 000 |

Материалы по обоснованию генерального плана

Текстовые материалы:

| № тома | Наименование |
| --- | --- |
| 3 | Пояснительная записка |
|  | Пояснительная записка. Охрана окружающей среды |

Графические материалы:

| № тома | № листа | Наименование | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1 | Карта современного использования территории (опорный план), М 1:10 000 | 1:10 000 |
|  | 2 | Карта зон с особыми условиями использования территории (существующее положение), М 1:10 000 | 1:10 000 |
|  | 3 | Карта зон с особыми условиями использования территории (проектное предложение), М 1:10 000 | 1:10 000 |
|  | 4 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, М 1:10 000 | 1:10 000 |

СОДЕРЖАНИЕ

1. Природные условия и ресурсы	5

1.1. Рельеф и геоморфология	5

1.2. Геологическое строение	5

1.3. Тектоника и сейсмичность	6

1.4. Полезные ископаемые	6

1.5. Гидрогеологические условия	7

1.6. Поверхностные воды	9

1.7. Климатическая характеристика	10

1.8. Инженерно-геологическая оценка территории	13

1.9. Ландшафты, почвенный покров, растительность, животный мир	13

2. Оценка состояния окружающей среды	16

2.1. Состояние атмосферного воздуха	16

2.2. Состояние водных ресурсов	17

2.3. Состояние почвенного покрова и земельных ресурсов	18

2.4. Отходы производства и потребления	19

2.5. Физические факторы воздействия	20

2.6. Состояние зеленых насаждений	21

3. Зоны с особыми условиями использования территории	23

3.1. Санитарно-защитные зоны	23

3.2. Зоны минимально-допустимых расстояний и охранные зоны трубопроводного транспорта	27

3.3. Охранные зоны линий электропередачи	29

3.4. Водоохранные зоны	29

3.5. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	32

3.6. Леса	35

3.7. Зоны природных ограничений	35

3.8. Приаэродромные территории	36

3.9. Месторождения полезных ископаемых	36

4. Мероприятия по оптимизации экологической ситуации	38

4.1. Мероприятия по оптимизации размещения объектов и организации зон с особыми условиями использования территории…………………………………………………………………………………………………………………………..	39

4.2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха………………………………………………………………………..	41

4.3. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод……………………………………………………………	42

4.4. Мероприятия по охране земельного фонда и инженерной защите территории………………………………..	44

4.5. Мероприятия по развитию системы обращения с отходами……………………………………………………….	45

4.6. Мероприятия по защите от физических факторов……………………………………………………………………	46

4.7. Формирование системы природно-экологического каркаса………………………………………………………….	46

4.8. Мероприятия по защите животного мира………………………………………………………………………………	47

4.9. Обеспечение медико-экологического благополучия населения……………………………………………………….	48

4.10.Организация зон с особыми условиями использования территории (проектное предложение)…………….	48

Приложение………………………………………………………………………………………………………………………….	51

1. Природные условия и ресурсы

### 1.1. Рельеф и геоморфология

В соответствии с геоморфологическим районированием Республики Татарстан территория Тимершикского сельского поселения входит в состав Западного Предкамского геоморфологического района, рельеф которого представляет собой возвышенную холмистую равнину, расчлененную речными долинами на широкие и пологие гряды, которые, в свою очередь, расчленяются балками и мелкими долинами небольших рек на более мелкие второстепенные гряды и пологие холмы (Атлас земель Республики Татарстан, 2005).

В геоморфологическом отношении территория сельского поселения расположена в долине р. Малая Меша, которая характеризуется в верхнем течении средними уклонами рельефа местности, вследствие чего территория сельского поселения местами подвержена эрозионным процессам.

Абсолютные высоты рассматриваемой территории колеблются в пределах 87-199,5 м. Наибольшие высоты отмечаются в северной части сельского поселения, минимальные отметки приурочены к урезу воды р. Малая Меша в южной части поселения. Территория имеет общий уклон с севера на юг.

### 1.2. Геологическое строение

В геологическом строении территории Тимершикского сельского поселения на глубину, влияющую как на условия проектирования и строительства, так и эксплуатацию инженерных сооружений, принимают участие пермские и четвертичные отложения.

Пермская система (Р) представлена среднепермским (биармийским) отделом (Р2), включающим казанский (Р2kz) и уржумский ярусы (Р2ur).

Казанский ярус (Р2kz). Отложения яруса распространены повсеместно. По условиям осадконакопления казанский ярус подразделяется на нижний (Р2kz1) и верхний (Р2kz2) подъярусы, где нижний представлен, преимущественно, глинами, а верхний – известняками и песчаниками.

В качестве почвообразующих пород определяющего значения отложения казанского яруса не имеют вследствие глубокого залегания от древней поверхности.

Уржумский ярус (Р2ur). Уржумские отложения широко распространены, отсутствуют лишь в долинах рек, слагая водоразделы и приводоразделы реки Меша и ее притоков. Уржумские отложения залегают на казанских породах трансгрессивно, с размывом. В основании яруса часто наблюдается прослой грубообломочных песчаников и конгломератов, брекчий, состоящих из полуокатанных обломков, сцементированных глинисто-карбонатным гипсовым цементом. Мощность отложений достигает 30-35 м.

Четвертичные образования включают элювиальные, элювиально-делювиальные, аллювиальные генетические типы.

Элювиальные и элювиально-делювиальные образования распространены в виде чехла на водоразделах и приводораздельных склонах, а также образуют шлейфы в основании склонов долин рек. Состав образований не выдержан в латеральном направлении, поскольку они сформированы за счет подстилающих пород. Отложения представлены глинами и известковыми суглинками. Мощность образований на водоразделах и приводораздельных частях склона составляет первые метры, тогда как в пределах шлейфа – 5-20 м.

Аллювиальные отложения слагают низкую пойму реки М. Меша и ее притоков. Аллювий залегает на пермских отложениях и подразделяется на русловую и пойменную фации и реже - фации размыва. Русловые фации представлены песками разнозернистыми с включением гравия и гальки. Пойменные фации состоят из суглинков, супесей и мелкозернистых песков. В долинах ручьев пойменный аллювий представлен глинистым материалом с включением слабоокатанных обломков пермских пород. Мощность осадков составляет 5-20 м.

### 1.3. Тектоника и сейсмичность

Территория Тимершикского сельского поселения, как и вся территория Сабинского муниципального района, расположена в центральной части Волго-Уральской антеклизы Восточно–Европейской платформы и приходится на центральную часть Северо–Татарского свода. По территории Тимершикского сельского поселения проходит Ульяновско-Ижевско-Пермский глубинный разлом, а также Казанский региональный разлом. Район расположен в Казанской и Прикамской сейсмогенных зонах.

В глубинном строении земной коры участвуют породы двух структурных этажей: нижнего – кристаллического фундамента и верхнего – осадочного чехла.

Разработанные карты сейсмического районирования территории Восточно-Европейской платформы (масштаб 1: 2500000) и территории Республики Татарстан (1: 500000) утверждены в качестве нормативных документов.

Указанный комплект карт позволяет оценивать на трех уровнях степень сейсмической опасности, предусматривает осуществление антисейсмических мероприятий при строительстве объектов и отражает 10 % (карта А), 5 % (карта В), 1 % (карта С) вероятность возможного превышения в течение 50 лет указанных на картах значений сейсмической интенсивности.

Согласно СП 116.13330.201 «Строительство в сейсмических районах», действующего в настоящее время, для средних грунтовых условий территория Тимершикского сельского поселения Сабинского муниципального района относится к 6-балльной зоне сейсмичности (карта В), следовательно, строительство может вестись без учета повышенных требований к качеству строительных работ.

### 1.4. Полезные ископаемые

На территории Тимершикского сельского поселения расположено Куюкское месторождение известняков. Недропользователь на месторождении – ООО «Таш».  По лицензии № ТАТ САБ 01261 ТР на геологическое изучение, разведку и добычу известняка сроком до 01.09.2037 г. ООО «Таш» выработан карьер известняка площадью 12,1 га, и сейчас на нем ведутся работы по рекультивации. Согласно лицензии № ТАТ САБ 01758 ТР сроком до 01.07.2032 г. на геологическое изучение, разведку и добычу известняка ООО «Таш» планирует разработку нового карьера известняка на участке недр «Северо-Куюкское» площадью 14,7 га.

Балансовые запасы известняков участка недр «Северо-Куюкское» утверждены РКЗ при МЭПР РТ протоколом № 533 от 01.08.2018 г. в объеме 438,1 тыс. м3.

К востоку от с. Тимершик на расстоянии 1,6 км расположено Тимершикское месторождение строительных камней. Запасы составляют 1339 тыс. м3. Месторождение не намечено к освоению, относится к нераспределенному фонду недр.

На территории сельского поселения имеются месторождения торфа:

- Мингер II в 580 м к юго-западу от с. Мингер, месторождение зазоленное, учтено к балансу;

- Арема в 960 м к юго-западу от с. Мингер, месторождение резервное разведано, запасы составляют 206 тыс. м3;

- Тимершик в 605 м к юго-западу от с. Тимершик, месторождение высокозольное, запасы составляют 24 тыс. м3, учтено к балансу;

- Тумгаклык у северной границы д. Куюк, месторождение выработанное.

В 550 м к северо-востоку от д. Куюк имеется карьер щебня, данные по которому отсутствуют.

Следует заметить, что территория Тимершикского сельского поселения располагается в пределах Кукморского участка недр № 3 и Ковалинского участка № 1, относящихся к разведочной зоне углеводородного сырья, предназначенной для геологического изучения недр с последующей эксплуатацией выявленных месторождений. Недропользователем разведочной зоны является ПАО «Татнефть» (номер лицензии ТАТ 11977 НП МПР РФ).

### 1.5. Гидрогеологические условия

В соответствии с гидрогеологическим районированием для Государственного водного кадастра территория Тимершикского сельского поселения расположена в юго-западной части Камско-Вятского артезианского бассейна, выделенного в качестве структуры второго порядка в пределах Восточно-Русского сложного артезианского бассейна.

С учётом особенностей геологического строения, литолого-фациального состава пород осадочной толщи в геологическом разрезе описываемой территории выделяются гидрогеологические водоносные комплексы и горизонты:

  - водоносный четвертичный аллювиальный горизонт (aQ);

  - водопроницаемый локально-водоносный уржумский карбонатно-терригенный комплекс (P2ur);

  - водоносный верхнеказанский терригенно-карбонатный комплекс (P2kz2).

Водоносный четвертичный аллювиальный комплекс (aQ)

Комплекс приурочен к аллювиальным отложениям поймы и пойменных террас реки Меша и ее притоков. Водовмещающими породами являются пески разнозернистые с включениями гравия и гальки. Данный горизонт залегает первым от поверхности и является безнапорным. Водовмещающие породы характеризуются резкой фациальной изменчивостью. В отложениях горизонта наблюдается смена вверх по разрезу крупнозернистых песков русловой фации на суглинки пойменного старичного аллювия. Мощность водовмещающих пород составляет 1-5 м. В соответствии с геологическим строением территории водоносный горизонт залегает на обводненных породах уржумского и казанского возрастов.

Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, а также в результате подтока подземных вод из нижезалегающих водоносных комплексов. Дренаж подземных вод осуществляется непосредственно в речные долины. Режим подземных вод характеризуется сезонными колебаниями уровня, амплитуда колебаний не превышает первые метры. Состав водоносного горизонта изменяется от сульфатно-гидрокарбонатных магниево-кальциевых с минерализацией 0,2-0,5 г/л до гидрокарбонатно-сульфатных магниево-кальциевых с минерализацией 1,0 г/л и выше. Статический уровень подземных вод устанавливается на глубине от 0,0 до 5,0 м, на абсолютных отметках 130-170 м. Коэффициенты фильтрации не превышают 10-12 м/сутки. Удельный дебит скважин изменяется от 0,04 до 0,5 л/c.

Учитывая грунтовый характер подземных вод данного горизонта и малую мощность зоны аэрации, водоносный четвертичный аллювиальный горизонт является слабозащищенным. Подземные воды горизонта используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения индивидуальных хозяйств.

Водопроницаемый локально-водоносный уржумский карбонатно-терригенный комплекс (P2ur)

Комплекс приурочен к отложениям уржумского яруса и получил широкое развитие на рассматриваемой территории. Водовмещающими породами являются слабосцементированные песчаники и трещиноватые известняки, которые залегают на различных гипсометрических отметках и разделены водоупорными горизонтами. Мощность водосодержащих прослоев составляет 0,5-7,0 м. Статические уровни для различных водоносных горизонтов устанавливаются на глубинах 5-25 м (абсолютная отметка 140-170 м), понижаясь к местным дренам. Разрывы в уровнях увеличиваются в сторону водораздела от первых метров в речных долинах до 15-20 м на водоразделах. Воды комплекса напорные и субнапорные в пределах нижних частей склонов речных долин, где происходит разгрузка подземных вод комплекса.

Питание уржумского комплекса осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. На локальных участках речных долин питание осуществляется также за счет разгрузки нижезалегающих водоносных горизонтов. Разгрузка вод осуществляется путем родникового стока в нижних частях склонов долины реки Меша, а также за счет нисходящего перетока в нижезалегающие водоносные горизонты. В пределах рассматриваемой территории родники приурочены к водоносному горизонту, который сформировался в толще трещиноватых известняков и мергелей. Дебит родников составляет 0,5-6,0 л/с. Химический состав изменяется от гидрокарбонатного магниево-кальциевого с минерализацией от 0,4-0,5 г/л и жесткостью до 7 мг-экв./л до гидрокарбонатно-нитратного магниево-кальциевого с содержанием нитратов 75,0-106,5 мг/л. Значительные содержания нитратов в подземных водах уржумского водоносного комплекса связаны с антропогенным загрязнением.

Воды комплекса используются местным населением для децентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Водоносный верхнеказанский терригенно-карбонатный комплекс (P2kz2)

Комплекс на рассматриваемой территории повсеместно распространен и перекрыт отложениями уржумского яруса, а в пределах днища речных долин - породами четвертичного периода. Водовмещающие отложения комплекса представлены трещиноватыми мергелями, известняками и песчаниками, которые залегают послойно на различных гипсометрических уровнях. В подошве комплекса залегают прослои водоупорных глин приказанской толщи мощностью 6-8 м.

Статические уровни подземных вод комплекса установились на абсолютных отметках 117-136 м, понижаясь в сторону долин рек. Воды комплекса являются напорными.

Питание данного водоносного комплекса осуществляется за счет перетока вод из вышезалегающего уржумского водоносного комплекса, а также за счет инфильтрации атмосферных осадков по склонам долин и водоразделов, где отложения комплекса выходят на дневную поверхность. Разгрузка подземных вод происходит в долины рек и ручьев в выше залегающие водоносные комплексы, а также за счет перетока в нижнезалегающие водоносные комплексы. Водообильность комплекса изменчива и определяется степенью трещиноватости горных пород.

Удельные дебиты скважин изменяются от 0,05 до 5,0 л/с. Химический состав подземных вод сульфатно-гидрокарбонатный и гидрокарбонатно-сульфатный с минерализацией 0,5-1,7 г/л и жесткостью от 6,0 до 23,0 мг-экв./л.

Водоносный комплекс используется как источник хозяйственно-питьевого и технического централизованного водоснабжения.

### 1.6. Поверхностные воды

Поверхностные водные объекты на территории Тимершикского сельского поселения Сабинского муниципального района представлены р. Малая Меша, ее притоком Меша, ручьями и прудами.

Малая Меша – правый приток р. Большая Меша, протекает вдоль юго-западной границы сельского поселения. Длина реки составляет 48 км, площадь водосборного бассейна - 732 км².

На рассматриваемой территории в Малую Мешу впадает один из ее левых притоков – Меша, которая протекает с северо-востока на юго-запад по центральной части сельского поселения. Длина реки составляет 31 км, площадь водосборного бассейна - 278 км². Длины притоков Меши, впадающих в нее на территории сельского поселения, не превышают 3-4 км.

Для рек характерно высокое весеннее половодье, продолжительность которого составляет 26 – 28 дней. За этот период приходит более 60 % объема их годового стока. Летом и осенью после ливневых или моросящих дождей проходят невысокие паводки. К концу осени устанавливается устойчивый низкий уровень воды – осенне-зимняя межень. Во второй декаде ноября устанавливается ледостав, продолжительность которого составляет в среднем 130 – 155 дней.

По источникам питания реки относятся к водотокам с преимущественно снеговым питанием и наибольшим стоком в весеннее время за счет массового поступления талых вод (Атлас земель Республики Татарстан, 2005).

Для обеспечения населения водными ресурсами и в противопожарных целях на безымянных ручьях вблизи н.п. Кзыл-Меша, Тимершик и Мингер сооружены небольшие пруды. Имеются пруды-копани и на землях частной собственности.

### 1.7. Климатическая характеристика

Климатическая характеристика территории составлена по материалам ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» на основе многолетних наблюдений на АМС Богатые Сабы.

Согласно карте районирования Республики Татарстан по климатическим условиям рассматриваемая территория расположена в климатическом подрайоне IВ, характеризующемся умеренно-континентальным климатом с холодной зимой, теплым летом и достаточным количеством осадков.

Среднемноголетняя годовая температура воздуха составляет 3,9˚С (таблица 1.7.1). Самым теплым месяцем является июль, средняя температура его равна +19,8˚С. Январь – наиболее холодный месяц со средней температурой –11,5˚С. Период с положительными средними месячными температурами длится с апреля по октябрь (семь месяцев); период с отрицательными среднемесячными температурами – с ноября по март (пять месяцев).

Таблица 1.7.1

Средняя месячная и годовая температура воздуха, оС

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -11,5 | -11,4 | -4,7 | 4,9 | 13,0 | 17,9 | 19,8 | 17,1 | 11,2 | 4,1 | -4,1 | -9,7 | 3,9 |

Число часов солнечного сияния в среднем за год равно 2017. Продолжительность вегетационного периода составляет 172 дня.

Снежный покров полностью сходит 14-15 апреля, а к 3-5 мая просыхает почва. В апреле и мае быстро нарастают температуры, если средняя температура апреля составляет +4,5ºС, то средняя температура мая +12,5 ºС. Во второй половине мая заканчиваются заморозки в воздухе, но иногда они длятся до 29–30 мая, а заморозки на почве - до 10-14 июня. Весной уменьшается скорость ветра, возрастает абсолютная влажность воздуха, постепенно увеличивается количество осадков. На весенний период приходится наименьшее количество дней с осадками (6-7 дней за месяц) (таблица 6.6.3).

Максимум количества выпавших осадков приходится на летние месяцы. За июнь-июль выпадает в среднем 132,9 мм осадков (таблица 1.7.2). За год же выпадает 532,4 мм осадков.

Осенью устанавливается циклоническая погода, усиливается западный перенос. Вторгающийся арктический воздух вызывает заморозки. На почве первые заморозки наблюдаются в первой декаде сентября, а с 15-20 сентября все чаще повторяются заморозки в воздухе. Абсолютная влажность постепенно падает, а относительная влажность увеличивается в октябре до 80%. Возрастает облачность, средняя температура октября снижается до 3,2ºС.

В конце октября впадает первый снег, а с 15-17 ноября формируется устойчивый снежный покров. За холодное время года выпадает 122 мм осадков. Лежит снег 140-155 дней. Почва за зиму промерзает в среднем на 90 см. Высота снежного покрова изменяется от 35 до 45 см, плотность снега во второй декаде марта составляет 0,30, а запасы воды в снеге - около 120 мм.

Таблица 1.7.2

Среднемесячное и годовое количество осадков, мм

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38,0 | 27,6 | 30,9 | 30,6 | 36,2 | 61,9 | 66,9 | 54,0 | 49,4 | 49,2 | 43,4 | 44,3 | 532,4 |

Количество осадков на территории достаточно для эффективного снижения загрязнения воздуха. Наиболее существенное очищающее влияние они оказывают в теплый период года. Однако неравномерность выпадения осадков, часто в виде ливней, снижает их значение как фактора очищения атмосферы. Сведения о числе дней с осадками, превышающими 1 мм, приведены в таблице 1.7.3.

Таблица 1.7.3

Число дней с осадками ( 1,0 мм

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 8 | 6 | 6 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 103 |

Сезонные изменения барико-циркуляционных процессов вызывают изменения ветрового режима. В течение года на территории преобладают ветры западного и юго-западного направлений. Данные о повторяемости направлений ветра и штилей в течение года представлены в таблице 1.7.4 на рисунке 1.7.1.

Таблица 1.7.4

Повторяемость направлений ветра и штилей (м/с)

| Месяц | Направления ветра, % |
| --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | штиль |
| I | 6 | 8 | 9 | 9 | 22 | 23 | 14 | 9 | 3 |
| II | 7 | 8 | 11 | 10 | 19 | 23 | 14 | 8 | 4 |
| III | 7 | 8 | 10 | 9 | 19 | 24 | 14 | 9 | 4 |
| IV | 10 | 11 | 13 | 8 | 14 | 20 | 13 | 11 | 2 |
| V | 15 | 13 | 10 | 5 | 11 | 19 | 14 | 13 | 3 |
| VI | 14 | 14 | 12 | 7 | 10 | 16 | 14 | 13 | 3 |
| VII | 16 | 16 | 13 | 7 | 8 | 14 | 12 | 14 | 4 |
| VIII | 15 | 16 | 11 | 6 | 9 | 15 | 14 | 14 | 3 |
| IX | 11 | 10 | 11 | 8 | 11 | 19 | 17 | 13 | 3 |
| X | 10 | 8 | 5 | 6 | 14 | 24 | 19 | 14 | 3 |
| XI | 7 | 7 | 8 | 7 | 18 | 24 | 17 | 12 | 2 |
| XII | 6 | 6 | 9 | 8 | 20 | 25 | 17 | 9 | 4 |
| год | 10 | 10 | 10 | 7 | 15 | 21 | 15 | 12 | 3 |

Рис. 1.7.1 Повторяемость ветров по направлениям (%)

Опасными скоростями ветра, способствующими образованию наиболее высоких концентраций и наибольшего по площади ареала загрязнения вредными веществами, являются штили и слабые скорости ветра. Годовая повторяемость штилей составляет 2 %.

Сведения о скорости ветра за год представлены в таблице 1.7.5. Среднемесячный максимум скорости ветра приходится на январь (3,5 м/с), минимум – на июль (2,3 м/с).

Таблица 1.7.5

Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/с)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,5 | 3,0 | 2,8 | 2,9 | 3,1 | 2,6 | 2,3 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 2,85 |

Значения повторяемости различных градаций скорости ветра за год представлены в таблице 1.7.6.

Таблица 1.7.6

Повторяемость различных градаций скорости ветра за год, %

| 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-20 | 21-24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24,0 | 42,0 | 21,6 | 8,2 | 2,8 | 0,9 | 0,4 | 0,1 | - | - | - |

Количество туманов составляет в среднем 16 дней с туманом в год (таблица 1.7.7)

Таблица 1.7.7

Число дней с туманами

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 16 |

### 1.8. Инженерно-геологическая оценка территории

При проектировании особенно внимательно следует подходить к оценке физико-геологических и инженерно-геологических процессов и явлений, возникающих под влиянием природных и техногенных факторов и оказывающих негативное воздействие на строительные объекты и жизнедеятельность людей.

По инженерно-геологическим условиям большая часть территории Тимершикского сельского поселения Сабинского муниципального района является условно неблагоприятной для строительства. К таким участкам относятся территории, подверженные эрозионным процессам.

Из современных физико-геологических процессов в поселении следует отметить эрозионные процессы и подтопление.

Эрозионные процессы. Процессом, наносящим большой ущерб сельскому хозяйству, является почвенная эрозия – смыв плодородного слоя почвы с поверхности. Эрозии подвержены распаханные склоны рек. Главная причина ее возникновения заключается в нарушении организации агроландшафта – неправильном соотношении площадей пашни, лугов и лесных угодий.

Конечная стадия эрозионной деградации – оврагообразование – развито повсеместно в долинах реки Малая Меша и ее притоков.

В настоящее время большинство оврагов задерновано и активно развивающихся оврагов в сельском поселении нет.

Подтопление. Процессам подтопления подвержены днища и нижние части склонов долин рек, которые дренируют территорию Тимершикского сельского поселения. Здесь подземные воды относятся к водоносному четвертичному аллювиальному комплексу, которые испытывают существенные сезонные и многолетние колебания, на территориях, где глубина залегания уровня подземных вод не превышает 10-15 м.

Следует отметить, что согласно Перечню населенных пунктов Республики Татарстан, попадающих в зоны возможного затопления (подтопления) в паводковый период, утвержденному распоряжением Кабинета Министров РТ №301-р от 16.02.2019 г., ни один из населенных пунктов поселения не попадает в зоны возможного затопления (подтопления).

### 1.9. Ландшафты, почвенный покров, растительность, животный мир

Ландшафты

Территория Тимершикского сельского поселения расположена в пределах бореальной северной семигумидной ландшафтной зоны, южнотаежной ландшафтной подзоны, Кукморского возвышенного ландшафтного района с Приуральскими широколиственно-пихтово-еловыми неморальнотравяными (с преобладанием дубово-липовых) и сосновыми лесами (доминируют культуры сосны) на светло-серых лесных и дерново-подзолистых почвах. Доминирующими типами природно-территориального комплекса являются склоновые и долинные типы местности, сформированные на делювиально-солифлюкционных и частично элювиально-делювиальных отложениях (Ландшафты РТ…, 2007).

Ниже представлены основные с точки зрения ландшафтной дифференциации количественные показатели рассматриваемого ландшафтного района в границе Тимершикского сельского поселения (таблица 1.9.1).

Таблица 1.9.1

Количественные показатели Кукморского ландшафтного района

| Кол-во бассейнов | Средняя абс. высота, м | Сумма биол. активных температур, С( | Гидротермический коэффициент | Максимальная высота снежного покрова, см | Первичная продуктивность природных экосистем, т/га год | Радиационный индекс сухости | Годовая суммарная радиация, мДж/м2 | Годовая сумма осадков, мм | Густота оврагов, км/км2 | Залесенность, км2 | Средний уклон, мин. | Содержание гумуса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 160 | 2182 | 1,8 | 36 | 8,5 | 1,0 | 3812 | 589 | 0,533 | 8,0 | 93 | 2,4 |

Необходимо отметить, что процессы урбанизации любой территории сопряжены с нарушением составляющих природный ландшафт компонентов. Изменение связей на рассматриваемой территории привело к появлению нового комплекса - антропогенного ландшафта, преобразованного хозяйственной деятельностью человека. По функциональной принадлежности на рассматриваемой территории выделяются промышленно-селитебный, сельскохозяйственный и рекреационный типы ландшафта.

Промышленно-селитебный функциональный тип ландшафта включает территории населенных пунктов, производственных и коммунальных предприятий.

Сельскохозяйственный тип ландшафта включает земли, занятые сельскохозяйственными территориями (пашнями, пастбищами).

Рекреационный тип ландшафта представлен озелененными территориями и участками, прилегающими к водным объектам.

Почвенный покров

В соответствии с природно-сельскохозяйственным районированием территория Тимершикского сельского поселения расположена в пределах равнинно-увалистого, суглинистого, серо-лесного округа Предуральской провинции лесостепной зоны.

Территорию Тимершикского сельского поселения занимают серые почвы, большую часть – светло-серые. Почвы приурочены к холмообразным возвышенностям, плато и к пологим приводораздельным склонам. Сформировались светло-серые почвы на четвертичных лессовидных, делювиальных суглинках и элювиальных песках, глинах и суглинках.

Гумусовый горизонт маломощный — 15-20 см, светло-серого цвета, как и гумусово-элювиальный, отличающийся сланцеватой или плитчатой структурой; иллювиальный горизонт хорошо выражен, очень плотного сложения, ореховатой структуры. Содержание гумуса варьирует от 1,5-3 % до 5 %, в его составе преобладают фульвокислоты, что обусловливает кислую реакцию почв данного подтипа. В целом, по морфологическим признакам и свойствам близки к дерново-подзолистым почвам.

По механическому составу свыше 73 % почв являются тяжелосуглинистыми и без достаточного внесения органических удобрений они склонны к заплыванию, образованию почвенной корки, что снижает урожайность сельскохозяйственных культур.

Растительный покров

По геоботаническому зонированию территории Республики Татарстан   поселение расположено в зоне смешанных (подтаежных) лесов – это леса еловые, сосново-еловые с примесью пихты и лиственницы, в сочетании с дубовыми и липово-дубовыми, с примесью клена и вяза, кустарничково-травяные и злаково-разнотравные.

Лесные участки сохранились в понижениях рельефа в виде небольших участков. Наиболее крупные лесные массивы отмечаются в западной части поселения. Это леса Сабабашского участкового лесничества.

Леса смешанные, состоят из ели, пихты, дуба, клена, вяза, липы, березы и осины (Географическая характеристика…, 1972).

Луговая растительность представлена следующими сочетаниями: типчаковые степноразнотравные луга, луга типчаково-мятликовые с костром береговым, узколистномятликовые разнотравные и полевице-мятликовые разнотравные луга.

Животный мир

На территории Тимершикского сельского поселения встречаются такие представители фауны, как заяц-беляк, заяц-русак, куница, барсук, американская норка, крот, кабан, белка, тетерев, рябчик, серая куропатка, бобр. Много различных грызунов: лесная мышь, реже полевки, хомяк. Широко представлены также виды орнитофауны (обыкновенная чечевица, камышовая овсянка, грач, болотная камышевка, чибис, зяблик и др.).

В силу сельскохозяйственной освоенности территории, в состав фауны входят и синантропные виды: черный стриж, грач, домовой воробей, сорока, галка, серая ворона, сизый голубь, полевка рыжая и др., а также одомашненные виды - кошки, собаки.

Герпетобий включает, в основном, насекомых, паукообразных, кивсяков, моллюсков.

В составе планктона рек присутствуют коловратки, ветвистоусые и веслоногие ракообразные.

# 2. Оценка состояния окружающей среды

### 2.1. Состояние атмосферного воздуха

Атмосферный воздух является одним из основных жизненно важных элементов окружающей среды. Попадающие в него примеси переносятся, рассеиваются, вымываются. В конечном счете, почва, растительность, поверхностные и подземные воды получают многое из того, что попадает в воздушную среду. Загрязнение же атмосферы происходит в результате выбросов различных веществ в процессе хозяйственной деятельности.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха сельского поселения являются добыча полезных ископаемых, животноводческие фермы и автомобильный транспорт.

На территории сельского поселения расположен карьер известняка на участке недр «Северо-Куюкское» и производственная база по производству щебня ООО «Таш». Разработка карьера осуществляется открытым путем. Основные выбросы в воздушный бассейн осуществляются в виде пыли неорганической, оксида азота, оксида углерода, керосина, сажи, ангидрида сернистого при запуске двигателей и движении автотранспорта, эксплуатации дробильных установок, разгрузке и погрузке пород.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 карьеры карбонатных пород относятся к объектам III класса опасности с размером ориентировочной санитарно-защитной зоны 300 м. В связи с достаточной отдаленностью от жилых территорий вышеназванные объекты непосредственного негативного воздействия на условия проживании населения не оказывают.

Животноводческие фермы расположены вблизи населенных пунктов Тимершик, Мингер, Куюк, Кзыл-Меша. Основной проблемой, связанной с животноводческими предприятиями, является образование и накопление навоза и навозной жижи. При разложении органических азотистых соединений образуется аммиак, при гниении органических белковых веществ, содержащих серу, выделяется сероводород. Ферментативные процессы брожения сопровождаются образованием альдегидов, спиртов, сложных эфиров, жирных кислот. Неприятные запахи обусловлены гниением белковых веществ и такими соединениями, как пептоны. Кроме того, предприятия животноводства являются источником загрязнения атмосферного воздуха микроорганизмами (Мироненко, Никитин, 1980). В 300-метровых санитарно-защитных зонах оказываются жилые территории вышеназванных населенных пунктов.

Воздействие на состояние атмосферного воздуха оказывает автотранспорт, объекты обслуживанию сельскохозяйственной техники (машинно-тракторные парки, расположенные вблизи населенных пунктов Тимершик, Мингер, Куюк, Кзыл-Меша), автомобильные дороги.

Так, по территории сельского поселения проходят автомобильные дороги «Обход пгт.Богатые Сабы с западной стороны»,  «Казань-Шемордан», «Богатые Сабы-Тимершик-Верхний Симет-Алан», «Казань-Шемордан»-Куюк», «Тимершик-Большой Шинар», «Тимершик - Кзыл-Меша» и др.

Приоритетными загрязняющими веществами, поступающими в атмосферу от передвижных источников, являются: 1,3-бутадиен, формальдегид, бензол, обладающие канцерогенным действием, а также акролеин и диоксид азота. В 300-метровых ориентировочных санитарно-защитных зонах машинотракторных парков расположены жилые территории населенных пунктов Тимершик, Мингер, Куюк, Кзыл-Меша. В зоне воздействия автомобильных дорог оказываются жилые территории с. Тимершик, д. Куюк.

Потенциальным источником загрязнения атмосферного воздуха является магистральные газопроводы-отводы, проходящий по территории сельского поселения. При эксплуатации газопроводов выбросы природного газа в атмосферу отсутствуют, однако при авариях возможна утечка загрязняющих веществ в воздушный бассейн.

### 2.2. Состояние водных ресурсов

На территории Тимершикского сельского поселения хозяйственно-питьевое водоснабжение населенных пунктов осуществляется на базе подземных вод.

В хозяйственно-питьевых целях эксплуатируются каптированные родники и водозаборные скважины в с.Тимершик, с.Мингер, с.Кзыл-Меша, д.Сабай на основании лицензий на пользование недрами.

Обеспеченность водопроводными сетями в населенных пунктах сельского поселения составляет 99,8-100 %.

Мерой защиты подземных вод является установление зон санитарной охраны источников водоснабжения в составе трех поясов.

Расчеты зон санитарной охраны скважин с. Тимершик, с.Мингер, с.Кзыл-Меша и д.Сабай представлены в разделе 3.5. «Зоны санитарной охраны». В первом поясе источников водоснабжения расположены неканализованные жилые участки населенных пунктов.

Поверхностные воды на территории сельского поселения используются только для производственного водоснабжения, хозяйственно-бытовых нужд, сельскохозяйственного водоснабжения.

Состояние поверхностных вод

Качество воды в водных объектах формируется под влиянием загрязнений, поступающих с атмосферными осадками, неочищенными сточными водами предприятий, поверхностным стоком с территории населенных пунктов, сельхозугодий, а также эрозии почв.

Основными загрязнителями рек в пределах сельского поселения являются объекты сельскохозяйственного производства и сточные воды, образующиеся от населения.

К загрязнению рек приводит и несоблюдение сельскохозяйственными предприятиями противоэрозионных агротехнических мероприятий по обработке почв, распашка земель, прилегающих к водным объектам, внесение минеральных удобрений и пестицидов в неоправданно высоких дозах. При дождевых паводках и весеннем половодье происходит смыв почвы, навозной массы, горюче-смазочных материалов, нефтепродуктов, что ухудшает санитарную обстановку рек.

В загрязнении поверхностных и подземных вод большую роль играют сточные воды, образующиеся от населения. На сегодняшний день населенные пункты сельского поселения не канализованы.

Несмотря на установление водоохранных и прибрежных защитных полос для р.Малая Меша и р.Меша в соответствии с Приказом Министерства экологии и природных ресурсов РТ № 271-п от 17 апреля 2014 г.,  одной из проблем в области охраны поверхностных вод в сельском поселении является несоблюдение режимов водоохранных зон, в которых размещены неканализованная жилая застройка населенных пунктов, объекты АПК.

### 2.3. Состояние почвенного покрова и земельных ресурсов

Почва – один из основных компонентов, оказывающих влияние на условия существования населения. Состояние почвенного покрова определяется сочетанием естественных процессов и антропогенным влиянием на почву.

Специфика территории Тимершикского сельского поселения находит свое отражение в структуре распределения земельного фонда, основная часть которого относится к землям категории «сельскохозяйственного назначения». Так, на экологическое состояние почв, в первую очередь, оказывает влияние использование ядохимикатов и минеральных удобрений, а это сказывается на качестве и экологичности производимой сельскохозяйственной продукции.

Среди проблем деградации почвы на первом месте стоит эрозия, главная причина которой заключается в нарушении организации агроландшафта, а именно – в неправильном соотношении площадей пашни, лугов и лесных угодий. В настоящее время актуальной является проблема борьбы с ветровой и водной эрозией почв, разрушением берегов средних и мелких водотоков, ростом оврагов.

Важное значение имеет содержание в почве тяжелых металлов и их солей, источниками которых могут быть выбросы от автотранспорта. Техногенную нагрузку испытывает почвенный покров вблизи автомобильных дорог.

При работе двигателей автотранспорта образуются «условно твердые» выбросы, состоящие из аэрозольных и пылевидных частиц. В наибольшем количестве образуются выбросы соединений свинца и сажи. Считается, что около 20% общего количества свинца разносится с газами в виде аэрозолей, 80 % выпадает в виде твердых частиц и водорастворимых соединений на поверхности прилегающих к дороге земель, накапливается в почве на глубине пахотного слоя или на глубине фильтрации воды атмосферных осадков. Опасность накопления соединений свинца в почве обусловлена высокой доступностью его растениям и переходом его по звеньям пищевой цепи в животных, птиц и человека.

Воздействие на почвенный покров также оказывают машинно-тракторные парки, так как при ремонтных работах в почвенный покров могут попадать горюче-смазочные материалы.

На недействующих карьерах Куюкского месторождения известняка, ранее эксплуатировавшихся Сабинским ДУ ПРСО «Татавтодор» и ООО «Таш», начаты рекультивационные работы, которые предупредят активизацию опасных геологических процессов и загрязнение подземных.

### 2.4. Отходы производства и потребления

Накопление значительного количества отходов, в случае несвоевременной и недостаточно полной их утилизации, значительно ухудшает санитарно-экологическое состояние мест проживания населения. Неудовлетворительное качество захоронения и складирования отходов, несоблюдение технологии эксплуатации полигонов, а также мест временного размещения отходов оказывает вредное, а порой и губительное влияние на сложившиеся экосистемы.

В Тимершикском сельском поселении предприятия и жилой сектор в той или иной степени являются источниками образования твердых коммунальных, животноводческих и биологических отходов.

Коммунальные отходы. Образовавшиеся коммунальные отходы от населенных пунктов Тимершикского сельского поселения вывозятся на полигон ТКО пгт. Богатые Сабы.

Мусор складируется в металлические мусорные контейнеры. В с.Тимершик имеется 6 контейнеров объемом 1,2 куб.м., в с.Кзыл-Меша – 1 бункер объемом 8 куб.м., д.Куюк – 1 контейнер объемом 1,2 куб.м., с.Мингер – 1 контейнер объемом 1,2 куб.м. В д.Сабай мусорные контейнеры отсутствуют. Имеет место в поселении и безконтейнерный (мешочный) сбор.

Вывоз отходов в поселении осуществляет ОАО Шеморданское МПП ЖКХ, используя автомобиль «КАМАЗ».

Отходы животноводства. Источниками образования данного вида отходов являются фермы КРС и личные хозяйства населения. Образовавшийся навоз от личных хозяйств временно буртуется на их территориях, далее используется в качестве органического удобрения. Животноводческие отходы, образующиеся от ферм, размещаются на прилегающих территориях в дальнейшем вывозится на поля распахивания в качестве удобрения. Необходимо заметить, что временные хранилища навоза не обеспечивают безопасного хранения животноводческих отходов.

Биологические отходы. Местами захоронения биологических отходов являются скотомогильники и кладбища.

По данным Главного Управления Ветеринарии при Кабинете Министров Республики Татарстан, а также по материалам ГБУ «Сабинское РГВО» в настоящее время на территории Тимершикского сельского поселения сибиреязвенных скотомогильников и биотермических ям не имеется (Приложение 2, письмо вх.№ 480 от 19 декабря 2019 г.).

Ближайшая к территории Тимершикского сельского поселения биотермическая яма расположена в ГП «пгт.Богатые Сабы» (ветеринарно-санитарная карточка №22, кадастровый номер участка 16:35:140303:30, географические координаты 56.016067, 50.396134).

Своей санитарно-защитной зоной указанная биотермическая яма накрывает часть территории Тимершикского сельского поселения на юго-востоке.

Жилых, общественных зданий, животноводческих ферм, размещение которых не допускается в СЗЗ биотермической ямы, в Тимершикском сельском поселении не имеется.

На территории Тимершикского сельского поселения расположено 5 кладбищ. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 сельские кладбища относятся к объектам V класса опасности с санитарно-защитной зоной 50 м. Необходимо заметить, что в санитарно-защитных зонах кладбищ в нарушение санитарно-гигиенических требований расположены жилые территории населенных пунктов Тимершик, Куюк и Сабай.

### 2.5. Физические факторы воздействия

Радиационная обстановка. Радиационная обстановка на территории Тимершикского сельского поселения формируется под воздействием естественных (природных) и искусственных источников радиации, которые вносят вклад в радиационный фон, и оценивается, в основном, как благополучная. Вклад природного и техногенно-измененного радиационного фона в общую годовую дозу составляет в среднем около 60 % и обусловлен присутствием радона в воздухе зданий и сооружений, гамма-излучением естественных радионуклидов (ЕРН) в почвах и стройматериалах и др.

Радиационный мониторинг осуществляется на ближайшей к исследуемой территории метеостанции «Арск» путем ежедневного измерения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения на местности.

По данным Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан радиационно-гигиеническая обстановка на территории сельского поселения характеризуется как стабильная и не отличается от уровня предыдущих лет (16 мкР/час).

Тем не менее, при выборе участков под строительство жилых домов и зданий социально-бытового назначения должны выбираться участки с гамма-фоном, не превышающим 0,3 мкГр/ч, и плотностью потока радона с поверхности грунта не более 80 мБк/м2с.

Производственный радиационный контроль должен осуществляться на всех стадиях строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации жилых домов и зданий социально-бытового назначения с целью проверки соответствия действующим нормативам. В случае обнаружения превышения нормативных значений должен проводиться анализ связанных с этим причин.

Электромагнитные факторы. Территорию Тимершикского сельского поселения пересекают линии электропередач напряжением 110 и 10 кВ. Имеются базовые станции сотовой связи в с.Тимершик, с.Кзыл-Меша и с.Мингер.

Для защиты населения от электромагнитного излучения вдоль линий электропередач устанавливаются охранные зоны. На территории существующей застройки охранные зоны от линий электропередач соблюдены, что исключает прямое воздействие электромагнитного излучения.

На каждую базовую станцию сотовой радиотелефонной связи поселения разработаны проекты строительства, получившие положительное согласование в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии РТ». Зоны ограничения застройки по высоте от базовых станций не оказывают воздействия на ближайшую жилую застройку.

Акустические факторы. Шум является одним из загрязнителей окружающей среды. Существенный вклад в общую картину шумового загрязнения сельскохозяйственные предприятия, а также автомобильный транспорт.

Зоны потенциального шумового воздействия сельскохозяйственных объектов, расположенных на территории сельского поселения, определяются границами их ориентировочных санитарно-защитных зон, согласно санитарной классификации, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Наиболее подвержены шумовому воздействию населенные пункты, через которые проходят автомобильные дороги – с. Тимершик, д. Куюк.

### 2.6. Состояние зеленых насаждений

В создании благоприятных гигиенических условий на территории Тимершикского сельского поселения участвуют зеленые насаждения. Они поддерживают ход естественных биосферных процессов, оказывают климаторегулирующее влияние, снижают антропогенное воздействие на окружающую среду, улучшая условия хозяйственной деятельности, проживания и отдыха населения.

В настоящее время система зеленых насаждений сельского поселения не сформирована. Озеленение поселения представлено лесами, лугами, защитными лесонасаждениями, зарослями кустарников и т.д.

Площадь озелененных территорий составляет 965,0 га, что соответствует 11,7 % от общей площади сельского поселения.

Таблица 2.6.1

Сведения о площади озелененных территорий

| Зеленые насаждения | Площадь, га |
| --- | --- |
| Леса лесного фонда | 89,9 |
| Леса вне лесного фонда | 42,4 |
| Защитные лесонасаждения | 816,6 |
| Озеленение кладбищ | 16,1 |
| Итого | 965,0 |

Согласно п. 9.8 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» озеленение общего пользования в населенных пунктах поселения должно составлять 12 м2/чел. В настоящее время данный вид озеленения не выделен.

Ввиду отсутствия озеленения общего пользования внутри населенных пунктов, в прилегающие зеленые массивы выезжает много отдыхающих (их количество значительно увеличивается в период сбора грибов и ягод). Большую рекреационную нагрузку претерпевают территории и зеленые массивы вблизи водоемов. Нерегулируемая антропогенная нагрузка отрицательно сказывается на состоянии древесно-кустарниковой растительности: территория вытаптывается, лес частично уничтожается и захламляется.

Особо охраняемые природные территории в границах Тимершикского сельского поселения отсутствуют.

# 3. Зоны с особыми условиями использования территории

Согласно ст.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации к зонам с особыми условиями использования территории относятся охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территории Тимершикского сельского поселения выделены следующие зоны с особыми условиями использования территории:

санитарно-защитные зоны производственных, сельскохозяйственных объектов, территорий специального назначения и санитарные разрывы автодорог;

зоны минимально-допустимых расстояний от газопроводов-отводов;

охранные зоны газопроводов-отводов;

охранные зоны линий электропередачи;

водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы поверхностных водных объектов;

зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

горные отводы месторождений полезных ископаемых;

приаэродромные территории;

зоны природных ограничений.

### 3.1. Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны – это специальные территории с особым режимом использования, размер которых обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами.

Требования к размеру санитарно-защитных зон в зависимости от санитарной классификации предприятий, к их организации и благоустройству устанавливают СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» (с изм. от 25.04.2014 г.).

В соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов размеры их ориентировочных санитарно-защитных зон, следующие:

- объекты первого класса – 1000 м;

- объекты второго класса – 500 м;

- объекты третьего класса – 300 м;

- объекты четвертого класса – 100 м;

- объекты пятого класса – 50 м.

Ввиду отсутствия проектов расчетных и установленных санитарно-защитных зон для объектов, расположенных на территории сельского поселения, размеры их ориентировочных санитарно-защитных зон определены согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон должны быть обоснованы проектами санитарно-защитных зон, которые выполняются последовательно:

I этап – расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.);

II этап – установленная (окончательная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров.

Сведения об имеющихся на территории Тимершикского сельского поселения объектах и их ориентировочных санитарно-защитных зонах, а также санитарных разрывах представлены в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1.

Сведения о размерах санитарно-защитных зон и санитарных разрывов

в Тимершикском сельском поселении (существующее положение)

| Объект | Зона с особыми условиями использования территории | Нормативный документ |
| --- | --- | --- |
| Полигон ТКО МО «Поселок городского типа Богатые Сабы» | 1000 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.12, Генеральный план МО «пгт.Богатые Сабы», утв. 26 окт. 2018 г. |
| Биотермическая яма (яма Беккари) МО «Поселок городского типа Богатые Сабы» (ВСК № 22, кадастровый номер 16:35:140303:30) | 500 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.12 (скотомогильники с биологическими камерами) |
| Ферма КРС ООО «Куюк» (д.Куюк) | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 |
| Ферма КРС ООО«Саба» (с. Кзыл-Меша) | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 |
| МТП ООО «Саба» (с. Кзыл-Меша) | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 |
| Ферма КРС ООО «Саба» (к западу от с. Тимершик) | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 |
| Ферма КРС ООО «Саба» (к северу от с. Тимершик) | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 |
| МТП ООО «Саба» (к северо-востоку от с. Тимершик) | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 |
| Овцеферма КФХ Валиев А.И. (к востоку от с.Тимершик) | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 |
| Ферма КРС КФХ Биктимеров Л.Ш. (к западу от с. Тимершик) | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 |
| Смешанное предприятие сельского хозяйства (растениеводство в сочетании с животноводством) | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 |
| Карьер известняка ООО «Таш» | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Производство щебня ООО «Таш» | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Зерноток ООО «Саба» (с. Тимершик) | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 |
| Сельские кладбища | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.12 |
| Автомойка | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.12 |
| Автомобильная дорога III категории «Обход пгт.Богатые Сабы с западной стороны» | 100 | Республиканские нормативы градостроительного проектирования РТ (утв. Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 27 декабря 2013 г. № 1071) |
| автомобильная дорога IV категории «Казань-Шемордан» | 50 | Республиканские нормативы градостроительного проектирования РТ (утв. Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 27 декабря 2013 г. № 1071) |
| автомобильная дорога IV категории «Богатые Сабы-Тимершик-Верхний Симет-Алан» | 50 | Республиканские нормативы градостроительного проектирования РТ (утв. Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 27 декабря 2013 г. № 1071) |
| автомобильная дорога IV категории «Казань-Шемордан»-Куюк» | 50 | Республиканские нормативы градостроительного проектирования РТ (утв. Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 27 декабря 2013 г. № 1071) |
| автомобильная дорога IV категории «Тимершик-Большой Шинар» | 50 | Республиканские нормативы градостроительного проектирования РТ (утв. Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 27 декабря 2013 г. № 1071) |
| автомобильная дорога IV категории «Тимершик - Кзыл-Меша» | 50 | Республиканские нормативы градостроительного проектирования РТ (утв. Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 27 декабря 2013 г. № 1071) |
| автомобильная дорога IV категории «Подъезд к д.Мингер» | 50 | Республиканские нормативы градостроительного проектирования РТ (утв. Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 27 декабря 2013 г. № 1071) |

Регламент использования территории санитарно-защитных зон представлен в таблице 3.1.2.

Таблица 3.1.2

Регламенты использования санитарно-защитных зон

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- |
| Санитарно-защитная зона | Не допускается размещение: жилой застройки, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования; объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды. Допускается размещать нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, АЗС, СТО. | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция |

Скотомогильники. По данным ГБУ «Сабинского РГВО» на территории Тимершикского сельского поселения нет биотермических ям и скотомогильников. В МО «пгт.Богатые Сабы» зарегистрирована биотермическая яма (яма Беккари, ветеринарно-санитарная карточка № 22), санитарно-защитная зона от которой входит на территорию Тимершикского сельского поселения.  В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 биотермические ямы с биологическими камерами относятся к объектам II класса опасности с санитарно-защитной зоной 500 м (см. утвержденный Генеральный план МО «пгт.Богатые Сабы»). Режим использования территории скотомогильника и его санитарно-защитной зоны определяется Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации от 4 декабря 1995 г. № 13-7-2/469) и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (таблица 3.1.3).

Таблица 3.1.3

Регламенты использования санитарно-защитных зон скотомогильников

| № п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Санитарно-защитная зона биотермической ямы | В санитарно-защитных зонах скотомогильников запрещается размещение: жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) в пределах 1000 м; скотопрогонов и пастбищ – в пределах 200 м; автомобильных, железных дорог в зависимости от их категорий в пределах 50-300 м. | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором РФ 04.12.1995 г.), СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

Автодороги регионального и местного значения. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от автодорог устанавливаются санитарные разрывы, величина которых определяется в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

Ввиду отсутствия указанных данных для автодорог, пересекающих территорию Тимершикского сельского поселения, санитарные разрывы были установлены согласно п. 5.2.30 Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Татарстан (утв. Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 27 декабря 2013 г. № 1071) от дорог III категории в размере 100 м, IV категории - 50 м (таблица 3.1.1). В случае применения шумозащитных устройств указанные расстояния допускается сокращать в два раза. Режим использования санитарных разрывов автомобильных дорог определяется СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (таблица 3.1.2).

### 3.2. Зоны минимально-допустимых расстояний и охранные зоны трубопроводного транспорта

Для трубопроводов устанавливаются зоны минимально-допустимых расстояний. Минимальные расстояния учитывают степень взрывопожароопасности при аварийных ситуациях на трубопроводах и дифференцированы в зависимости от вида поселений, типа зданий, назначения объектов с учетом диаметра трубопроводов и устанавливаются в соответствии с СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы» (утв. приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 25.12.2012 г. № 108/ГС). Зоны минимально-допустимых расстояний магистральных газопроводов-отводов, проходящих по территории сельского поселения, составляю 100 и 150 м.

Для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны. Размер охранной зоны от трубопровода определяется Правилами охраны магистральных трубопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 г. №9) и составляет 25 м.

Следует отметить, что трассировка магистральных трубопроводов, отображенная на картографических материалах, является ориентировочной и должна уточняться на последующих стадиях проектирования.

Режим использования зон минимально-допустимых расстояний и охранных зон магистральных трубопроводов представлен в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1

Регламенты использования зон минимально-допустимых расстояний и охранных зон магистральных трубопроводов (газопроводов-отводов)

| № п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зоны минимально-допустимых расстояний | Не допускается размещение: населенных пунктов; коллективных садов с дачными домиками; отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий; птицефабрик, тепличных комбинатов и хозяйств; карьеров разработки полезных ископаемых; гаражей и открытых стоянок для автомобилей; отдельно стоящих зданий с массовым скоплением людей (школ, больниц, детских садов, вокзалов и т.д.); железнодорожных станций; аэропортов; речных портов и пристаней; гидро-, электростанций; гидротехнических сооружений речного транспорта I-IV классов; очистных сооружений и насосных станций водопроводных; складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов с объемом хранения свыше 1000 м3; автозаправочных станций и пр. | СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы» (утв. приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 25.12.2012 г. № 108/ГС). |
| 2 | Охранные зоны трубопроводного транспорта | В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается: | Правила охраны магистральных трубопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992) |
|  |  | возводить любые постройки и сооружения, |  |
|  |  | сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, |  |
|  |  | устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, |  |
|  |  | размещать сады и огороды; |  |
|  |  | производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы; |  |
|  |  | производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта, др.; |  |
|  |  | производить геолого-съемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и др. изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов); |  |
|  |  | устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей; |  |
|  |  | разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции и др. |  |

На магистральных газопроводах-отводах, проходящих по территории Тимершикского сельского поселения, установлены запорная арматура и продувочные свечи. Расстояние от запорной арматуры и продувочных свечей до фундаментов зданий и сооружений согласно СП 36.13330.2012 составляет 300 м.

### 3.3. Охранные зоны линий электропередачи

Для исключения возможности повреждения линий электропередач устанавливаются охранные зоны. Размеры охранных зон от воздушных линий электропередач определяются Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160). Для ЛЭП напряжением 10 кВ, проходящих по территории сельского поселения, устанавливается охранная зона размером 10 м, от ЛЭП напряжением 110 кВ – 20 м (таблица 3.3.1).

Таблица 3.3.1

Режим использования охранных зон линий электропередач

| Название зоны | Режим использования зоны | Нормативные документы |
| --- | --- | --- |
| Охранные зоны ЛЭП | В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе: размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов, свалки, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ; размещать любые объекты и предметы (материалы), а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства; производить работы ударными механизмами и др. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; размещать садовые, огородные и дачные земельные участки, объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель; посадка и вырубка деревьев и кустарников. | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160) |

### 3.4. Водоохранные зоны

В соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ, водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, озер, водохранилища и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранных зон рек, ручьев и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливается от соответствующей береговой линии.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

- от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

- от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного уклона или 0(, 40 м для уклона до 3( и 50 м для уклона 3( и более.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 м.

Вдоль береговой линии водного объекта общего пользования устанавливается береговая полоса, предназначенная для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев протяженностью до 10 км (5 м). В целях обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту береговая полоса не может быть застроена.

Согласно Водному кодексу РФ и Приказу Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан № 271-п от 17 апреля 2014 г. для р.Малая Меша и ее притока р.Меша были установлены водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы. Размер водоохранной зоны р. Малая Меша составляет 200 м, ее притока р. Меша - 100 м. Размеры прибрежной защитной полосы водотоков составляют 30-50 м на разных участках рек в зависимости от уклона берега. Охранные зоны р.Малая Меша и р.Меша поставлены на кадастровый учет.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы притоков р.Меша, длины которых не превышают 3-4 км, составляют 50 м.

Размеры береговых полос р. Малая Меша, р.Меша и прудов составляют 20 м (за исключением прудов-копаней, находящихся на землях частной собственности), остальных водотоков – 5 м.

Регламенты использования водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос поверхностных водных объектов представлены в таблице 3.4.1.

Таблица 3.4.1

Регламенты использования водоохранных зон, прибрежных

защитных и береговых полос поверхностных водных объектов

| № п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоохранная зона | В границах водоохранных зон запрещаются: | Водный кодекс РФ |
|  |  | использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; сброс сточных, в том числе дренажных, вод; разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. |  |
| 2 | Прибрежная защитная полоса | В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранной зоны ограничениями запрещаются: | Водный кодекс Российской Федерации |
|  |  | распашка земель; |  |
|  |  | размещение отвалов размываемых грунтов; |  |
|  |  | выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |  |
|  |  | Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством. |  |
| 3 | Береговая полоса | Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. | Водный кодекс Российской Федерации |
|  |  | Приватизация земельных участков в пределах береговой полосы запрещается. | Водный кодекс Российской Федерации |

Помимо водных объектов, находящихся в собственности государства, в Тимершикском сельском поселении имеются пруды-копани в частной собственности. Указанные пруды имеют искусственное происхождение и созданы на земельных участках сельскохозяйственного назначения в соответствии с п. 2. ст. 77 Земельного кодекса РФ. Площади прудов-копаней в поселении изменяются от 0,004 до 0,161 км2.

Земельные участки, на которых расположены пруды-копани находятся в частной собственности. Таким образом, в соответствии с п. 2 ст. 8 Водного кодекса РФ и пруды-копани находятся в частной собственности.

Согласно ст.6 Водного кодекса РФ пруды-копани не являются водными объектами общего пользования, и от них не устанавливаются береговые полосы.

Кроме того, все пруды-копани в поселении имеют площадь до 0,161 км2, что менее 0,5 км2. А это означает, что, в соответствии с п.6 статьи 65, водоохранная зона от прудов-копаней не устанавливается. Понятие пруда-копани установлено ГОСТ 19179-73.

### 3.5. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов:

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок расположения всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Для источников питьевого водоснабжения населенных пунктов Тимершикского сельского поселения разработаны проекты зон санитарной охраны. Зоны поставлены на кадастровый учет. Наименование водозаборов, участки недр и основания для установления размеров поясов зон санитарной охраны приведены в таблице 3.5.1.

Таблица 3.5.1

Сведения об источниках питьевого водоснабжения Тимершикского

сельского поселения

| Населенный пункт | Наименование водозабора | Участок недр | Пояса зоны санитарной охраны, м | Основание установления размера ЗСО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 пояс | 2 пояс | 3 пояс |  |
| с.Мингер | Родник «Салкын Чишма» | - | 50 | По проекту | По проекту | Приказ об утверждении проекта зон санитарной охраны источника питьевого водоснабжения (родника «Салкын Чишма») в н.п. Мингер Сабинского муниципального района Республики Татарстан № 1388-п от 2016-12-02 |
| с.Тимершик | родник «Тау Баш» | - | 50 | По проекту | По проекту | Приказ об утверждении проекта зон санитарной охраны источника питьевого водоснабжения (родника "Тау Баш") в н.п. Тимершик Сабинского муниципального района Республики Татарстан № 1377-п от 2016-11-30 |
| с.Тимершик | родник с.Тимершик | - | 50 | По проекту | По проекту | Приказ об утверждении проекта зон санитарной охраны источника питьевого водоснабжения (родника) вблизи н.п. Тимершик Сабинского муниципального района Республики Татарстан № 1372-п от 2016-11-30 |
| с.Тимершик | скважина №18 | №13 | 50 | 53 | 264 | Приказ об утверждении проекта организации зон санитарной охраны водозабора на участке недр №13 ОАО «Шеморданское МПП ЖКХ» в н.п. Тимершик Сабинского муниципального района Республики Татарстан № 1180-п от 2017-10-04 |
| с.Кзыл-Меша | скважина №17 | №9 | 30 | 30 | 223 | Приказ об утверждении проекта организации зоны санитарной охраны водозабора на участке недр №9 ОАО «Шеморданское МПП ЖКХ» в н.п. Кзыл Меша Сабинского муниципального района Республики Татарстан № 306-п от 2017-03-18 |
| д.Сабай | водозабор на участке недр №23 | №23 | 30 | 30 | 152 | Приказ об утверждении проекта организации зоны санитарной охраны водозабора на участке недр №23 ОАО «Шеморданское МПП ЖКХ» в н.п. Сабай Сабинского муниципального района Республики Татарстан № 214-п от 2017-02-17 |
| д.Куюк | родник ООО «Куюк» | - | 50 | По проекту | По проекту | Приказ об утверждении проекта зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (родника) ООО «Куюк» вблизи н.п. Куюк в Сабинском муниципальном районе Республики Татарстан № 1542-п от 2017-12-21 |

Также следует отметить, что на территорию Тимершикского сельского поселения входит участок 3 пояса зоны санитарной охраны водозабора в пгт. Богатые Сабы, размер которого установлен Приказом об утверждении проекта зон санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в н.п. Богатые Сабы (водозабор №3) Сабинского муниципального района Республики Татарстан № 697-п от 2015-09-02.

Для источников водоснабжения, не имеющих установленных зон санитарной охраны (родники), требования устанавливают СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», в соответствии с которыми первый пояс зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения принят в размере 50 м.

В каждом из трех поясов устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды (таблица 3.5.2).

Таблица 3.5.2

Регламенты использования зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- |
| Подземные источники питьевого водоснабжения | В пределах I пояса не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», 2002 г. |
|  | Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами 1-го пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. |  |
|  | В пределах 2-го и 3-го поясов зоны санитарной охраны запрещается: |  |
|  | - бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова (производится при обязательном согласовании с ТО Управления Роспотребнадзора по РТ); |  |
|  | - закачка отработанных вод в подземные горизонты и подземное складирование твердых отходов, разработки недр земли; |  |
|  | - размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. В пределах 3-го пояса зоны санитарной охраны размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения органов Роспотребнадзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. |  |
|  | Также в пределах II пояса запрещается: |  |
|  | - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и др. объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; |  |
|  | - применение удобрений и ядохимикатов; |  |
|  | - рубка леса главного пользования. |  |

### 3.6. Леса

На территории Тимершикского сельского поселения выделены леса одной категории – защитные (противоэрозионные леса).

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

Особенности их использования, охраны, защиты, воспроизводства представлены в таблице 3.6.1.

Таблица 3.6.1

Регламенты использования земель лесного фонда

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы |
| --- | --- | --- |
| В защитных лесах запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями. | Лесной кодекс РФ от 4.12.2006 г. №200-ФЗ |
| Ценные леса | В ценных лесах запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением: случаев, когда выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций, случаев, когда строительство, реконструкция, эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, не запрещены или не ограничены в соответствии с законодательством Российской Федерации в целях осуществления работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, использования водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, речных портов, причалов; использования линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов. В ценных лесах запрещается размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ |

### 3.7. Зоны природных ограничений

На территории Тимершикского сельского поселения выделяются территории, подверженные процессам подтопления и эрозии.

Регламент использования таких территорий регулируется СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения» (таблица 3.7.1).

Таблица 3.7.1

Регламенты использования зон природных ограничений

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- |
| Зоны эрозионных процессов | При проектировании и строительстве зданий в зонах, подверженных эрозионным процессам, должна предусматриваться инженерная защита территории застройки. Необходимо проведение мониторинговых исследований за развитием эрозионных процессов, расширение наблюдательной сети, разработка и реализация мероприятий по защите склонов от эрозии. | Свод правил СП 116.13330.2012 "СНиП 22-02-2003. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения" (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. N 274) |

### 3.8. Приаэродромные территории

В соответствии с Воздушным кодексом РФ, от аэродромов решением уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти устанавливаются приаэродромные территории с соответствующими ограничениями использования земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости.

Ближайший к границам Тимершикского сельского поселения аэропорт «Балтаси» (Балтасинский муниципальный район) расположен на расстоянии 29,5 км. Балансодержателем аэропорта является АНО «Центральный аэроклуб РТ РОСТО». На сегодняшний день приаэродромная территория аэропорта «Балтаси» не установлена.

### 3.9. Месторождения полезных ископаемых

В северо-восточной части территории сельского поселения выделены горные отводы Куюкского месторождения известняков, выданные в пользование ООО «Таш».

Границы горных отводов совпадают с границами лицензионных участков, выданных в пользование согласно лицензиям ТАТ САБ 01261 ТР сроком до 01.09.2037 г. (земельный участок с кадастровым номером 16:35:170901:113), ТАТ САБ 01758 ТР сроком до 01.07.2032 г. (земельный участок с кадастровым номером 16:35:170901:118).

Согласно статье 7 Закона Российский Федерации от 21 февраля 1992 года №2395-I «О недрах» в соответствии с лицензией на пользование недрами для добычи полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, образования особо охраняемых геологических объектов, а также в соответствии с соглашением о разделе продукции при разведке и добыче минерального сырья пользователю предоставляется участок недр в виде горного отвода – геометризованного блока недр. Пользователь недр, получивший горный отвод, имеет исключительное право осуществлять в его границах пользование недрами в соответствии с предоставленной лицензией. Любая деятельность, связанная с пользованием недрами в границах горного отвода, может осуществляться только с согласия пользователя недр, которому он предоставлен.

В соответствии со статьей Закона Российский Федерации от 21 февраля 1992 года №2395-I «О недрах» пользователь недр имеет право ограничивать застройку площадей залегания полезных ископаемых в границах предоставленного ему горного отвода. Пользователь отвечает за безопасное ведение работ, связанных с пользованием недрами; соблюдение утвержденных в установленном порядке стандартов, регламентирующих условия охраны недр, атмосферного воздуха, земель, лесов, водных объектов, зданий и сооружений от вредного влияния работ, связанных с пользованием недрами; а также за приведение участков земли и других природных объектов, нарушенных при пользовании недрами, в состояние, пригодное для их дальнейшего использования.

Согласно статье 25 Закона Российский Федерации от 21 февраля 1992 года №2395-I «О недрах» застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

# 4. Мероприятия по оптимизации экологической ситуации

Стратегическими целями в сфере охраны окружающей среды являются оздоровление экологической обстановки и обеспечение экологической безопасности населения и территорий, сохранение и восстановление природных экосистем, обеспечение рационального и устойчивого природопользования.

Генеральным планом Тимершикского сельского поселения определены основные направления экологически устойчивого развития территории, для реализации которых разработаны природоохранные мероприятия, включающие:

    - организацию зон с особыми условиями использования территории;

    - охрану воздушного бассейна;

    - охрану и рациональное использование водных ресурсов;

    - охрану земельного фонда;

    - развитие системы обращения с отходами;

    - инженерно-технические мероприятия по снижению техногенной нагрузки на территорию;

    - защиту от физических факторов воздействия;

    - формирование природно-экологического каркаса территории;

    - охрану животного мира;

    - обеспечение медико-экологического благополучия населения.

Мероприятия генерального плана разработаны в соответствии с требованиями:

    - Градостроительного кодекса Российской Федерации;

    - Земельного кодекса Российской Федерации;

    - Водного кодекса Российской Федерации;

    - Федерального закона от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

    - Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», иных нормативно-правовых актов Российской Федерации;

    - Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», иных нормативно-правовых актов Российской Федерации

    - Федерального закона от 14 марта 1995 года №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» и др.

Предложения Генерального плана не предполагают изменение границ земель лесного фонда. Размещение, проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация, консервация и ликвидация объектов капитального строительства на территории сельского поселения должно осуществляться с соблюдением норм и требований действующего законодательства в области окружающей среды с учетом внедрения на промышленных предприятиях наилучших доступных технологий в соответствии с требованиями статьи 28.1 Федерального закона от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Кроме того, при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов необходимо соблюдение критериев «зеленых стандартов» согласно требованиям ГОСТ Р 54964-2012 «Оценка соответствия. Экологические требования к объектам недвижимости».

## 4.1. Мероприятия по оптимизации размещения объектов и организации зон с особыми условиями использования территории

Генеральным планом Тимершикского сельского поселения разработаны мероприятия, направленные на разрешение конфликтов в зонах действия экологических ограничений (таблица 4.1.1).

Реорганизация площадей, испытывающих наибольшую техногенную нагрузку, позволит сократить воздействие на компоненты окружающей среды и экологически реабилитировать эти территории.

Таблица 4.1.1

Перечень мероприятий по оптимизации размещения объектов и организации зон с особыми условиями использования территорий

| Наименование объекта | Размер СЗЗ (м) | Предлагаемые варианты мероприятий | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Ферма КРС ООО «Куюк» (с. Куюк) | 300 | Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны объекта до границы жилой застройки | - |
| Ферма КРС ООО «Саба» (с. Кзыл-Меша) | 300 | Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны объекта до границы жилой застройки | Оптимизация производства возможно только после проведения мероприятий по сокращению санитарно-защитной зоны (переносу) биотермической ямы, в границах которой оказывается данный объект |
| МТП ООО «Саба» (с. Кзыл-Меша) | 300 | Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны объекта до границы жилой застройки | - |
| Ферма КРС ООО «Саба» (к западу от с. Тимершик) | 300 | Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны объекта до границы жилой застройки | - |
| Ферма КРС ООО «Саба» (к востоку от с. Тимершик) | 300 | Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны объекта до границы жилой застройки | - |
| МТП ООО «Саба» (с. Тимершик) | 300 | Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны объекта до границы жилой застройки | - |
| Зерноток (с. Тимершик) | 50 | Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны объекта до границы жилой застройки | - |
| Автомойка (с. Тимершик) | 50 | Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны объекта до границы жилой застройки | - |
| Смешанное предприятия растениеводства с животноводством (с. Мингер) | 300 | Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны объекта до границы жилой застройки | - |
| Кладбище с. Тимершик | 50 | Организация озеленения специального назначения в 50-метровой СЗЗ кладбища, перефункционирование территории жилой застройки, расположенной в СЗЗ кладбищ, по мере физизноса с последующей организацией озеленения специального назначения | - |
| Кладбище д. Куюк | 50 | Организация озеленения специального назначения в 50-метровой СЗЗ кладбища, перефункционирование территории жилой застройки, расположенной в СЗЗ кладбищ, по мере физизноса с последующей организацией озеленения специального назначения | - |
| Кладбище д. Сабай | 50 | Организация озеленения специального назначения в 50-метровой СЗЗ кладбища, перефункционирование территории жилой застройки, расположенной в СЗЗ кладбищ, по мере физизноса с последующей организацией озеленения специального назначения | - |
| Полигон ТКО МО «пгт.Богатые Сабы» | 1000 | - | См. Генеральный план МО «пгт.Богатые Сабы» |
| Яма Беккари МО «пгт.Богатые Сабы» | 500 | - | См. Генеральный план МО «пгт.Богатые Сабы» |
| Автомобильная дорога «Казань-Шемордан»-Куюк» | 50 | Проведение шумозащитных мероприятий на отрезке автомобильной дороги, проходящей по территории с. Куюк | - |
| Автомобильная дорога «Тимершик - Кзыл-Меша» | 50 | Проведение шумозащитных мероприятий на отрезке автомобильной дороги, проходящей по территории с. Тимершик | - |
| Автомобильная дорога «Богатые Сабы-Тимершик-Верхний Симет-Алан» | 50 | Проведение шумозащитных мероприятий на отрезке автомобильной дороги, проходящей по территории с. Тимершик | - |
| Автомобильная дорога «Тимершик-Большой Шинар» | 50 | Проведение шумозащитных мероприятий на отрезке автомобильной дороги, проходящей по территории с. Тимершик | - |

Генеральным планом регламентированы проектные границы санитарно-защитных зон объектов. Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения производственной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

При размещении проектируемых на территории поселения объектов необходимо исключить формирование участков, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства и санитарных норм, в том числе требованиям п.5.6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», в том числе при реализации мероприятий по установлению границ населенных пунктов.

В период до проведения природоохранных мероприятий Генеральным планом Тимершикского сельского поселения предусматривается необходимость проведения социально-ориентированных мероприятий для населения, проживающего в санитарно-защитных зонах, включающих:

добровольное экологическое страхование населения;

социально-экономические и жилищные компенсации;

медицинское обследование населения с целью выявления экологически ориентированных заболеваний;

медико-экологическую реабилитацию детского населения;

наблюдения за состоянием загрязнения атмосферы.

## 4.2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Архитектурно-планировочные мероприятия:

правильное размещение объектов нового строительства с учетом санитарно-гигиенических и экологических требований, с учетом господствующего юго-западного направления ветра;

эксплуатация нового карьера известняка и предприятия по производству щебня ООО «Таш» с учетом организации санитарно-защитных зон в размере 300 м (таблица 4.1.1)

максимальное озеленение территорий санитарно-защитных зон пыле-, газоустойчивыми породами зеленых насаждений.

Инженерно-технические мероприятия предусматривают:

приведение автотранспортных средств в соответствие экологическому стандарту «Евро-5», регулирующему содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах;

перевод автотранспорта на экологически чистые виды моторного топлива;

внедрение катализаторов и нейтрализаторов для очистки выбросов от автотранспорта, использующего традиционные виды топлива.

В связи с осуществлением на территории поселения производственной деятельности ООО «Таш» необходимо:

внедрение на производственной базе ООО «Таш» наилучших доступных технологий, позволяющих сократить выбросы загрязняющих веществ в воздушный бассейн;

проведение мероприятий по экономии топлива, являющихся одновременно мероприятиями по снижению выбросов оксидов серы, оксидов азота и оксидов углерода – внедрение экономичных методов сжигания; снижение потерь тепла; улучшение организации и системы учета расхода топлива;

периодическое очищение территории производственной базы от пыли и грязи и ежедневное поливание водой;

озеленение территорий производственной базы и санитарно-защитных зон карьера и производственной базы;

правильная организация эксплуатации ГОУ;

выполнение мероприятий по сокращению выбросов в периоды неблагоприятных метеоусловий, предусмотренных проектами ПДВ.

Организационно-административные мероприятия включают:

проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна;

мониторинговые исследования за состоянием атмосферы в зоне действия загрязнителей и их санитарно-защитных зонах, а также в жилых и рекреационных зонах;

использование малопылящих дорожных покрытий при капитальном строительстве и реконструкции автодорог;

разработку на предприятиях проектной экологической документации, направленной на обоснование уменьшения размеров санитарно-защитных зон с проведением расчетов по рассеиванию выбросов и лабораторных исследований.

Проведение мероприятий по охране воздушного бассейна Тимершикского сельского поселения будет способствовать созданию благоприятных условий для проживания и отдыха населения, а также ведению сельскохозяйственной деятельности на экологически чистых территориях.

## 4.3. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

В результате интенсивного использования водных объектов происходит не только ухудшение качества воды, но и изменяется соотношение составных частей водного баланса, гидрологический режим водоемов и водотоков.

В связи с этим Генеральным планом поселения предлагается проведение комплекса инженерно-технических и организационно-административных мероприятий по охране поверхностных и подземных вод.

Инженерно-технические мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов включают:

все строящиеся, размещаемые и реконструируемые объекты поселения целесообразно оборудовать сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов и подземных вод от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации № 74-ФЗ от 03.06.2006 и законодательства в области охраны окружающей среды;

обеспечение всех строящихся, размещаемых, реконструируемых объектов сооружениями, гарантирующими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации;

реконструкцию существующих и строительство новых водопроводных и канализационных сетей в населенных пунктах поселения;

строительство производственной канализации и локальных очистных сооружений на территориях производственных и сельскохозяйственных объектов;

проектирование и строительство локальных очистных сооружений производственных и ливневых стоков от животноводческих комплексов поселения;

организацию поверхностного стока;

в связи с тем, что качество подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения, не по всем показателям соответствует требованиям гигиенических нормативов, необходимо предусмотреть мероприятия по корректировке ее качества, в том числе с использованием технологических приемов;

вторичное использование очищенных стоков в различных технологических процессах либо на полив территории с целью значительного уменьшения либо предотвращения сброса очищенных стоков в реку Малая Меша;

внедрение на каждом объекте или группе объектов (соцкультбыта, производственного сектора, жилого сектора) высокогерметичных септиков с последующим вывозом стоков на очистные сооружения за пределы сельского поселения;

соблюдение регламентов использования зон с особыми условиями использования территории для объектов, размещаемых в указанных зонах, в том числе:

- для зоны рекреационного назначения, размещаемой на земельном участке с кадастровым номером 16:35:170806:12, входящую в береговые полосы, прибрежные защитные полосы, водоохранные зоны водных объектов,

- для зоны рекреационного назначения, размещаемой на земельном участке с кадастровым номером 16:35:170601:38 в третьем поясе зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения.

В качестве организационно-административных мероприятий предлагается проведение следующих мероприятий:

организация лабораторного контроля качества воды, подаваемой на водоснабжение населения из водозаборных скважин и сооружений, в первую очередь, из расположенных в санитарно-защитных зонах производственных объектов. В случае несоответствия качества воды санитарно-гигиеническим требованиям, произвести ликвидационный тампонаж скважин либо использование данной воды в технических целях;

изучение водных объектов и определение береговых линий, границ водных объектов (прудов) с учетом гидрологического режима и наличия/отсутствия гидравлической связи прудов с другими водотоками или иными водными объектами, находящимся в собственности Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования;

рациональное использование, благоустройство водных объектов;

инвентаризация всех водопользователей сельского поселения;

сети мониторинга технического состояния существующих сетей водоснабжения, а также гидромониторинга поверхностных водных объектов;

обследование и благоустройство родников;

установление границ водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос, а также зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения с последующим соблюдением установленных в них режимов;

осуществление водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации;

выявление в границах населенных пунктов водоемов, официально не являющихся водными объектами, и сформировать земельные участки, занятые такими водоемами, обеспечить их межевание и постановку на кадастровый учет.

## 4.4. Мероприятия по охране земельного фонда и инженерной защите территории

В области охраны земельного фонда и инженерной защиты территории Тимершикского сельского поселения предлагается:

проведение противоэрозионных мероприятий, направленных на уменьшение почворазрушительного стока дождевых, талых вод и ветра;

организация поверхностного стока;

недопущение приватизации земельных участков в границах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ (ст.27);

проведение работ по благоустройству и озеленению оврагов;

соблюдение приовражной полосы отчуждения;

рекультивация земель, нарушенных в процессе строительства;

рекультивация карьеров нерудных полезных ископаемых, выработавших свой ресурс, и действующих – по мере их выработки.

В качестве организационно-административных мероприятий предлагается на стадии разработки рабочих проектов проектируемого строительства в каждом конкретном случае проводить комплексные инженерные изыскания с целью уточнения геолого-литологического строения площадок и наличия опасных природных процессов.

В случае размещения проектируемых объектов в зонах затопления и подтопления, требуется проведение специальных защитных мероприятий (п.п.1, 2 ст.67.1 Водного кодекса).

Инженерные изыскания должны быть разработаны в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 г. № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

Результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе, предметом которой является оценка их соответствия, в том числе и экологическим требованиям.

Проектируемые объекты должны быть полностью обеспечены инженерной инфраструктурой с учетом комплексного подхода в целом для Сабинского муниципального района Республики Татарстан.

## 4.5. Мероприятия по развитию системы обращения с отходами

Мероприятия по снижению загрязнения территории отходами производства и потребления предложены в соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района и включают:

- тиражирование проекта по управлению отходами в Казанской экономической зоне;

- утилизацию образовавшихся твердых коммунальных отходов, а также части промышленных отходов через проектируемую мусороперегрузочную станцию в пгт. Богатые Сабы на межмуниципальный полигон «Восточный» в г. Казани (в соответствии с Территориальной схемой в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Татарстан (утв. Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.09.2016 № 683);

- организацию специальных площадок с твердым покрытием с установкой водонепроницаемых контейнеров для сбора отходов во всех населенных пунктах;

- удаление уличного смета и строительного мусора на полигон ТКО для насыпки изолирующего слоя;

- планово-регулярную санитарную очистку территории;

- организацию дифференцированного сбора и удаления мусора.

В области обращения с отходами животноводства Генеральным планом предлагается строительство навозохранилища закрытого типа вблизи с. Тимершик и последующая организация вывоза животноводческих отходов ферм КРС на данное навозохранилище.

Также дополнительно необходимо:

  - оснащение ферм биогазовыми установками для утилизации животноводческих отходов;

  - внедрение передовых технологий по переработке навоза в гигиенически и экологически чистое удобрение и/или топливо без оказания вредного воздействия на окружающую среду, при этом исключить вывоз необработанного навоза на поля.

До строительства навозохранилища необходимо обвалование временных мест складирования навоза.

В области обращения с биологическими отходами предлагается:

использование мобильных инсинераторов для утилизации биологических отходов;

при проектировании малоэтажной застройки, предусматривающей использование земельных участков для выращивания сельскохозяйственной продукции, необходимо проводить мероприятия по обследованию почвенного покрова на наличие в нем токсичных веществ и соединений, а также радиоактивности с последующей дезактивацией, реабилитацией и т.д. Особо загрязненные участки с высокой степенью загрязнения необходимо выводить на консервацию с созданием объектов зеленого фонда. Отвод участков под жилую застройку и строительство дошкольных и школьных учреждений в зонах с зафиксированным или потенциальным загрязнением почвенного покрова осуществлять только при заключении об экологической безопасности почв или при наличии программы по ее рекультивации.

## 4.6. Мероприятия по защите от физических факторов

Основными мероприятиями местного значения по защите населения от физических факторов являются мероприятия по защите от шумового воздействия.

В целях защиты жилой застройки с. Тимершик, д. Куюк от негативного шумового воздействия необходимо проведение шумозащитных мероприятий на участке дорог «Богатые Сабы-Тимершик-Верхний Симет-Алан», «Казань-Шемордан», включающих:

создание шумозащитных полос зеленых насаждений на свободных от застройки территориях;

устройство акустических экранов;

звукоизоляцию окон.

В соответствии с нормативными требованиями генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по снижению воздействия источников электромагнитного излучения:

проведение инвентаризации и комплексного исследования источников электромагнитного излучения, расположенных вблизи существующей жилой застройки;

организация и соблюдение охранных зон вдоль линий электропередач.

Поскольку технологией проведения строительных и инженерных работ не предусмотрено применение радиоактивных материалов, то причин для изменения радиационной обстановки не ожидается.

При выборе участков под строительство жилых домов и других объектов с нормируемыми показателями качества окружающей среды в рамках инженерно-экологических изысканий необходимо проводить оценку гамма-фона на территории предполагаемого строительства.

## 4.7. Формирование системы природно-экологического каркаса

На территории Тимершикского сельского поселения предлагается формирование системы природно-экологического каркаса, обеспечение непрерывности его составляющих, территориальное и качественное развитие объектов озеленения.

В целях соблюдения требований СП 42.13330.2016 Генеральным планом сельского поселения рекомендуется организация лесолуговых поясов вокруг населенных пунктов, окруженных пахотными землями, и максимальное сохранение уже существующих зеленых насаждений в соответствии с Лесным кодексом РФ.

Лесолуговые пояса способствуют как очищению воздуха от пыли, газообразных токсикантов, снижению уровня шума, уменьшению воздействия средств химизации обработанных полей, так и играет колоссальную роль в изменении ветрового режима, микроклимата, регулировании и очистке талых вод, переводе поверхностного стока во внутрипочвенный горизонт, изменении режима влажности территории, предотвращении эвтрофикации водоемов, препятствии механического разрушения поверхности почв и др.

Организация лесолуговых поясов не требует изменения категории земель сельскохозяйственного назначения в иные категории земель.

Также генеральным планом предусмотрена организация озеленения специального назначения в проектных границах населенных пунктов.

Территория недействующего карьера ООО «Таш» подлежит рекультивации (в соответствии с подготовленным проектом рекультивации) и возвращению в земли сельскохозяйственного назначения.

Остальные недействующие карьеры предлагаются под организацию озеленения специального назначения: дальнейшее функциональное использование карьеров решится балансодержателями указанных земель в соответствующих проектах рекультивации.

В целом, в результате реализации мероприятий Генерального плана Тимершикского сельского поселения ожидается, что площадь озелененных территорий увеличится (см.ТЭП).

Данные мероприятия будут способствовать достижению экологической безопасности и повышению инвестиционной привлекательности поселения.

При проведении работ по озеленению рекомендуется использовать местные породы насаждений, наиболее приспособленные к данным почвенно-климатическим условиям. Рекомендуется создание смешанных насаждений из хвойных и лиственных пород, которые обладают широкими и разнообразными декоративными возможностями и в то же время более устойчивы к загрязнению окружающей среды.

## 4.8. Мероприятия по защите животного мира

В соответствии с требованиями нормативно-правовых актов в области охраны животного мира при размещении, проектировании, строительстве и реконструкции населенных пунктов, предприятий, сооружений и других объектов должны предусматриваться мероприятия по сохранению среды обитания объектов животного мира и условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, а также по обеспечению неприкосновенности защитных участков территорий и акваторий.

Также При реализации мероприятий генерального плана необходимо предусмотреть меры по предотвращению и сокращению риска гибели животного мира, согласно постановлениям Правительства Российской Федерации от 13.08.1996 №997 «Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи» и Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.09.2000 №669 «О Требованиях по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи на территории Республики Татарстан».

## 4.9. Обеспечение медико-экологического благополучия населения

Мероприятия по охране окружающей среды направлены на улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории и здоровья населения, в том числе:

организация и озеленение санитарно-защитных зон объектов,

контроль качества вод, используемых в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения;

организация системы экологического мониторинга за состоянием окружающей среды;

организация и очистка поверхностного стока территорий населенных пунктов сельского поселения;

проведение комплекса шумо- и виброзащитных мероприятий, мероприятий по защите от ЭМИ;

планово-регулярная санитарная очистка территории;

организация природно-экологического каркаса.

## 4.10. Организация зон с особыми условиями использования территории (проектное предложение)

Генеральным планом выделены зоны с особыми условиями использования территории, которые представлены в таблице 4.10.1 и отражены на соответствующей схеме. Режим использования зон с особыми условиями использования территории см. в разделе 3.

Таблица 4.10.1

Сведения о размерах санитарно-защитных зон, санитарных разрывов и охранных зон в Тимершикском сельском поселении (проектное предложение)

| Объект | Зона с особыми условиями использования территории | Нормативный документ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы |
| Полигон ТКО МО «пгт.Богатые Сабы» | 1000 | - | В соответствии с материалами Генерального плана МО «пгт.Богатые Сабы» |
| Яма Беккари МО «пгт.Богатые Сабы» | 500 | - | В соответствии с материалами Генерального плана МО «пгт.Богатые Сабы» |
| Ферма КРС ООО «Куюк» (д. Куюк) | до границы жилой застройки | По результатам разработки проекта обоснования сокращения размеров санитарно-защитной зоны | После проведения мероприятий по оптимизации производства |
| МТП ООО «Саба» (с. Кзыл-Меша) | до границы жилой застройки | По результатам разработки проекта обоснования сокращения размеров санитарно-защитной зоны | После проведения мероприятий по оптимизации производства |
| Ферма КРС ООО «Саба» (к западу от с. Тимершик) | до границы жилой застройки | По результатам разработки проекта обоснования сокращения размеров санитарно-защитной зоны | После проведения мероприятий по оптимизации производства |
| Ферма КРС ООО «Саба» (к северу от с. Тимершик) | до границы жилой застройки | По результатам разработки проекта обоснования сокращения размеров санитарно-защитной зоны | После проведения мероприятий по оптимизации производства |
| МТП ООО «Саба» (к северо-востоку от с. Тимершик) | до границы жилой застройки | По результатам разработки проекта обоснования сокращения размеров санитарно-защитной зоны | После проведения мероприятий по оптимизации производства |
| Смешанное предприятие сельского хозяйства (растениеводство в сочетании с животноводством) | до границы жилой застройки | По результатам разработки проекта обоснования сокращения размеров санитарно-защитной зоны | После проведения мероприятий по оптимизации производства |
| Зерноток | до границы жилой застройки | По результатам разработки проекта обоснования сокращения размеров санитарно-защитной зоны | После проведения мероприятий по оптимизации производства |
| Автомойка | до границы жилой застройки | По результатам разработки проекта обоснования сокращения размеров санитарно-защитной зоны | После проведения мероприятий по оптимизации производства |
| Ферма КРС КФХ Биктимеров Л.Ш.(к западу от с. Тимершик) | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |  |
| Сельские кладбища | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |  |
| Овцеферма КФХ Валиев А.И. (к востоку от с.Тимершик) | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |  |
| Карьер известняка ООО «Таш» | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |  |
| Производство щебня ООО «Таш» | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |  |
| Навозохранилище закрытого типа | 500 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Новое строительство |
| Автомобильная дорога «Обход пгт.Богатые Сабы с западной стороны» | 100 | Республиканские нормативы градостроительного проектирования РТ (утв. Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 27 декабря 2013 г. № 1071) |  |
| Автомобильная дорога «Казань-Шемордан» | 50 | Республиканские нормативы градостроительного проектирования РТ (утв. Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 27 декабря 2013 г. № 1071) |  |
| Автомобильная дорога «Подъезд к с.Мингер» | 50 | Республиканские нормативы градостроительного проектирования РТ (утв. Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 27 декабря 2013 г. № 1071) |  |
| Автомобильная дорога «Казань-Шемордан»-Куюк» | 25 м - на отрезках проведения шумозащитных мероприятия, 50 м – на остальных участках | Проведение шумозащитных мероприятий на отрезке автомобильной дороги, проходящей пот территории с. Куюк |  |
| Автомобильная дорога «Тимершик - Кзыл-Меша» | 25 м - на отрезках проведения шумозащитных мероприятия, 50 м – на остальных участках | Проведение шумозащитных мероприятий на отрезке автомобильной дороги, проходящей пот территории с. Тимершик |  |
| Автомобильная дорога «Богатые Сабы-Тимершик-Верхний Симет-Алан» | 25 м - на отрезках проведения шумозащитных мероприятия, 50 м – на остальных участках | Проведение шумозащитных мероприятий на отрезке автомобильной дороги, проходящей пот территории с. Тимершик |  |
| Автомобильная дорога «Тимершик-Большой Шинар» | 25 м - на отрезках проведения шумозащитных мероприятия, 50 м – на остальных участках | Проведение шумозащитных мероприятий на отрезке автомобильной дороги, проходящей пот территории с. Тимершик |  |

## Приложения

## Приложение 1. Перечень мероприятий, предлагаемых к реализации в Тимершикском сельском поселении Сабинского муниципального района

| Наименование объектов | Вид мероприятия | Очередность строительства | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | расчетный срок |  |
| Оптимизация производства фермы КРС ООО «Куюк» (д. Куюк) с целью сокращения санитарно-защитной зоны объекта до границы жилой застройки | инженерно-техническое | + |  |  |
| Оптимизация производства фермы КРС ООО «Саба» (с. Кзыл-Меша) с целью сокращения санитарно-защитной зоны объекта до границы жилой застройки | инженерно-техническое | + |  | Оптимизация производства возможно только после проведения мероприятий по сокращению санитарно-защитной зоны (переносу) биотермической ямы, в границах которой оказывается данный объект |
| Оптимизация производства МТП ООО «Саба» (с. Кзыл-Меша) с целью сокращения санитарно-защитной зоны объекта до границы жилой застройки | инженерно-техническое | + |  |  |
| Оптимизация производства фермы КРС ООО «Саба» (к западу от с. Тимершик) с целью сокращения санитарно-защитной зоны объекта до границы жилой застройки | инженерно-техническое | + |  |  |
| Оптимизация производства фермы КРС ООО «Саба» (к востоку от с. Тимершик) с целью сокращения санитарно-защитной зоны объекта до границы жилой застройки | инженерно-техническое | + |  |  |
| Оптимизация производства МТП ООО «Саба» (с. Тимершик) с целью сокращения санитарно-защитной зоны объекта до границы жилой застройки | инженерно-техническое | + |  |  |
| Оптимизация производства зернотока (с. Тимершик) с целью сокращения санитарно-защитной зоны объекта до границы жилой застройки | инженерно-техническое | + |  |  |
| Оптимизация производства автомойки (с. Тимершик) с целью сокращения санитарно-защитной зоны объекта до границы жилой застройки | инженерно-техническое | + |  |  |
| Оптимизация производства смешанного предприятия растениеводства с животноводством (с. Мингер) с целью сокращения санитарно-защитной зоны объекта до границы жилой застройки | инженерно-техническое | + |  |  |
| Строительство навозохранилища закрытого типа | строительство | + |  | Мероприятие предусмотрено СТП Сабинского муниципального района |
| Организация площадки под карьер известняка ООО «Таш» | строительство | + |  |  |
| Создание озеленения специального назначения в санитарном разрыве автомобильных дорог | строительство | + |  |  |
| Создание озеленения специального назначения в санитарно-защитных зонах кладбищ д.Куюк, с.Тимершик, д.Сабай | строительство | + |  |  |
| Создание лесолуговых поясов вокруг населенных пунктов поселения | строительство | + |  |  |

## Приложение 2. Письмо ГБУ «Сабинское РГВО» от 19.12.2019 г. №480 О биотермических ямах поселения

## Приложение 3. Письмо Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан от 13.02.2019 г. № 1277/12 о предоставлении информации

## Приложение 4. Письмо Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) от 20.02.2019 г. № 11/3680 о предоставлении информации

# Footnotes

Лицензия САБ 01758 ТР (Выдана: Обществу с ограниченной ответственностью «Таш» (ИНН 1635008420) с целевым назначением и видами работ: геологическое изучение, разведка и добыча известняков на участке недр «Северо-Куюкское». Участок недр расположен: в 400 м юго-восточнее д. Куюк в Сабинском муниципальном районе Республики Татарстан. Срок окончания действия лицензии: 01 июля 2032 года)

утв. Решением Совета Сабинского городского поселения Сабинского муниципального района от 26 октября 2018 г. №35 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования поселок городского типа Богатые Сабы Сабинского муниципального района РТ»).

В рамках исполнения п.1.2.2. Протокола заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Республике Татарстан от 10.11.2015 г., утвержденного Председателем Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Республике Татарстан Р.Н. Миннихановым 30.11.2015 г. № ПР-355

Мероприятие добавлено в соответствии с письмом Минэкономики РТ от 16.10.2019 №01-43/6467.

В целях соблюдения требований ст. 12 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» в отношении размещения отходов.