Заказчик: Исполнительный комитет Сабинского МР РТ

Генеральный план Тимершикского сельского поселения Сабинского муниципального района РТ

Том 3

Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме

Пояснительная записка

Казань, 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью

«Проектная артель Анжелики Мелентьевой»

Заказчик: Исполнительный комитет Сабинского МР РТ

Генеральный план Тимершикского сельского поселения Сабинского муниципального района РТ

Том 3

Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме

Пояснительная записка

Директор                                                                                        А.В. Мелентьева

Казань, 2020 г.

Состав проекта

Проект Генерального плана Тимершикского сельского поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан разработан в составе:

Утверждаемая часть генерального плана

Текстовые материалы:

| № тома | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Положение о территориальном планировании |
|  | Приложение: Сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав поселения |

Графические материалы:

| № тома | № листа | Наименование | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения | 1:10 000 |
|  | 2 | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения | 1:10 000 |
|  | 3 | Карта функциональных зон поселения | 1:10 000 |

Материалы по обоснованию генерального плана

Текстовые материалы:

| № тома | Наименование |
| --- | --- |
| 3 | Пояснительная записка |
|  | Пояснительная записка. Охрана окружающей среды |

Графические материалы:

| № тома | № листа | Наименование | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1 | Карта современного использования территории (опорный план), М 1:10 000 | 1:10 000 |
|  | 2 | Карта зон с особыми условиями использования территории (существующее положение), М 1:10 000 | 1:10 000 |
|  | 3 | Карта зон с особыми условиями использования территории (проектное предложение), М 1:10 000 | 1:10 000 |
|  | 4 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, М 1:10 000 | 1:10 000 |

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ТИМЕРШИКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	7

2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТИМЕРШИКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	9

2.1. Экономико-географическое положение.  Место Тимершикского сельского поселения в системе расселения Сабинского муниципального района	9

2.2. Социально-экономический потенциал территории	10

2.2.1. Характеристика земельного фонда	10

2.2.2.  Демографический потенциал	11

2.2.3. Производственные территории	12

2.2.4. Агропромышленный комплекс	12

2.2.5. Лесной комплекс	15

2.2.6. Жилищный фонд и жилищное строительство	16

2.2.7. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания	17

2.3. Туристско-рекреационный потенциал. Организация отдыха местного населения	28

2.4. Историко-культурное наследие	29

2.5. Транспортно-коммуникационная инфраструктура	30

2.6. Инженерная инфраструктура	33

2.6.1. Водоснабжение	33

2.6.2. Канализация	39

2.6.3. Санитарная очистка территории	40

2.6.4. Теплоснабжение	42

2.6.5. Газоснабжение	43

2.6.6. Электроснабжение	46

2.6.7. Слаботочные сети	53

2.7 Инженерная подготовка территории	54

3. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТИМЕРШИКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2040 ГОДА. ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	58

3.1. Прогноз численности населения	58

3.2. Экономическое развитие	59

3.2.1. Развитие промышленного производства	59

3.2.2. Развитие агропромышленного комплекса	59

3.2.3. Развитие лесного комплекса	60

3.3. Развитие жилищной инфраструктуры	64

3.4. Развитие системы обслуживания населения	68

3.5. Развитие туристско-рекреационной системы. Организация мест отдыха местного населения	74

3.6. Развитие транспортно-коммуникационной инфраструктуры	78

3.7. Мероприятия по установлению границ населенных пунктов Тимершикского сельского поселения	81

3.8.	Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	88

3.8.1. Водоснабжение	88

3.8.2. Канализация.	91

3.8.3. Санитарная очистка территории.	97

3.8.4. Теплоснабжение	99

3.8.5. Газоснабжение	100

3.8.6. Электроснабжение	101

3.8.7. Слаботочные сети	104

3.9.	Мероприятия по инженерной подготовке территории	104

3.10.	Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций	110

3.10.1. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	110

3.10.2. Устойчивость функционирования инженерного оборудования	130

3.10.3. Оповещение о чрезвычайной ситуации	134

3.10.4. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера	136

3.10.5. Эвакуация населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера	139

3.10.6. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	139

3.11.	Мероприятия по развитию территорий кладбищ	141

3.12.	Функциональное зонирование территории	141

4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	146

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ	150

ПРИЛОЖЕНИЯ	153

Приложение 1. Решение Главы Тимершикского сельского поселения Сабинского муниципального района от 03.02.2020 г. №5 о подготовке проекта генерального плана Тимершикского сельского поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан	153

Приложение 2. Техническое задание на разработку проекта генерального плана Тимершикского сельского поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан	154

Приложение 3. Письмо ИК Сабинского муниципального района от 05.02.2020 г. №287/и о подготовке проекта генерального плана Тимершикского сельского поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан	164

Приложение 4. Письмо ГБУ «Сабинское РГВО» от 19.12.2019 г. №480 О биотермических ямах поселения	168

Приложение 5. Исходные данные и требования для разработки раздела ПМ ГОЧС	169

Приложение 6 Заключение о наличии ограничений по условиям охраны ОКН на территории проектирования	172

Приложение 7 Письмо ИК Сабинского муниципального района от 10.07.2019 г. №2044/и о границах земель лесного фонда	173

Приложение 8. Письмо ИК Тимершикского сельского поселения от 04.02.2020 г. №21 о сроках уточнения границ кладбищ	174

Приложение 9. Письмо ИК Сабинского муниципального района от 05.02.2020 г. №288/к о сроках уточнения границ кладбищ	175

Приложение 10. Письмо Константиновского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Казань» от 27.09.2019 г. № 103/15-425 о рассмотрении проекта генерального плана	176

Приложение 11. Заключения филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Татарстан о рассмотрении XML-документов, содержащих сведения о границах населенных пунктов	177

# ВВЕДЕНИЕ

Проект Генерального плана Тимершикского сельского поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан разработан ООО «Проектная артель Анжелики Мелентьевой» на основании Решения Главы Тимершикского сельского поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан «О подготовке проекта Генерального плана Тимершикского сельского поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан» от 03.02.2020 г. № 5 в соответствии с техническим заданием на проектирование.

Заказчиком на разработку проекта Генерального плана является Исполнительный комитет Тимершикского сельского поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан.

Генеральный план Тимершикского сельского поселения Сабинского муниципального района – документ территориального планирования, определяющий градостроительную стратегию, условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселения, установление и изменение границ населенных пунктов в составе поселения, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Проект Генерального плана разработан на следующие временные сроки его реализации:

Первая очередь, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации генерального плана – до 2025 года.

Расчетный срок, на который запланированы все основные проектные решения генерального плана – до 2040 года.

В соответствии со статьей 23 градостроительного кодекса Российской Федерации Генеральный план Тимершикского сельского поселения включает в себя:

Часть 1 (утверждаемую) в составе текстовых и графических материалов:

Текстовые материалы – Положение о территориальном планировании, которое включают в себя цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения по этапам реализации генерального плана.

Графические материалы содержат карты территориального планирования.

Часть 2 Материалы по обоснованию проекта, которые разрабатываются в целях обоснования и пояснения предложений территориального планирования, для согласования и обеспечения процесса утверждения генерального плана сельского поселения, выполненные в составе текстовых и графических материалов.

Текстовые материалы включают в себя анализ состояния территории поселения, проблем и направлений ее комплексного развития, обоснование территориального и пространственно-планировочного развития, перечень мероприятий по территориальному планированию, этапы их реализации, перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Графические материалы содержат схемы по обоснованию Положений генерального плана.

При разработке проекта Генерального плана Тимершикского сельского поселения Сабинского муниципального района были использованы материалы Схемы территориального планирования Республики Татарстан, Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района Республики Татарстан, а также официальные данные, представленные администрацией Сабинского муниципального района и Тимершикского сельского поселения.

# 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ТИМЕРШИКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения.

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями территориального планирования при разработке Генерального плана Тимершикского сельского поселения являются:

создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации;

обеспечение средствами территориального планирования целостности сельского поселения как муниципального образования;

выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры.

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

выявление проблем градостроительного развития территории населенных пунктов, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

функциональное зонирование территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

определение системы параметров развития Тимершикского сельского поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и рекреационных компонентов развития;

подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности сельского поселения при условии сохранения окружающей природной среды;

планируемое размещение объектов капитального строительства, существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи.

# 2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТИМЕРШИКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## 2.1. Экономико-географическое положение. 
Место Тимершикского сельского поселения в системе расселения Сабинского муниципального района

Тимершикское сельское поселение образовано в соответствии с Законом Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 38-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Сабинский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».

В состав Тимершикского сельского поселения входят: село Тимершик - административный центр, сёла Кзыл-Меша и Мингер, деревни Куюк и Сабай.

Поселение расположено на северо-западе Республики Татарстан, в центральной части Сабинского муниципального района. Тимершикское сельское поселение граничит с муниципальным образованием «поселок городского типа Богатые Сабы», Большешинарским, Изминским, Корсабашским, Мешинским, Мичанским и Шикшинским сельскими поселениями.

Общая площадь Тимершикского сельского поселения составляет 8268,3 га, в т.ч. площадь населенных пунктов 439,8 га (согласно картографическому материалу).

В Тимершикском сельском поселении имеются следующие общественные объекты: три детских дошкольных организации, средняя общеобразовательная школа, школа-интернат для детей с ограниченными возможностями, начальная общеобразовательная школа, четыре фельдшерско-акушерских пункта, два сельских дома культуры, три сельских клуба, отделение почтовой связи и объекты торговли. Агропромышленный комплекс Тимершикского сельского поселения представлен фермами при населенных пунктах.

Транспортная связь Тимершикского сельского поселения с другими районами Республики Татарстан и поселениями в настоящее время осуществляется через региональные и местные автомобильные дороги.

Роль в системе расселения

Территориальная организация Тимершикского сельского поселения является частью системы расселения Сабинского муниципального района, которая входит в Сабинскую групповую систему Республики Татарстан.

Основным системообразующим фактором в системе расселения являются автомобильные дороги, по которым осуществляется связь населенных пунктов друг с другом и с районным центром пгт.Богатые Сабы.

Вторым системообразующим фактором является речная сеть, по которой в результате исторического развития начала формироваться система расселения поселения, района и всей территории Республики Татарстан.

На начало 2020 г. средняя плотность населения в Тимершикском сельском поселении составила 19,2 чел. на 1 кв.км. В соответствии с проведенным анализом в Схеме территориального планирования Сабинского муниципального района Тимершикское сельское поселение входит в группу поселений с низким показателем плотности населения.

На территории Тимершикского сельского поселения население, общей численностью 1573 человека, проживает на территории пяти населенных пунктов: село Тимершик – административный центр, сёла Кзыл-Меша и Мингер, деревни Куюк, Сабай – рядовые населенные пункты.

Система расселения Тимершикского сельского поселения имеет двухранговый характер.

Первый ранг занимает центр поселения – село Тимершик – с общей численностью населения 839 человек, где размещены административные функции, учреждения образования, культуры, спорта, здравоохранения, предприятия торговли.

Второй ранг занимают сёла Кзыл-Меша, Мингер, д.Куюк, д.Сабай с общей численностью населения 734 человека, где так же присутствуют объекты социального обслуживания.

## 2.2. Социально-экономический потенциал территории

### 2.2.1. Характеристика земельного фонда

Распределение земельного фонда по категориям

Все земли, расположенные в границах той или иной территории, рассматриваются как ее земельные ресурсы, которые либо вовлечены в хозяйственный оборот, либо могут быть использованы в нем.

По Земельному Кодексу земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов (в поселении отсутствуют);

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

В Тимершикском сельском поселении присутствуют все вышеназванные категории за исключением земель особо охраняемых территорий и объектов. Земли лесного фонда занимают территорию 89,9 га, что составляет около 1% от всей площади сельского поселения (согласно картографическому материалу).

Распределение земельного фонда по собственности

Информация о наличии земель в федеральной собственности на территории Тимершикского сельского поселения отсутствует. Однако, согласно статье 8 Лесного кодекса РФ лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в федеральной собственности. Таким образом, в границах Тимершикского сельского поселения 89,9 га общей площади земель находятся в федеральной собственности.

Информации о наличии земельных участков в иных видах и правах собственности на территории Тимершикского сельского поселения не имеется.

### 2.2.2.  Демографический потенциал

Демографический фактор оказывает наибольшее влияние на уровень хозяйственного освоения территории и экономического развития общества.

По данным, предоставленным Исполнительным комитетом Тимершикского сельского поселения, на начало 2020 г. численность населения составила 1573 человека.

Демографическая структура Тимершикского сельского поселения в разрезе населенных пунктов представлена в таблице 2.2.2.1.

Таблица 2.2.2.1

Демографическая структура и движение населения Тимершикского сельского поселения на начало 2020 года

| Наименование населенного пункта | Тимершик | Кзыл-Меша | Куюк | Мингер | Сабай | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, всего | 839 | 327 | 137 | 226 | 44 | 1573 |
| Детского возраста: | 189 | 65 | 31 | 47 | 2 | 334 |
| До 1 года | 13 | 2 | 4 | 2 | 0 | 21 |
| 1-6 лет | 76 | 30 | 12 | 24 | 0 | 142 |
| 7-15 лет | 100 | 33 | 15 | 21 | 2 | 171 |
| Трудоспособного возраста: | 455 | 178 | 76 | 121 | 17 | 847 |
| 16-17 лет | 21 | 3 | 3 | 4 | 2 | 33 |
| 18-54 лет для женщин | 204 | 76 | 34 | 57 | 2 | 373 |
| 18-59 лет для мужчин | 230 | 99 | 39 | 60 | 13 | 441 |
| Пенсионного возраста: | 195 | 84 | 30 | 58 | 25 | 392 |
| Старше 55 лет для женщин | 130 | 54 | 18 | 40 | 19 | 261 |
| Старше 60 лет для мужчин | 65 | 30 | 12 | 18 | 6 | 131 |
| Естественный | -2 | 0 | 3 | -1 | -3 | -3 |
| Родилось | 12 | 3 | 4 | 2 | 0 | 21 |
| Умерло | 14 | 3 | 1 | 3 | 3 | 24 |
| Механический | 0 | -3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Прибыло | 14 | 5 | 1 | 3 | 1 | 24 |
| Выбыло | 14 | 8 | 1 | 1 | 0 | 24 |

Как видно из приведенных выше данных, наиболее крупным населенным пунктом Тимершикского сельского поселения является административный центр поселения – с.Тимершик. На начало 2020 года смертность в поселении преобладала над рождаемостью. Как следствие, естественный прирост населения имеет отрицательные значения.

### 2.2.3. Производственные территории

На территории Тимершикского сельского поселения разрабатывается месторождение карбонатных пород (известняков) «Куюкское». Недропользователь – ООО «Таш». По лицензии № ТАТ САБ 01261 ТР на геологическое изучение, разведку и добычу известняка сроком до 01.09.2037 г. ООО «Таш» выработан карьер известняка площадью 12,1 га, и сейчас на нем ведутся работы по рекультивации. Согласно лицензии № ТАТ САБ 01758 ТР сроком до 01.07.2032 г. на геологическое изучение, разведку и добычу известняка ООО «Таш» планирует разработку нового карьера известняка на участке недр «Северо-Куюкское» площадью 14,7 га.

Балансовые запасы известняков Северо-Куюкского участка недр утверждены РКЗ при МЭПР РТ протоколом № 533 от 01.08.2018 г. в объеме 438,1 тыс. м3.

В производственной деятельности предприятия занят 21 человек.

### 2.2.4. Агропромышленный комплекс

Агропромышленный комплекс Тимершикского сельского поселения представляет собой совокупность отраслей макроэкономики, занятых производством продуктов питания и снабжением ими населения, производством средств производства для сельского хозяйства и обслуживанием сельского хозяйства.

Важнейшими отраслями агропромышленного комплекса в поселении являются растениеводство и животноводство.

Растениеводство делится на подотрасли, связанные с выращиванием определенных групп культурных растений. Основными являются зерновое хозяйство, картофелеводство и овощеводство, выращивание технических культур, кормопроизводство (выращивание кормовых культур) и садоводство.

На территории Тимершикского сельского поселения находятся следующие сельскохозяйственные объекты:

с.Тимершик:

ООО «Саба» в составе ферм КРС (к западу и востоку от с.Тимершик), машинно-тракторный парк и зерноток филиала №6 «Мичан» ООО «Саба». На ООО «Саба» занято 120 человек;

КФХ «Ганиев» (зерноток и машинно-тракторный парк), занимающееся растениеводством. Численность работников – 3 человека;

КФХ Валиев А.И. (семейная овцеферма);

КФХ Биктимеров Л.Ш. (семейная ферма КРС).

с.Мингер:

ООО «Булгар» (смешанное предприятие растениеводства в сочетании с животноводством без специализированного производства культур или животных), численность работников – 21 человек;

ООО «Долина-Агро», овощеводство, численность работников – 5 человек.

с.Кзыл-Меша:

ферма КРС ООО «Саба»;

д.Куюк:

ООО «Куюк» в составе фермы КРС и зернотока.

Таблица 2.2.4.1

Характеристика объектов АПК Тимершикского сельского поселения на начало 2020 года

| №№ п/п | Наименование объекта, организации | Адрес (местонахождение) | Единицы измерения | Мощность объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | по факту | по проекту |
| 1 | Ферма КРС ООО «Саба» | с.Тимершик | поголовье | 911 | 911 |
| 2 | Ферма КРС ООО «Саба» | с.Кзыл-Меша | поголовье | 799 | 799 |
| 3 | Машинно-тракторный парк ООО «Саба» | с.Тимершик | кол-во техники | 36 | 36 |
| 4 | Зерноток ООО «Саба» | с.Тимершик | т | 1500 | 1500 |
| 5 | Зерноток КФХ «Ганиев» | с.Тимершик | т | 300 | 300 |
| 6 | Машинно-тракторный парк КФХ «Ганиев» | с.Тимершик | кол-во техники | 5 | 5 |
| 7 | Ферма КРС ООО «Куюк» | д.Куюк | поголовье | 220 | 220 |
| 8 | Зерноток ООО «Куюк» | д.Куюк | т | 300 | 300 |
| 9 | Зерноток ООО «Булгар» (в составе смешанного предприятия растениеводства в сочетании с животноводством без специализированного производства культур или животных) | с.Мингер | т | 500 | 500 |
| 10 | ООО «Булгар» (смешанное предприятие растениеводства в сочетании с животноводством без специализированного производства культур или животных) | с.Мингер | кол-во техники | 6 | 6 |

Таблица 2.2.4.2

Структура животноводства по всем сельхозформированиям

Тимершикского сельского поселения на начало 2020 года

| № п/п | Наименование предприятия, размещение (ближайший нас.пункт) | Крупный рогатый скот | В т.ч. коровы | Лошади |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Саба», с.Тимершик | 911 | 350 | 2 |
| 2 | ООО «Саба», с.Кзыл-Меша | 799 | 250 | 2 |
| 3 | ООО «Куюк», д.Куюк | 220 | 80 | 552 |

Кроме крупных животноводческих ферм, в поселении имеются малые – семейные фермы, занятые в растениеводстве и животноводстве.

Таблица 2.2.4.3

Характеристика семейных ферм Тимершикского сельского поселения

| № п/п | Наименование | ФИО владельца | Местонахождение | Сельскохозяйственная специализация (животноводство, овцеводство и т.д.) | Мощность (голов) | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | семейная овцеферма КФХ Валиев А.И. | Валиев Азат Ибрагимович | с. Тимершик | овцеводство | 100 | 2016 |
| 2 | Ферма КРС КФХ Биктимеров Л.Ш. | Биктимеров Ленур Шахинурович | с.Тимершик | животноводство | 50 | 2017 |

Таблица 2.2.4.5

Характеристика складов и хранилищ

| № п/п | Наименование складов | Местоположе- ние, адрес | Складская площадь, м2 | Объем хранения, тонн | Размер участка, га | Числен-ность работаю-щих, чел. | Характе-ристика состояния помещений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Склады общетоварные продовольственных и непродовольственных товаров | с.Тимершик д.Куюк | 600 660 | 30 30 | 0,1 0,1 | 1 1 | хорошее хорошее |
| 3 | Зерносеменохранилища | с.Тимершик д. Куюк с.Мингер | 6000 1800 907 | 1500 300 500 | 4,5 2,0 1,0 | 3 1 1 | хорошее хорошее хорошее |
| 4 | Овощекартофелехранилища | с.Тимершик д.Куюк | 600 400 | 460 200 | 0,1 0,1 | 1 - | хорошее хорошее |
| 5 | Силосные и сенажные сооружения | с.Тимершик с.Кзыл-Меша | 1200 1400 | 1800 2100 | 0,2 0,2 | - - | хорошее хорошее |
| 8 | Сенохранилища | д.Куюк | 720 | 100 | 0,2 | - | хорошее |

К востоку от с.Мингер имеется территория недействующего объекта АПК. Иные пустующие (заброшенные) объекты сельского хозяйства, склады минеральных удобрений и химикатов по данным администрации на территории Тимершикского сельского поселения не значатся.

### 2.2.5. Лесной комплекс

В соответствии с Лесным и Земельным кодексами Российской Федерации, к землям лесного фонда относят как покрытые, так и непокрытые лесом земли.

К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, – вырубки, гари, редины, прогалины и др.) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие). Все леса, за исключением лесов, расположенных на землях обороны и землях населенных пунктов, а также лесных насаждений, не входящих в лесной фонд, образуют лесной фонд.

Лесной фонд Тимершикского сельского поселения занимает площадь 89,9 га, что составляет 1% от площади сельского поселения.

Леса поселения относятся к ГКУ «Сабинское лесничество» Корсинского и Сабабашского участковых лесничеств.

Кроме лесов лесного фонда, на территории поселения также присутствуют древесно-кустарниковая растительность, не входящая в лесной фонд, площадью 42,4 га и защитные лесные насаждения на землях сельскохозяйственного назначения площадью 816,6 га (вид иной зоны сельскохозяйственного назначения). Защитные лесные насаждения расположены на землях сельскохозяйственного назначения и предназначены для обеспечения защиты земель от воздействия негативных природных, антропогенных и техногенных явлений.

Распределение лесного фонда по целевому назначению и категориям защитности.

Леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому назначению подразделяются на защитные, эксплуатационные и резервные леса.

На территории Тимершикского сельского поселения произрастают защитные леса, которые подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

Защитные леса на территории поселения относятся к ценным лесам, которые в свою очередь представлены противоэрозионными лесами (89,9 га). Указанные леса выделены на вершинах водоразделов с целью предотвращения смыва почв и образования новых оврагов.

### 2.2.6. Жилищный фонд и жилищное строительство

На начало 2020 г. объем жилищного фонда Тимершикского сельского поселения составил 46,3454 тыс.кв.м общей площади жилья. Распределение жилищного фонда по населенным пунктам представлено в таблице 2.2.6.1.

Таблица 2.2.6.1

Характеристика существующего (индивидуального) жилищного фонда по состоянию на 01.01.2020 г.

| Наименование населенного пункта | Всего (тыс. м2) | Кол-во домов | Население (чел.) |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Тимершик | 22,5453 | 287 | 839 |
| с.Кзыл-Меша | 9,1076 | 124 | 327 |
| д.Куюк | 4,3855 | 50 | 137 |
| с.Мингер | 7,4271 | 110 | 226 |
| д.Сабай | 2,8799 | 57 | 44 |
| ИТОГО | 46,3454 | 628 | 1573 |

В настоящее время жилой фонд Тимершикского сельского поселения представлен индивидуальной застройкой.

Одним из показателей, характеризующих уровень и качество жизни населения, является показатель обеспеченности населения жильем (квадратные метры общей площади на одного жителя). По Тимершикскому сельскому поселению на начало 2020 года на одного жителя приходится 29,46 кв.м общей площади жилья, что на 1,2% выше среднереспубликанского показателя жилищной обеспеченности населения по сельской местности (29,1 кв.м общей площади жилья на человека).

За последние 5 лет в Тимершикском сельском поселении введено в эксплуатацию 54 индивидуальных жилых дома. При этом средний размер одного дома составляет 105,3 м2.

Имеются и строящиеся дома (незавершенное строительство).

Таблица 2.2.6.2

Строящиеся дома по населенным пунктам (незавершенное строительство) на начало 2020 года

| №№ п/п | Наименование населенных пунктов | Многоквартирная застройка | Усадебная застройка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество домов | Площадь жилищного фонда, м2 | Количество домов | Площадь жилищного фонда, м2 |
| 1 | с.Тимершик | - | - | 7 | 840,0 |
| 2 | с.Мингер | - | - | 5 | 615,0 |
| 3 | с.Кзыл-Меша | - | - | 2 | 195,0 |
| 4 | ИТОГО | - | - | 14 | 1650 |

Необходимо отметить, что в последнее время строятся в поселении исключительно индивидуальные жилые дома. Однако в с.Тимершик (ул.Комарова) имеется 1 многоквартирный жилой дом 1976 года постройки, общей площадью квартир – 120,2 м2.

Несколько жилых домов в поселении характеризуются как аварийные и ветхие.

Таблица 2.2.4

Характеристика имеющегося аварийного и ветхого муниципального жилищного фонда населенных пунктов на начало 2020 года

| Адрес | Материал стен | Этаж-ность | Коли-чество квартир | Площадь застройки (м2) | Общая площадь квартир (м2) | Год пост-ройки | % износа | Год оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Мингер, ул.Татарстан, 56 | деревянный | 1 | 1 | 58,0 | 21,8 | 1967 | 100 | 18.06.2018 |
| с. Тимершик, ул. Ленина, 96 | деревянный | 1 | 1 | 40,8 | 28,1 | 1968 | 70 | 07.12.2005 |

### 2.2.7. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания

Образовательные организации

В настоящее время в Тимершикском сельском поселении действуют три детских сада:

– в с.Тимершик проектной вместимостью 40 мест (МБДОУ «Тимершикский детский сад «Кояшкай» Сабинского муниципального района Республики Татарстан»);

– в с.Кзыл-Меша проектной вместимостью 22 места (МБДОУ «Кзыл- Мешинский детский сад «Акчэчэк» Сабинского муниципального района Республики Татарстан»);

– в с.Мингер проектной мощностью 20 мест (МБДОУ «Мингерский детский сад «Сэйлэн» Сабинского муниципального района РТ»).

Численность детей, посещающих детские дошкольные учреждения, составляет 90 человек. Следовательно, детские сады заполнены на 109% от проектной вместимости. Обеспеченность населения местами в детских садах составляет 91% от нормативной потребности, что говорит о необходимости увеличения мест в дошкольных образовательных организациях (см.таблицу 2.2.5).

Общеобразовательные учреждения представлены в следующих населенных пунктах Тимершикского сельского поселения:

- в с.Тимершик – МБОУ Тимершикская средняя общеобразовательная школа проектной вместимостью 160 мест;

- в с.Кзыл-Меша ГБОУ «Сабинская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» проектной вместимостью 50 мест;

- в с.Мингер филиал МБОУ «Тимершикская средняя общеобразовательная школа» – Мингерская НОШ проектной мощностью 25 мест.

Таблица 2.2.5

Характеристика образовательных организаций, расположенных на территории Тимершикского сельского поселения на 01.01.2020 года

| №№ п/п | Наименование образовательной организации | Адрес | Общая площадь здания (комплекса зданий), м2 | Форма собственности | Кол-во рабочих мест, ед. | Проектная мощность, мест | Фактическая мощность, мест | Физическое состояние (нормальное/ ветхое / аварийное) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские сады |  |
| 1 | МБДОУ «Тимершикский д/сад «Кояшкай» | с.Тимершик, ул.Пионерская, 13 | 555 | муниципальная | 16 | 40 | 58 | нормальное |
| 2 | МБДОУ Кзыл-Мешинский д/сад «Акчэчэк» | с.Кзыл-Меша, ул.Ленина,33 | 169 | муниципальная | 4 | 22 | 22 | нормальное |
| 3 | МБДОУ Мингерский д/сад «Сэйлэн» | с.Мингер, ул.Г.Тукая,29 | 384,7 | муниципальная | 4 | 20 | 10 | нормальное |
| Общеобразовательные школы |  |
| 1 | МБОУ Тимершикская СОШ | с.Тимершик, ул.Пионерская,13 | 3383,28 | муниципальная | 43 | 160 | 161 | нормальное |
| Специализированные школы |  |
| 1 | ГБОУ «Сабинская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» | с.Кзыл-Меша, ул.Ленина,35 | 1466,8 | государственная | 46 | 50 | 65 | нормальное |
| Начальное профессиональное, Среднее специальное образование |
| 1 | Филиал МБОУ «Тимершикская СОШ –Мингерская НОШ» | с.Мингер, ул.Г.Тукая, 29 | 529,6 | муниципальная | 5 | 25 | 9 | нормальное |

Численность детей, обучающихся в школах, составляет 235 человек. Следовательно, школы заполнены на 100% от проектной вместимости.

При школах с.Тимершик и с.Кзыл-Меша имеются кружки детского творчества общей мощностью 226 мест.

Таблица 2.2.6

Охват учащихся дополнительным образованием на начало 2020 года

| № п/п | Образовательные организации/учреждения культуры** | Занимаются в кружках, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ «Тимершикская СОШ» | 152 |
| 2 | Филиал МБОУ «Тимершикская СОШ –Мингерская НОШ» | 9 |
| 3 | ГБОУ «Сабинская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» | 65 |
| Итого | 226 |

Лечебно-профилактические медицинские организации

Система амбулаторно-поликлинической службы включает в себя: поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты, службы врачей общей практики. Из амбулаторно-поликлинических учреждений в Тимершикском сельском поселении функционируют четыре фельдшерско-акушерских пункта (с.Тимершик, с.Кзыл-Меша, с.Мингер и д.Сабай) общей проектной мощностью 51 посещение в смену. Обеспеченность данными объектами на сегодняшний день составляет 177% от нормативной потребности.

Таблица 2.2.7

Медицинские организации Тимершикского сельского поселения на начало 2020 года

| №№ п/п | Наименование объекта здравоохранения | Адрес | Общая площадь здания (комплекса зданий), м2 | Форма собст-венности | Дата ввода в эксплуа-тацию | Этаж-ность | Износ, % | Техни-ческое состоя- ние объекта | Коли чест- во рабо-чих мест, ед. | Мощность | Наименование населенных пунктов, попадающих в зону обслуживания данного объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проектная, чел. | факти- ческая, чел. |  |
| Амбулатории, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты, диагностические центры (посещений в смену) |
| 1 | Тимершикский ФАП | с.Тимершик, ул.Пионерская,13 | 64,82 | государственная | 2013 | 1 | 0 | хорошее | 1 | 20 | 20 | с.Тимершик |
| 2 | Кзыл-Мешинский ФАП | с.Кзыл-Меша, ул.Ленина,33 | 33,7 | государственная | 2014 | 1 | 0 | хорошее | 1 | 15 | 15 | с.Кзыл-Меша, д.Куюк |
| 3 | Мингерский ФАП | с.Мингер, ул.Г.Тукая,29 | 84,3 | государственная | 2005 | 1 | 30 | хорошее | 1 | 10 | 10 | с.Мингер |
| 4 | Сабаевский ФАП | д.Сабай, ул.Г.Тукая, | 48 | государственная | 2006 | 1 | 39 | удовлетворительное | 1 | 6 | 6 | д.Сабай |

Культурно - досуговые учреждения

Во всех населенных пунктах Тимершикского сельского поселения имеются сельские дома культуры и сельские клубы общей проектной мощностью 790 мест. Обеспеченность клубными учреждениями составляет 335% от нормативного уровня.

Таблица 2.2.8

Учреждения культуры Тимершикского сельского поселения на начало 2020 года

| №№ п/п | Наименование учреждения и объекта культуры | Адрес, кадастровый номер земель- ного участка (например-16:50:060308:48) | Общая площадь здания (комплекса зданий), м2 | Форма собст-венности (госу-дарственная, муниципальная, частная) | Дата ввода в эксплу-атацию | Этаж-ность | Коли- чество рабочих мест, ед. | Износ, % | Мощность (ед.изм.указана в заголовках объектов). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проектная | Фактическая |
| Дома и дворцы культуры, клубы, концертные залы (посадочных мест) |
| 1 | Тимершикский СДК | 16:35:170101:715 | 759,96 | муниципальная | 2015 | 2 | 4 | 0 | 300 | 300 |
| 2 | Кзыл-Мешинский СДК | 16:35:170401:129 | 296,3 | муниципальная | 1969 | 1 | 4 | 100 | 200 | 150 |
| 3 | Куюкский СК | 16:35:170501:151 | 226 | муниципальная | 1997 | 1 | 3 | 46,67 | 100 | 100 |
| 4 | Мингерский СК | 16:35:170201:100 | 205,3 | муниципальная | 1996 | 1 | 3 | 41,58 | 100 | 73 |
| 5 | Сабаевский СК | 16:35:170301:120 | 68,5 | муниципальная | 2003 | 1 | 2 | 24,4 | 90 | 74 |
| Библиотеки (тыс.томов) |
| 1 | Тимершикская | 16:35:170101:715 | 30 | муниципальная | 2015 | 2 | 1 | 0 | 10,68 | 10,68 |
| 2 | Кзыл-Мешинская | 16:35:170401:129 | 15,9 | муниципальная | 1969 | 1 | 1 | 100 | 5,053 | 5,053 |
| 3 | Мингерская | Н.с. | 181,7 | муниципальная | 2005 | 1 | 1 | 30 | 7,1 | 7,1 |

Нормативная потребность населения Тимершикского сельского поселения в библиотеках составляет 12,7 тыс. экземпляров книжного фонда. В настоящее время общая мощность книжного фонда библиотек (с.Тимершик, с.Кзыл-Меша, с.Мингер) составляет 22,8 тыс. экземпляров книжного фонда. Обеспеченность населения библиотеками составляет 179,5% от нормативной потребности.

Спортивные учреждения

Нормативная потребность населения сельского поселения в спортивных залах общего пользования составляет 551 м2 спортивного пола. В Тимершикском сельском поселении при средней общеобразовательной школе с.Тимершик имеется спортивный зал и зал для борьбы общей площадью 672 м2. При молодежном центре с.Тимершик имеется спортивный зал площадью 220 м2. При школе-интернате для детей с ограниченными возможностями в с.Кзыл-Меша также имеется спортзал на 145,5 м2. Обеспеченность населения спортивными залами составляет 187% от нормативной потребности. Подробная характеристика спортивных объектов представлена ниже (таблица 2.2.9).

Плоскостные спортивные сооружения

Нормативная потребность населения сельского поселения в плоскостных сооружениях составляет 3091 кв.м. В Тимершикском сельском поселении при школе с.Тимершик имеется хоккейная коробка и футбольное поле общей площадью 1946 кв.м. Обеспеченность составляет 63% от нормативной потребности.

Таблица 2.2.9

Спортивные объекты муниципального образования (в том числе при школах) на начало 2020 г.

| Наименование, адрес | Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) | Мощность объекта | Количество рабочих мест, ед. | Год постройки | Физическое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | размер, кв.м. | единовре-менная пропуск-ная спо-собность, чел. | трибуна, мест |  |  |  |
| Футбольное поле,с.Тимершик | муниципальная | 490 | 300 | - | 1 | 2014 | хорошее |
| Хоккейная коробка,с.Тимершик | муниципальная | 1456 | - | 50 | 1 | 2007 | хорошее |
| Спортзал Тимершикской СОШ,с.Тимершик | муниципальная | 672 | 200 | - | 3 | 2014 | хорошее |
| Спортзал МФЦ с.Тимершик | муниципальная | 220 | 150 | - | 1 | 2015 | хорошее |
| Спортзал ГБОУ «Сабинская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья», с.Кзыл-Меша | государственная | 145,5 | 70 | - | 1 | 1997 | хорошее |

Предприятия торговли

Общая торговая площадь существующих магазинов Тимершикского сельского поселения составляет 578,6 м2 (с.Тимершик, д.Куюк, с.Кзыл-Меша, с.Мингер). Торговая площадь магазинов всего сельского поселения соответствует 123% от нормативной потребности.

Таблица 2.2.10

Предприятия торговли на начало 2020 г.

| Наименование объекта розничной торговли (торговый центр, магазин, рынок, места санкционированной торговли) | Адрес | Кадастровый номер земельного участка | Функциональность (действующий/ недействующий) | Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) | Специализа- ция | Коли-чество рабочих мест, ед. | Характеристика торговых площадей (капитальные, временные и т.п.) | Торговая площадь общая, кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего | продовольст- венными товарами | непродо-вольствен-ными товарами |
| ООО «Юлдаш» | с.Тимершик, ул.Комарова,2 | 16:35:170101:638 | действующий | частная | продукты, хозтовары | 5 | капитальные | 80 | 40 | 40 |
| ООО «Юмарт» | с.Тимершик, ул.Ленина,28 | 16:35:170101:729 | действующий | частная | продукты, хозтовары | 2 | капитальные | 42 | 42 |  |
| Магазин «Харам» | с.Тимершик, ул.Комарова,2 а | 16:35:170101:342 | действующий | частная | спиртные напитки | 2 | капитальные | 38 |  | 38 |
| Смайл | с.Тимершик, ул.Пионерская,1 в | 16:35:170101:703 | действующий | частная | канцтовары | 1 | капитальные | 7 |  | 7 |
| Универмаг | с.Тимершик, ул.Пионерская,1 | 16:35:170101:177 | действующий | частная | продукты, хозтовары | 2 | капитальные | 180 |  |  |
| Автозапчасти | с.Тимершик, ул.Пионерская,2 | 16:35:170101:640 | действующий | частная | запчасти | 1 | капитальные | 22,5 |  | 22,5 |
| Магазин | д.Куюк, ул.Татарстан,32 | 16:35:170501:44 | действующий | частная | продукты, хозтовары | 1 | капитальные | 36,8 | 36,8 |  |
| Магазин | с.Кзыл-Меша, ул.Пионерская, 10 | 16:35:170401:26 | действующий | частная | продукты | 2 | капитальные | 68,9 | 68,9 |  |
| Магазин | с.Мингер, ул.Татарстан,18 | 16:35:170201:164 | действующий | частная | продукты, хозтовары | 2 | капитальные | 103,4 | 103,4 |  |
| Итого | - | - | действующий | частная | - | 18 | капитальные | 578,6 | 291,1 | 107,5 |

Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

Кредитно-финансовые организации на сегодняшний день в Тимершикском сельском поселении отсутствуют.

Имеется 1 отделение почтовой связи (с.Тимершик) и передвижные отделения связи.

Таблица 2.2.11

Отделения связи (почта, телеграф) на начало 2020 г.

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес местораспо-ложения | Кадастровый номер земельного участка (например-16:50:060308:48) | Зона обслуживания | Количество рабочих мест, ед. | Площадь здания, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отделение почтовой связи | с.Тимершик, ул.Пионерская,1 | 16:35:170101:177 | с.Тимершик | 2 | 30 |
| 2 | 1 пост | с. Кзыл-Меша, ул. Ленина,32 | 16:35:170401:129 | с.Кзыл-Меша,д.Куюк | 1 | - |
| 3 | 1 пост | с.Мингер.ул. Татарстан,23 | 16:35:170201:100 | с.Мингер | 1 | - |
| 4 | 1 пост | д. Сабай, ул.Г.Тукая,23а | 16:35:170301:120 | д.Сабай | 1 | - |

Предприятия бытового и коммунального обслуживания

На сегодняшний день предприятия бытового обслуживания в Тимершикском сельском поселении отсутствуют.

Кладбища

На территории Тимершикского сельского поселения расположены пять кладбищ общей площадью 17,9 га. Свободные территории кладбищ в сумме составляют 3,63 га. Обеспеченность кладбищами традиционного захоронения сельского поселения значительно превышает нормативную потребность.

Таблица 2.2.12

Характеристика кладбищ Тимершикского сельского поселения

| Местоположение на территории поселения (кадастровый номер ЗУ) | Площадь территории | Религиозная принадлежность | Заполненность (%) | Действующее / недействующее |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Тимершик 16:35:170101:273 | 54318 кв.м | мусульманское | 70 | действующее |
| с.Кзыл-Меша 16:35:170806:7, часть земельного участка 16:35:170806:15 | 39429 кв.м | мусульманское | 75 | действующее |
| д.Куюк 16:35:170501:41 | 12034 кв.м | мусульманское | 85 | действующее |
| с.Мингер 16:35:170705:13, 16:35:170705:51 | 49621 кв.м | мусульманское | 82 | действующее |
| д.Сабай 16:35:170301:118 | 23799 кв.м | мусульманское | 87 | Действующее |

В соответствии с Земельным Кодексом РФ от 25.10.2001 N 136-ФЗ территории кладбищ могут располагаться на землях следующих категорий:

- земли населенных пунктов,

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

В настоящее время кладбище с. Кзыл Меша частично расположено на части территории земельного участка 16:35:170806:15 (категория земель – «Земли сельскохозяйственного назначения»), кладбище с. Мингер частично расположено на территории земельного участка с кадастровым номером 16:35:170705:51 (категория земель – «Земли сельскохозяйственного назначени»).

Согласно сведениям Исполнительного комитета Сабинского муниципального района Республики Татарстан (письмо № 288/к от 05.02.2020г.) и Исполнительного комитета Тимершикского сельского поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан (письмо № 21 от 04.02.2020г.) уточнение границ земельных участков кладбищ будет выполнено не позднее 30.04.2020 г. после выкупа паевых земель, на которые наложились территории кладбищ.

Перевод категорий земель земельных участков кладбищ и приведение их в соответствие с их фактическим использованием возможно после утверждения настоящего проекта генерального плана в соответствии с требованиями Федерального закона № 172-ФЗ от 21.02.2004 г.

В графических материалах проекта генерального плана территории кладбищ отражены по фактическим границам территорий кладбищ, уточненным на местности.

Полиция

В Тимершикском сельском поселении охрана правопорядка представлена участковым пунктом полиции, расположенным в с.Тимершик.

Таблица 2.2.13

Общественные пункты охраны порядка и участковые пункты полиции на начало 2020 г.

| № п/п | Наименование | Адрес месторасположения | Кадастровый номер земельного участка | Физическое состояние | Отдельно стоящее здание или встроенное помещение | Количество участковых | Зона обслуживания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администра-тивно- жилой комплекс для УУП | с.Тимершик, ул.Пионерская, 11А | 16:35:170101:705 | отличное | Отдельно стоящее | 1 | с.Тимершик, с. Мингер, д. Сабай, с. Кзыл-Меша, д. Куюк |

Потребность существующего населения Тимершикского сельского поселения в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствии с существующей демографической структурой населения, а также в соответствии с нормативами, рекомендуемыми СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» и Постановлением Кабинета Министров РТ от 26 января 2009 г. №42 «Об установлении уровня социальных гарантий обеспеченности общественной инфраструктурой, социальными услугами до 2019 года», Республиканскими нормативами градостроительного проектирования РТ (утв. Постановлением Кабинета Министров №1071 от 27.12.2013г.) и другими отраслевыми нормами.

Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблице 2.2.14.

Таблица 2.2.14

Анализ обеспеченности населения Тимершикского СП объектами социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания

| Наименование | Единица измерения | Норма | Всего необходимо по нормам | Существующее положение на исходный год | Обеспеченность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные организации | мест | 85% детей в возрасте 1-6 лет | 121 | 82 | 68 |
| Общеобразовательные организации | мест | 100% детей 7-17 лет | 235 | 235 | 100 |
| Организации дополнительного образования детей | мест | 120% от школьников | 282 | 226 | 80 |
| Больницы | койка | 13,47 коек на 1000 чел. | 21 | отсутствуют | 0 |
| Лечебно-профилактические медицинские организации | посещ./см. | 18,15 посещ. в смену на 1000 чел. | 29 | 51 | 176 |
| Аптеки | объект | 1 объект на 6,2 тыс.чел. | 1 | отсутствуют | 0 |
| Спортзалы общего пользования | кв.м. пола | 350 кв.м. на 1000 чел. | 551 | 1037,7 | 188 |
| Плоскостные сооружения | кв.м. | 1949,4 кв.м. на 1000 чел. | 3068 | 1946 | 63,4 |
| Бассейны | кв.м. зерк.в. | 75 кв.м. на 1000 чел. | 119 | отсутствуют | 0 |
| Клубы, Дома культуры | мест | 150 мест на 1000 чел. | 236 | 790 | 335 |
| Библиотеки | тыс.экз. | 8,0 тыс. экземпляров на 1000 чел. | 12,6 | 22,8 | 181 |
| Магазины | кв.м.торг.пл. | 300 кв.м. на 1000 чел. | 472 | 578,6 | 123 |
| Предприятия питания | мест | 40 мест на 1000 чел. | 63 | отсутствуют | 0 |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 раб.мест на 1000 чел. | 11 | отсутствуют | 0 |
| Отделения связи | объект | 1 объект на 0,5-6,0 тыс.жителей | 1 | 1 | 100 |
| Отделения, филиал банка | объект | 0,5 объекта на тыс.жителей | 1 | отсутствуют | 0 |
| Полиция | чел. | 1 участковый на 3-3,5 тыс.чел. | 1 | 1 | 100 |
| Кладбища | га | 0,24 га на 1000 чел. | 0,38 | 17,9 | 995% |

## 2.3. Туристско-рекреационный потенциал. Организация отдыха местного населения

Наличие и территориальное размещение задействованных в туристской индустрии объектов и ресурсов формируют туристско-рекреационный потенциал территории, оценка которого была проведена в рамках Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района Республики Татарстан.

На оценку туристско-рекреационного потенциала территории влияет значительное число факторов, в том числе, наличие залесенных территорий,   водных объектов, отсутствие крупных источников загрязнения среды, наличие особо охраняемых природных территорий, наличие историко-культурных объектов.

На сегодняшний день туристско-рекреационная сфера в Тимершикском сельском поселении не имеет четко сложившейся структуры, организации и границ. Размещающиеся на территории поселения объекты, имеющие туристско-рекреационную направленность, в настоящее время характеризуются низким уровнем интенсивности использования и развития для туристско-рекреационных целей. Среди рекреационных объектов поселения можно выделить места проведения Сабантуя в с.Тимершик, с.Мингер и д.Куюк, плотину в 1 км северо-западнее от населенного пункта с. Кзыл-Меша. (таблица 2.3.1).

Таблица 2.3.1

Зоны отдыха и рекреации местного населения по данным администрации Тимершикского сельского поселения, 2020 г.

| Наименование элемента зоны отдыха | Месторас-положение | Принадлеж-ность | Площадь, га | Вмести-мость, чел | Единоврем. пропускная способность, чел. | Благоустроенность (благоустроен / не благоустроен) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плотина | с.Кзыл-Меша | муниципальная | 2,2 | 100 | 50 | благоустроен |
| Место проведения Сабантуя | с.Тимершик | муниципальная | 2,0 | 400 | Н.с. | благоустроен |
| Место проведения Сабантуя | д.Куюк | муниципальная | 1,0 | 200 | Н.с. | благоустроен |
| Место проведения Сабантуя | с.Мингер | муниципальная | 10 | 7000 | Н.с. | благоустроен |

## 2.4. Историко-культурное наследие

Согласно Федеральному Закону Российской Федерации от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (принят Государственной Думой 24 мая 2002 года, одобрен Советом Федерации 14 июня 2002 года), к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Согласно сведениям, предоставленным Комитетом РТ по охране объектов культурного наследия, на территории Тимершикского сельского поселения имеются 3 выявленных объекта культурного наследия:

Таблица 2.4.1

Список выявленных объектов культурного наследия на территории Тимершикского сельского поселения

| № п/п | № по Своду | Haимeнoвaниe пaмятникa | Дaтиpoвкa, Культуры | Mecтoнaxoждeниe | Основные географические координаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ |
| 4.2 | 2732 | Тимершикское местонахождение | IV-II тыс. до нэ., II тыс. до н.э. | в 0,3 км к юго-востоку от села. | - |
| 4.11 | 2728 | Мингерское селище | X-XIII вв. н.э. | В 0,25 к северо-востоку от села. | 56º01'39” с.ш. 50º19'37” в.д.; |
| 4.12 | 2729 | Мингерское надгробие | X-XIII вв. н.э. | В 0,8 км к северу от села. | 56º02'03” с.ш. 50º19'20” в.д. |

В соответствии со статьей 36 №73-ФЗ, в случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов культурного наследия, землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы на территориях, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории указанных объектов, проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия или выявленных объектов культурного наследия, получивших положительные заключения историко-культурной экспертизы и государственной экологической экспертизы.

Требование об установлении зон охраны объектов культурного наследия к выявленным объектам культурного наследия не предъявляется (статья 34 ФЗ №73).

## 2.5. Транспортно-коммуникационная инфраструктура

Транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных и экономических целей.

Транспортная структура Тимершикского сельского поселения является частью транспортной структуры Сабинского муниципального района, которая в свою очередь интегрирована в транспортную сеть Республики Татарстан и представлена автомобильным транспортом.

Автомобильные дороги и транспорт

1. По форме собственности, существующие автомобильные дороги Тимершикского сельского поселения представлены дорогами регионального и местного значения.

Автомобильными дорогами регионального значения являются:

автомобильная дорога IV категории «Казань-Шемордан» – Куюк», проходит в северной части территории поселения через д.Куюк, протяженностью 1,6 км с асфальтобетонным покрытием;

автомобильная дорога IV категории «Тимершик-Большой Шинар», проходит от с.Тимершик в сторону Большешинарского сельского поселения, протяженностью 7,8 км с асфальтобетонным покрытием;

автомобильная дорога IV категории «Тимершик-Большой Шинар» –Сабай», проходит по южной части поселения, подходит к д.Сабай, протяженностью 1,3 км с грунтовым покрытием;

автомобильная дорога IV категории «Богатые Сабы – Тимершик–Верхний Симет–Алан», проходит по центральной части поселения через с.Тимершик в меридианном направлении,  протяженностью 6,6 км с асфальтобетонным покрытием;

автомобильная дорога IV категории «Казань-Шемордан», пересекает границу Тимершикского сельского поселения в восточной части,  протяженностью 1,2 км с асфальтобетонным покрытием;

автомобильная дорога III категории «Обход пгт.Богатые Сабы с западной стороны», проходит, пересекая границу Тимершикского сельского поселения, в восточной его части, протяженностью 1,5 км с асфальтобетонным покрытием;

автомобильная дорога IV категории «Тимершик–Кзыл-Меша», соединяет два населенных пункта между собой,  протяженностью 2,8 км с асфальтобетонным покрытием.

Автомобильными дорогами местного значения являются:

автомобильная дорога IV категории «Подъезд к с.Мингер»,  протяженностью 0,5 км с асфальтобетонным покрытием;

автомобильная дорога IV категории «Подъезд к животноводческой ферме д.Куюк», протяженностью 1,5 км с грунтовым покрытием;

автомобильная дорога IV категории «Подъезд к животноводческой ферме к с.Тимершик», протяженностью 0,4 км с грунтовым покрытием;

автомобильная дорога IV категории «Подъезд к МТП у д.Куюк», протяженностью 1,3 км с грунтовым покрытием;

автомобильная дорога IV категории «Подъезд к пансионату «Надежда», протяженностью 0,2 км с грунтовым покрытием.

Перечень и протяженность автомобильных дорог регионального и местного значения в границах Тимершикского сельского поселения представлены в таблице 2.5.1.

Таблица 2.5.1

Перечень автомобильных дорог Тимершикского сельского поселения

| № п/п | Наименование дорог | Протяженность (в границах поселения), км | в том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | асфальтобетонное | грунтовое |
| Автодороги регионального значения (за исключением улично-дорожной сети внутри населенных пунктов) |
| 1 | «Казань-Шемордан»-Куюк» | 1,2 | 1,2 | - |
| 2 | «Тимершик-Большой Шинар» | 7,8 | 7,8 | - |
| 3 | «Тимершик-Большой Шинар»-Сабай» | 1,3 | - | 1,3 |
| 4 | «Богатые Сабы-Тимершик-Верхний Симет-Алан» | 6,6 | 6,6 | - |
| 5 | «Казань-Шемордан» | 1,2 | 1,2 | - |
| 6 | «Обход пгт.Богатые Сабы с западной стороны» | 1,5 | 1,5 | - |
| 7 | «Тимершик–Кзыл-Меша» | 2,8 | 2,8 | - |
| Всего | 22,4 | 21,1 | 1,3 |
| Автодороги местного значения (за исключением улично-дорожной сети внутри населенных пунктов) |
| 1 | «Подъезд к д.Мингер» | 0,5 | 0,5 | - |
| 2 | «Подъезд к животноводческой ферме д.Куюк» | 1,5 | - | 1,5 |
| 3 | «Подъезд к животноводческой ферме с.Тимершик» | 0,4 | - | 0,4 |
| 4 | «Подъезд к МТП у д.Куюк» | 1,3 | - | 1,3 |
| 5 | «Подъезд к пансионату «Надежда» | 0,2 | - | 0,2 |
| Всего | 3,9 | 0,5 | 3,4 |
| Всего по поселению | 26,3 | 21,6 | 4,7 |

По функциональному назначению автодороги Тимершикского сельского поселения включают в себя дороги межрайонного, районного и местного значения.

Дорогой межрайонного значения является автомобильная дорога III категории «Обход пгт.Богатые Сабы с западной стороны», протяженностью 1,4 км с асфальтобетонным покрытием.

Дорогой районного значения является автомобильная дорога IV категории «Богатые Сабы-Тимершик-Верхний Симет-Алан», протяженностью 6,8 км с асфальтобетонным покрытием.

Дорогами местного значения считаются все остальные автодороги Тимершикского сельского поселения.

## 2.6. Инженерная инфраструктура

### 2.6.1. Водоснабжение

В целях развития централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения для Тимершикского сельского поселения утверждена Схема водоснабжения, водоотведения муниципального образования «Тимершикское сельское поселение Сабинского муниципального района Республики Татарстан».

В соответствии с данной схемой основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения являются подземные воды. Забор воды в поселении осуществляется из родников и скважин. Часть родников – каптированы. Вода из водозаборов используется не только для нужд населения, но и для промышленных целей.

Так, согласно схеме водоснабжения, порядка 20% воды водозаборов используется для промышленных целей, а 80% – для нужд населения. Сельскохозяйственные предприятия поселения имеют свои собственные скважины.

Общие данные о водозаборах (скважинах, родниках) Тимершикского сельского поселения, используемых для нужд населения и сельскохозяйственных предприятий представлены в таблице 2.6.1.1

Таблица 2.6.1.1

Водозаборы, используемые населением для водоснабжения

| Наименование населенных пунктов | Кол-во водозаборов (скважин) | Производ- сть скважин, м3/сут | Наличие ЗСО у водозаборов | Качество воды | Протяженность сетей водопровода, км, материал труб, диаметры | Забор воды из сети населением, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | через колонки, | Введено в дом |
| с.Тимершик | 5 | 50 | + | удовл. | 8,6 км пластиковые, диаметр 100 | - | 100 |
| с.Кзыл-Меша | 1 | 25 | + | удовл. | 12,16 км | - | 100 |
| д.Куюк | 1 | 12 | - | удовл. | 1,32 км | - | 100 |
| с.Мингер | 1 | 12 | + | удовл. | 3,31 км, диаметр 76 | 0,2 | 99,8 |
| д.Сабай | 1 | 2,5 | + | удовл. | 2,31 км, диаметр 100 | - | 100 |

В целях предупреждения загрязнения подземных источников водоснабжения, для части водозаборов Тимершикского сельского поселения установлены зоны санитарной охраны в составе трех поясов. Зоны санитарной охраны нашли свое отражение в соответствующих проектах и материалах ЕГРН.

Характеристика водозаборов (родников, скважин), применяемых для питьевого водоснабжения в поселении представлена в таблице 2.6.2.

Таблица 2.6.1.2

Характеристика скважин Тимершикского сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта, местоположение (населенный пункт, адрес) | Кадастровый № земельного участка или № кадастрового квартала | Ведомственная принадлежность, какие объекты обслуживаются | Расположение объекта относительно уровня земли (наземное, надземное, подземное) | Дебит (производительность) (м3/сут) | Фактическое использование объекта, м3/сут | Размер зоны санитарной охраны, м | Качество Воды (соответствует/не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01) | Степень износа оборудования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозабор на участке недр животноводческого комплекса ООО «Саба» (скважина №1) | н/с | ООО «Саба» | Подземное | н/с | н/с | I пояс R=30 м; II пояс R=59 м; III пояс R=386 м | соответствует | н/с |
| 2 | Водозабор на участке недр животноводческого комплекса ООО «Саба» (скважина №2) | н/с | ООО «Саба» | Подземное | н/с | н/с | I пояс: к востоку -8 м, к западу – 15 м, к югу- 16 м, к северу – 13 м; II пояс: R=35 м; III пояс: R=238 | соответствует | н/с |
| 3 | Скважина №18, с.Тимершик | 16:35:17 01 01:0354 | ОАО «Шеморданское МПП ЖКХ», население, объекты с.Тимершик | Подземное | 432 | 432 | I пояс R=50 м; II пояс R=53 м; III пояс R=264 м | соответствует | 25 |
| 4 | Водозабор-родник «Тау Баш», с.Тимершик | - | Тимершикское СП | Подземное | 259,2 | 259,2 | I пояс R=50 м II пояс L=500 м (вниз по потоку -50 м, вверх – 450 м, ширина в центр. части – 300 м); III пояс L=2450 м (вниз по потоку -50 м, вверх -2400 м) | соответствует | 25 |
| 5 | Водозабор-родник н.п.Тимершик | - | Тимершикское СП | Подземное | 107,3 | 107,3 | I пояс R=50 м II пояс L=105 м, R=55 м; III пояс L=3550 м, R=2400 м | соответствует | 25 |
| 6 | Водозабор (скважина №17), д.Кзыл-Меша | 16:35:17 08 04:10 | Тимершикское СП | Подземное | 31,91 | 31,91 | I пояс R=30 м II пояс R=30 м, III пояс R=223м | соответствует | 25 |
| 7 | Водозабор родник "Салкын Чишма" в с.Мингер | - | Тимершикское СП | Подземное | 518,4 | 518,4 | I пояс R=50 м Общая длина 2 пояса ЗСО составляет 240 м (вниз по потоку подземных вод r=50м, вверх по потоку подземных вод R=190м). Ширина 2 пояса в центральной части - 500 м Общая длина 3 пояса ЗСО составляет 3550 м (вниз по потоку подземных вод r=50м, вверх по потоку подземных вод R=3500м). Ширина 2 пояса в центральной части равна 1000 м | соответствует | 25 |
| 8 | Водозабор (скважина №21) | 16:35:170707:7 | ОАО "Шеморданское МПП ЖКХ", население д.Сабай | Подземное | 11,59 | 11,59 | I пояс R=30 м; II пояс R=30 м; III пояс R=152 м | соответствует | 25 |
| 9 | родник ООО «Куюк» | - | ООО «Куюк» | Подземное | н/с | н/с | I пояс R=50 м; II пояс – по проекту; III пояс – по проекту | соответствует | 25 |

Вода подземных источников водоснабжения Тимершикского сельского поселения регулярно исследуется Испытательным лабораторным центром Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ в Сабинском, Кукморском, Мамадышском районах». В ноябре 2018 г. Испытательным лабораторным центром были отобраны пробы из каптажей с.Кзыл-Меша и с.Мингер, воды скважин с.Сабай.

Вода скважин поселения по химическому составу – гидрокарбонатная магниево-кальциевая и удовлетворяет требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».  Превышения загрязняющих веществ в воде не выявлены.

Важнейшими элементами системы водоснабжения в поселении являются водопроводные насосные станции. С помощью насосов и связанных с ними всасывающих труб и напорных водоводов насосные станции обеспечивают транспортирование воды от сооружения к сооружению и потребителям. В поселении имеется 7 насосных водопроводных станций – ВНС.

Большинство станций – подземные, загружены на 40-70% и имеют низкую степень износа (25-35%).

Таблица 2.6.1.3

Характеристика ВНС Тимершикского сельского поселения на начало 2020 г.

| № п/п | Наименование объекта, местоположение (населенный пункт, адрес) | Координаты местоположения | Кадастровый № земельного участка или № кадастрового квартала | Расположение объекта относительно уровня земли (наземное, надземное, подземное) | Проектная производительность (м3/час) | Фактическое использование (м3/час) и год ввода в эксплуатацию | Степень износа, % | Ведомственная принадлежность, какие объекты обслуживаются | Статус объекта (подчеркнуть) | Срок реализации для строящихся, реконструируемых, ликвидируемых. Год ввода в эксплуатацию – для существующих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Тимершик (зерноток) | 56°02´56,6´´с.ш. 50°20´16,0´´в.д. | 16:35:170101:357 | подземное | 10 | 6 | 25 | Тимершикское СП | существ | н/с |
| 2 | с.Тимершик, ул.Ленина | 56°02´56,6´´с.ш. 50°20´32,4´´в.д. | 16:35:170101:358 | подземное | 10 | 6 | 25 | Тимершикское СП | существ | 2012 |
| 3 | с.Тимершик (ул. Пионерская), Тау Баш | 56°02´36,3´´ 50°21´34,0´´ | н/с | надземное | 6 | 4 | 25 | Тимершикское СП | существ | 2010 |
| 4 | с.Кзыл-Меша | 56°04´2,33´´ 50°21´26,9´ | 16:35:17 08 04:0010 | подземное | 10 | 4 | 30 | Тимершикское СП | существ |  |
| 5 | с.Кзыл-.Меша | 56°04´2,3´´ 50°21´26´ | 16:35:17 08 04:0010 | подземное | 6 | 4 | 30 | Тимершикское СП | существ | 2015 |
| 6 | с.Мингер | н/с | 16:35:170201:196 | надземное | 6 | 3 | 35 | Тимершикское СП | существ | 2009 |
| 7 | д.Сабай | 55°59´45´´ 50°18´32´ | 16:35:17 07 07:0007 | подземное | 6 | 3 | 25 | Тимершикское СП | существ | 2009 |

Для регулирования напора и расхода воды в водопроводной сети, создания её запаса и выравнивания графика работы насосных станций на территории поселения функционируют водонапорные башни, которые регулируют водопотребление населенных пунктов, создают необходимый напор в сети, а также хранят 10-ти минутный противопожарный запас воды. В поселении насчитывается 10 башен, 6 из которых в рамках концессионного соглашения принадлежат ОАО «Шеморданское МПП ЖКХ Сабинского района».

Система водоснабжения в Тимершикском сельском поселении принята низкого давления, с учетом удовлетворения хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд.  Водопроводные сети выполнены преимущественно из полиэтилена, состояние удовлетворительное – износ не превышает 15% (таблица 2.6.1.4).

Таблица 2.6.1.4

Характеристика сетей водоснабжения

| № п/п | Наименование объекта, | Протяженность труб, м | Диаметр труб, мм | Материал труб | Год строительства | Процент износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Тимершик | 8,609 | 110 | полиэтиленовые | 2009 | 15 |
| 2 | с.Мингер | 3,486 | 110 | полиэтиленовые | 2009 | 15 |
| 3 | с.К.Меша | 5,956 | 110 | полиэтиленовые | 2007 | 15 |
| 4 | д.Сабай | 2,104 | 110 | полиэтиленовые | 2008 | 15 |

В д.Куюк сети водоснабжения отсутствуют.

Водоснабжение объектов агропромышленного комплекса (фермы КРС) осуществляется из собственных источников водоснабжения.

На водопроводных сетях в населенных пунктах Тимершикского сельского поселения установлены пожарные гидранты, позволяющие подключать оборудование, обеспечивающее подачу воды для тушения пожара. Так, в с.Тимершик имеется 5 пожарных гидрантов, в с.Мингер – 4, с.Кзыл-Меша – 15, д.Куюк – 2, д.Сабай – 1.

В Тимершикском сельском поселении имеется 9 родников, три из которых в качестве водозаборов используются для нужд населения: родник «Тау Баш», родник «Салкын Чишма» и родник с.Тимершик (см.таблицу 2.6.1.2).

### 2.6.2. Канализация

В Тимершикском сельском поселении отсутствует централизованная система водоотведения. Население, проживающее в индивидуальных домах с придомовыми земельными участками, пользуется септиками или выгребными ямами. Последние имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.

Таблица 2.6.2.1

Характеристика водоотведения в Тимершикском сельском поселении. Локальные очистные сооружения.

| № п/п | Наименование объекта, местоположение (населенный пункт, адрес) | Какие объекты обслуживаются | Мощность проектная (м3/сут) | Место сброса | Качество очистки (достаточное /недостаточное) | Техническое состояние | Статус объекта (подчеркнуть) | Год ввода в эксплуатацию – для существующих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Тимершик | Школа | 1,5 | Дренажный колодец | достаточное | Отличное | существующий | 2013 |
| 2 | с.Кзыл-Меша | Детский сад | 1,5 | Дренажный колодец | достаточное | Отличное | существующий | 2013 |

Локальные очистные сооружения имеются только у школы с.Тимершик и детского сада с.Кзыл-Меша (таблица 2.6.2.1).

Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа. Сброс сточных вод от локальных очистных сооружений поселения производится в дренажный колодец, качество очистки – достаточное.

### 2.6.3. Санитарная очистка территории

Существующая застройка является источником образования твердых коммунальных отходов. Их условно можно отнести к отходам 4-го и 5-го классов опасности.

Население перегружает мусор из личных домовых сборников непосредственно в приемный бункер мусоровозного транспорта (система «мешочного» сбора ТКО). Кроме того, в населенных пунктах поселения имеются 1 бункер и контейнеры (таблица 2.6.3.1).

Таблица 2.6.3.1

Инфраструктура обращения с отходами в населенных пунктах Тимершикского сельского поселения

| №п/п | Наименование населенного пункта | Емкость для сбора отходов, объем, шт. | Местоположение | Материал | Наличие спецтехники | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Тимершик | Контейнер – 6 шт, объем контейнера 1,2 м3 | ул.Пионерская, 13; ул.Пионерская, 1а; | металл | 1 камаз | ООО «Шеморданское МПП ЖКХ» |
| 2. | с.Кзыл-Меша | Бункер – 1 шт., объем бункера – 8 м3 | ул.Ленина, 35 | металл | 1 камаз | ООО «Шеморданское МПП ЖКХ» |
| 3. | д.Куюк | Контейнер – 1 шт, объем контейнера -1,2 м3 | Н.с. | металл | 1 камаз | ООО «Шеморданское МПП ЖКХ» |
| 4. | с.Мингер | Контейнер – 1 шт, объем контейнера -1,2 м3 | ул.Г.Тукая,29 | металл | 1 камаз | ООО «Шеморданское МПП ЖКХ» |
| 5. | д.Сабай | - | - | - | 1 камаз собирает мусор от населения в мешках | ООО «Шеморданское МПП ЖКХ» |

Централизованный сбор ТКО производится силами спецавтотранспорта ОАО «Шеморданское МПП ЖКХ Сабинского района». Коммунальные отходы из Тимершикского сельского поселения вывозятся на полигон ТКО, расположенный вблизи муниципального образования «Шеморданское сельское поселение», эксплуатируемый с 2000 г. Общая площадь полигона ТКО, составляет 2,96 га, вместимость – 231,26 тыс. м3. В рамках разработки Территориальной схемы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Республики Татарстан были проведены инструментальные замеры по определению остаточного ресурса действующих полигонов ТКО. Согласно этим замерам, остаточный ресурс от введенных мощностей полигона составляет 97,27 тыс. м3. Полигон предлагается к закрытию в 2020 году.

Санкционированных свалок на территории поселения не имеется.

Источником образования помета и навоза на территории сельского поселения являются животноводческие фермы, а также частные подсобные хозяйства населения. Навоз используется как удобрение на приусадебных участках и на полях сельскохозяйственных предприятий.

По данным ГБУ «Сабинское РГВО» на территории сельского поселения биотермические ямы и скотомогильники, в том числе сибиреязвенные, на территории Тимершикского сельского поселения отсутствуют.

На юго-восточной стороне у границы поселения зарегистрирована биотермическая яма ГП «пгт.Богатые Сабы» (ветеринарно-санитарная карточка №22, кадастровый участок №16:35:140303:30). Биотермическая яма расположена за границами Тимершикского поселения, но своей 500-метровой СЗЗ она накрывает часть территории поселения. Иных скотомогильников и биотермических ям на сегодняшний день на территории поселения не зафиксировано.

### 2.6.4. Теплоснабжение

Существующее положение

Отопление усадебной застройки осуществляется от локальных источников теплоснабжения – 2-х или одноконтурных индивидуальных бытовых котлов, работающих на природном газе низкого давления.

Общественные учреждения Тимершикского сельского поселения (школы) пользуются автономными котельными с маломощными котлами до 100 кВт и менее. Топливом для котельных и индивидуальных газовых котлов служит природный газ. Так, автономные котельные, работающие на газу, имеются в с.Тимершик, с.Кзыл-Меша, д.Куюк, с.Мингер. В д.Сабай обогрев общественных учреждений осуществляется электричеством (таблица 2.6.4.1).

Таблица 2.6.4.1

Характеристики источников теплоснабжения жилищно-коммунального сектора и промышленных предприятий (котельных, ЦТП, ИТП)

| № | Наименование источников теплоснаб-жения | Марка котлов | Количество котлов | Вид топлива | Вид резервного топлива | Производительность источников теплоснабжения (Гкал/час) | Сведения о зонах обслуживания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Тимершик |
| 1 | Автономная котельная МФЦ | Бакси ф27 | 2 | Газ | - | 0,054 | Административное здание исполкома, СДК, библиотека |
| 2 | Автономная котельная Молочной бизнес академии | КСГ- 20 | 2 | Газ | - | 0,040 | «Молочная бизнес академия Республики Татарстан» |
| с.Кзыл-Меша |
| 1 | Автономная котельная Сабинской коррекционной школы | RSA-40 RSA-60 | 1 2 | Газ | - | 0,160 | школа |
| 2 | Автономная котельная Кзыл-Мешинского СДК | АГВ-29 | 2 | Газ | - | 0,46 | СДК, библиотека |
| 3 | Автономная котельная Кзыл-Мешинского детского сада |  | 1 | Пеллеты | - | н/с | Детский сад, ФАП |
| д.Куюк |
| 1 | Автономная котельная Куюкского СК | RSA-40 | 2 | Газ | - | 0,080 | СДК, детский сад |
| с.Мингер |
| 1 | Автономная котельная филиала Тимершикской СОШ-Мингерской НОШ | РСА-100 | 2 | Газ | - | 0,100 | Школа, детский сад |
| 2 | Автономная котельная Мингерского СДК | КОФ-23 | 1 | Газ | - | 0,023 | СДК, библиотека |
| д.Сабай |
| 1 | Сабаевский СК | - | - | Электричество | - | - | клуб |

### 2.6.5. Газоснабжение

Существующее положение

В настоящее время газоснабжение Тимершикского сельского поселения осуществляется от магистрального газопровода высокого давления через распределительные газопроводы и газораспределительную станцию АГРС в с.Измя Сабинского муниципального района РТ (таблица 2.6.5.1).

Таблица 2.6.5.1

Характеристика АГРС, обслуживающих сельское поселение

| Название АГРС | Р на входе, МПа | Р на выходе, МПа | Загрузка, тыс.нм3/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  | проект | факт | проект | факт | проект | факт |
| АГРС-3 н.п.Измя | 5,5 | 3,4 | 0,6 | 0,5 | 4,5 | 4 |

От АГРС по межпоселковым газопроводам высокого давления газ направляется до газораспределительных пунктов (ГРП, ШРП), таблица 2.6.5.2, далее по сетям низкого давления – непосредственно к потребителю.

Таблица 2.6.5.2

Технические характеристики и местоположение пунктов редуцирования газа

| №п/п | Наименование объекта | Местоположение (населенный пункт) | Давление газа на входе (МПа) | Давление газа на входе (МПа) | Производи-тельность (тыс.м3/час) | Процент износа, % | Статус объекта | Срок реализации, год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПРГ с рег. РДНК-400 | РТ, Сабинский р-н, с.Куюки | 0,6 | 0,003 | 300 | 50 | сущ | 1992 |
| 2 | ПРГ с рег. РДНК-400 | РТ, Сабинский р-н, с.Кзыл-Меша | 0,6 | 0,003 | 300 | 50 | сущ | 1992 |
| 3 | ПРГ с 2-мя рег. РДНК-400 | РТ, Сабинский р-н, с.Мингер (дом егеря) | 0,6 | 0,003 | 600 | 25 | сущ | 2014 |
| 4 | ПРГ с 2-мя рег. РДНК-400 | РТ, Сабинский р-н, с.Мингер (минарет) | 0,6 | 0,003 | 600 | 26 | сущ | 2015 |
| 5 | ПРГ с 2-мя рег. РДСК-50 и 2-мя РДНК-400 | РТ, Сабинский р-н, с.Мингер (теплица №1-ШП) | 0,6 | 0,3 0,003 | 330 600 | 30 | сущ | 2010 |
| 6 | ПРГ с 2-мя рег. РДНК-400 | РТ, Сабинский р-н, с.Мингер (теплица №2-ШП) | 0,6 | 0,003 | 2150 | 26 | сущ | 2015 |
| 7 | ПРГ с 2-мя рег. РДГ-50Н/35 | РТ, Сабинский р-н, с.Мингер (ШП №1 в деревню) | 0,6 | 0,003 | 300 | 26 | сущ | 2016 |
| 8 | ПРГ с 2-мя рег. РДГ-20 | РТ, Сабинский р-н, с.Мингер (ШП №2 Дубай) | 0,6 | 0,003 | 70 | 50 | сущ | 2005 |
| 9 | ПРГ с 2-мя рег. РДГ-20 | РТ, Сабинский р-н, с.Мингер (ШП №3 Юмгалак) | 0,6 | 0,003 | 70 | 50 | сущ | 2005 |
| 10 | ПРГ с 2-мя рег. РДНК-400 | РТ, Сабинский р-н, д.Сабай | 0,6 | 0,003 | 300 | 50 | сущ | 2002 |
| 11 | ПРГ с 2-мя рег. РДНК-400 | РТ, Сабинский р-н, с.Тимершик (школа-ШП) | 0,6 | 0,003 | 600 | 27 | сущ | 2012 |
| 12 | ПРГ с рег. РДГ-50Н/35 | РТ, Сабинский р-н, с.Тимершик (ШП №1) | 0,6 | 0,003 | 2150 | 50 | сущ | 2010 |
| 13 | ПРГ с рег. РДНК-1000 | РТ, Сабинский р-н, с.Тимершик (ШП №2) | 0,6 | 0,003 | 900 | 50 | сущ | 1999 |
| 14 | ПРГ с 2 рег. РДНК-400 | РТ, Сабинский р-н, с.Тимершик (ШП №3, ул.Молодежная) | 0,6 | 0,003 | 300 | 30 | сущ | 2010 |

Протяженность сетей газоснабжения в Тимершикском сельском поселении составляет 8,6 км. В замене сети газоснабжения не нуждаются.

Таблица 2.6.5.3

Характеристика сетей газоснабжения

| Протяженность сетей газоснабжения, (км) | Материал труб | Давление, МПа | Процент износа сетей газоснабжения | Протяженность сетей газоснабжения требующих замены, (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,6 | Полиэтилен подземная прокладка | Низкое, 280 | н/с | н/с |

### 2.6.6. Электроснабжение

Существующее положение:

Электроснабжение Тимершикского сельского поселения Сабинского района Республики Татарстан осуществляется от следующих высоковольтных подстанций:

- ПС «Сабы» 220/110/35/6-10 кВ. Мощность трансформаторов ПС «Сабы» составляет 2х10000 кВА. Текущий объем свободной для технологического присоединения мощности по центрам питания ОАО «Сетевая компания» составляет 2929,37 кВт;

- ПС «Мичан» 220/110/35/6-10 кВ. Мощность трансформаторов ПС «Мичан» составляет 2х6300 кВА. Текущий объем свободной для технологического присоединения мощности по центрам питания ОАО «Сетевая компания» составляет 4818 кВт;

Количество распределительных устройств на ПС соответствует количеству уровней напряжения подстанций.

Характеристика подстанций Тимершикского сельского поселения, часть из которых — это подстанции столбовые, представлена в таблице 2.6.6.1.

Таблица 2.6.6.1

Характеристика комплексных и столбовых трансформаторных подстанций Тимершикского сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Координаты местоположения | Кадастровый № земельного участка или № кадастрового квартала | Местоположение (населенный пункт, адрес) | Диспетчерский номер | Количество трансформаторов, шт | Номинальная мощность трансформаторов (кВА) | Напряжение подстанции (кВ) | Резерв мощности центров питания ПС (кВА) | Фактическое использование объекта (%) | Процент износа (%) | Тип тока (подчеркнуть) | Статус объекта (подчеркнуть) | Срок реализации для строящихся, реконструируемых, ликвидируемых. Год ввода в эксплуатацию – для существующих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТП - 92197 | д.Сабай | 16:35:170707:1216 | д.Сабай | ВЛ 10 кВ ф.04 ПС Мичан КТП 92197 | 1 | 160 | 10 | 113 | 29 | 15 | переменный | сущ | 2007 |
| 2 | КТП - 92192 | с.Мингер | 16:35:170703:1217 | с.Мингер | ВЛ 10 кВ ф.04 ПС Мичан КТП 92192 | 1 | 100 | 10/0,4 | 87 | 13 | 15 | переменный | сущ | 1994 |
| 3 | КТП - 92193 | с.Мингер | 16:35:170703:1217 | с.Мингер | ВЛ 10 кВ ф.04 ПС Мичан КТП 92193 | 1 | 160 | 10/0,4 | 142 | 11 | 20 | переменный | сущ | 1990 |
| 4 | КТП - 92194 | с.Мингер | 16:35:170201:169 между 16:35:170201:170 | с.Мингер | ВЛ 10 кВ ф.04 ПС Мичан КТП 92194 | 1 | 160 | 10/0,4 | 104 | 66 | 20 | переменный | сущ | 1988 |
| 5 | КТП - 92195 | с.Мингер | Около 16:35:170201:146 | с.Мингер | ВЛ 10 кВ ф.04 ПС Мичан КТП 92195 | 1 | 160 | 10/0,4 | 151 | 6 | 10 | переменный | сущ | 1992 |
| 6 | КТП - 92143 | с.Мингер | 16:35:170703:21 | с.Мингер | ВЛ 10 кВ ф.04 ПС Мичан КТП 92143 | 1 | 100 | 10/0,4 | 86 | 14 | 15 | переменный | сущ | 2005 |
| 7 | КТП - 92196 | с.Мингер | 16:35:170705:1200 | с.Мингер | ВЛ 10 кВ ф.04 ПС Мичан КТП 92196 | 1 | 160 | 10/0,4 | 124 | 23 | 10 | переменный | сущ | 2010 |
| 8 | КТП - 92066 | с.Мингер | Около 16:35:170708:2 | с.Мингер | ВЛ 10 кВ ф.04 ПС Мичан КТП 92066 | 1 | 100 | 10/0,4 | 90 | 11 | 10 | переменный | сущ | 2008 |
| 9 | КТП - 92376 | с.Мингер | 16:35:170705:1200 | с.Мингер | ВЛ 10 кВ ф.04 ПС Мичан КТП 92376 | 1 | 250 | 10/0,4 | 110 | 140 | 5 | переменный | сущ | 2012 |
| 10 | КТП - 92395 | с.Мингер | 16:35:170705:1201 | с.Мингер | ВЛ 10 кВ ф.04 ПС Мичан КТП 92395 | 1 | 160 | 10/0,4 | 100 | 60 | 5 | переменный | сущ | 2013 |
| 11 | КТП – 92382 потребительская | с.Мингер | 16:35:170703:1217 | с.Мингер | ВЛ 10 кВ ф.04 ПС Мичан КТП 92382 | 1 | 630 | 10/0,4 | - | - | - | - | - | 2012 |
| 12 | КТП – 92386 потребительская | с.Мингер | 16:35:170701:14 | с.Мингер | ВЛ 10 кВ ф.04 ПС Мичан КТП 92386 | 1 | 630 | 10/0,4 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | СТП - 93423 | с.Мингер | 16:35:170702:1200 между 16:35:170702:1218 | с.Мингер | ВЛ 10 кВ ф.93-01 СТП 93423 | 1 | 100 | 0,4/10 | 50 | 50 | 10 | переменный | сущ | 2015 |
| 14 | СТП - 93424 | с.Мингер | 16:35:170701:14 | с.Мингер | ВЛ 10 кВ ф.93-01 СТП 93424 | 1 | 100 | 10/0,4 | 50 | 50 | 10 | переменный | сущ | 2015 |
| 15 | КТП - 98004 | с.Тимершик | 16:35:170601:16 | с.Тимершик | ВЛ 10 кВ ф.05 ПС Сабы КТП 98004 | 1 | 250 | 10/0,4 | 33 | 87 | 60 | переменный | сущ | 1977 |
| 16 | КТП - 98006 | с.Тимершик | Около 16:35:170101:731 | с.Тимершик | ВЛ 10 кВ ф.05 ПС Сабы КТП 98006 | 1 | 250 | 10/0,4 | 78 | 69 | 40 | переменный | сущ | 1991 |
| 17 | КТП - 98007 | с. Тимершик | Около 16:35:170101:354 | с.Тимершик | ВЛ 10 кВ ф.05 ПС Сабы КТП 98007 | 1 | 250 | 10/0,4 | 224 | 13 | 15 | переменный | сущ | 2007 |
| 18 | КТП - 92005 | с.Тимершик | 16:35:170602:21 | с.Тимершик | ВЛ 10 кВ ф.04 ПС Мичан КТП 92005 | 1 | 160 | 10/0,4 | 106 | 34 | 45 | переменный | сущ | 1988 |
| 19 | КТП - 92191 | с.Тимершик | Около 16:35:170101:336 | с.Тимершик | ВЛ 10 кВ ф.04 ПС Мичан КТП 92191 | 1 | 160 | 10/0,4 | 105 | 34 | 10 | переменный | сущ | 2010 |
| 20 | КТП - 98218 | с.Тимершик | 16:35:170101:102 между 16:35:170101:103 | с.Тимершик | ВЛ 10 кВ ф.05 ПС Сабы КТП 98218 | 1 | 250 | 10/0,4 | 214 | 14 | 10 | переменный | сущ | 2010 |
| 21 | КТП - 98263 | с.Тимершик | Около 16:35:170101:32 | с.Тимершик | ВЛ 10 кВ ф.05 ПС Сабы КТП 98263 | 1 | 160 | 10/0,4 | 40 | 75 | 10 | переменный | сущ | 2010 |
| 22 | КТП - 98262 | с.Тимершик | 16:35:170101:176 между 16:35:170101:207 | с.Тимершик | ВЛ 10 кВ ф.05 ПС Сабы КТП 98262 | 1 | 160 | 10/0,4 | 116 | 30 | 10 | переменный | сущ | 2010 |
| 23 | КТП - 92390 | с.Тимершик | Около 16:35:170601:32 | с.Тимершик | ВЛ 10 кВ ф.05 ПС Сабы, ф.04 ПС Мичан КТП 92390 | 2 | 2х400 | 10/0,4 | 319 | 20 | 5 | переменный | сущ | 2013 |
| 24 | СТП - 92452 | с.Тимершик | Около 16:35:170602:7 | с.Тимершик | ВЛ 10 кВ ф.04 ПС Мичан СТП 92452 | 1 | 25 | 10/0,4 | 25 | 0 | 3 | переменный | сущ | 2017 |
| 25 | СТП - 98453 | с.Тимершик | Около 16:35:170601:3 | с.Тимершик | ВЛ 10 кВ ф.05 ПС Сабы, СТП 98453 | 1 | 25 | 10/0,4 | 25 | 0 | 3 | переменный | сущ | 2017 |
| 26 | СТП - 98460 | с.Тимершик | Около 16:35:170806:8 | с.Тимершик | ВЛ 10 кВ ф.05 ПС Сабы, СТП 98460 | 1 | 25 | 10/0,4 | 25 | 0 | 3 | переменный | сущ | 2018 |
| 27 | КТП - 98009 | с. Кзыл Меша | Около 16:35:170807:15 | с. Кзыл Меша | ВЛ 10 кВ ф.05 ПС Сабы КТП 98009 | 1 | 250 | 10/0,4 | 48 | 81 | 35 | переменный | сущ | 1980 |
| 28 | КТП - 98010 | с.Кзыл- Меша | Около 16:35:170401:348 | с.Кзыл- Меша | ВЛ 10 кВ ф.05 ПС Сабы КТП 98010 | 1 | 100 | 10/0,4 | 35 | 94 | 15 | переменный | сущ | 2000 |
| 29 | КТП - 98011 | с.Кзыл- Меша | Около 16:35:170401:95 | с.Кзыл- Меша | ВЛ 10 кВ ф.05 ПС Сабы КТП 98011 | 1 | 100 | 10/0,4 | 26 | 74 | 30 | переменный | сущ | 2011 |
| 30 | КТП - 98012 | с.Кзыл- Меша | Около 16:35:170401:129 | с.Кзыл- Меша | ВЛ 10 кВ ф.05 ПС Сабы КТП 98012 | 1 | 250 | 10/0,4 | 174 | 31 | 60 | переменный | сущ | 1975 |
| 31 | СТП - 98428 | с.Кзыл- Меша | Около 16:35:170806:8 | с.Кзыл- Меша | ВЛ 10 кВ ф.05 ПС Сабы, СТП 98428 | 1 | 25 | 10/0,4 | 25 | 0 | 5 | переменный | сущ | 2015 |
| 32 | КТП - 98013 | д.Куюк | Около 16:35:000000:551 | д.Куюк | ВЛ 10 кВ ф.05 ПС Сабы КТП 98013 | 1 | 630 | 10/0,4 | 585 | 7 | 15 | переменный | сущ | 1993 |
| 33 | КТП - 98015 | д.Куюк | Около 16:35:170501:46 | д.Куюк | ВЛ 10 кВ ф.05 ПС Сабы КТП 98015 | 1 | 160 | 10/0,4 | 48 | 70 | 10 | переменный | сущ | 2001 |
| 34 | КТП - 98288 | д.Куюк | Около 16:35:170901:113 | д.Куюк | ВЛ 10 кВ ф.05 ПС Сабы КТП 98288 | 1 | 400 | 10/0,4 | 400 | 0 | 10 | переменный | сущ | 2000 |
| 35 | КТП - 98378 | д.Куюк | Около 16:35:170901:113 | д.Куюк | ВЛ 10 кВ ф.05 ПС Сабы КТП 98378 | 1 | 250 | 10/0,4 | 100 | 150 | 20 | переменный | сущ | 2012 |

Электроснабжение КТП населенных пунктов Тимершикского сельского поселения выполнено воздушными линиями ВЛ-10 кВ (таблица 2.6.6.2). Тип опор – железобетонные и деревянные с железобетонными вставками. Физическое состояние удовлетворительное. Замена опор не требуется. Все линии электропередач взаиморезервируемые.

Таблица 2.6.6.2

Технические характеристики линий электропередач Тимершикского сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Напряжение, кВ (нужное подчеркнуть) | Вид линии электропередач (подчеркнуть) | Протяженность (км) | Тип тока (подчеркнуть) | Статус объекта (подчеркнуть) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Сабай | 10 | Воздушные ЛЭП | 0,379 | переменный | существующий |
| 2 | с.Мингер | 10 | Воздушные ЛЭП | 1,68 | переменный | существующий |
| 3 | с. Тимершик | 10 | Воздушные ЛЭП | 0,717 – ф. 04 ПС «Мичан» 2,130 – ф.05 ПС «Сабы» | переменный | существующий |
| 4 | д. Кызыл Меша | 10 | Воздушные ЛЭП | 0,915 | переменный | существующий |
| 5 | д. Куюк | 10 | Воздушные ЛЭП | 1,050 | переменный | существующий |

Существующий тип схемного решения электрических сетей обеспечивает категорию электроснабжения населенных пунктов и промышленных производств на необходимом уровне и не требует глубоких преобразований.

Таблица 2.6.6.3

Цветовая индикация значений физического износа линий электропередач Тимершикского сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Вид линии электропередач (подчеркнуть) | Процент износа (%) | Уровень физического износа с визуализацией (цвет) | Вид технического воздействия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Н.п.Сабай | Воздушные ЛЭП | 35 | удовлетворительный | Усиленный контроль технического состояния, капитальный ремонт, реконструкция |
| 2 | Н.п.Мингер | Воздушные ЛЭП | 10 | очень хороший | Плановое диагностирование |
| 3 | Н.п. Тимершик | Воздушные ЛЭП | 10 | очень хороший | Плановое диагностирование |
| 4 | Н.п. Кызыл Меша | Воздушные ЛЭП | 35 | удовлетворительный | Усиленный контроль технического состояния, капитальный ремонт, реконструкция |
| 5 | Н.п. Куюк | Воздушные ЛЭП | 35 | удовлетворительный | Усиленный контроль технического состояния, капитальный ремонт, реконструкция |

Согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 23 июня 2015 г. № 380 «О Порядке расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителей электрической энергии», в котором утвержден порядок расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности, необходимо предусмотреть мероприятия по поддержанию значения косинуса φ у потребителя в пределах 0,94.

### 2.6.7. Слаботочные сети

Существующее положение:

В настоящее время телефонизация Тимершикского сельского поселения осуществляется от трех автоматических телефонных станций, расположенных в населенных пунктах с.Тимершик, с.Кзыл-Меша и с.Мингер.

Таблица 2.6.7.1

Технические характеристики АТС Тимершикского сельского поселения

| Наименование объекта, местоположение (населенный пункт, адрес) | Координаты местоположения | Кадастровый № земельного участка или № кадастрового квартала | Наименование (тип) АТС | Используемая емкость | Проектная емкость АТС | Год ввода в эксплуатацию | Статус объекта (подчеркнуть) | Срок реализации для строящихся, реконструируемых, ликвидируемых. Год ввода в эксплуатацию – для существующих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Тимершик | 56.044148, 50.349628 | 16:35:170101:628 | АТС320 | 186 | 224 | 2003 | существующий | 2003 |
| с.К.Меша | 56.075849, 50.362538 | 16:35:170401:182 | АТС320 | 112 | 128 | 2003 | существующий | 2003 |
| с.Мингер | 56.021171, 50.321851 | 16:35:170201:100 | АТС320 | 78 | 96 | 2003 | существующий | 2003 |

Связь организована по шкафной системе с зоной прямого питания.

Линейное хозяйство – кабельно-воздушное, выполнено кабелями в траншее и в кабельной канализации, а также по воздуху на опорах. Тип кабелей: волоконно-оптические, одночетверочные КСПП, КСПЗП.

Телефонные станции обеспечивают междугородние связи со всей территорией России, а также международные переговоры, включая страны СНГ.

Междугородная связь организована волоконно-оптической линией передач. По РТ организовано физическое кольцо, которое позволяет использовать достаточное количество каналов. Для абонентов предоставляется выбор 9 операторов междугородной и международной связи.

Таблица 2.6.7.2

Наличие телефонов по населенным пунктам поселения

| №п/п | Наименование населенного пункта | Количество телефонов |
| --- | --- | --- |
| 1 | с.Тимершик | 198 |
| 2 | с.Кзыл-Меша | 88 |
| 3 | с.Мингер | 63 |
| 4 | д.Куюк | 35 |
| 5 | д.Сабай | 18 |

Сотовая связь поселения осуществляется базовыми станциями сотовой связи (БС) в с.Тимершик и с.Мингер, характеристика которых представлена в таблице 2.6.7.3.

Таблица 2.6.7.3

Технические характеристики базовых станций (БС) Тимершикского сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта, местоположение (населенный пункт, адрес) | Координаты местоположения | Кадастровый № земельного участка или № кадастрового квартала | Оператор | Статус объекта (подчеркнуть) | Срок реализации для строящихся, реконструируемых, ликвидируемых. Год ввода в эксплуатацию – для существующих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | №886 с.Тимершик | 56.038023, 50.359333 | 16:35:170604:167 | ООО «Твои мобильные технологии» | существующий | 2015 |
| 2 | №2238, с.Мингер | 56.016024, 50.315312 | 16:35:170201:354 | ООО «Твои мобильные технологии» | существующий | 2015 |

Для радиофикации Тимершикского сельского поселения используется находящийся в эксплуатации радиотрансляционный узел типа УПВ-5 мощностью 5 кВт и аппаратура 3-х программного вещания.

## 2.7 Инженерная подготовка территории

Цели и задачи раздела

Целью раздела «Инженерная подготовка территории населенных мест» является улучшение физических характеристик территории и создание условий для эффективного гражданского и промышленного строительства.

Основной задачей инженерной подготовки является защита территории поселения от воздействия неблагоприятных физико-геологических процессов, затопления и подтопления во время половодий и паводков, повышения уровня грунтовых вод, просадки и подвижки грунтов и т.д.

Природные условия поселения, оцененные по таблице 5.1 СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95», характеризуются как «простые».

В таблице 2.7.1 представлены повторяемость направления ветра и количество осадков в зимний период.

Таблица 2.7.1

Повторяемость направления ветра и количество осадков

| Месяц | Повторяемость направлений ветра | Количество осадков (мм) |
| --- | --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |  |
| Октябрь | 10 | 8 | 5 | 6 | 14 | 24 | 19 | 14 | 49,2 |
| Ноябрь | 7 | 7 | 8 | 7 | 18 | 24 | 17 | 12 | 43,4 |
| Декабрь | 6 | 6 | 9 | 8 | 20 | 25 | 17 | 9 | 44,3 |
| Январь | 6 | 8 | 9 | 9 | 22 | 23 | 14 | 9 | 38,0 |
| Февраль | 7 | 8 | 11 | 10 | 19 | 23 | 14 | 8 | 27,6 |
| Март | 7 | 8 | 10 | 9 | 19 | 24 | 14 | 9 | 30,9 |

Как видно из таблицы 2.7.1, в зимний период преобладают юго-западные ветры, которые встречаются в 23% случаев. Указанные ветры способствуют образованию снежных заносов на дорогах меридионального направления.

Кроме ветров и снежных заносов в зимний период, на территории Тимершикского сельского поселения наблюдаются:

- эрозионные процессы;

- подтопление (днища и нижние части склонов рек);

- сейсмичность.

Эрозионные процессы

Эрозионные процессы, встречающиеся на территории сельского поселения, представлены почвенной, овражной и речной эрозией.

Эти процессы наносят большой ущерб сельскому хозяйству, поскольку смывают с поверхности почвы плодородный слой. Эрозии подвержены распаханные склоны рек. Главная причина ее возникновения заключается в нарушении организации агроландшафта – неправильном соотношении площадей пашни, лугов и лесных угодий.

Кроме природных факторов развития оврагов, не менее важным является антропогенный фактор. Существенная часть территории поселения хозяйственно освоена.

Подтопление

Под подтоплением понимается повышение уровня подземных вод и увлажнение грунтов зоны аэрации, приводящие к нарушению хозяйственной деятельности на данной территории, изменению физических и физико-химических свойств подземных вод, преобразованию почвогрунтов, видового состава, структуры и продуктивности растительного покрова, трансформации мест обитания животных.

Процессам подтопления подвержены днища и нижние части склонов долин рек, дренирующих территорию поселения. Здесь подземные воды относятся к водоносному четвертичному аллювиальному комплексу и испытывают сезонные и многолетние колебания, на территориях, где глубина залегания уровня подземных вод не превышает 10–15 м.

Принципиальные различия в развитии подтопления предопределяют специфику и методическую направленность изысканий, а также методику прогноза изменения гидрогеологических условий и особенности инженерно-гидрогеологического обоснования инженерной защиты.

Сейсмичность

Территория Тимершикского сельского поселения расположена в центральной части Волго-Уральской антеклизы Восточно-Европейской платформы и приходится на центральную часть Северо-Татарского свода.

Разработанные карты сейсмического районирования территории Восточно-Европейской платформы (масштаб 1: 2500000) и территории Республики Татарстан (1: 500000) утверждены в качестве нормативных документов.

Согласно СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003», для средних грунтовых условий территория Тимершикского сельского поселения Сабинского муниципального района относится к 6-балльной зоне сейсмичности (карта В), следовательно, строительство в границах поселения может вестись без учета повышенных требований к качеству строительных работ.

Комплексная оценка воздействия природных процессов на территорию поселения

Комплексная оценка опасных процессов на рассматриваемой территории позволяет выделить неблагоприятные участки для освоения, и установить целесообразность освоения территории под новое строительство. С этой целью на этапе проектирования производится оценка сложности и опасности природных процессов, которым подвержено сельское поселение.

Как отмечалось выше, согласно таблице 5.1 СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95», природные условия поселения оцениваются как «простые».

Данную оценку природных условий необходимо учитывать в дальнейшем при строительном освоении территории.

Для упорядочивания опасных природных процессов в соответствии с категорией опасности и применяя элементарный математический аппарат, ранжируем показатели. Для этого присваиваем каждой категории опасности соответствующий ранг: так, категории «чрезвычайно опасные процессы» присваиваем ранг «4», а категории «умеренно опасные» – ранг «1» (таблица 2.7.2).

Таблица 2.7.2

| Категория опасности природного процесса | чрезвычайно опасные (катастрофические) | весьма опасные | опасные | умеренно опасные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ранг | 4 | 3 | 2 | 1 |

Таким образом, в соответствии с приложением «Б» СП 116.13330.2012 и предложенным ранжированием получаем совокупность чисел, которая отражает категории опасности природных процессов, происходящих на территории поселения, в числовом виде (таблица 2.7.3).

Таблица 2.7.3

| Опасные природные процессы |
| --- |
| Сейсмичность | Подтопление | Эрозионные процессы |
| 1 | 1 | 1 |

Необходимо отметить, что уже на этапе ранжирования можно сделать однозначный вывод о степени опасности воздействий природных процессов на территорию поселения. Это вызвано тем фактом, что природные процессы, выявленные в поселении, относятся к категории «умеренно опасные».

Однако, при большей дифференциации процессов по категориям опасности, однозначный вывод будет сделать уже сложнее, поэтому возникает необходимость применения элементарного математического аппарата.

Для определения числового значения обобщенной категории опасности природных процессов применяем методику вычисления значения среднего арифметического.

Числовое значение обобщенной категории опасности природных процессов на территории поселения равно «1». В соответствии с предложенным ранжированием это означает, что обобщенная категория опасности природных процессов на территории Тимершикского сельского поселения соответствует категории «умеренно опасные».

В качестве результирующего метода, при проведении комплексной оценки воздействий природных процессов на территорию поселения, может быть выбран картографический метод, основанный на обобщении, систематизации и пространственной локализации сведений об опасных природных процессах, имеющих распространение на территории поселения, и направлен на визуализацию последних.

В основе визуализации лежит создание схемы, отражающей воздействие природных процессов на территорию поселения. На схеме также отражаются те участки территории поселения, где необходимо учитывать возможность проведения мероприятий, направленных на снижение воздействий опасных природных процессов.

Необходимо отметить, что на дальнейших стадиях проектирования необходим более детальный уровень исследований и оценки воздействия природных процессов на жизнедеятельность человека.

# 3. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТИМЕРШИКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2040 ГОДА. ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

## 3.1. Прогноз численности населения

Демографическую политику, в том числе прогноз численности населения, в отношении муниципальных районов республики и городов республиканского значения устанавливает Министерство экономики Республики Татарстан.

Прогноз численности населения сельских поселений Сабинского муниципального района выполнялся с учетом прогноза общей численности населения района, предоставленного Министерством экономики Республики Татарстан.

Прогноз численности населения Тимершикского сельского поселения на первый и расчетный срок выполнен в рамках генерального плана на основе сведений по основным возрастным группам населения, детей и подростков на начало 2016 года, а также о количестве родившихся, умерших, прибывших и выбывших за год, предоставленных Исполнительным комитетом Тимершикского сельского поселения.

Кроме того, учитывалась динамика численности населения Тимершикского сельского поселения (по данным переписи населения 2002 г., Похозяйственного учета сельских поселений Сабинского муниципального района на начало 2005 г. и паспортов муниципального образования за 2008-2015 гг.).

Согласно данному демографическому прогнозу, численность населения Тимершикского сельского поселения на первую очередь реализации генерального плана (2025г.) ожидается 1721 человек, на расчетный срок (2040 г.) – 1734 человек. На сегодняшний день численность населения поселения составляет 1573 человека.

Таблица 3.1.1

Прогноз численности населения Тимершикского сельского поселения, человек

| Наименование | 2020 | 2025 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тимершикское сельское поселение – всего, в том числе: | 1573 | 1721 | 1734 |
| с.Тимершик | 839 | 915 | 922 |
| с.Кзыл-Меша | 327 | 351 | 354 |
| д.Куюк | 137 | 159 | 160 |
| с.Мингер | 226 | 249 | 251 |
| д.Сабай | 44 | 47 | 47 |

В целях реализации прав граждан, имеющих трех и более детей, на бесплатное получение земельных участков, Исполнительным комитетом Тимершикского сельского поселения организована работа по обеспечению многодетных семей поселения земельными участками.

Земельный участок, предоставляемый бесплатно в общедолевую собственность многодетным семьям, постоянно проживающим на территории Тимершикского сельского поселения, общей площадью 26,22 га, располагается в с.Тимершик.

## 3.2. Экономическое развитие

При определении направления развития Тимершикского сельского поселения были учтены программы социально-экономического развития Республики Татарстан, Сабинского муниципального района, Тимершикского сельского поселения,  региональные и федеральные отраслевые программы.

### 3.2.1. Развитие промышленного производства

Генеральным планом на первую очередь, юго-восточнее с.Тимершик запланировано размещение объекта промышленного производства V класса опасности (2 га). Планируемый к размещению объект – площадка, которую планируется сдавать в аренду для размещения различных видов производства V класса опасности. Конкретное направление вида деятельности не выбрано.

Кроме того, к востоку от д.Куюк, предприятием ООО «Таш» запланировано освоение территории под карьер неметаллических полезных ископаемых (карьер известняка площадью – 14,7 га)

В целях недопущения негативного воздействия объектов промышленного производства на жилую застройку и прочие объекты с нормируемыми показателями качества окружающей среды, от объектов предусмотрена организация санитарно-защитных зон: от объекта V класса – 50 м, от карьера известняка – 300 м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

### 3.2.2. Развитие агропромышленного комплекса

Мероприятиями генерального плана Тимершикского сельского поселения предусматриваются следующие мероприятия:

оптимизация производства фермы КРС ООО «Куюк», расположенного в д.Куюк, с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки;

оптимизация производства фермы КРС ООО «Саба», расположенного к югу от с.Кзыл-Меша и д.Куюк, с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки;

оптимизация производства машинно-тракторного парка ООО «Саба», расположенного в с.Кзыл-Меша, с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки;

оптимизация производства фермы КРС ООО «Саба», расположенной к западу от с.Тимершик, с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки;

оптимизация производства фермы КРС ООО «Саба», расположенной к северу от с.Тимершик, с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки;

оптимизация производства машинно-тракторного парка ООО «Саба», расположенного в северо-восточной части с.Тимершик, с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки;

оптимизация производства Смешанного предприятия растениеводства с животноводством, расположенного в северной части с.Мингер, с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки;

строительство навозохранилища закрытого типа восточнее с.Тимершик.

Строительство навозохранилища запланировано в материалах Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района Республики Татарстан. В настоящее время проект навозохранилища не разработан, у Исполнительного комитета отсутствуют планы по его размещению, земельный участок для размещения навозохранилища не выбран. В связи с вышеизложенным в картографических материалах проекта Генерального плана местоположение навозохранилища отмечено точечным значком.

### 3.2.3. Развитие лесного комплекса

Мероприятий по развитию лесного и лесопромышленного комплекса Проектом генерального плана Тимершикского сельского поселения, Схемой территориального планирования Сабинского муниципального района и иными программами и документами на период до расчетного срока не предусматривается.

Таблица 3.2.1

Перечень мероприятий по развитию промышленного производства в Тимершикском сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник по мероприятию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2020-2025 гг.) | Расчет- ный срок (2026-2040 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИя местного (районного) значения |
| 1 | Северо-восточнее д.Куюк | Недействующий карьер щебня (ПРСО «Татавтодор») | Организация озеленения специального назначения | га | 1,0 | - | + |  | Генеральный план Тимершикского СП |
| 2 | Восточнее д.Куюк | Выработанный карьер известняка (ООО «Таш») | Рекультивация карьера (в соответствии с проектом рекультивации) и возвращение в земли сельскохозяйственного назначения | га | 12 | - | + |  | Генеральный план Тимершикского СП |
| 3 | Восточнее д.Куюк | Карьер | Организация земельного участка с кадастровым № 16:35:170901:118 под карьер известняка | га | 14,7 | - | + |  | Генеральный план Тимершикского СП |

Таблица 3.2.2

Перечень мероприятий по развитию агропромышленного комплекса в Тимершикском сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник по мероприятию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Проектная | Первая очередь (2020-2025 гг.) | Расчет- ный срок (2026-2040 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИя местного (районного) значения |
| 1 | д.Куюк | Ферма КРС ООО «Куюк» | Оптимизация производства | га | 16,4 | 16,4 | + |  | Генеральный план Тимершикского СП |
| 2 | с.Кзыл-Меша | Ферма КРС ООО «Саба» | Оптимизация производства | га | 22,7 | 22,7 | + |  | Генеральный план Тимершикского СП |
| 3 | с.Кзыл-Меша | Машинно-тракторный парк ООО «Саба» | Оптимизация производства | га | 6,7 | 6,7 | + |  | Генеральный план Тимершикского СП |
| 4 | К западу от с.Тимершик | Ферма КРС ООО «Саба» | Оптимизация производства | га | 16,8 | - | + |  | Генеральный план Тимершикского СП |
| 5 | К северу от с.Тимершик | Ферма КРС ООО «Саба» | Оптимизация производства | га | 5,2 | - | + |  | Генеральный план Тимершикского СП |
| 6 | с.Тимершик | Машинно-тракторный парк ООО «Саба» | Оптимизация производства | га | 5,2 | - | + |  | Генеральный план Тимершикского СП |
| 7 | с.Мингер | Смешанное предприятие растениеводства с животноводством | Оптимизация производства | га | 29,2 | - | + |  | Генеральный план Тимершикского СП |
| 8 | Восточнее с.Тимершик | Навозохранилище закрытого типа | Новое строительство | объект | - | 1 | + |  | Генеральный план Тимершикского СП |
| 9 | Восточнее с.Мингер | Недействующая ферма КРС | Рекультивация территории с организацией озеленения специального назначения | га | 1,1 | - | + |  | Генеральный план Тимершикского СП |

## 3.3. Развитие жилищной инфраструктуры

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилого фонда и размещению площадок нового жилищного строительства - одна из приоритетных задач ггенерального плана. Проектные предложения опираются на результаты градостроительного анализа: техническое состояние и строительные характеристики жилого фонда, динамику и структуру жилищного строительства, экологическое состояние территории.

В результате совместной работы с Исполнительным комитетом Тимершикского сельского поселения, проектом генерального плана Тимершикского сельского поселения под размещение индивидуальной жилой застройки многодетных семей в с.Тимершик (за пределами существующей границы населенного пункта) была отведена территория общей площадью 30,1 га, включающая земельные участки с кадастровыми номерами:

16:35:170604:193 (площадью 3,55 га);

16:35:170604:194 (площадью 3,55 га);

16:35:170604:195 (площадью 3,55 га);

16:35:170604:196 (площадью 3,55 га);

16:35:170604:204 (площадью 3,55 га);

16:35:170604:205 (площадью 3,55 га);

16:35:170604:206 (площадью 3,55 га);

16:35:170604:207 (площадью 3,55 га);

16:35:170604:208 (площадью 1,71 га).

Из них на территории площадью 3,9 га размещается зона озелененных территорий специального назначения в связи с наложением ориентировочной санитарно-защитной зоны фермы.

В с.Мингер под размещение индивидуальной жилой застройки были отведены территории общей площадью 38,8 га:

37,4 га на земельном участке с кадастровым номером 16:35:000000:1189;

0,22 га на земельном участке с кадастровым номером 16:35:170703:9;

0,25 га на земельном участке с кадастровым номером 16:35:170706:9;

0,29 га на земельном участке с кадастровым номером 16:35:170702:21;

0,64 га на земельном участке с кадастровым номером 16:35:000000:1268;

В д.Куюк под ИЖС был отведен участок площадью 0,54 га с кад. № 16:35:170901:122.

Расчет территории для жилищного строительства в Тимершикском сельском поселении произведен исходя из размера среднего усадебного участка 0,15 га и средней площади жилого дома 120 кв.м.

Жилищное строительство в течение расчетного срока (до 2040 г.)

К расчетному сроку под индивидуальное жилищное строительство в поселении предусмотрено 69,44 га территории. Жилищное строительство на данных территориях составит ориентировочно 20,47 тыс.кв.м общей площади жилья.

Ежегодный прирост жилого фонда за прогнозируемый период должен составить 1,365 тыс.кв.м жилья в год.

Таблица 3.3.1

Развитие жилищной инфраструктуры Тимершикского сельского поселения

| Наименование территории | Существующее положение (2020 г.) | Первая очередь (2020 – 2025 гг.) | Расчетный срок (2026 – 2040 гг.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилья (тыс.кв.м.) | Общая площадь жилья (тыс.кв.м.) | Новое жилищное строительство за период, тыс.кв.м. | Общая площадь жилья (тыс.кв.м.) | Новое жилищное строительство за период, тыс.кв.м. |
| Тимершикское сельское поселение - всего, в т.ч: | 46,35 | 66,82 | 20,47 | 66,82 | - |
| с.Тимершик | 22,54 | 28,54 | 6,0 | 28,54 | - |
| с.Кзыл-Меша | 9,11 | 9,11 | - | 9,11 | - |
| д.Куюк | 4,39 | 4,94 | 0,55 | 4,94 | - |
| с.Мингер | 7,43 | 21,35 | 13,92 | 21,35 | - |
| д.Сабай | 2,88 | 2,88 | - | 2,88 | - |

Таблица 3.3.2

Перечень мероприятий по развитию жилищной инфраструктуры в Тимершикском сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2020-2025 гг.) | Расчетный срок (2026-2040 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного (поселенческого) значения |
| 1 | с.Тимершик | жилой фонд на новых территориях | новое строительство | тыс.кв.м | 22,54 | 6,00 | + | - | Генеральный план Тимершикского СП |
| 2 | с.Мингер | жилой фонд на новых территориях | новое строительство | тыс.кв.м | 7,43 | 13,92 | + | - | Генеральный план Тимершикского СП |
| 3 | д.Куюк | жилой фонд на новых территориях | новое строительство | тыс.кв.м | 4,39 | 0,55 | + | - | Генеральный план Тимершикского СП |

## 3.4. Развитие системы обслуживания населения

Одной из основных целей проекта генерального плана Тимершикского сельского поселения является удовлетворение потребностей населения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей.

Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблице 3.4.1.

Образовательные организации

Согласно расчету, потребность в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных школах к расчетному сроку составит 80 и 100 мест соответственно.

Организации дополнительного образования детей

Поскольку мероприятие по размещению кружков детского творчества на базе общеобразовательной школы, сельского дома культуры, проектируемого общественного центра с.Тимершик (общей проектной мощностью 28 мест на первую очередь, 71 место – на расчетный срок) так и не было реализовано, предлагается сохранить это мероприятие в материалах Генерального плана (всего 99 мест).

Лечебно-профилактические медицинские организации

Генеральным планом Тимершикского сельского поселения не предусмотрено мероприятий по развитию лечебно-профилактических медицинских организаций, так как действующие фельдшерско-акушерские пункты полностью удовлетворяют прогнозные потребности населения.

Учреждения культуры и искусства

На сегодняшний день во всех населенных пунктах Тимершикского сельского поселения имеются сельские дома культуры и сельские клубы общей проектной мощностью 790 мест, которые полностью удовлетворяют прогнозные потребности населения.

Генеральным планом на первую очередь в с.Кзыл-Меша предусмотрен капитальный ремонт сельского дома культуры.

Спортивные учреждения

Нормативная потребность в спортивных залах к 2025г. для населения сельского поселения составит 551 кв.м, к 2040 г. – 606 кв.м.

Действующие спортивные залы общей проектной мощностью 1038 кв.м в Тимершикском сельском поселении полностью удовлетворяют прогнозные потребности населения.

Плоскостные сооружения

Необходимая площадь плоскостных спортивных сооружений к 2025 г. для населения сельского поселения составит 3172 кв.м, к 2040 г. – 3372 кв.м.

Согласно «Стратегии социально-экономического развития Сабинского муниципального района Республики Татарстан до 2021 года и на плановый период до 2030 года», в с.Тимершик запланировано развитие спортивных площадок. Требуются плоскостные сооружения общей площадью 1426 м.

Предприятия торговли

Генеральным планом на первую очередь предусмотрено строительство следующих предприятий торговли:

- в д.Куюк – предприятия торговли торговой площадью 20 кв.м;

- в с.Мингер – предприятия торговли торговой площадью 15 кв.м;

- в д.Сабай предлагается организовать выездную торговлю с использованием передвижных средств до конца расчетного срока.

Предприятия бытового обслуживания

Генеральным планом на первую очередь предусмотрено размещение предприятий бытового обслуживания (парикмахерские, ателье, салоны красоты, ремонт обуви, ремонт техники, фотоуслуги и т.д.) в составе проектируемого общественного центра с.Тимершик общей проектной мощностью 12 рабочих мест.

Предприятия общественного питания

Генеральным планом на первую очередь предусмотрено размещение предприятий общественного питания в составе проектируемого общественного центра с.Тимершик общей проектной мощностью 69 посадочных мест.

Отделения банков

Генеральным планом Тимершикского сельского поселения на первую очередь предусмотрено размещение отделения банка в составе проектируемого общественного центра с.Тимершик.

Кладбища

Существующая площадь свободных территорий под кладбища составляет 3,63 га незаполненных территорий, что полностью обеспечивает нормативную потребность населения.

Мероприятия, обеспечивающие рациональное развитие территорий существующих кладбищ представлены в разделе 3.11.

Полиция

Существующая система охраны правопорядка в Тимершикском сельском поселении отвечает установленному нормативу.

Таблица 3.4.1

Расчет необходимой мощности объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания         Тимершикского  сельского поселения

| Наименование | Единица измерения | Норма | Существующее положение | Потребность для сельского поселения | Существующее сохраняемое | Потребное новое строительство | Предлагаемое новое строительство/ увеличение мощности объектов к 2040 г. | Обеспеченность к 2040г. (с учетом реализации мероприятий по строительству объектов обслуживания), % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь (2025г.) | Расч. срок (2040г.) |  | 1 очередь (2020г.-2025г.) | Расч. срок (2026г.-2040г.) | Всего к 2040г. |  |  |
| Дошкольные образовательные организации | место | 85% детей в возрасте 1-6 лет | 82 | 121 | 142 | 82 | 0 | 60 | 60 | 80 | 1141 |
| Общеобразовательные организации | место | 100% детей в возрасте 7-17 лет | 235 | 235 | 271 | 235 | 0 | 36 | 36 | 10013 | 1241 |
| Организации дополнительного образования детей | место | 120% от школьников | 226 | 254 | 325 | 226 | 28 | 71 | 124 | 124 | 100 |
| Больницы | койка | 13,47 коек на 1000 человек | отсутствуют | 21 | 23 | 0 | 21 | 2 | 23 | 0 | 03 |
| Станции скорой медицинской помощи | автомобиль | 1 автомобиль на 10000 чел. | отсутствуют | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 03 |
| Лечебно-профилактические медицинские организации | посещение в смену | 18,15 посещений в смену на 1000 чел. | 51 | 29 | 31 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1762 |
| Спортивные залы | кв.м площади пола | 350 кв.м на 1000 чел. | 1037 | 571 | 606 | 1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1712 |
| Бассейны | кв.м зерк. воды | 75 кв.м на 1000 чел. | отсутствуют | 245 | 260 | 0 | 245 | 15 | 260 | 0 | 03 |
| Плоскостные спортивные сооружения | кв.м | 1949,4 кв.м на 1000 чел. | 1946 | 3177 | 3372 | 1946 | 1231 | 195 | 1426 | 1600 | 1051 |
| Клубы, Дома культуры | место | 150 мест на 1000 чел | 790 | 245 | 260 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3042 |
| Библиотеки | тыс.экземпляров | 8 тыс. экз-в на 1000 чел. | 22,7 | 13,0 | 13,8 | 22,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1642 |
| Магазины | кв.м торг.пл. | 300 кв.м на 1000 чел. | 398 | 489 | 519 | 398 | 91 | 30 | 121 | 125 | 1011 |
| Предприятия общепита | место | 40 мест на 1000 чел. | отсутствуют | 65 | 69 | 0 | 65 | 4 | 69 | 69 | 100 |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. место | 7 раб. мест на 1000 чел. | отсутствуют | 11 | 12 | 0 | 11 | 1 | 12 | 12 | 100 |
| Полиция | чел. | 1 участковый на 3-3,5 тыс.чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Отделения, филиал банка | объект | 0,5 объекта на 1000 чел. | отсутствуют | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 |
| Отделения связи | объект | 1 объект на 0,5-6,0 тыс.чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Кладбище | га | 0,24 га на 1000 человек | 3,76 | 0,39 | 0,42 | 3,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8952 |

1 показатель обеспеченности более 100% связан с применением типовых проектов проектируемых объектов

2 показатель обеспеченности более 100% связан с тем, что существующая мощность объектов превышает потребную на расчетный срок

3 поскольку больницы, СМП и бассейны имеют районный уровень обслуживания, размещение их предусматривается в районном центре муниципального района. Обеспеченность рассчитывается от населения района в целом

Таблица 3.4.2

Перечень мероприятий по развитию сферы обслуживания в Тимершикском  сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2020-2025 гг.) | Расчетный срок (2026-2040 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Районного) |
| Организации дополнительного образования детей |
| 1 | с.Тимершик | Кружки детского творчества при школе, доме культуры, проектируемом общественном центре | Организационное | мест | - | 53 | + |  | Генеральный план Тимершикского СП |
|  |  |  |  |  | - | 71 |  | + |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |
| Предприятия торговли |
| 1 | д.Куюк | Предприятие торговли | новое строительство | кв.м | - | 20 | + |  | Генеральный план Тимершикского СП |
| 2 | с.Мингер | Предприятие торговли | новое строительство | кв.м | - | 15 | + |  | Генеральный план Тимершикского СП |
| 3 | д.Сабай | Передвижное средство торговли | Организация подвоза товаров первой необходимости при помощи передвижных средств торговли | - | - | - | + | + | Генеральный план Тимершикского СП |
| Отделения банков |
| 1 | с. Тимершик | Отделение банка в составе проектируемого общественного центра | новое строительство | объект | - | 1 | + |  | Генеральный план Тимершикского СП |
| Предприятия бытового обслуживания |
| 1 | с.Тимершик | Предприятия бытового обслуживания в составе проектируемого общественного центра | новое строительство | рабочих мест | - | 12 | + |  | Генеральный план Тимершикского СП |
| Предприятия общественного питания |
| 2 | с.Тимершик | Предприятия общественного питания в составе проектируемого общественного центра | новое строительство | посадочных мест | - | 69 | + |  | Генеральный план Тимершикского СП |

## 3.5. Развитие туристско-рекреационной системы. Организация мест отдыха местного населения

Тимершикское сельское поселение, согласно Схеме территориального планирования Сабинского муниципального района, входит в Сабинскую туристско-рекреационную зону.

Сабинская туристско-рекреационная зона – полифункциональная зона местного значения как зона концентрации историко-культурного наследия, сети религиозных объектов, мест бытования народных художественных промыслов, привлекательных природных территорий (лесов, родников), сети спортивных, спортивно-оздоровительных и спортивно-развлекательных объектов, объектов кратковременного отдыха с перспективами расширения сети спортивно-развлекательных объектов. Данная зона предназначена для реализации потребностей туристов и населения в следующих видах рекреации и туризма: культурно-познавательного, археологического, экскурсионного, экскурсионно-религиозного, этнографического, спортивного, спортивно-оздоровительного, спортивно-развлекательного туризма и туризма выходного дня.

Центром туристско-рекреационной деятельности в данной зоне (маршрутно-опорным центром) и туристско-рекреационной системы Сабинского района в целом выступает пгт.Богатые Сабы, подцентрами (маршрутно-опорными точками) – с.Сатышево, Измя, также в качестве маршрутно-транзитных точек могут выступать села Тимершик, Мингер, Шикши, Кзыл-Меша, Старый Мичан, Юлбат, деревни Чабки-Сабы, Тнекеево, Куюк, поселок Калатау. Для привлечения туристов на территорию данной зоны и равномерного территориального их распределения необходимо обеспечить предоставление качественных туристических и сервисных услуг. Повышение уровня существующей сети туристско-привлекательных объектов, создание инфраструктуры культурно-познавательного и этнографического туризма путем восстановления объектов культурного наследия, популяризации народных художественных промыслов, организации фестивалей, праздников и других событийных мероприятий, создание и расширение сети спортивных, спортивно-оздоровительных, спортивно-развлекательных объектов, благоустройство и расширение сети обслуживающих объектов позволит расширить спектр реализуемых туристических услуг.

В составе данной туристско-рекреационной зоны выделяется Туристско-рекреационная подзона «Богатые Сабы», формируемая на базе существующего административного центра муниципального района пгт. Богатые Сабы и ряда близлежащих населенных пунктов и территорий, используемых в рекреационных целях, с участием существующей сети музейных, религиозных учреждений, спортивно-оздоровительных, спортивных, спортивно-развлекательных объектов, рекреационных объектов (пансионата (профилактория) «Надежда», зоны отдыха «Сабантуй», базы отдыха «Мингер», благоустроенных родников). Схемой территориального планирования Сабинского муниципального района для активизации туристско-рекреационной деятельности в районе и формирования центра туризма и рекреации предлагается:

- реставрация, реконструкция, капитальный ремонт и дальнейшее сохранение объектов культурного наследия, в основном памятников градостроительства и архитектуры;

- улучшение условий деятельности культурно-познавательных объектов за счет строительства отдельного здания для Сабинского краеведческого музея, формирование сети культурно-развлекательных объектов за счет строительства культурно-развлекательного комплекса с кинотеатром;

- создание условий для возрождения народных художественных промыслов с перспективами развития производства сувенирной продукции и популяризации их путем организации фестивалей, праздников, выставок и других мероприятий;

- расширение сети спортивно-оздоровительных объектов за счет строительства Спорткомплекса с бассейном, сети спортивных и спортивно-развлекательных объектов путем строительства ипподрома, комплекса стендовой стрельбы рядом с существующей зоной отдыха населения пгт Богатые Сабы;

- организация, благоустройство рекреационных территорий (парков, родников и др.) в пгт.Богатые Сабы, Мингер;

- усовершенствование и развитие сети объектов обслуживания отдыхающих и туристов, в частности расширение сети предприятий питания в пгт Богатые Сабы.

Схемой территориального планирования Сабинского муниципального района предлагается организация экскурсионно-религиозного и этнографического маршрута местного значения «Религия и быт татарского народа».

Экскурсионно-религиозный и этнографический маршрут местного значения «Религия и быт татарского народа» как маршрут культурно-познавательного и религиозного плана предлагается организовать на базе многочисленных мечетей и населенных пунктов, в которых исторически присутствовали или на сегодняшний день представлены различные виды промыслов. Данный маршрут позволит территориально охватить практически весь район благодаря разбросу по территории района мест бытования народных промыслов и практически повсеместному размещению религиозных объектов. Маршрут предлагается организовать по следующим населенным пунктам: пгт Богатые Сабы, с. Юлбат, с. Кильдебяк, п. Лесхоз, с. Измя, с. Шемордан, с. Тимершик, с. Мингер, с. Старый Мичан и другие, что позволит охватить все туристско-рекреационные зоны и локальный центр туристско-рекреационной системы Сабинского района. Предлагаемый маршрут может быть также реализован в виде отдельных маршрутов в радиальных направлениях от пгт Богатые Сабы, посвященных отдельным видам промысла, истории их возникновения и развития на территории Сабинского района и Заказанья.

Развитие рекреационных территорий в генеральном плане Тимершикского сельского поселения предусматривает мероприятия по организации системы зеленых насаждений как зон отдыха местного населения.

Комплекс мероприятий по организации системы зеленых насаждений, необходимый для создания благоприятных возможностей для отдыха людей, улучшения облика сельского населенного пункта предусматривает два основных этапа: организация озеленения общего пользования и организация озеленения ограниченного пользования.

Мероприятия по организации зеленых насаждений общего пользования – создание скверов у административных и общественных зданий, центров повседневного обслуживания, устройство бульвара на главной улице, озеленение улиц, устройство цветников и газонов.

Мероприятия по организации зеленых насаждений ограниченного пользования – озеленение территорий объектов образования и воспитания и др. объектов социального и культурно-бытового обслуживания (устройство палисадников, посадка фруктовых и декоративных деревьев, кустарников, устройство цветников).

В поселении планируются к размещению 2 базы отдыха в районе с.Кзыл-Меша, с.Тимершик, рекреационные объекты юго-восточнее с. Мингер (таблица 3.5.1).

Таблица 3.5.1

Характеристика планируемых к размещению баз отдыха

| № п/п | Наименование учреждения (летний оздоровительный лагерь отдыха, круглогодичный оздоровительный лагерь, санаторий, база отдыха, турбаза и пр.) | Адрес | Форма собственности (государ-ственная, муници-пальная, частная) | Этаж-ность | Коли- чество занятых, чел. | Проектная мощность, мест |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | База отдыха | с.Кзыл-Меша | частная | 1 | 1 | н/с |
| 2 | База отдыха | с.Тимершик | частная | 1 | 1 | н/с |
| 3 | Рекреационные объекты | с. Мингер | частная | н/с | н/с | н/с |

Кроме указанных выше объектов в соответствии со Схемой территориального планирования Сабинского муниципального района к рекреационным объектам на территории Тимершикского сельского поселения относятся религиозные (паломнические) и духовно-просветительские объекты – мечети в с.Тимершик, с.Мингер, с.Кзыл-Меша и д.Куюк.

При организации массового отдыха, экскурсий, туристических мероприятий необходим систематический контроль за соблюдением допустимых рекреационных нагрузок.

Таблица 3.5.2

Перечень мероприятий по развитию рекреационных территорий в Тимершикском сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт, местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измере-ния | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2020- 2025 гг.) | Расчет- ный срок (2026-2040 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |
| 1 | Тимершикское СП | Сабинская туристско-рекреационная зона | Организационное | - | - | - | + | + | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Тимершикского СП |
| 2 | Тимершикское СП, с.Мингер | Исторический родник «Атау» | Благоустройство родника | объект | 1 | - | + | + | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Тимершикского СП |
| 3 | Тимершикское СП | Экскурсионно-религиозный и этнографический маршрут «Религия и быт татарского народа» | Разработка маршрута | - | - | - | + | + | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Тимершикского СП |
| 4 | Тимершикское СП | Озеленение | Организация системы зеленых насаждений | - | - | - | + | + | Генеральный план Тимершикского СП |
| 5 | Южнее с. Кзыл-Меша | База отдыха на земельном участке с кадастровым номером 16:35:170806:12 | Новое строительство | га | - | 3,6 | + | - | Генеральный план Тимершикского СП |
| 6 | Восточнее с. Тимершик | База отдыха на земельном участке с кадастровым номером 16:35:170601:38 | Новое строительство | га | - | 0,22 | + | - | Генеральный план Тимершикского СП |
| 7 | Юго-восточнее с. Мингер | Рекреационные объекты | Новое строительство | га | - | 13,9 | + | - | Генеральный план Тимершикского СП |

## 3.6. Развитие транспортно-коммуникационной инфраструктуры

Основной целью разработки раздела «Развитие транспортной инфраструктуры Тимершикского сельского поселения» в составе Генерального плана Тимершикского сельского поселения Сабинского муниципального района является разработка мероприятий, направленных на развитие автомобильных дорог в соответствии с потребностями населения, увеличение эффективности и конкурентоспособности экономики поселения, обеспечение требуемого технического состояния, пропускной способности, безопасности и плотности дорожной сети.

Планируемый транспортный каркас Тимершикского сельского поселения формируется из автомобильных дорог регионального и местного значения.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по развитию автомобильных дорог на территории Тимершикского сельского поселения:

- реконструкция участка автомобильной дороги регионального значения «Богатые Сабы-Тимершик-Верхний Симет-Алан»,

- реконструкция участка автомобильной дороги регионального значения «Обход пгт.Богатые Сабы с западной стороны»,

- реконструкция участка автомобильной дороги регионального значения «Тимершик-Кзыл-Меша»,

- реконструкция участка автомобильной дороги местного значения «Подъезд к животноводческой ферме к д.Куюк»,

- строительство (устройство асфальто-бетонного покрытия) участка автомобильной дороги местного значения «Подъезд к МТП у д.Куюк»,

- строительство автомобильной дороги местного значения «Северный и южный подъезды к проектной жилой застройке с. Мингер».

Таблица 3.6.1

Перечень мероприятий по развитию транспортно-коммуникационной инфраструктуры

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Срок реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (2020-2025 гг.) | Расчетный срок (2026-2040 гг.) |  |
| Автомобильные дороги регионального значения |
| 1 | Тимершикское СП | «Богатые Сабы-Тимершик-Верхний Симет-Алан» | реконструкция | км | 1,3 | - | + |  | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Тимершикского СП |
| 2 | Тимершикское СП | «Обход пгт.Богатые Сабы с западной стороны» | реконструкция | км | 1,8 | - | + |  | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Тимершикского СП |
| 3 | Тимершикское СП | «Тимершик-Кзыл-Меша» | реконструкция | км | 1,4 | - | + |  | Генеральный план Тимершикского СП |
| Автомобильные дороги местного значения |
| 1 | Тимершикское СП | «Подъезд к животноводческой ферме к д.Куюк» | реконструкция | км | 0,3 | - | + |  | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Тимершикского СП |
| 2 | Тимершикское СП | «Подъезд к МТП у д.Куюк» | строительство (устройство асфальтобетон-ного покрытия) | км | 0,3 | - | + | - | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Тимершикского СП |
| 3 | Тимершикское СП | «Северный и южный подъезды к проектной жилой застройке с. Мингер» | строительство | км | 0 | 2,2 | + | - | Генеральный план Тимершикского СП |

## 3.7. Мероприятия по установлению границ населенных пунктов Тимершикского сельского поселения

Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации в генеральном плане поселения должны быть отражены границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения.

Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с переводом земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую, осуществляется Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом №172 – ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», иными федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативно правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 84 Земельного кодекса Российской Федерации установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение генерального плана городского округа, поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования.

В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (далее - Закон о переводе), установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов.

Таким образом, в соответствии с письмом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 16 июня 2010 г. № 14-4692-ГЕ, если процедура утверждения генерального плана муниципального образования не нарушена, то акт об утверждении генерального плана, является актом о переводе земель или земельных участков.

В настоящее время на территории Тимершикского сельского поселения на учет в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) поставлены границы с. Мингер (учетный номер в ЕГРН - 21437942), границы остальных населенных пунктов на учете в ЕГРН не состоят.

Согласно Письму Исполнительного комитета Сабинского муниципального района Республики Татарстан (исх. № 287/к от 05.02.2020г.) и Техническому заданию на подготовку проекта генерального плана Тимершикского сельского поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан, утв. Главой Тимершикского сельского поселения, генеральным планом Тимершикского сельского поселения предлагается установление границ населенных пунктов с. Тимершик, с. Кзыл-Меша, д. Куюк, д. Сабай, корректировка границ населенного пункта с. Мингер (учетный номер в ЕГРН - 21437942) с учетом следующих изменений территорий населенных пунктов:

- включение в границы с. Тимершик земельного участка с кадастровым номером 16:35:170601:32 под размещение котельной,

- включение в границы с. Тимершик земельных участков с кадастровыми номерами 16:35:170604:193, 16:35:170604:194, 16:35:170604:195, 16:35:170604:196, 16:35:170604:204, 16:35:170604:205, 16:35:170604:206, 16:35:170604:207, 16:35:170604:208 под жилую застройку для многодетных семей с выделением озеленения специального назначения в границах санитарно-защитной зоны овцефермы на 100 голов,

- включение в границы д. Куюк земельного участка с кадастровым номером 16:35:170901:122 под жилую застройку,

- исключение из границ д. Сабай земельного участка с кадастровым номером 16:35:170301:118 в связи с выносом территории кладбища за границы д. Сабай, а также неразграниченных земель в муниципальной собственности площадью 0,28 га для обеспечения архитектурно-планировочной целостности территории д. Сабай,

- включение в границы с. Мингер земельных участков с кадастровыми номерами 16:35:170703:9, 16:35:000000:1189, 16:35:170702:21, 16:35:170706:9, 16:35:000000:1268 под жилую застройку,

- включение в границы с. Мингер земельных участков с кадастровыми номерами 16:35:170705:40, 16:35:000000:1279, 16:35:000000:1281 под общественно-деловую зону,

- включение в границы с. Мингер земельного участка с кадастровым номером 16:35:170702:20 под территорию общего пользования

Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав Тимершикского сельского поселения  и исключаются из их границ с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования, представлен в таблицах 3.7.1-3.7.2.

Таблица 3.7.1

Перечень земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов

| Кадастровый номер земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка по кадастру, га | Площадь включаемого земельного участка, га | Планируемая категория | Планируемая функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С. Тимершик |
| Часть участка 16:35:170604:193 | Земли сельскохозяйственного назначения | 3,55 | 0,47 | Земли населенных пунктов | Жилая зона |
| Часть участка 16:35:170604:193 |  |  | 3,08 | Земли населенных пунктов | Зона озелененных территорий специального назначения |
| Часть участка 16:35:170604:206 | Земли сельскохозяйственного назначения | 3,55 | 3,31 | Земли населенных пунктов | Жилая зона |
| Часть участка 16:35:170604:206 |  |  | 0,24 | Земли населенных пунктов | Зона озелененных территорий специального назначения |
| Часть участка 16:35:170604:207 | Земли сельскохозяйственного назначения | 3,55 | 3,52 | Земли населенных пунктов | Жилая зона |
| Часть участка 16:35:170604:207 |  |  | 0,03 | Земли населенных пунктов | Зона озелененных территорий специального назначения |
| Часть участка 16:35:170604:196 | Земли сельскохозяйственного назначения | 3,55 | 3,00 | Земли населенных пунктов | Жилая зона |
| Часть участка 16:35:170604:196 |  |  | 0,55 | Земли населенных пунктов | Зона озелененных территорий специального назначения |
| 16:35:170604:194 | Земли сельскохозяйственного назначения | 3,55 | 3,55 | Земли населенных пунктов | Жилая зона |
| 16:35:170604:195 | Земли сельскохозяйственного назначения | 3,55 | 3,55 | Земли населенных пунктов | Жилая зона |
| 16:35:170604:204 | Земли сельскохозяйственного назначения | 3,55 | 3,55 | Земли населенных пунктов | Жилая зона |
| 16:35:170604:205 | Земли сельскохозяйственного назначения | 3,55 | 3,55 | Земли населенных пунктов | Жилая зона |
| 16:35:170604:208 | Земли сельскохозяйственного назначения | 1,71 | 1,71 | Земли населенных пунктов | Жилая зона |
| 16:35:170601:32 | Земли сельскохозяйственного назначения | 0,04 | 0,04 | Земли населенных пунктов | Зона инженерной инфраструктуры |
| Итого по с. Тимершик | Земли сельскохозяйственного назначения | 30,15 | 26,21 | Земли населенных пунктов | Жилая зона |
|  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | 3,90 | Земли населенных пунктов | Зона озелененных территорий специального назначения |
|  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | 0,04 | Земли населенных пунктов | Зона инженерной инфраструктуры |
| С. Мингер |
| 16:35:170703:9 | Земли сельскохозяйственного назначения | 0,22 | 0,22 | Земли населенных пунктов | Жилая зона |
| 16:35:000000:1189 | Земли сельскохозяйственного назначения | 37,43 | 37,43 | Земли населенных пунктов | Жилая зона |
| 16:35:170706:9 | Земли сельскохозяйственного назначения | 0,25 | 0,25 | Земли населенных пунктов | Жилая зона |
| 16:35:170702:21 | Земли сельскохозяйственного назначения | 0,29 | 0,29 | Земли населенных пунктов | Жилая зона |
| 16:35:000000:1268 | Земли сельскохозяйственного назначения | 0,64 | 0,64 | Земли населенных пунктов | Жилая зона |
| 16:35:170705:40 | Земли сельскохозяйственного назначения | 0,15 | 0,15 | Земли населенных пунктов | Общественно-деловые зоны |
| 16:35:000000:1279 | Земли сельскохозяйственного назначения | 0,64 | 0,64 | Земли населенных пунктов | Общественно-деловые зоны |
| 16:35:000000:1281 | Земли сельскохозяйственного назначения | 0,35 | 0,35 | Земли населенных пунктов | Общественно-деловые зоны |
| 16:35:170702:20 | Земли сельскохозяйственного назначения | 0,02 | 0,02 | Земли населенных пунктов | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) |
| Итого по с. Мингер | Земли сельскохозяйственного назначения | 39,99 | 38,83 | Земли населенных пунктов | Жилая зона |
|  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | 1,14 | Земли населенных пунктов | Общественно-деловые зоны |
|  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | 0,02 | Земли населенных пунктов | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) |
| Д. Куюк |
| 16:35:170901:122 | Земли сельскохозяйственного назначения | 0,54 | 0,54 | Земли населенных пунктов | Жилая зона |
| Итого по д. Куюк | Земли сельскохозяйственного назначения | 0,54 | 0,54 | Земли населенных пунктов | Жилая зона |
| Итого по Тимершикскому сельскому поселению |
| - | Земли сельскохозяйственного назначения | 70,68 | 65,58 | Земли населенных пунктов | Жилая зона |
| - | Земли сельскохозяйственного назначения |  | 1,14 | Земли населенных пунктов | Общественно-деловые зоны |
| - | Земли сельскохозяйственного назначения |  | 3,9 | Земли населенных пунктов | Зона озелененных территорий специального назначения |
| - | Земли сельскохозяйственного назначения |  | 0,02 | Земли населенных пунктов | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) |
|  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | 0,04 | Земли населенных пунктов | Зона инженерной инфраструктуры |

Таблица 3.7.2

Перечень земель и земельных участков, исключаемых из границ населенных пунктов

| Кадастровый номер земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка по кадастру, га | Площадь исключаемой территории, га | Планируемая категория | Планируемая функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Сабай |
| 16:35:170301:118 | Земли населенных пунктов | 2,38 | 2,38 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона кладбищ |
| Часть земель кадастрового квартала 16:35:170301 | - | - | 0,28 | - | Иные зоны сельскохозяйственного назначения |
| Итого | 2,66 |  |  |

## Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

### 3.8.1. Водоснабжение

Расчетные расходы

Общее водопотребление включает в себя расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и в общественных зданиях, на наружное пожаротушение, на полив улиц и зеленых насаждений.

Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения подсчитаны исходя из норм водопотребления на одного жителя в зависимости от степени благоустройства зданий (санитарно-технического оборудования), принятых по п.5.2 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 (с Изменениями № 1, 2, 3)» и коэффициентов суточной и часовой неравномерности водопотребления. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Удельные нормы водопотребления представлены в таблице 3.8.1.

Таблица 3.8.1

Удельные нормы водопотребления

| № п/п | Степень благоустройства жилых домов | , л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здания, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением | 250 |
| 2 | Тоже с местными водонагревателями | 190 |
| 3 | Тоже без ванн | 140 |
| 4 | Дома с водопользованием из водоразборных колонок | 40 |

Норма расхода воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров в населенном пункте приняты согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 (с Изменениями № 1, 2, 3)» в зависимости от числа жителей и этажности застройки. При населении менее 50 человек пожаротушение не предусматривается.

Норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений принята согласно СП 30.13330.2012 и составляет 70 л/сут на 1 человека.

Результаты расчетов на существующее положение и на все сроки реализации генерального плана представлены в таблице 3.8.2.

Таблица 3.8.2

Расчетное водопотребление населением

| № пп | Наименование сельских поселений и населенных пунктов | Коммунальный сектор Число жителей Среднесуточ.расход, м3/сут | Qмах, м3/сут | Неучтенные расходы, м3/сут | Полив, м3/сут | Пожаротушение, м3/сут | Итого, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | Qср, м3/сут |  |  |  |  |  |
|  | Существующее положение |
| 1 | с.Тимершик | - | - | 839 117,5 | - | 839 117,5 | 141 | 11,75 | 58,73 | 54 | 265,48 |
| 2 | с.Кзыл-Меша | - | - | 327 45,8 | - | 327 45,8 | 54,96 | 4,58 | 22,89 | 54 | 136,43 |
| 3 | д.Куюк | - | - | 137 19,2 | - | 137 19,2 | 23,04 | 1,92 | 9,59 | 54 | 88,55 |
| 4 | с.Мингер | - | - | 226 31,6 | - | 226 31,6 | 37,92 | 3,16 | 15,82 | 54 | 110,9 |
| 5 | д.Сабай | - | - | 44 6,2 | - | 44 6,2 | 7,44 | 0,62 | 3,08 | 54 | 65,14 |
|  | 1 очередь реализации генерального плана (2025г.) |
| 1 | с.Тимершик | - | - | 915 119,7 | - | 915 119,7 | 143,6 | 12,0 | 59,9 | 54,0 | 269,5 |
| 2 | с.Кзыл-Меша | - | - | 351 47,6 | - | 351 47,6 | 57,1 | 4,8 | 23,8 | 54,0 | 139,7 |
| 3 | д.Куюк | - | - | 159 21,0 | - | 159 21,0 | 25,2 | 2,1 | 10,5 | 54,0 | 91,8 |
| 4 | с.Мингер | - | - | 249 32,8 | - | 249 32,8 | 39,3 | 3,3 | 16,4 | 54,0 | 113,0 |
| 5 | д.Сабай | - | - | 47 7,1 | - | 47 7,1 | 8,6 | 0,7 | 3,6 | 54,0 | 66,9 |
|  | Расчетный срок реализации генерального плана (2040 г.) |
| 1 | с.Тимершик | - | - | 922 128,8 | - | 922 128,8 | 154,6 | 12,9 | 64,4 | 54,0 | 285,8 |
| 2 | с.Кзыл-Меша | - | - | 354 49,4 | - | 354 49,4 | 59,3 | 4,9 | 24,7 | 54,0 | 143,0 |
| 3 | д.Куюк | - | - | 160 22,4 | - | 160 22,4 | 26,9 | 2,2 | 11,2 | 54,0 | 94,3 |
| 4 | с.Мингер | - | - | 251 35,0 | - | 251 35,0 | 42,0 | 3,5 | 17,5 | 54,0 | 117,0 |
| 5 | д.Сабай | - | - | 47 6,6 | - | 47 6,6 | 7,9 | 0,7 | 3,3 | 54,0 | 65,8 |

Примечание: Столбцы (1), (2), (3), (4) по наименованию соответствуют таблице 3.8.1 по нормам водопотребления на 1 человека

Проектное предложение

В связи с выделением новых земельных участков, улучшением благоустройства жилых зданий, а также в целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения предусматриваются следующие мероприятия:

На первую очередь (до 2025 г.) и на расчетный срок (до 2040 г.):

- источником водоснабжения для обеспечения водой населения принять существующие артезианские скважины, родники;

- строительство новых сетей водоснабжения с применением труб из современных материалов на основе современных технологий в с.Тимершик и с.Мингер в связи с выделением территорий под жилищное строительство и увеличением населения;

- строительство станций очистки воды с применением более эффективных методов очистки, в том числе современных фильтрующих материалов, мембранного метода глубокой доочистки питьевой воды, наиболее эффективных и экономичных реагентов, новых методов и средств для обеззараживания воды и обеспечения ее эпидемиологической безопасности. Для уменьшения затрат на водоподготовку рекомендуется установка фильтрующего оборудования непосредственно в жилых зданиях с устройством отдельного водопровода питьевого назначения;

- оснащение приборами учета водонапорных башен и артезианских скважин, внедрение системы диспетчеризации.

Генеральным планом предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы НДТ с внедрением современных инновационных технологий.

### 3.8.2. Канализация.

Расчетные расходы

При проектировании системы канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых и общественных зданий следует принимать равное расчетному удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений. Удельные нормы водоотведения представлены в таблице 3.8.2.1.

Удельные нормы водоотведения

Таблица 3.8.2.1

| № п/п | Степень благоустройства жилых домов | , л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здания, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением | 250 |
| 2 | Тоже с местными водонагревателями | 190 |
| 3 | Тоже без ванн | 140 |
| 4 | Дома с водопользованием из водоразборных колонок | 25 |

Результаты расчетов на существующее положение, на все сроки реализации генерального плана представлены в таблице 3.8.2.1.

Таблица 3.8.2.1

Расчетное водоотведение населением

| № пп | Наименование сельских поселений и населенных пунктов | Коммунальный сектор Число жителей Среднесуточ.расход, м3/сут | Qмах, м3/сут | Неучтенные расходы, м3/сут | Итого, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | Qср, м3/сут |  |  |  |
|  | Существующее положение |
| 1 | с.Тимершик | - | - | 839 117,5 | - | 839 117,5 | 141,0 | 5,9 | 146,8 |
| 2 | с.Кзыл-Меша | - | - | 327 45,8 | - | 327 45,8 | 54,9 | 2,3 | 57,2 |
| 3 | д.Куюк | - | - | 137 19,2 | - | 137 19,2 | 23,0 | 1,0 | 24,0 |
| 4 | с.Мингер | - | - | 226 31,6 | - | 226 31,6 | 38,0 | 1,6 | 39,6 |
| 5 | д.Сабай | - | - | 44 6,2 | - | 44 6,2 | 7,4 | 0,3 | 7,7 |
|  | 1 очередь реализации генерального плана (2025г.) |
| 1 | с.Тимершик | - | - | 915 119,7 | - | 915 119,7 | 143,6 | 6,0 | 149,6 |
| 2 | с.Кзыл-Меша | - | - | 351 47,6 | - | 351 47,6 | 57,1 | 2,4 | 59,5 |
| 3 | д.Куюк | - | - | 159 21,0 | - | 159 21,0 | 25,2 | 1,1 | 26,3 |
| 4 | с.Мингер | - | - | 249 32,8 | - | 249 32,8 | 39,3 | 1,7 | 41,0 |
| 5 | д.Сабай | - | - | 47 7,1 | - | 47 7,1 | 8,6 | 0,4 | 8,9 |
|  | Расчетный срок реализации генерального плана (2040г.) |
| 1 | с.Тимершик | - | - | 922 128,8 | - | 922 128,8 | 154,6 | 6,5 | 161,1 |
| 2 | с.Кзыл-Меша | - | - | 354 49,4 | - | 354 49,4 | 59,3 | 2,5 | 61,8 |
| 3 | д.Куюк | - | - | 160 22,4 | - | 160 22,4 | 26,9 | 1,1 | 28,0 |
| 4 | с.Мингер | - | - | 251 35,0 | - | 251 35,0 | 42,0 | 1,8 | 43,8 |
| 5 | д.Сабай | - | - | 47 6,6 | - | 47 6,6 | 7,9 | 0,4 | 8,3 |

Примечание: Столбцы (1), (2), (3), (4) по наименованию соответствуют таблице 3.8.3 по нормам водоотведения на 1 человека.

Проектное предложение

В целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения и экологического благополучия водных источников в первоочередных мероприятиях предусматривается следующее:

На первую очередь (до 2025 г.) и на расчетный срок (до 2040г.):

- устройство сооружений для сбора сточных вод (приемники), изготовленные из водонепроницаемых материалов в индивидуальных домах с последующим вывозом на очистные сооружения с. Богатые Сабы для проектной и существующей жилых застроек Тимершикского сельского поселения.

- строительство локальных очистных сооружений для централизованного отвода сточных вод с объектов социального и культурно-бытового обслуживания производительностью 10 м3/сут в с. Мингер (Общественный центр, ул.Г.Тукая, 29) и с.Кзыл-Меша (Дом Культуры, ул.Ленина, 32). Строительство выполнять очередями с учетом объема и состава поступающих сточных вод.

Генеральным планом предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий с внедрением современных инновационных технологий.

Организация поверхностного стока

В целях благоустройства планируемой территории, улучшения ее общих и санитарных условий проектом предусматривается организация поверхностного стока и устройство сети водостоков.

На первую очередь проектом предлагается открытая сеть ливнестоков. Она является простейшей системой, не требующей сложных и дорогих сооружений.

Выполняется в населенных пунктах поселения открытыми лотками (кюветам) с обеих сторон дороги.

Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с гидравлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,2 м. Крутизна откосов кюветов 1:1,5 Продольные уклоны по кюветам назначают не менее 0,003 (0,3%).

Более точно глубину заложения, длину и местоположения водоотводных лотков определить отдельным рабочим проектом при проектировании дорог.

Через дороги водостоки из кюветов предлагается пропускать по железобетонным трубам и лоткам. Их диаметр, длину, уклон определить на стадии рабочего проекта.

Учитывая повышенные требования к охране водного бассейна и к качеству воды, выпуск загрязненных поверхностных вод с территории населенных пунктов рекомендуется выполнять через очистные сооружения с последующим сбросом, после соответствующей очистки, в водоприемники.

На расчетный срок, с увеличением благоустройства территории, проектом предлагается водосточная сеть закрытого типа. Она является наиболее совершенной и отвечает всем требованиям благоустройства территорий. Состоит из подземной сети водосточных труб – коллекторов, с приемом поверхностных вод дождеприемными колодцами и направлением собранных вод в водосточную сеть.

Сеть дождевой канализации (закрытого типа) предназначена для отвода атмосферных вод с территории проездов, крыш и площадей.

Поверхностные стоки с особо загрязненных участков, расположенных на селитебных территориях населенных пунктов, должны подвергаться очистке на локальных очистных сооружениях перед сбросом их в водоемы или сеть дождевой канализации. На очистные сооружения должна отводиться наиболее загрязненная часть поверхностного стока, которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова и мойки дорожных покрытий.

Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, сбрасываются в водоем без очистки.

Перед очистными сооружениями необходимо запроектировать аккумулирующую емкость. Условно-чистые дождевые стоки по обводной линии сбрасываются вместе с очищенными стоками в водоприемники, согласно техническим условиям.

Аккумулированный дождевой сток отстаивают в течении 1-2 суток. При этом достигается снижение содержания взвешенных веществ и ХПК на 80-90%. Продолжительность отвода осветленной воды принимается в пределах 1-2 суток.

Поверхностные сточные воды с внеселитебных территорий (промышленных предприятий, складских хозяйств, автохозяйств и др.), а также с особо загрязненных участков, расположенных на селитебных территориях (бензозаправочные станции, стоянки автомашин, крупные автобусные станции и др.), должны подвергаться очистке на локальных или кустовых очистных сооружениях перед сбросом их в водоемы или сеть дождевой канализации.

По коллекторам дождевой канализации на очистные сооружения могут поступать условно-чистые воды, которые допускается сбрасывать в поселковую сеть дождевой канализации:

- условно-чистые воды производственные;

- конденсационные и от охлаждения производственной аппаратуры, не требующие очистки;

- грунтовые (дренажные) воды;

- воды от мойки автомашин после их очистки на локальных очистных сооружениях.

Состав этих вод должен удовлетворять требованиям Водного кодекса РФ. Необходимо выявлять возможность использования условно чистых дождевых вод для оборотного водоснабжения в технических целях, использование обезвреженных осадков для удобрения и других целей.

С территорий, застроенных одно и двухэтажной застройкой, сброс дождевых вод проектируется посредством применения открытых водоотводящих устройств (уличные лотки, дорожные кюветы, водоотводные канавы) с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами. Продольный уклон лотков не должен быть менее 0,003.

Дождеприемные колодцы устанавливаются вдоль лотков дорог на затяжных участках спусков (подъемов), на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод, в пониженных местах при пилообразном профиле лотков дорог, в местах понижений, дворовых и парковых территорий, не имеющих стока поверхностных вод. Соединяются дождеприемники ветками с основным коллектором.

Диаметр водоотводного коллектора должен быть определен расчетом на стадии рабочего проекта.

Нормальная глубина заложения водосточных коллекторов 2-3 м, предельная 5-6 м.

Сброс ливневых вод после предварительной очистки должен производиться в водоприемники, расположенные за пределами зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Закрытая сеть водостоков предусматривается в зоне застройки по проездам, огражденным бортовыми камнями, и на территориях с незначительными уклонами – менее 0,004, на площадях, в местах расположения общественных зданий, где применение открытого типа водоотвода неприемлемо с точки зрения требований благоустройства.

Тип очистных сооружений и схемы систем водоотведения должны быть разработаны на стадии рабочих проектов.

При застройке территории зданиями, сооружениями, прокладке асфальтовых дорог и тротуаров, устройстве спортивных площадок, зон отдыха объем фильтрации поверхностных вод уменьшится и увеличится объем воды, отводимый с территорий.

Строгое проведение всех мероприятий по отводу поверхностных вод является настоятельной необходимостью.

В дальнейшем, каждое из мероприятий по отведению поверхностного стока должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

Для полного благоустройства сельского поселения рекомендуется разработка проекта схемы водоотведения коммунально-бытовых и поверхностных стоков.

Схема водоотведения разрабатывается на основании принятых решений по системе водоотведения и является конкретным технически и экономически обоснованным решением по выбору и размещению комплекса инженерных сооружений для приема, транспортирования, очистки и выпуска их в водоем или передачи для последующего использования в сельском хозяйстве и промышленности.

### 3.8.3. Санитарная очистка территории.

Расчетные образования ТКО

Нормы накопления отходов на 1 жителя в год принимаются по Постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан от 12.12.2016 г. № 922 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов». Для индивидуального жилого дома норма накопления ТКО на 1 человека составляет – 0,27 т/год, для многоквартирного дома – 0,205 т/год; норма накопления крупногабаритных отходов для индивидуального жилого дома – 0,079 т/год, для многоквартирного дома – 0,071 т/год.

Объемы ТКО от жилого сектора, проживающего на территории сельского поселения, на расчетные периоды приведены в таблице 3.8.3.1

Таблица 3.8.3.1

| Наименование | Объем твердых коммунальных отходов, т/год |
| --- | --- |
|  | Существующее положение на начало 2020г. | Первая очередь (2025г.) | Расчетный срок (2040 г.) |
|  | ТКО | КГО | Итого от населения | Итого от юр. лиц | Итого | ТКО | КГО | Итого от населения | Итого от юр. лиц | Итого | ТКО | КГО | Итого от населения | Итого от юр. лиц | Итого |
| с. Тимершик | 226,1 | 66,2 | 292,4 | 30,4 | 322,8 | 242,63 | 70,99 | 313,62 | 15,68 | 329,29 | 288,38 | 84,38 | 372,76 | 18,64 | 391,40 |
| с. Кзыл-Меша | 88,3 | 25,8 | 114,1 | 8,4 | 122,5 | 96,48 | 28,23 | 124,71 | 6,24 | 130,95 | 110,65 | 32,37 | 143,03 | 7,15 | 150,18 |
| с. Мингер | 37,0 | 10,8 | 47,8 | 7,1 | 55,0 | 66,40 | 19,43 | 85,83 | 4,29 | 90,12 | 78,36 | 22,93 | 101,29 | 5,06 | 106,36 |
| д. Куюк | 61,0 | 17,9 | 78,9 | 2,9 | 81,8 | 42,56 | 12,45 | 55,02 | 2,75 | 57,77 | 50,15 | 14,67 | 64,83 | 3,24 | 68,07 |
| д. Сабай | 11,9 | 3,5 | 15,4 | 0,5 | 15,8 | 14,47 | 4,23 | 18,71 | 0,93 | 19,64 | 14,73 | 4,31 | 19,04 | 0,95 | 19,99 |
| Итого по сельскому поселению | 424,3 | 124,2 | 548,5 | 49,2 | 597,8 | 462,54 | 135,33 | 597,89 | 29,89 | 627,77 | 542,27 | 158,66 | 700,95 | 35,04 | 736 |

Количество единиц спецтехники (транспортных и собирающих мусоровозов) определяется региональным оператором и схемой санитарной очистки территории.

Необходимое количество контейнеров подсчитано с учетом среднесуточного накопления коммунальных отходов, периода их вывоза (ежесуточно) и вместимости контейнера (1,1 м3) (справочник «Санитарная очистка территории и уборка населенных мест» (Москва, 1990г.)). Расчетное количество контейнеров представлено в таблице 3.8.6.

Таблица 3.8.6

| Наименование | Количество контейнеров, шт. |
| --- | --- |
|  | Первая очередь с 2020 по 2025гг | Расчетный срок с 2026 по 2040гг |
| с. Тимершик | 12 | 16 |
| с. Кзыл-Меша | 5 | 6 |
| с. Мингер | 2 | 2 |
| д. Куюк | 3 | 4 |
| д. Сабай | 2 | 2 |
| Тимершикское сельское поселение | 24 | 30 |

В связи с прогнозируемым ростом численности населения Тимершикского сельского поселения, на первую очередь потребуется 24 мусорных контейнера, на расчетный срок – 30 штук. При этом рекомендуется 50% контейнеров использовать для отходов ТКО, подлежащих сортировке (вторсырье).  Места размещения контейнерных площадок уточнятся схемой санитарной очистки территории с учетом рекомендаций по сбору, временному хранению ТКО на жилых территориях (Справочник «Санитарная очистка территории и уборка населенных мест» (Москва, 1990г.)).

Проектное предложение

В связи с выделением новых земельных участков, улучшения степени благоустройства жилых зданий, а также в целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения и экологического благополучия территории сельского поселения предусматриваются следующие мероприятия:

На первую очередь (до 2025 г.) и на расчетный срок (до 2040 г.)

  - планово-регулярная санитарная очистка территории сельского поселения;

  - организация раздельного (дуального) сбора ТКО;

  - организация специальных площадок с твердым покрытием с установкой водонепроницаемых контейнеров для сбора ТКО;

  - организация специальных площадок с твердым покрытием и ограждением, препятствующим развалу отходов для сбора и хранения крупногабаритных отходов;

  - захоронение и утилизацию образовавшихся твердых коммунальных отходов через проектируемую мусороперегрузочную станцию в пгт. Богатые Сабы на межмуниципальном полигоне «Восточный» в г. Казани (в соответствии с Территориальной схемой в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Республики Татарстан (утв. Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.09.2016 № 683));

  - организация приемного пункта по принятию энергосберегающих ламп, используемых в бытовых условиях, и их вывоз к местам утилизации отходов с высоким классом токсичности;

  - организация приемного пункта по принятию стеклотары, стеклобоя, макулатуры, металлических банок, металлолома, пластика и пластиковых бутылок, хлопчатобумажной ветоши, автомобильных шин;

  - использование уличного смёта на полигоне ТКО в качестве изолирующего слоя;

  - строительство навозохранилища закрытого типа в соответствии Территориальной схемой в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Татарстан.

### 3.8.4. Теплоснабжение

Проектное решение

Для всех источников тепла, в том числе для отопления индивидуальной застройки основным видом топлива, предусматривается природный газ.

Для теплоснабжение усадебной жилой, общественно-коммунальной и административной застройки предлагается:

На первую очередь

Строительство блочно-модульных котельных (БМК) в следующих населенных пунктах (табл. 3.8.7):

Таблица 3.8.7

| Наименование населенного пункта | Наименование объекта | Количество БМК На 2025 год |
| --- | --- | --- |
| с. Тимершик | БМК МБОУ Тимершикская средняя общеобразовательная школа | 1 |
| д.Куюк | БМК предприятие торговли | 1 |
| с.Мингер | БМК предприятие торговли | 1 |
| Всего: | 3 |

Таким образом, на территории сельского поселения для отопления административно-деловой и общественной застройки предлагается строительство 3 блочно-модульных котельных (БМК).

Теплоснабжение усадебной застройки предлагается осуществить от одноконтурных или двухконтурных теплогенераторов.

Проектом предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий и внедрение современных инновационных технологий.

### 3.8.5. Газоснабжение

Расчетные расходы газа

В соответствии с планировочными решениями необходимо предусмотреть газоснабжение населения – (хозяйственно-бытовые и коммунальные нужды).

Расходы газа на хозяйственно-бытовые и коммунально-бытовые нужды населения определены по укрупненным показателям потребления газа в соответствии с п.3.12 СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб». Так, в зависимости от степени благоустройства при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3) потребление газа составит:

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300 м3/год на 1 чел.;

- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения - 180 м3/год (220 м3/год – в сельской местности).

Максимальный расчетный часовой расход газа м3/ч, при 0°С и давлении газа 0,1 МПа (760 мм.рт.ст.) на хозяйственно-бытовые и производственные нужды следует определять как долю годового расхода по формуле:

Вhmax= Ву*Кhmax;

где: Кhmax – коэффициент часового максимума (табл.2, 3, 4 СП 42-101-2003), Bу – годовой расход газа, м3/год.

Расход газа на нужды предприятий бытового обслуживания непроизводственного характера приняты в размере 5% суммарного расхода газа на жилые дома.

Потребность в газе на коммунально-бытовые нужды населения на первую очередь (2025 г.) и на расчетный срок (2040 г.) представлены в таблице 3.8.8.

Таблица 3.8.8

Потребность в газе на коммунально-бытовые нужды населения сельского поселения

| № п/п | Наименование сельских поселений | Годовой расход газа, тыс. нм3/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год | I-я очередь (2025 год) | Расчетный срок (2040 год) |
|  | Тимершикское СП | 348,92 | 358,60 | 380,60 |
| 1 | с.Тимершик | 181,06 | 188,10 | 202,40 |
| 2 | с.Кзыл-Меша | 73,92 | 74,80 | 77,66 |
| 3 | д.Куюк | 32,12 | 33,00 | 35,20 |
| 4 | с.Мингер | 50,16 | 51,48 | 55,00 |
| 5 | д.Сабай | 11,66 | 11,22 | 10,34 |

Потребность в газе существующих и проектируемых промышленных предприятий необходимо определить в соответствии проектами предприятий.

Проектное решение

Проектом предусматривается максимальное использование существующей системы газопроводов, позволяющей осуществлять стабильное газоснабжение всех газифицированных объектов.

В соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», Ростехнадзор РФ 2014 г., периодичность проведения планового технического диагностирования газопровода устанавливается по результатам проведения оценки технического состояния газопровода и по достижении срока эксплуатации, установленного в проектной документации.

Ввиду отсутствия данных по диагностированию технического состоянии газопроводов и установлении ресурса их дальнейшей эксплуатации, в технических решениях предусматривается максимальное сохранение и использование действующих газопроводов.

Газоснабжение жилищно-коммунального сектора предусматривается от системы газопроводов низкого давления после пункта редуцирования газа – ГРП или ШРП.

В связи с застраиванием новых территорий в населенных пунктах Тимершикского сельского поселения проектом предлагается:

На первую очередь и на расчетный срок (до 2040 г.)

с.Мингер и с.Тимершик:

- прокладка газопроводов низкого давления от существующих ГРПШ до потребителей. Трубы принять полиэтиленовые ПЭ 80 ГАЗ SDR.

Прокладка газопровода уточнится на последующих стадиях проектирования с учетом геологических и топогеодезических изысканий.

Проектом предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий и внедрение современных инновационных технологий.

### 3.8.6. Электроснабжение

Расчет электрических нагрузок

Электрические нагрузки по проекту планировки коммунально-бытового сектора (КБС) Тимершикского сельского поселения определены в два срока:

- первая очередь – 2025 г.;

- расчетный срок – 2040 г.

Расчет электрических нагрузок хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд произведен по укрупненным нормам электропотребления на одного жителя согласно РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Годовое электропотребление коммунально-бытового сектора рассчитано согласно РД 34.20.185-94, табл.2.4.4. «Укрупненные показатели расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей и годового числа часов использования максимума электрической нагрузки».

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением. Эти данные не учитывают применения в жилых зданиях кондиционирования, электроотопления и электроводонагрева.

Расчетная мощность коммунально-бытового сектора рассчитана согласно РД 34.20.185-94, табл.2.4.3. «Укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки».

Приведя расчетную обеспеченность общей площадью к расчетной (примечание 3 таблицы 2.4.3 РД 34.20.185-94), получаем укрупненный показатель удельной коммунально-бытовой нагрузки – 0,4 кВт/чел. (категория городов «малый», с плитами на природном газе). Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки: жилых и общественных зданий (административных, учебных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (гаражей и открытых площадок для хранения автомобилей), наружного освещения.

Для учета мелкопромышленных потребителей по экспертным оценкам к показателям таблицы следует вводить повышающий коэффициент - 1,2 - 1,6. Как результат, укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки для сельского поселения составит – 0,48 кВт/чел.

Расчет электрических нагрузок предприятий необходимо произвести по проектам электроснабжения данных предприятий или соответствующих аналогов.

Таблица 3.8.10

Годовое электропотребление мощности КБС и мелкопромышленных потребителей, тыс. кВт.ч/год

| Населенные пункты | Годовое электропотребление, тыс. кВт.ч/год |
| --- | --- |
|  | Исходный год | Первая очередь 2025г. | Расчетный срок 2040г. |
| Тимершикское СП | 3622,62 | 3722,87 | 3952,09 |
| с.Тимершик | 1932,22 | 1966,50 | 2116,00 |
| с.Кзыл-Меша | 753,08 | 782,00 | 811,90 |
| д.Куюк | 315,51 | 325,50 | 347,20 |
| с.Мингер | 520,48 | 538,20 | 575,00 |
| д.Сабай | 101,33 | 110,67 | 101,99 |

Таблица 3.8.11

Расчетная мощность КБС и мелкопромышленных предприятий, кВт

| Населенные пункты | Расчетная мощность, кВт |
| --- | --- |
|  | Исходный год | Первая очередь 2025г. | Расчетный срок 2040г. |
| Тимершикское СП | 813,60 | 836,26 | 887,71 |
| с.Тимершик | 424,67 | 441,18 | 474,72 |
| с.Кзыл-Меша | 173,38 | 175,44 | 182,15 |
| д.Куюк | 71,83 | 73,80 | 78,72 |
| с.Мингер | 117,65 | 120,74 | 129,00 |
| д.Сабай | 26,08 | 25,09 | 23,12 |

Таблица 3.8.12

Трансформаторная мощность КБС и мелкопромышленных предприятий, кВА

| Населенные пункты | Трансформаторная мощность, кВА |
| --- | --- |
|  | Исходный год | Первая очередь 2025г. | Расчетный срок 2040г. |
| Тимершикское СП | 865,53 | 889,63 | 944,37 |
| с.Тимершик | 451,77 | 469,34 | 505,02 |
| с.Кзыл-Меша | 184,44 | 186,64 | 193,77 |
| д.Куюк | 76,42 | 78,51 | 83,74 |
| с.Мингер | 125,16 | 128,45 | 137,23 |
| д.Сабай | 27,74 | 26,69 | 24,60 |

Показания электропотребления, мощности и трансформаторной мощности коммунально-бытового сектора по срокам (I очередь и расчетный срок), а также прирост электропотребления на первую очередь и на расчетный срок, с учетом незначительного увеличения населения, приведены в таблице 3.8.13.

Таблица 3.8.13

| Наименование | Исходный год | Первая очередь 2025г. | Расчетный срок 2040 г. | Прирост на 2040 г. относит. исходного года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Годовое электроснабжение тыс.кВт*час/год | 3621,93 | 3722,87 | 3952,09 | 330,16 |
| 2.Расчетная мощность,кВт | 813,60 | 836,26 | 887,71 | 74,11 |
| 3.Трансформаторная мощность, кВА | 865,53 | 889,63 | 944,37 | 78,84 |

Проектное решение

Опираясь на расчет, мы имеем увеличение электропотребления сельского поселения, связанное с выделением площадок под жилищное строительство. При этом имеется возможность использования существующей схемы электроснабжения поселения.

В связи с этим на первую очередь и на расчетный срок (до 2040 год) предлагается:

- для обеспечения электроэнергией жилищных площадок с.Тимершик и с.Мингер предлагается установить трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ общей мощностью трансформаторов 140 кВА. Точное количество трансформаторных подстанций, местоположение, а также трассировка линии 10 кВ будут уточнены после разработки проекта планировки жилищных площадок.

Согласно современным требованиям к электросетям, рекомендуется:

- Оснащение ВЛ быстродействующими ВЧ защитами;

- Телемеханизация подстанций;

- Монтаж автоматизированных систем учёта электроэнергии в распределительной сети населенных пунктов;

- Применение энергосберегающих технологий и компенсации реактивной мощности.

### 3.8.7. Слаботочные сети

Проектное решение

Потребное количество телефонов на все сроки развития АТС Тимершикского сельского поселения по генеральному плану рассчитывается с учетом 100 % обеспеченности населения (семьи телефонами).

С учетом коэффициента семейности для Сабинского муниципального района – 3,5 чел. получаем необходимое количество телефонов на 1 очередь и на расчетный срок реализации генерального плана (таблица 3.8.13).

Таблица 3.8.13

Распределение телефонной нагрузки

| Виды телефонных нагрузок | Кол-во телефонов (1 очередь реализации генерального плана (2025г.)) | Кол-во телефонов (Расчетный срок реализации генерального плана (2040г.)) |
| --- | --- | --- |
| Телефонная нагрузка на проектируемую жилую застройку | 448 | 494 |

## Мероприятия по инженерной подготовке территории

Мероприятия по инженерной подготовке следует устанавливать с учетом прогноза изменения инженерно-геологических условий, характера использования.

Состав мероприятий по инженерной подготовке устанавливается в зависимости от природных условий осваиваемой территории (рельефа, грунтовых условий, степени затопляемости, заболоченности, наличия опасных природных процессов на осваиваемой территории) с учётом планировочной организации населённого места. В некоторых случаях мероприятия по инженерной подготовке определяют архитектурно-планировочную структуру и пространственную композицию населённых мест.

Мероприятия инженерной защиты от эрозионных процессов

Эрозионная расчлененность рельефа территории сельского поселения создает множество склонов разной крутизны и способствует развитию на склонах овражно-балочной сети.

В границах сельского поселения рекомендуются мероприятия по приостановке роста оврага: устройство нагорных канав вокруг овражной сети, водостоков с перепадами для упорядочения стока в овраге, укрепление дна оврага и откосов. Благоустройство овражных территорий может быть достигнуто террасированием и уполаживанием откосов, засыпкой его узкой части, защитным озеленением – одерновкой склонов, посадкой кустарников и деревьев. В отдельных случаях допускается полная или частичная ликвидация оврагов путем их засыпки с прокладкой по ним водосточных и дренажных коллекторов. При расположении оврага вне застроенной территории могут быть проведены мероприятия по приостановке роста оврага.

Территории оврагов могут быть использованы для размещения транспортных сооружений, гаражей, складов и коммунальных объектов, а также устройства парков.

В целях благоустройства планируемой территории, отвода дождевых и талых вод с территории поселения, улучшения ее общих и санитарных условий, мерой борьбы по размыву склонов оврагов и их распространению проектом рекомендуется организация поверхностного стока и устройство сети водостоков. В соответствии с СП 32.13330 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения» применение открытых водоотводящих устройств – канав, кюветов, лотков допускается в районах одно-, двухэтажной застройки и в сельских поселениях, а также на территории парков с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами. Она является простейшей системой, не требующей сложных и дорогих сооружений. Подробно организация стока ливневых вод рассмотрена в разделе «Организация поверхностного стока». На первую очередь проектом предлагается открытая сеть ливневой канализации на территории населённых пунктов, на расчетный срок предлагается организация открытой сети ливневой канализации по всем асфальтированным дорогам поселения.

Мероприятия по борьбе с речной эрозией на территории сельского поселения необходимо предусмотреть по берегам рек.

В результате подмыва берегов происходит отторжение земляных масс, что приводит к изменению русла, обмелению рек и их заиливанию.

Прекращению процессов берегового обрушения на незастраиваемых  участках, в пределах населенных пунктов будет способствовать укрепление или создание береговых откосов с защитой от разрушения древесно-кустарниковыми насаждениями, каменной наброской, а в некоторых случаях и ж/бетонными плитами, или устройством пологих неукрепленных откосов с использованием их как пляжей в зонах отдыха.

Выбор берегоукрепительных мероприятий по конкретным участкам берегов должен быть произведен на основании детальных исследований.

Следует иметь в виду, что борьба с оврагом должна производиться в пределах всего его водосборного бассейна; только при таком методе проведения инженерно-мелиоративных мероприятий можно получить эффективные результаты.

Мероприятия инженерной защиты территорий от подтопления

Развитие процесса подтопления на застроенных территориях определяется тремя основными закономерностями: общим направлением процесса изменения уровня грунтовых вод, скоростью этого процесса и характером сезонных и многолетних колебаний.

Строительство новых объектов рекомендуется вести вне зоны подтопления.

Инженерной защитой от подтопления следует предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации, охраны окружающей среды и/или устранения отрицательных воздействий подтопления.

Территориальная система защиты должна обеспечивать общую защиту застроенной территории. Она включает перехватывающие дренажи, противофильтрационные завесы, вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, дождевую канализацию и регулирование уровенного режима водных объектов.

Система инженерной защиты от подтопления является территориально единой, объединяющей все локальные системы отдельных участков и объектов.

Подсыпка территории до незатопляемых отметок является наиболее простым в строительстве и эксплуатации, а также эффективным инженерным мероприятием. Применение этого мероприятия целесообразно при небольших размерах защищаемой территории и при небольшой высоте подсыпки (1 – 1,5м). Особенно выгодна подсыпка территории в тех случаях, когда она может быть произведена с применением гидромеханизации (например, рефулирования грунта за счет улучшения русла реки). Подсыпанная территория, в зависимости от ее местоположения в населенном пункте, может быть использована под застройку или парк.

В мероприятиях по борьбе с  подтоплением необходимо предусмотреть осушение территории. Нормы осушения (понижения уровня подземных вод) при проектировании защиты от подтопления на конкретных территориях принимают в зависимости от характера ее функционального использования в соответствии со СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85». Принимаемые при проектировании защитных сооружений нормы осушения должны в каждом конкретном случае обеспечивать соответствующий порог геологической безопасности для защищаемого объекта с учетом критического уровня подземных вод и вида грунтов оснований.

В территориальной системе инженерной защиты от подтопления в зависимости от природных, гидрогеологических и техногенных (застройки) условий следует применять дренажи. На защищаемых от подтопления территориях в зависимости от топографических и геологических условий, характера и плотности застройки, условий движения подземных вод со стороны водораздела к естественному или искусственному стоку следует применять одно-, двух-, многолинейные, контурные и комбинированные дренажные системы.

Ливневая канализация должна являться элементом территориальной инженерной защиты от подтопления и проектироваться в составе общей системы инженерной защиты или отдельно.

В качестве вспомогательных средств инженерной защиты надлежит использовать естественные свойства природных систем и их компонентов, усиливающие эффективность основных средств инженерной защиты. К ним следует относить повышение водоотводящей и дренирующей роли гидрографической сети путем расчистки и спрямления русел и стариц.

Инженерная подготовка территории для строительства объектов в зоне подтопления может серьезно повысить стоимость строительства.

Мероприятия по зимнему содержанию автомобильных дорог

Содержанию автомобильных дорог выстраивается таким образом, чтобы обеспечить нормальные условия для движения автотранспорта при максимальном облегчении и удешевлении выполняемых работ. Для выполнения этих задач осуществляют:

- защитные меры по предотвращению образования снежных заносов путем устройства постоянных или временных средств снегозащиты;

- профилактические меры, цель которых – не допустить образования зимней скользкости на дорожном покрытии от проходящего транспорта;

- меры по удалению снежных и ледяных образований на дороге и уменьшению их воздействия на автомобильное движение;

- освещение дорог в темное время суток.

К защитным мерам по предотвращению образования снежных заносов относится защита дорог с помощью постоянной или временной снегозащиты.

К постоянной снегозащите относятся снегозащитные лесополосы, постоянные заборы. К временной – снегозадерживающие щиты, снежные траншеи, валы.

Временные снегозащитные устройства следует проектировать на расчетную метель, так как после отработки временной снегозащиты предусматривается ее восстановление.

На территории сельского поселения преобладают юго-западные ветры. Наиболее надежным, экологически оправданным видом защиты снегозадерживающего действия являются снегозащитные насаждения.

Проектом предлагается защитное озеленение на основных дорогах поселения.

Снегозащитная лесная полоса должна иметь плотную (непродуваемую) конструкцию. Обязательным элементом каждой полосы должна быть густая двухрядная кустарниковая растительность.

Расстояние между соседними рядами деревьев и кустарников в лесной полосе принимается: в благоприятных лесорастительных условиях – 2,5 м, а в тяжелых условиях – 3,0 - 3,5 м.

Расстояние между растениями в ряду допускается в пределах 0,5 - 1,0 м.

Расстояние от бровки земляного полотна до придорожной снегозащитной полосы, ширина лесных полос и величина разрывов между полосами при объемах снегоприноса до 250 м3/м определяются по таблице 3.9.1:

Таблица 3.9.1

Размещение лесных полос в зависимости от объема снегоприноса

| Расчетный объем снегоприноса, м3/м | Расстояние от бровки земляного полотна до лесонасаждений, м | Ширина разрыва между лесонасаждениями, м | Ширина полос отвода земель для лесонасаждений, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 - 25 | 15 - 25 | - | 4 |
| 50 | 30 | - | 9 |
| 75 | 40 | - | 12 |
| 100 | 50 | - | 14 |
| 125 | 60 | - | 17 |
| 150 | 65 | - | 19 |
| 200 | 70 | - | 22 |
| 250 | 50 | 50 | 2*14 |

В связи с возможностью переноса снега под углом по отношению к оси дороги снегозащитные лесные полосы устраивают длиннее защищаемого участка на 50 - 100 м (ОДМ 218.011-98 «Автомобильные дороги общего пользования. Методические рекомендации по озеленению автомобильных дорог»).

При большой длине снегозащитной полосы, создаваемой на сельскохозяйственных угодьях, необходимо предусматривать технологические разрывы по 10 - 15 м через каждые 800 - 1000 м для прохода сельскохозяйственных машин (ОДМ 218.011-98 «Автомобильные дороги общего пользования. Методические рекомендации по озеленению автомобильных дорог»).

В случаях, когда существующая снегозащитная полоса не удовлетворяет нормам по конструкции, составу пород, размещению и другим признакам и в результате не выполняет свои снегозащитные функции, должны быть предусмотрены дополнительные мероприятия.

Проектом предлагаются инженерные мероприятия по защите от заносов на участках дорог в направлении с запада на восток.

Все мероприятия, обеспечивающие снегонезаносимость дорог во время метелей, основываются на прогнозе возможных объемов снегоприноса к снегозаносимым участкам дороги за зиму, за одну метель и возможных объемов снегоотложений на конец зимнего периода или одной метели.

Вся система мероприятий по зимнему содержанию автомобильных дорог выстраивается таким образом, чтобы обеспечить комфортные условия для движения автотранспорта при максимальном облегчении и удешевлении выполняемых работ.

Наибольшее распространение на автомобильных дорогах получили устройства снегозадерживающего действия.

На участках дороги с интенсивной метелевой деятельностью рекомендуется применять заборы. Заборы могут быть снегозадерживающего действия и снегопередувающего действия.

Надежным средством защиты дорог от снежных заносов являются снегозадерживающие заборы - устройства капитального типа с большой затратой материалов и высокой стоимостью. Перед устройством снегозадерживающих заборов следуют предварительно дать экономическое обоснование и расчет.

В случае невозможности размещения на прилегающих к автомобильной дороге землях постоянных средств снегозащиты или при невозможности усиления существующих, а также во всех случаях, когда это экономически оправдано, проектом предлагается использовать временные снегозадерживающие устройства: снегозадерживающие щиты, траншеи, снежные стенки.

В период с длительными и интенсивными метелями, во время которых перестановка щитов затруднена, щитовые линии ставят в два, три и более рядов. Расстояние между рядами принимают равным 30 высотам щита, причем первый, ближний к дороге ряд, ставят на расстоянии 20 высот щита от бровки земляного полотна.

Широкое распространение при защите автомобильных дорог от снежных заносов получили устройства из снега.

На дорогах IV - V категорий траншеи могут применяться как самостоятельное средство защиты или в сочетании с другими средствами (насаждениями, заборами, щитами.

С целью повышения эффективности работы траншей после заполнения их снегом до половины глубины производят их восстановление по старому следу.

Выбор одного из методов или одновременно использование нескольких, зависит от интенсивности выпадения осадков, условий и значимости трассы, материального благополучия поселения.

Условия строительства в сейсмоопасных районах

В соответствии с картой сейсмического районирования России (СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*») рассматриваемая территория находится в зоне 6–балльной (карта В) сейсмической интенсивности. Основываясь на СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* (с Изменением № 1)», на территории сельского поселения строительство может вестись без учета повышенных требований к качеству строительных материалов и строительных работ.

## Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

В соответствии с СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне» и Исходным данным и требованиям, выданным МЧС РТ № 257 от 02.07.2019 г. Тимершикское сельское поселение не попадает в зону светомаскировки и не относится к группам по гражданской обороне.

Организации, отнесенные к категории по гражданской обороне, в поселении отсутствуют. Территория поселения не попадает в зоны возможного химического заражения, возможных разрушений, возможного радиоактивного заражения и возможного катастрофического затопления.

В связи с этим, на территории поселения должны осуществляться только организационные мероприятия по обеспечению отключения наружного освещения поселения и объектов экономики, внутреннего освещения жилых, общественных и вспомогательных зданий, а также организационные мероприятия по подготовке и обеспечению световой маскировки производственных огней (подсветка культовых сооружений и т.д.) при подаче сигнала «Воздушная тревога».

### 3.10.1. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В соответствии со Схемой территориального планирования Республики Татарстан, Сабинский муниципальный район отнесен к группе со средней интенсивностью проявления неблагоприятных ситуаций природного и техногенного характера.

Высокую эффективность в деле защиты населения и территорий поселения имеет проведение инженерно-технических мероприятий, предусматривающих возведение и эксплуатацию соответствующих защитных сооружений для защиты от неблагоприятных и опасных явлений и процессов природного и техногенного характера.

Перечень  возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

Чрезвычайная ситуация природного характера - обстановка на определённой территории или акватории, сложившаяся в результате стихийного природного бедствия, которое может повлечь или повлекло за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. Природные чрезвычайные ситуации различаются по характеру источника и масштабам.

Наиболее возможными опасными природными процессами и явлениями, наблюдаемыми на территории Тимершикского сельского поселения, являются:

метеорологические (сильный ветер (в том числе шквал); сильный дождь; крупный град; очень сильный снег, метель; снежные заносы (в том числе дорог); сильный мороз; экстремально высокие температуры);

геологические (эрозионные процессы);

сейсмичность;

природные пожары.

Процессы затопления и подтопления на территории поселения встречаются, но их масштабы и интенсивность незначительны. Как следствие: говорить о подтоплении и затоплении на территории поселения, как об источниках чрезвычайных ситуаций природного характера, не следует. Так, согласно Распоряжению Кабинета Министров РТ №301-р от 16 февраля 2019 г. «О внесении изменений в перечень населенных пунктов Республики Татарстан, попадающих в зоны возможного затопления (подтопления) в паводковый период», ни один из населенных пунктов Тимершикского сельского поселения не попадает в зоны затопления и подтопления.

Опасные метеоявления

Ураганы и сильные ветры бывают в пределах поселения почти ежегодно в период с мая по август включительно. Сильные ветры со скоростью более 15 м/с отмечаются в поселении в среднем 7 дней в году. Наблюдаются случаи штормовых ветров со скоростью более 30 м/с, что в соответствии с Приказом МЧС России № 329 от 08.07.04 г. считается критерием отнесения данного явления к ЧС.

Мероприятия по снижению возможных последствий метеоявлений

Опасность для людей при неблагоприятных метеоявлениях заключается в разрушении дорожных и мостовых покрытий, сооружений, воздушных линиях электропередач и связи, наземных трубопроводов, а также поражении людей обломками разрушенных сооружений, осколками стекол, летящими с большой скоростью.

Населению, проживающему в районе, подверженному воздействию неблагоприятных метеоявлений, необходимо ознакомиться:

- с сигналами оповещения о возможном стихийном бедствии;

- способами защиты людей и повышения устойчивости зданий (сооружений) к воздействию ураганного ветра;

- правилами поведения людей при наступлении ураганов, шквалов, бурь;

- местами укрытия в ближайших защитных сооружениях в т.ч. подвалах или наиболее прочных и устойчивых зданиях;

- путями выхода и районами размещения при организованной эвакуации из зон повышенной опасности;

- адресами и телефонами органов управления МЧС России, администрации, комиссии по чрезвычайным ситуациям населенного пункта;

- способами и средствами ликвидации последствий ураганов, шквалов, бурь, а также приемами оказания помощи пострадавшим, оказавшихся в завалах разрушенных зданий и сооружений.

К основным группам заблаговременных предупредительных мероприятий относятся:

- оценка и проверка прочности относительно слабых элементов конструкций зданий и сооружений и укрепление их с целью обеспечения сохранности при воздействии ураганных ветров (крыш, веранд, легких каркасов зданий, дымовых труб, кранов, опор ЛЭП и т.д.);

- подготовка и проведение предупредительных мероприятий, направленных на предотвращение и локализацию возникающих пожаров при разрушении зданий, печей, технологических установок открытого горения.

Комплекс мероприятий по предотвращению и локализации пожаров, затоплений, возникающих при ураганах, может включать:

- отключение газовых сетей и электроэнергии в зданиях (жилых, общественных, промышленных) и других объектах со взрыво- и пожароопасной технологией которые могут быть разрушены при ураганном ветре;

- подготовка и отключение топочных печей и технологических установок открытого горения;

- внедрение централизованных систем автоматического пожаротушения;

- контроль готовности сил и средств для предотвращения и локализации затоплений.

При подготовке и ликвидации последствий ураганов после получения штормового предупреждения и в ходе ликвидации ЧС проводятся различные оперативные защитные мероприятия:

- прогнозирование возможной обстановки при ураганах;

- проверка готовности защитных сооружений, подвалов и других загубленных сооружений;

- оповещение и укрытие населения;

- подготовка сил и средств соответствующих органов управления и служб к действиям по предупреждению и ликвидации ЧС;

- закрепление дымовых труб, опор ЛЭП, кранов путем установки растяжек и подпорок;

- проведение инженерно-спасательных работ и мероприятий по локализации и тушению пожаров, защите населения и сельскохозяйственных животных от затоплений;

- безаварийная остановка производства на потенциально-опасных объектах;

- восстановление разрушенных систем электроснабжения, связи, управления и информации населения, подготовка к восстановительным работам в зоне ЧС.

В целях обеспечения безопасности и поражения людей, вынужденно оказавшихся на открытой местности в зоне действия урагана, необходимо укрыться на дне оврагов, ям, котлованов, кюветов дорог. Плотно прижаться к земле. Не следует приближаться к объектам, имеющим АХОВ и ЛВЖ, останавливаться под отдельно стоящими деревьями, опорами ЛЭП, а также заходить в поврежденные здания. Передвигаться следует только по основным дорогам.

Зимние метели, низкие температуры

Наиболее часто метели отмечаются в декабре - феврале. Чаще всего отмечаются метели продолжительностью до 12 ч, метели более суток наблюдаются редко и составляют 2% от общего числа. Метели наиболее вероятны при колебании температур от 0 до –150С и при температурах ниже 250С, редко при положительных температурах, близких к 00С.

Мероприятия

по снижению возможных последствий метелей и низких температур

Необходимо предусмотреть мероприятия по зимнему содержанию автомобильных дорог, которые сводятся к обеспечению нормальных условия для движения автотранспорта при максимальном облегчении и удешевлении выполняемых работ. Для выполнения этих задач осуществляют:

- защитные меры по предотвращению образования снежных заносов путем устройства постоянных или временных средств снегозащиты;

- профилактические меры, цель которых - не допустить образования зимней скользкости на дорожном покрытии от проходящего транспорта;

- меры по удалению снежных и ледяных образований на дороге и уменьшению их воздействия на автомобильное движение;

- освещение дорог в темное время суток.

Рекомендуется снегозащита путей сообщения с южной и юго-восточной стороны. Защита дорог от снежных заносов осуществляется с помощью постоянной или временной снегозащиты. К постоянной снегозащите относят снегозащитные лесополосы и постоянные заборы, к временной - снегозадерживающие щиты, снежные траншеи, валы и т.д.

Населению, при получении сигнала о возможности возникновения сильной метели, необходимо:

- знать правила поведения, как во время сильной метели, так и после нее;

- осуществить мероприятия по повышению устойчивости зданий и сооружений и защите людей;

- подготовить 2-3дневный запас средств жизнеобеспечения, средств автономного освещения; оповещения (радиоприемник на батарейках);

- включить средства оповещения для получения новой информации о стихии;

- подготовиться к возможному отключению электроэнергии;

- перейти, при необходимости в более прочные здания.

Наиболее холодный месяц в поселении январь, во время которого могут наблюдаться экстремально низкие температуры.

Действие охлаждающего микроклимата на человека зависит от многих условий, среди которых необходимо отметить температуру, влажность и скорость движения воздуха, а также теплозащитные свойства одежды.

Существующие средства защиты от низких температур можно условно разделить на пассивные и активные.

К пассивным средствам следует отнести все виды теплой одежды. Пассивные средства защиты уменьшают потери теплоты излучением, теплопередачей, конвекцией, с помощью рационального применения «инертного воздуха» между тканями материалов со значительной теплоизоляционной способностью.

Активные средства теплозащиты связаны с затратами внешней теплоты, необходимой для обеспечения оптимальных условий микроклимата на поверхности тела человека. К этим средствам относятся специальные помещения, электрообогревающие устройства, термофизические и термохимические грелки, устройства с нагретой циркулирующей жидкостью или воздухом.

Большую эффективность защиты от низких температур обеспечивают помещения различного назначения. Подбор соответствующих ограждающих конструкций помещений, а также использование систем отопления и воздушных завес позволяют поддерживать в них оптимальные значения температур даже в самых суровых климатических условиях.

Высокие температуры

Среднемноголетняя температура июля на территории поселении составляет +19,8˚С. Однако возможность установления аномально высокой температуры окружающей среды (до +38oС) на длительный период, как это было в 2010 году, вызвала необходимость разработки и применения специальных мероприятий по защите населения от опасного воздействия высоких температур.

Мероприятия по снижению возможных последствий высоких температур

В качестве мероприятий по защите от воздействия высоких температур можно выделить:

- гигиена питания и водопотребления. Обеспечение водопотребления достаточное для утоления жажды. Критериями достаточности воды являются субъективные ощущения и относительно стабильная масса, при этом целесообразно дробное принятие жидкости. В связи со снижением аппетита в жаркое время важное значение приобретает рациональный режим питания, когда основные приемы пищи приходятся на прохладный период суток;

- гигиена одежды. Основное требование к одежде, предназначенной для использования в жарких условиях, является ее достаточная гигроскопичность, влагоемкость, воздухопаропроницаемость. Важную роль в одежде играет ее цвет (радиационную теплоту меньше поглощают светлые ткани, чем темные);

- режим труда и отдыха. Следует руководствоваться основным принципом – необходимостью восстановления физиологических функций к началу следующего трудового периода. Для защиты от неблагоприятных воздействий высоких температур, работающих на открытом воздухе периодически необходим кратковременный отдых в местах, защищенных от прямого солнечного облучения. Целесообразно устанавливать медицинское наблюдение.

Характеристики опасных геологических процессов и явлений

Эрозионные и склоновые процессы

Одним из процессов, наносящих большой ущерб сельскому хозяйству, можно назвать почвенную эрозию – смыв плодородного слоя почвы с поверхности. Эрозии подвержены распаханные склоны рек. Главная причина ее возникновения заключается в нарушении организации агроландшафта – неправильном соотношении площадей пашни, лугов и лесных угодий.

Конечная стадия эрозионной деградации – оврагообразование – развито повсеместно в долинах реки Малая Меша и ее притоков.

В настоящее время большинство оврагов задерновано и активно развивающихся оврагов в сельском поселении нет.

Противоэрозионные инженерные мероприятия

Предупредительными мерами по образованию оврагов является охрана имеющегося на склонах травянистого покрова и искусственное укрепление в виде облесения и запруживание оврагов

Следует иметь в виду, что борьба с оврагом должна производиться в пределах всего его водосборного бассейна; только при таком методе проведения инженерно-мелиоративных мероприятий можно получить эффективные результаты.

Сейсмичность

Территория Тимершикского сельского поселения, как и вся территория Сабинского муниципального района, расположена в центральной части Волго-Уральской антеклизы Восточно–Европейской платформы и приходится на центральную часть Северо–Татарского свода. Согласно СП 116.13330.201 «Строительство в сейсмических районах», действующего в настоящее время, для средних грунтовых условий территория Тимершикского сельского поселения Сабинского муниципального района относится к 6-балльной зоне сейсмичности (карта В), следовательно, строительство может вестись без учета повышенных требований к качеству строительных работ.

Противосейсмические инженерные мероприятия

На территории поселения следует учитывать все факторы геодинамической опасности, включая инженерно-геологические условия и сейсмические воздействия непосредственно на площадках строительства (СП 14.13330.2018).

Противосейсмические инженерные мероприятия должны быть направлены на снижение разрушительного воздействия землетрясений и включают:

- строительство зданий и сооружений в сейсмически опасных районах в соответствии с нормами сейсмоопасности;

- усиление несущих конструкций существующих зданий и сооружений (фундаментов, стен и перекрытий) с учетом сейсмического риска для соответствующих территорий;

- совершенствование существующей нормативной правовой базы строительства в сейсмоопасных районах, уточнение принципов и системы сейсмозащиты;

- усиление контроля за качеством строительства.

Согласно изменению № 5 к СП 14.13330.2018 «СНиП 11-7-81* Строительство в сейсмических районах», действующего в настоящее время, для средних грунтовых условий территория поселения относится к 6-балльной зоне сейсмичности (карта В) при возведении объектов повышенной ответственности.

Природные пожары

Лесной фонд Тимершикского сельского поселения занимает площадь 89,9 га, что составляет 1% от всей площади сельского поселения.

На территории Тимершикского сельского поселения расположены леса ГКУ «Сабинское лесничество» Корсинского и Сабабашского участковых лесничеств.

Основная возможная причина возгорания лесов в поселении – несоблюдение правил пожарной безопасности (человеческий фактор). Кроме того, повышенную пожарную опасность в лесах поселения создают сети автомобильных дорог и линий электропередачи.

В соответствии с Приказом Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан от 11 октября 2017 г. № 754 «О внесении изменений в Приказ Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан от 20.07.2017 №547 «Об утверждении Стратегии развития лесного хозяйства Республики Татарстан до 2030 года» лесные насаждения Тимершикского сельского поселения относятся к насаждениям III класса пожарной опасности.

Инженерные мероприятия при борьбе с пожарами

Противопожарная профилактика на природных территориях предусматривает проведение комплекса мероприятий, направленных на предупреждение возникновения пожаров, ограничение их распространения и создание условий для обеспечения успешной борьбы с ними.

Организация руководства работами по тушению лесных пожаров осуществляется в соответствии с Планом тушения лесного пожара.

При составлении указанного плана виды противопожарных мероприятий и объемы выполняемых работ по лесничеству должны основываться на данных об уровне развития экономики района, степени хозяйственного освоения лесов, интенсивности ведения лесного хозяйства, фактической горимости лесов.

При действии на территории лесничеств нескольких лесных пожаров организацию тушения осуществляет Оперативный штаб лесничества, который создается решением руководителя лесничества.  В период действия особых противопожарных режимов и введения режима чрезвычайной ситуации в лесах, Оперативный штаб лесничества работает во взаимодействии с комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности органа местного самоуправления (Приказ МПР и экологии РФ № 313 от 8.07.2014 г. «Об утверждении Правил тушения лесных пожаров»).

Руководит работой Оперативного штаба руководитель лесничества, а непосредственное руководство тушением лесного пожара осуществляется руководителем тушения лесного пожара, назначенный решением Оперативного штаба.

Руководитель тушения лесного пожара  выбирает тактические приемы, методов и способов тушения лесных пожаров с учетом особенностей лесной растительности, рельефа местности, типов почв, вида  пожара,   его интенсивности и размера,  текущих  и  прогнозируемых  погодных   условий, наличия сил и средств пожаротушения, обеспечения безопасного   проведения работ.

Лесные пожары проще предотвращать, чем потом тушить. Но следует иметь в виду, что наибольший эффект от профилактических мероприятий может быть достигнут тогда, когда они проводятся по определенной системе, комплексно, целенаправленно и последовательно во времени.

Организация проведения противопожарной профилактики на природных территориях

Мероприятия по противопожарной профилактике подразделяются на три основные группы: предупреждение возникновения пожаров, ограничение распространения пожаров и организационно-технические и другие мероприятия, обеспечивающие пожарную устойчивость поселения.

Предупреждение возникновения природных пожаров осуществляется посредством пропаганды и агитации, регулирования посещаемости природных территорий населением, государственного пожарного надзора в целях контроля за соблюдением правил пожарной безопасности, организационно-технических мероприятий, снижающих вероятность возникновения пожаров.

Ограничение распространения пожаров заключается в повышении пожароустойчивости насаждений (естественного и искусственного происхождения) за счет регулирования состава древостоев, очистки их от захламленности, противопожарного обустройства территорий, включающего создание системы противопожарных барьеров, сети дорог и водоемов, а также в контролируемом выжигании территорий.

Организационно-технические и другие мероприятия, повышающие пожарную устойчивость природных территорий, заключаются в подготовке местного населения к работам по предупреждению, обнаружению, тушению пожаров в поселении; строительству и ремонту противопожарных объектов; работе с органами власти, арендаторами и т.д.

По времени и оперативности проведения профилактические мероприятия подразделяются на:

- плановые, выполняемые по заранее разработанному проекту независимо от уровня текущей пожарной опасности (ПО) (устройство минерализованных полос, противопожарных дорог и водоемов);

- регламентированные текущим уровнем пожарной опасности (дежурство пожарных команд, регулирование посещаемости природных территорий населением, патрулирование и др.).

Мероприятия по предупреждению возникновения природных пожаров

Учитывая, что в подавляющем большинстве случаев природные пожары возникают из-за неосторожного обращения людей с огнем во время отдыха или выполнения работ, в поселении необходимо осуществлять:

- лесопожарную пропаганду среди населения поселения, местах выполнения работ и массового отдыха людей по соблюдению правил пожарной безопасности;

- организацию мест рекреации в целях сокращения неорганизованного притока людей, обеспечения пожарной безопасности в местах отдыха;

- организацию государственного пожарного надзора в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности, установление причин возникновения лесных пожаров, выявление нарушителей и виновников возникновения природных пожаров.

В целях предотвращения природных пожаров и борьбы с ними органы исполнительной власти:

- организуют ежегодно разработку и выполнение планов мероприятий по профилактике природных пожаров, противопожарному обустройству территорий, в том числе территорий, покрытых древесно-кустарниковой растительностью;

- обеспечивают готовность организаций, на которые возложены охрана и защита природных территорий;

- утверждают ежегодно до начала пожароопасного сезона оперативные планы борьбы с природными пожарами;

- устанавливают порядок привлечения сил и средств для тушения природных пожаров.

В комплексе мер по борьбе с природными пожарами особое место занимает проведение таких инженерных мероприятий, как устройство заградительных и минерализованных полос и канав. Они создаются в целях:

- локализации пожаров без предварительной остановки их распространения непосредственным воздействием на кромку пожара;

- надежной локализации пожаров, распространение которых было приостановлено;

- применения отжига от опорных полос.

Заградительной называют полосу местности, с поверхности которой удалены древесно-кустарниковые насаждения и горючие материалы; минерализованной – полосу местности, с которой удалена, кроме того, травяная растительность, лесная подстилка и горючие материалы вплоть до минерального слоя почвы.

Каждая заградительная полоса создается на некотором удалении от кромки пожара и должна своими концами упираться в какие-либо естественные или искусственные противопожарные барьеры (дороги, ручьи, минерализованные полосы и др.).

Для того чтобы в тихую погоду задержать распространяющийся огонь, ширину заградительной полосы делают не меньше двойной высоты пламени огня. Заградительные  полосы  создаются  шириной  1,4  м  при возникновении слабых и средних лесных пожаров (скорость  продвижения   огня меньше 1 м/мин) и шириной до 9 м - при сильных лесных пожарах   (скорость продвижения огня более 3  м/мин)   (Приказ МПР и экологии РФ № 313 от 8.07.2014 г. «Об утверждении Правил тушения лесных пожаров»).

Широкие заградительные полосы создают с помощью специальной техники или отжигом узкой минерализованной опорной полосы.

Места и направления заградительных полос выбирают с таким расчетом, чтобы при выполнении работ личный состав и техника находились на безопасном расстоянии от фронта огня. В кустарниках и мелколесье заградительные полосы при низовых пожарах устраивают на расстоянии 20 – 30 м от кромки пожара, а при верховых пожарах это расстояние зависит от скорости распространения огня.

Заградительные полосы в основном устраивают с помощью дорожной и землеройной техники, чаще всего используются бульдозеры, способные работать в сложных и тяжелых условиях. Для устройства минерализованных полос применяют также обычные прицепные плуги. На прокладку 1000 м минерализованной полосы трактором с плугом в один след затрачивается примерно 30—50 минут. Однако в отличие от бульдозера трактор не может расчищать для себя путь, поэтому его используют лишь на открытых местах или при негустом древостое. На легких почвах минерализованные полосы прокладывают плугом, применяя в качестве тягача автомашину повышенной проходимости.

Устройство заградительных и минерализованных полос особенно эффективно в сочетании с другими способами тушения пожаров (захлестывание огня по кромке лесного пожара, засыпка кромки лесного пожара грунтом, отжиг горючих материалов перед кромкой лесного пожара, тушение водой и огнетушащими растворами). Например, при тушении сильного пожара против фронта огня может быть применен отжиг, на флангах созданы заградительные полосы, а с тыла кромка пожара залита водой.

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Чрезвычайная ситуация техногенного характера – обстановка, при которой в результате возникновения аварии на объекте, определённой территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей среде. Различают чрезвычайную ситуацию техногенного характера по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации. Чрезвычайные ситуации техногенного характера создаются взрывами, пожарами, крушениями, выбросами химических и радиоактивных веществ, разрушениями, падениями, обвалами на объектах техносферы.

Потенциально опасные объекты

По информации МЧС РТ (Перечень потенциально опасных объектов, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденный распоряжением Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности РТ от 29.01.2015 г. №02-15р) на территории поселения потенциально опасных объектов не имеется.

Однако мероприятиями проекта генерального плана Тимершикского сельского поселения к потенциально опасным объектам отнесены межпоселковые газопроводы, магистральные газопроводы-отводы, автомобильный транспорт.

Опасности на автомобильном транспорте

Проблема аварийности на автомобильном транспорте приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Мероприятия по ликвидации последствий аварий на автомобильном транспорте

Подавляющая часть транспортных происшествий приходится на автомобильный транспорт, для которого характерен достаточно большой тип происшествий: столкновения, наезды, опрокидывания, пожары, падения с крутых склонов, падения в водоемы и т.д.

На практике при дорожно-транспортных происшествиях места выполнения аварийно-спасательных работ распределяются в трех зонах. В первой зоне (в радиусе 5 метров от объекта происшествия) находятся специалисты, непосредственно выполняющие работы по оказанию помощи пострадавшим. Во второй зоне (в радиусе 10 метров) располагаются остальные члены спасательных групп, которые обеспечивают готовность к работе аварийно-спасательных средств. В третьей зоне (в радиусе более 10 метров) располагаются средства доставки спасателей к месту происшествия, средства освещения и ограждения и другие аварийные технические средства. Нормы времени прибытия сил различных ведомств определяются нормативными документами.

Руководство всеми силами и средствами, привлеченными к ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия, и организацию их взаимодействия осуществляет руководитель работ по ликвидации последствий происшествия. Он является единоначальником, ему подчиняются все подразделения, прибывшие к месту аварии. Он несет ответственность за организацию работ, безопасность личного состава, сохранность аварийно-спасательной техники.

Если на место дорожно-транспортного происшествия первым прибыл руководитель одного из подразделений сил спасения или сотрудник ГИБДД, то он принимает на себя полномочия руководителя работ по ликвидации последствий происшествия и исполняет их до прибытия руководителя работ по ликвидации последствий происшествия, назначенного органами исполнительной власти (местного самоуправления).

Руководитель ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия обязан:

- произвести разведку и оценить обстановку на месте;

- немедленно организовать спасение людей, предотвратить панику, используя для этого имеющиеся силы и средства;

- определить решающее направление работ, необходимые силы и средства, способы и приемы действий;

- поставить задачи подразделениям (службам), обеспечить выполнение поставленных задач.

Главная задача – извлечение пострадавших (из салона автомобиля или из-под автомобиля) и оказание первой медицинской помощи. При необходимости требуется организовать на месте происшествия пункт оказания медицинской помощи;

- в зависимости от обстановки на месте происшествия при необходимости организовать оперативный штаб, определить место его расположения и информировать его членов о принимаемых решениях;

- организовать взаимодействие со службами, привлекаемыми для ликвидации последствий происшествия, поддерживать постоянную связь с инженерно-техническими сотрудниками, принимать решения о приемах и способах ведения работ;

- назначить из числа лиц начальствующего состава ответственного за соблюдение мер безопасности;

- организовать проведение первоочередных работ по восстановлению движения на дороге.

В первую очередь оказывается помощь пострадавшим, которые не зажаты, а лишь блокированы в деформированном салоне и могут покинуть автомобиль через незастекленные оконные проемы, люки, двери самостоятельно или с помощью спасателей.

Затем освобождаются зажатые части тел пострадавших. В зависимости от конкретной обстановки осуществляется отгибание листового и профильного металла, перекусывание стоек, перегородок, сидений. Проделываются лазы в корпусе, крыше, днище, в отдельных случаях крыша снимается полностью.

При проведении аварийно-спасательных работ спасатели должны быть постоянно готовы к тушению пожара, который может возникнуть при работе, прежде всего, с электроинструментами.

Ликвидация последствий некоторых дорожно-транспортных происшествий имеет определенные особенности.

Так, например, при аварии на автотранспорте, перевозящем опасные грузы, необходимо руководствоваться информацией, содержащейся в грузовых документах (аварийной карточке), а также информационными таблицами на транспортных средствах. Информационные таблицы содержат код экстренных мер, идентификационный номер опасного вещества по списку ООН и знак опасности.

Знак опасности указывает на вид опасности посредством использования пяти главных символов: бомба (взрыв); пламя (пожар); череп и скрещенные кости (токсичность); трилистник (радиоактивность); жидкости, выливающиеся из двух стеклянных пробирок и поражающие руку (коррозия).

Эти символы дополняются четырьмя другими символами: окисляющие вещества (пламя над окружностью); невоспламеняющиеся нетоксичные газы (газовый баллон); инфекционные вещества (три полумесяца, наложенные на окружность); различные малоопасные вещества (семь вертикальных полос).

При перевозке опасных грузов организации-грузоотправители (грузополучатели) должны вручать водителю (сопровождающему) на каждую перевозку план действий в аварийной ситуации, в котором для ликвидации последствий аварии указывается порядок оповещения, время прибытия и действия аварийной бригады, перечень необходимого оборудования и инструментов, технология их применения. Эти сведения должны использоваться при подготовке и организации аварийно-спасательных работ.

Мероприятия по спасению пострадавших в ходе перевозки опасных грузов определяются характером поражения людей, размером повреждения технических средств, наличием вторичных поражающих факторов. При спасении пострадавших в таких дорожно-транспортных происшествиях проводится:

- разведка и оценка обстановки, определение границы опасной зоны и ее ограждение;

- локализация и ликвидация воздействий поражающих факторов;

- поиск и выявление пострадавших, обеспечение их средствами индивидуальной защиты и эвакуация из опасной зоны;

- оказание пострадавшим первой медицинской помощи;

- контроль содержания опасных веществ в воздухе, воде и почве.

Предлагаются следующие меры по повышению безопасности дорожного движения на дорогах муниципального района:

- строительство обходов населенных пунктов, находящихся на основных дорогах;

- выполнение своевременного полного комплекса по ремонту и содержанию автомобильных дорог;

- совершенствование контрольно-надзорной деятельности сотрудниками.

Аварии на трубопроводном транспорте

В настоящее время газоснабжение Тимершикского сельского поселения осуществляется от магистрального газопровода высокого давления через распределительные газопроводы и газораспределительную станцию АГРС в с.Измя Сабинского муниципального района РТ.

По территории Тимершикского сельского поселения проходят 3 магистральных газопровода-отвода: газопровод-отвод н.п.Тюлячи, газопровод-отвод н.п.Измя, газопровод-отвод к р.ц.Богатые Сабы.

Опасными производственными факторами указанных трубопроводов в случае аварий являются:

- разрушение трубопровода или его элементов, сопровождающееся разлетом осколков металла и грунта;

- возгорание продукта при разрушении трубопровода, открытый огонь и термическое воздействие пожара;

- взрыв газовоздушной смеси;

- обрушение и повреждение зданий, сооружений, установок;

- пониженная концентрация кислорода;

- пожары, дым;

- токсичность продукции, отравление парами нефтепродуктов людей и животных;

- загрязнение воздуха, почвы и поверхности водных объектов.

В соответствии с методикой «Часть 2 «Инженерное обеспечение мероприятий и действий сил ликвидации чрезвычайных ситуаций». Книга 2. «Оперативное прогнозирование инженерной обстановки в чрезвычайных ситуациях», для газопроводов-отводов были определены зоны детонации и возможных сильных разрушений. Зона возможных сильных разрушений отражена на Карте территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

По картографическим данным видно, что северная и восточная части поселения оказываются в зоне возможных сильных разрушений при аварии на магистральных газопроводах-отводах, частично затрагивая территорию д.Куюк.

Аварии на межпоселковых газопроводах

По территории Тимершикского сельского поселения проходят межпоселковые газопроводы.

Основными причинами аварий на межпоселковых газопроводах могут быть: заводской брак труб, тройников, газовых кранов, муфт, вставок, прокладок и других деталей; брак строительно-монтажных работ, в основном аварийных соединений; стресс коррозионно-ориентированных трещин, наиболее опасные дефекты, своевременное выявление которых является на сегодняшний день одной из первостепенных задач.

Практика эксплуатации газовых сетей и сооружений показывает, что при повреждении отдельных элементов системы вытекающий газ может легко воспламениться, после чего начинается его интенсивное горение.

В обычных условиях, наиболее распространенными повреждениями на газопроводах являются разрывы стыков стальных труб, переломы чугунных труб, неисправность арматуры, повреждения оголовков конденсатосборников, гидрозатворов, контрольных трубок, неплотности в резьбовых, фланцевых и сальниковых соединениях и др.

Наибольшую опасность в очаге поражения следует ожидать от нарушения и разрывов сетей в разрушенных жилых домах и газифицированных зданиях промышленных предприятий. Это неизбежно приведет к массовым загораниям.

Аварийные работы на газовых сетях связаны, главным образом, с предотвращением и ликвидацией загазованности помещений, где могут находиться люди, а также с ликвидацией очагов воспламенения в местах утечки газа.

Основная причина возможного появления газа – повреждение газовых домовых вводов или линий, проходящих по подвалу здания.

Особенно опасно попадание газа в коллекторы (теплофикационные, кабельные, комбинированные), по которым газ может проникнуть в подвалы зданий.

Наличие газа в воздухе и его утечки определяется:

- по запаху (вводится вещество – одорант, которое придает газу специфический запах);

- контрольными трубками (на особенно ответственных и трудно-доступных участках газопроводов);

- по внешним признакам (при избытке газа в воздухе и почве растительность желтеет, на воде появляются пузырьки, из газопроводов среднего давления можно услышать шипение выходящего газа, в зимнее время буреет снег;

- бурением контрольных скважин (скважина должна быть смещена относительно продольной оси трубопровода так, чтобы она прошла в 15-20 см от стенки трубы; скважины закладывают в местах стыков, а если данные о них отсутствуют, то через каждые 2 м;

- газоиндикаторами типа ПГФ2М1 (показывает наличие горючих газов в газовоздушной смеси), газоанализаторами типов УГ-2, ГТ-2, меховыми респираторами НМ-4 (показывают содержание в воздухе газов или паров природного газа, оксида углерода, аммиака, нефтепродуктов, работа которых основана на цветной реакции индикаторного вещества с определенной примесью газа в воздухе (время, необходимое для проведения одного анализа, составляет от 2 до 10 мин).

Для отыскания мест утечки необходимо иметь план трассы газопровода со всеми имеющимися сооружениями и устройствами (сетевыми колодцами, задвижками, контрольными трубками, конденсатосборниками, пропарниками и др.). На плане также должны быть нанесены все коммуникации и сооружения водопровода, канализации, телефона, кабельных линий, коллекторы, подвальные и полуподвальные помещения в полосе 50 м от оси газопровода.

При обнаружении газа в помещении, прежде всего, отключают газовую сеть здания краном на вводе. Работать в загазованном помещении опасно, поэтому необходимо предварительно снизить концентрацию газа в воздухе путем естественной или искусственной вентиляции. В последнем случае, следует помнить, что вентиляторы работают на отсос, поэтому они должны быть во взрывобезопасном исполнении.

Во многих случаях газ, выходящий из поврежденных мест, может воспламениться. Размеры факела зависят от давления газа и размера отверстия.

1. Низкое давление – не вызывает больших трудностей. Место выхода газа замазывают глиной, набрасывают на пламя мокрый брезент или кошму, засыпают землей, песком.

2. Среднее давление – газ проходит слой воды и может гореть в воздухе.

Пламя следует тушить струей инертного газа, сжатого воздуха от компрессора или воды от пожарного насоса, создающей достаточное противодавление струе выходящего газа. Струей сжатого воздуха от компрессора с давлением 300–600 кПа, направляемой одним или несколькими шлангами к месту выхода газа, можно сбить пламя при давлении в газопроводе до 60 кПа.

Защита населения при авариях на магистральных и межпоселковых газопроводах

Защита населения вблизи газопроводов должна проводиться по нескольким направлениям:

- снижение вероятности возникновения аварии. Этот фактор определяется надежностью технологического оборудования и возможностью контроля и поддержания его ресурса.

- уменьшения масштабов распространения физических полей воздействия от аварии в окружающем пространстве. С этой целью устраиваются специальные задвижки, позволяющие в случае аварии автоматически отсечь неисправную часть трубопровода. Необходимо также выполнять требования по удалению возможных источников воспламенения вблизи трубопровода.

- уменьшения масштабов поражения. В первую очередь речь идет о поражении людей, т.е. технического персонала и населения. Населенные пункты должны быть размещены вне зоны действия возможного взрыва или пожара при аварии. Все объекты воздействия должны быть удалены на безопасное расстояние.

- оповещение населения и персонала, обучение населения и персонала действиям при возможной аварии на трубопроводе, умению провести экстренную эвакуацию за зону возможного поражения и оказать медицинскую помощь пострадавшим.

Терроризм

В российском уголовном законодательстве понятие «терроризм» подразумевает совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих угрозу гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба, либо наступление иных общественно-опасных последствий, если эти действия совершены в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения либо оказания воздействия на принятие решений органами власти, а также угрозу совершения указанных действий в тех же целях. В Тимершикском сельском поселении объектами потенциального проявления терроризма могут стать места с массовым скоплением людей, межпоселковые и магистральные газопроводы.

Ликвидация последствий террористических актов

Особенности ликвидации последствий террористических актов зависят от вида и масштабов чрезвычайных ситуаций, возникающих при совершении террористических актов. Наиболее характерными условиями обстановки террористических актов являются разрушения, массовые пожары, радиоактивное загрязнение, химическое заражение, затопление, эпидемии и эпифитотии. Свои особенности имеют также террористические акты, совершаемые на транспорте.

Все эти и другие особенности террористических актов определяют задачи органов управления по противодействию терроризму, по защите населения при террористических актах и ликвидации их последствий.

Основными задачами органов управления по противодействию терроризму являются:

- уточнение перечня объектов и систем жизнеобеспечения, наиболее вероятных для проведения на них террористических актов;

- разработка на опасных производственных объектах мероприятий по предотвращению несанкционированного проникновения посторонних лиц, прогнозирование возможных чрезвычайных ситуаций на них в случае террористических актов;

- внедрение системы страхования ответственности за причинение вреда гражданам, в том числе и от аварий в результате террористических актов;

- осуществление лицензирования деятельности опасных производств, декларирование безопасности и готовности к локализации и ликвидации аварий, в том числе в результате террористических актов;

- подготовка специальных разведывательных групп для обнаружения и идентификации опасных веществ, наиболее вероятных при террористических актах;

- определение перечня и подготовка специальных мероприятий для обнаружения и обезвреживания средств совершения технологических террористических актов.

- защита населения при различных террористических актах является задачей для всех органов управления в современных условиях. Выполнение этой задачи достигается:

- разработкой и осуществлением мероприятий в области противодействия терроризму, политическому, национальному и религиозному экстремизму;

- разработкой системы мер по антитеррористической защите населения в городах и сельской местности;

- осуществлением контроля за выполнением органами исполнительной власти и местного самоуправления действующего законодательства по вопросам борьбы с терроризмом;

- организацией безопасности функционирования потенциально опасных объектов, систем жизнеобеспечения городов и населенных пунктов;

- оказанием помощи представителям органов местного самоуправления, органам внутренних дел, ФСБ, органам управления ГОЧС в предупреждении террористических актов, поддержании общественного порядка при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных террористическими актами, обеспечении их взаимодействия при проведении эвакуационных мероприятий, ликвидации последствий терактов с минимальными потерями, организации жизнеобеспечения в районах временного отселения населения;

- подготовкой специалистов для обезвреживания или уничтожения взрывных устройств;

- координацией деятельности органов исполнительной власти, местного самоуправления в ходе разработки проектов нормативных правовых актов по вопросам, отнесенным к их компетенции;

- привлечением для этой работы населения, усилением пропагандистской работы в области борьбы с терроризмом.

Основными задачами органов управления ГОЧС по защите населения при террористических актах являются:

- постоянный анализ и прогноз опасностей, связанных с терроризмом, принятие эффективных мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, вызываемых террористической деятельностью;

- осуществление комплекса организационных и инженерно-технических мероприятий по защите потенциально опасных объектов и населения от терроризма;

- поддержание в готовности сил и средств к локализации и ликвидации последствий террористических актов.

В ходе ликвидации последствий террористических актов особое внимание должно уделяться вопросам оказания помощи пострадавшим, смягчения последствий воздействия поражающих факторов. Основными видами аварийно-спасательных и других неотложных работ в этих условиях являются:

- разведка зоны чрезвычайной ситуации (состояние зданий, территории, маршрутов выдвижения сил и средств, определение границ зоны чрезвычайной ситуации).

- ввод сил и средств аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований в зону чрезвычайной ситуации;

- проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- эвакуация пострадавших и материальных ценностей;

- организация оповещения, управления и связи;

- обеспечение общественного порядка;

- работа с родственниками пострадавших;

- разборка завалов, расчистка местности, рекультивация территории (при необходимости).

В целом организация аварийно-спасательных работ при крупномасштабных последствиях террористических актов аналогична организации подобных работ при ликвидации крупных природных и техногенных чрезвычайных ситуаций.

На территории сельского поселения, в населенных пунктах, дворах проводятся мероприятия с населением, направленные на предотвращение чрезвычайных ситуаций, связанных с террористическими актами, и привлечение населения к решению задач по их ликвидации.

Эти мероприятия направлены на активизацию участия населения в охране своих жилых домов, организованную работу постов, опорных пунктов милиции, временных оперативных штабов при органах управления ГОЧС. В тесном взаимодействии с правоохранительными органами они обязаны контролировать состояние зданий и сооружений жилого сектора, систем тепло -, электро-, водоснабжения, выявлять взрывопожароопасные предметы и объекты в местах массового скопления людей (у дорог и транспортных коммуникаций), осуществлять контроль за состоянием запорных устройств чердачных, подвальных и иных нежилых помещений, поддерживать общественный порядок при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций на контролируемой территории, вести учет жильцов с ограниченной возможностью самостоятельного передвижения, которым необходимо оказание помощи при экстремальной ситуации.

### 3.10.2. Устойчивость функционирования инженерного оборудования

Для повышения устойчивости функционирования инженерных систем в Тимершикском сельском поселении необходимо осуществление следующих мероприятий:

- проведение работ по обеспечению надежности систем управления инженерными системами поселения;

- проведения работ по повышению надежности работы инженерных систем;

- проведение работ по исключению или ограничению возможности образования вторичных факторов поражения на объектах инженерных систем поселения (пожары, взрывы, поражения электрическим током и т.д.);

- подготовка к переводу на аварийный режим работы инженерных систем;

- подготовка к восстановлению инженерных систем поселения;

- постепенный переход на современные безопасные технологические решения и внедрения повсеместных систем контроля и управления инженерными системами.

По истечению определенного периода времени или в связи, с какими-либо изменениями, необходимо предусматривать проведение мероприятий по повышению устойчивости функционирования инженерных систем сельского поселения.

К числу инженерно-технических мероприятий по повышению устойчивости функционирования инженерных систем относятся:

- обеспечение безаварийной работы инженерных систем с учетом их состояния, как возможного источника возникновения ЧС;

- обеспечение энергоснабжения населённых пунктов от двух независимых источников или устройство двух вводов электросетей с разных направлений;

- обеспечение защиты трансформаторных подстанций - устройство дополнительных кирпичных или железобетонных стен, козырьков, обвалование грунтом  и т.д.;

- замена «голого провода» на самонесущие изолированные провода, при необходимости заглубление в грунт кабельных электросетей;

- приобретение и подключение к энергосистеме передвижных электростанций;

- обеспечение подачи воды от двух (или более) независимых источников, предпочтение необходимо отдавать подземным источникам;

- строительство и реконструкция системы водоснабжения на основе современных технологий;

- обеспечение закольцевания сетей водоснабжения;

- заглубление в грунт водопроводных сетей и резервуаров с питьевой водой;

- герметизация артезианских скважин;

- обеспечение резервного водоснабжения;

- строительство и реконструкция системы водоотведения на основе современных технологий;

- организация мест аварийного выпуска сточных вод;

- обеспечение подачи газа от двух независимых источников;

- строительство и реконструкция газовых сетей на основе современных технологий;

- заглубление в грунт газовых сетей;

- обеспечение закольцевания газовых сетей;

- установка на газовых сетях автоматических устройств, срабатывающих от перепада давления, а также запорной арматуры с дистанционным управлением.

Все эти мероприятия должны выполняться в мирное время при реконструкции или новом строительстве  инженерной инфраструктуры поселения или отдельных ее участков.

Мероприятия по водоснабжению в условиях крупномаштабных ЧС

Продолжительность периода ЧС в мирное время определяется с учетом местных условий.

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения должен использоваться весь наличный ресурс подземных вод. Преимущество должно быть отдано хорошо защищенным подземным водам. Необходимо использовать также хорошо защищенные подземные воды, содержащие природные примеси, удаляемые с помощью апробированных и используемых в практике методов обезжелезивания, обесфторивания, умягчения, удаления сероводорода, метана, микрофлоры и т.п. Необходимо иметь в виду, что устойчивость систем хозяйственно-питьевого водоснабжения (СХПВ), использующих подземные воды, всегда выше устойчивости СХПВ, базирующихся на поверхностных водах. Следует учитывать, что себестоимость очистки подземных вод от примесей всегда меньше себестоимости очистки сильно загрязненных поверхностных водоисточников.

При недостаточном количестве хорошо защищенных подземных вод должны использоваться и менее защищенные классы подземных вод: подрусловые воды; системы искусственного пополнения запасов подземных вод; подземные воды, не имеющие перекрывающих водонепроницаемых слоев.

Переход на источники водоснабжения с меньшей санитарной надежностью разрешается только в случае использования всего ресурса хорошо защищенных подземных вод, а подведение подземных вод из отдаленных водоисточников связано с чрезмерной затратой материальных и финансовых средств.

Если для технического водоснабжения используются хорошо защищенные водоисточники, а СХПВ базируются на менее защищенных источниках, то должно быть осуществлено максимально возможное перераспределение подземных вод в пользу хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Суммарную мощность головных сооружений водоснабжения следует рассчитывать по нормам мирного времени, а в случае выхода из строя одной группы головных сооружений мощность оставшихся сооружений должна обеспечивать подачу воды по аварийному режиму на производственно-технические нужды предприятий.

Минимальное количество воды питьевого качества, которое должно подаваться населению по централизованным СХПВ или с помощью передвижных средств на другие нужды, определяется из расчета - 31 л в сутки на человека и 75 л в сутки на одного пораженного, поступающего на стационарное лечение, включая нужды на питье.

Таблица 3.10.1

Минимально необходимое количество воды питьевого качества в сутки, подаваемое населению по централизованным СХПВ по населенным пунктам Тимершикского сельского поселения

| №п/п | Сельское поселение | 2020 | 2025 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, чел. | Кол-во воды, м3 | Постоянное население и население, строящее второе жилье, чел. | Кол-во воды, м3 | Постоянное население и население, строящее второе жилье, чел. | Кол-во воды, м3 |
| 1 | Тимершикское сельское поселение – всего, в том числе: | 1573 | 48,763 | 1721 | 50,53 | 1734 | 53,63 |
| 2 | с.Тимершик | 839 | 26,009 | 915 | 26,505 | 922 | 28,52 |
| 3 | с.Кзыл-Меша | 327 | 10,137 | 351 | 10,54 | 354 | 10,943 |
| 4 | д.Куюк | 137 | 4,247 | 159 | 4,65 | 160 | 4,96 |
| 5 | с.Мингер | 226 | 7,006 | 249 | 7,254 | 251 | 7,75 |
| 6 | д.Сабай | 44 | 1,364 | 47 | 1,581 | 47 | 1,457 |

В соответствии с СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90 (с Изменением №1)» для гарантированного обеспечения питьевой водой населения Тимершикского сельского поселения в случае выхода из строя источников питьевого водоснабжения следует предусмотреть в поселении резервуары в целях создания в них не менее 3-суточного запаса питьевой воды по норме не менее 10 л в сутки на одного человека, таблица 3.10.2.

Таблица 3.10.2

Необходимый запас питьевой воды

| №п/п | Сельское поселение | 2020 | 2025 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Постоянное население, чел. | Суточных запас, м3 | 3-суточный запас, м3 | Постоянное население и население, строящее второе жилье, чел. | Суточных запас, м3 | 3-суточный запас, м3 | Постоянное население и население, строящее второе жилье, чел. | Суточных запас, м3 | 3-суточный запас, м3 |
| 1 | Тимершикское сельское поселение – всего, в том числе: | 1573 | 15,73 | 47,19 | 1721 | 16,3 | 48,9 | 1734 | 17,3 | 51,9 |
| 2 | с.Тимершик | 839 | 8,39 | 25,17 | 915 | 8,55 | 25,7 | 922 | 9,2 | 27,6 |
| 3 | с.Кзыл-Меша | 327 | 3,27 | 9,81 | 351 | 3,4 | 10,2 | 354 | 3,53 | 10,59 |
| 4 | д.Куюк | 137 | 1,37 | 4,11 | 159 | 1,5 | 4,5 | 160 | 1,6 | 4,8 |
| 5 | с.Мингер | 226 | 2,26 | 6,78 | 249 | 2,34 | 7,02 | 251 | 2,5 | 7,5 |
| 6 | д.Сабай | 44 | 0,44 | 1,32 | 47 | 0,51 | 1,53 | 47 | 0,47 | 1,41 |

### 3.10.3. Оповещение о чрезвычайной ситуации

Оповещение о чрезвычайной ситуации, доведение до органов повседневного управления, сил и средств РСЧС и населения сигналов оповещения и соответствующей информации о чрезвычайной ситуации.

Оповещение органов управления ГОЧС осуществляется на основе передачи старшим органом управления (по системе централизованного оповещения и средствам оперативной связи) заранее установленных сигналов (команд), обеспечивающих приведение органов управления в состояние определенной оперативной готовности или предписывающих проведение организационных мероприятий в соответствии с утвержденным планом действий. Для решения таких задач организуется тесное взаимодействие с органами военного командования. Оповещение должностных лиц органов управления ГО ЧС (ГО) осуществляется в рамках систем централизованного оповещения с целью оперативного доведения информации о необходимости прибыть на рабочее место или в заранее определенной пункт. Для этого используется заранее обусловленный сигнал: «Объявлен сбор».

Оповещение «экстренных» служб, руководителей различных ведомств, руководителей объектов экономики и организаций направлено на быстрое доведение до них информации об угрозе возникновения или возникновении ЧС с целью принятия необходимых действий по уменьшению масштабов ЧС, мер по защите своего персонала и осуществляется, в основном, по местным сетям связи. С дежурно-диспетчерскими пунктами «экстренных» служб, потенциально опасными объектами экономики в большинстве случаев организуется прямая связь от оперативных служб муниципальных органов управления ГОЧС. Оповещение населения осуществляется на основе задействования систем централизованного оповещения. Общим сигналом оповещения населения об угрозе возникновения ЧС является сигнал: «Внимание всем!», который затем дополняется передачей по сетям вещания дополнительной разъясняющей речевой информации. Для оповещения создаются системы централизованного оповещения (СЦО).

При оповещении населения о чрезвычайной ситуации могут быть задействованы каналы телевещания: ГТРК «Татарстан», «Эфир», «Татарстан Новый Век».

Во исполнение Указа Президента РФ от 13.11.2012 № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» в сельском поселении создана система оповещения о чрезвычайной ситуации (таблица 3.10.3.).

Таблица 3.10.3.

Система экстренного оповещения населения Тимершикского сельского поселения

| №п/п | Тип оповещения | Населенный пункт | Адрес | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | сирена | с. Кзыл-Меша | ул. Ленина, 35 | Существующий |
| 2 | сирена | д. Куюк | ул. Татарстан, 25 | Существующий |
| 3 | сирена | д.Сабай | ул. Г.Тукая, 23 | Существующий |
| 4 | сирена | с.Тимершик | ул. Пионерская, 18 | Существующий |
| 5 | сирена | с.Мингер | ул. Татарстан, 23 | Существующий |

Из таблицы 3.10.3. видно, что локальные системы оповещения имеются во всех населенных пунктах поселения, обеспечивая информирование населения о всех возможных чрезвычайных ситуациях.

Системы оповещения можно отнести к тем первичным активным средствам, с задействованием которых решается задача непосредственной защиты населения. Именно своевременное оповещение и информирование об истинном характере угрозы позволяют резко сократить возможные потери, препятствуют возникновению панических слухов, которые одни в состоянии принести больше негативных последствий, чем сама чрезвычайная ситуация любого характера.

В качестве средств оповещения и информирования населения целесообразно организовать использование:

- сотовых сетей связи;

- громкоговорителей;

- автомагнитол в транспортных средствах с автоматическим переключением на программу передачи экстренных сообщений о ЧС;

- современных рекламных технологий;

- высокомощных звуковых излучателей с автономным питанием, обеспечивающих передачу условных сигналов и коротких информационных сообщений;

- сетей радио- и телевещания;

- мобильных средств информирования.

Исследования показывают, что постоянный поток людей, передвигающихся на транспорте и пешим порядком в течение дня, составляет большую часть населения. Таким образом, в течение дня большинство людей оторваны от своих квартирных стационарных средств приема информации (телефон, радио, телевизор, компьютер, радиоточка). В то же время стремительное развитие сотовых сетей связи позволяет говорить о возможности решения задачи массового оповещения населения независимо от мест его нахождения в городе и в загородной зоне.

С каждым годом количество функций сотовой связи увеличивается, а сам сотовый телефон постепенно превращается в универсальное средство не только связи, но и обмена цифровой информацией, приема сигналов радио и телевещания, выхода в Интернет. Все это позволяет рассматривать сотовый телефон в качестве одного из основных индивидуальных средств оповещения и информирования большинства населения Тимершикского сельского поселения в чрезвычайных ситуациях различного характера.

Однако в случае аварий на трубопроводах (газопроводах-отводах) организация оповещения населения в случае аварии на газопроводах представляет собой весьма сложную проблему, поскольку невозможно построить системы оповещения вдоль всего маршрута транспортировки топлива. Трубопроводы еще опасны и по причине того, что пересекают водные и автомобильные дороги.

Первоочередному оповещению подлежит персонал, обслуживающий трубопровод; населенные пункты, лежащие в опасной близости к трубопроводу (д.Куюк); люди, случайно оказавшиеся вблизи трассы трубопровода. Для оповещения остальных населенных пунктов должна задействоваться местная территориальная система оповещения по информации, полученной от дежурного диспетчера трубопровода.

Для оповещения обслуживающего персонала используются проводные или радиорелейные линии связи, проложенные вдоль трассы трубопровода для организации служебной и технологической связи. Для экстренных сообщений диспетчерам с трассы используются средства радиосвязи обслуживающего персонала. Первичная информация об аварии поступает дежурному диспетчеру по средствам автоматики, отслеживающей нормальный режим работы продуктопровода, а далее более точная информация о точном месте и масштабе случившегося поступает от линейного обслуживающего персонала.

### 3.10.4. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

На территории поселения возможно возникновение чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера (ЧС БС), при которой нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений.

Источником ЧС БС является особо опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которой на определенной территории произошла или может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация.

В границах поселения планируется строительство навозохранилища, которое является потенциальным источником возникновения ЧС БС.

Медико-биологическая защита населения

Медицинская защита населения представляет собой комплекс организационных, лечебно-профилактических, санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение или ослабление поражающих воздействий чрезвычайных ситуаций на людей, оказание пострадавшим медицинской помощи, а также на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в зонах чрезвычайных ситуаций и в местах размещения эвакуированного населения.

Они являются составной частью медико-санитарного обеспечения населения и осуществляются с привлечением сил и средств федеральных органов исполнительной власти, непосредственно решающих задачи защиты жизни и здоровья людей, а также специализированных функциональных подсистем РСЧС: экстренной медицинской помощи, санитарно-эпидемиологического надзора.

В целях подготовки к выполнению медицинских мероприятий по защите населения:

- заблаговременно создаются специальные медицинские формирования и учреждения, и обеспечивается их постоянная готовность к работе в чрезвычайных ситуациях;

- ведется подготовка к развертыванию дополнительных больничных коек в учреждениях здравоохранения;

- создаются и накапливаются медицинские средства защиты, резервы медицинского имущества и техники для оснащения медицинских формирований и учреждений;

- осуществляется подготовка населения и спасателей к оказанию первой медицинской помощи;

- разрабатываются режимы поведения населения при чрезвычайных ситуациях.

Объем и характер проводимых мероприятий зависит от конкретных условий обстановки, особенностей поражающих факторов источника и самой чрезвычайной ситуации.

Обстановка в районах катастроф может осложняться резким ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки и, в связи с этим опасностью возникновения и распространения инфекционных, главным образом желудочно-кишечных заболеваний. Поэтому наряду с оказанием медицинской помощи в районе стихийного бедствия важное значение в период ликвидации медико-санитарных последствий приобретают санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия, организуемые и проводимые санитарно-надзорными органами.

Санитарно-эпидемиологический надзор в чрезвычайных ситуациях предусматривает:

- надзор за состоянием здоровья населения, условиями его размещения, организацией питания и водоснабжения;

- надзор за размещением в зоне бедствия прибывающих спасателей;

- надзор за качеством и безопасностью питьевой воды и продовольствия;

- надзор за банно-прачечным обслуживанием населения;

- гигиеническую экспертизу и лабораторный контроль за состоянием объектов окружающей среды;

- надзор за выполнением санитарно-гигиенических требований при очистке территории в зоне чрезвычайной ситуации и погребением погибших.

Мероприятия медико-биологической защиты

Медико-биологическая защита при возникновении чрезвычайных ситуаций биологического характера достигается:

- своевременным обнаружением угроз и возникновения эпидемий, эпизоотий, очагов заражения биологического характера;

- рациональным использованием имеющихся сил и средств учреждений здравоохранения независимо от их ведомственной принадлежности;

- развертыванием в угрожаемый период необходимого количества лечебных учреждений, медицинских формирований и учреждений;

- созданием резерва медицинских средств защиты, медицинской техники и имущества;

- проведением комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемических защитных мероприятий;

- своевременным оказанием всех видов медицинской помощи пораженным (больным);

- проведением профилактических медицинских мероприятий, предупреждением возникновения и распространения массовых инфекционных заболеваний, а в случае их возникновения быстрейшей их локализации и ликвидации;

- контролем состояния внешней среды, зараженности продуктов питания, воды, пищевого сырья, фуража, сельскохозяйственных животных и растений;

- проведением профилактической иммунизации (вакцинации) населения;

- заблаговременной подготовкой медицинских формирований, обучением населения приемам и способам оказания медицинской помощи пораженным, само- и взаимопомощи и др.

### 3.10.5. Эвакуация населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера

Сущность эвакуации заключается в организованном перемещении населения и материальных ценностей в безопасные районы. Согласно Исходным данным и требованиям, выданным МЧС РТ от 02.07.2019 г. №257, численность рассредоточиваемого и эвакуируемого населения Тимершикского сельского поселения определяется в соответствии с Планом гражданской обороны и защиты населения Сабинского муниципального района РТ.

Эвакуация населения планируется осуществлять в два этапа:

- на первом этапе эваконаселение доставляется от мест посадки на транспорт до промежуточного пункта эвакуации, расположенного на границе зоны чрезвычайной ситуации;

- на втором этапе эваконаселение выводится (вывозится) с промежуточного пункта в спланированные места временного размещения.

Размещение сборно-эвакуационных (приемно-эвакуационных) пунктов определяется Планом гражданской обороны и защиты населения Сабинского муниципального района РТ.

### 3.10.6. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

В соответствии со ст. 5 Закона РТ от 18.05.1993 № 1866-XII «О пожарной безопасности» к полномочиям органов местного самоуправления поселений по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся:

- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;

- оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

- принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;

- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений.

В соответствии с Государственной программой «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Республике Татарстан на 2014-2020 годы» необходимо:

- оборудование сельских населенных пунктов, расположенных вблизи искусственных и естественных водоемов, пирсами и подъездами;

- приспособление водонапорных башен для отбора воды пожарной техникой;

- оборудование жилых домов наружным противопожарным водоснабжением (по согласованию).

Вопросы организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений устанавливаются нормативными актами органов местного самоуправления.

Федеральный закон от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» определяет общественные отношения, возникающие в связи с реализацией физическими и юридическими лицами – общественными объединениями права на объединение в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, а также в связи с созданием, деятельностью, реорганизацией и (или) ликвидацией общественных объединений пожарной охраны.

По данному закону добровольным пожарным считается тот, кто состоит в общественном объединении пожарной охраны и числится в особом реестре, который ведет МЧС. Объединение должно пройти госрегистрацию (за исключением «объектовых» пожарных подразделений). Состоять в добровольном объединении могут только жители территории, на которой оно действует.

В настоящее время в поселении имеются два подразделения добровольной пожарной охраны (ДПО): ДПК «Тимершикское» и ДПК «Мингерское». Добровольные пожарные команды обеспечены 1 АЦ-40 (131)-1 ед. и 1 трактором МТЗ-2121.

Кроме того, пожарную безопасность поселения обеспечивает Обособленное подразделение государственного казенного учреждения Республики Татарстан «Пожарная охрана Республики Татарстан» (филиал) - Сабинский отряд противопожарной службы. Близость указанного отряда к Тимершикскому сельскому поселению обеспечивает соблюдение требований ст.76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В целях соблюдения статей 68 и 99 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ на водопроводных сетях в населенных пунктах Тимершикского сельского поселения установлены пожарные гидранты, позволяющие подключать оборудование, обеспечивающее подачу воды для тушения пожара. Так, в с.Тимершик имеется 5 пожарных гидрантов, в с.Мингер – 4, с.Кзыл-Меша – 15, д.Куюк – 2, д.Сабай – 1.

## Мероприятия по развитию территорий кладбищ

Генеральным планом предусмотрены мероприятия, обеспечивающие рациональные решения по развитию территорий кладбищ Тимершикского сельского поселения Сабинского района.

Согласно Письму Исполнительного комитета Сабинского муниципального района Республики Татарстан (исх. № 287/к от 05.02.2020г.) и Техническому заданию на подготовку проекта генерального плана Тимершикского сельского поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан, утв. Главой Тимершикского сельского поселения, для предотвращения дальнейшего развития территорий кладбищ за счет земель населенных пунктов предусмотрены следующие мероприятия по кладбищам, расположенным на землях населенных пунктов:

- вынос территории кладбища за границы д. Сабай (земельный участок № 16:35:170301:118) для перспективы расширения кладбища за счет земель сельскохозяйственного назначения,

- сохранение территории кладбища с. Тимершик (земельный участок № 16:35:170101:273) в границах населенного пункта в связи с отсутствием перспективы расширения кладбища (территория замкнута между существующей жилой застройкой и автомобильной дорогой IV категории Тимершик-Большой Шинар),

- сохранение территории кладбища д. Куюк (земельный участок № 16:35:170501:41) в границах населенного пункта в связи с отсутствием перспективы расширения кладбища (территория замкнута между жилой застройкой д. Куюк и крутым склоном, куда невозможно расширение кладбища).

Мероприятия по изменению границ д. Сабай, в связи с выносом территории кладбища за границы населенного пункта, отражены в соответствующих разделах материалов проекта генерального плана.

## Функциональное зонирование территории

Генеральным планом Тимершикского сельского поселения, с учетом преимущественного функционального использования земельных участков, территория Тимершикского сельского поселения подразделяется на следующие функциональные зоны:

- Жилые зоны;

- Общественно-деловые зоны;

- Производственная зона;

- Зона инженерной инфраструктуры;

- Зона сельскохозяйственных угодий;

- Производственная зона сельскохозяйственных предприятий;

- Иные зоны сельскохозяйственного назначения;

- Зона рекреационного назначения;

- Зона озелененных территорий общего пользования;

- Зона лесов;

- Зона кладбищ;

- Зона озелененных территорий специального назначения;

- Зона акваторий;

- Иные зоны.

Функциональные зоны определены в соответствии с Требованиями к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (утв. Приказом Министерства экономического развития №10 от 09.01.2018.

Жилая зона

Жилая зона по своему функциональному назначению предназначена для застройки жилыми домами. В этой зоне расположены индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками, приусадебные участки личного подсобного хозяйства, участки для ведения личного подсобного хозяйства, др.

Жилая застройка Тимершикского сельского поселения представлена в основном индивидуальной жилой застройкой, но также присутствует многоквартирный одноэтажный жилой дом, среднеэтажный жилой дом, что не позволяет выделить определенный тип жилой застройки для сельского поселения. В связи с этим для жилой застройки выбрана общая зона «Жилые зоны» в соответствии с Приказом МЭР №10 от 09.01.2018.

В соответствии с п. 9.8 Приказа Минрегионразвития РФ № 244 от 26.05.2011 г. зоны различного функционального назначения могут включать в себя территории, занятые улицами и проездами. Таким образом, в рамках Генерального плана улично-дорожная сеть в отдельную функциональную зону не выделена.

Общественно-деловые зоны

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов образования, административных учреждений, культовых зданий и иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Среди объектов общественно-деловой застройки Тимершикского сельского поселения присутствует комплекс Школа-Детский сад-Фельдшерско-акушерский пункт, расположенный на одном земельном участке, что не дает возможность поделить объекты общественно-деловой застройки на многофункциональную общественно-деловую зону и зону специализированной общественной застройки. В связи с этим для общественно-деловой застройки выбрана общая зона «Общественно-деловые зоны» в соответствии с Приказом МЭР №10 от 09.01.2018.

Производственная зона

Производственная зона – зона размещения производственных объектов. В Тимершикском сельском поселении на 2020 г. в производственную зону входит предприятие III класса опасности, на расчетный срок – выделяется промышленная зона под производственный объект V класса опасности.

При размещении производственных объектов в производственной зоне в целях предотвращения вредного воздействия перечисленных объектов на жилую, общественную застройку и рекреационные зоны устанавливаются санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Зона инженерной инфраструктуры

Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения объектов, сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры, в том числе водоснабжения, канализации, газо- и электроснабжения и др. Как и в случае с производственной зоной, при размещении объектов, сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры устанавливаются санитарно-защитные зоны.

Зона сельскохозяйственных угодий

Зона сельскохозяйственных угодий предназначена для размещения пашен, пастбищ, летних лагерей и загонов для скота.

Производственная зона сельскохозяйственных предприятий

Производственная зона сельскохозяйственных предприятий предназначена для размещения животноводческих предприятий, предприятий по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции, ремонту, техническому обслуживанию и хранению сельскохозяйственных машин и автомобилей, смешанного предприятия растениеводства в сочетании с животноводством, зернотоков, овощехранилища, пасек, др. При размещении объектов в производственной зоне сельскохозяйственных предприятий в целях предотвращения вредного воздействия перечисленных объектов на жилую, общественную застройку и рекреационные зоны устанавливаются санитарно-защитные зоны.

Иные зоны сельскохозяйственного назначения.

Иные зоны сельскохозяйственного назначения в поселении представлены защитными лесными насаждениями, предназначенными для борьбы с водной и ветровой эрозией. Защитные лесные насаждения в поселении различаются по назначению и местоположению. Так, выделяются полезащитные полосы; защитные полосы на склонах; приовражные и прибалочные защитные полосы, защитные насаждения вокруг водоёмов, вдоль берегов и в поймах рек; искусственные насаждения вокруг населённых пунктов.

Защитные лесонасаждения на территории сельского поселения отнесены к функциональной зоне «Иные зоны сельскохозяйственного назначения» в соответствии с Требованиями к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (утв. Приказом МЭР №10 от 09.01.2018): в структуре справочника поля «FZ_SHSTP» для функциональной зоны «Иные зоны сельскохозяйственного назначения» есть значение справочника «Зона для создания защитных лесных насаждений».

Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения предназначена для организации мест отдыха населения и в Тимершикском сельском поселении представлена проектируемыми базами отдыха в с.Кзыл-Меша, с.Тимершик и с.Мингер. В существующем положении генерального плана зоны рекреационного назначения в сельском поселении отсутствуют, планируемые зоны рекреационного назначения развиваются за счет территорий сельскохозяйственных угодий. Все участки рекреационной зоны расположены вне зон санитарных ограничений.

Зона озелененных территорий общего пользования

Зона озелененных территорий общего пользования предназначена для различных форм отдыха. Согласно Приказу министерства регионального развития РФ от 26 мая 2011 года №244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке генеральных планов поселений и городских округов», территории общего пользования могут включаться в состав зон различного функционального назначения. Выделить отдельно зону озелененных территорий общего пользования предлагается для земельных участков в границах с. Мингер, которые полностью попадают в береговую полосу р.Малая Меша.

Зона лесов

Зона кладбищ предназначена для размещения земель лесного фонда, а также древесно-кустарниковой растительности, не относящейся к лесному фонду.

Зона кладбищ

Зона кладбищ предназначена для размещения кладбищ.

Зона озелененных территорий специального назначения

Зона озелененных территорий специального назначения выделяется для обеспечения правовых условий формирования, сохранения и развития зеленых насаждений санитарно-защитных зон. В настоящее время зона озелененных территорий в поселении не выделена. Предлагается её организация в санитарно-защитных зонах кладбищ, расположенных в границах жилой застройки, в границах выработавших свой ресурс карьеров неметаллических полезных ископаемых, территории недействующего объекта АПК и санитарно-защитной зоны объекта АПК по соседству с планируемой жилой зоной для многодетных семей.

Зона акваторий

Зона акваторий включает в себя поверхностные водные объекты. Использование данной территории осуществляется в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.

Иные зоны

Иные зоны включают в себя все остальные территории в пределах населенных пунктов.

# 4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 4.1

Баланс использования территории Тимершикского  сельского поселения

| Наименование территории | Существующее положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | га | % | га | % |
| Общая площадь территории Тимершикского сельского поселения | 8268,3 | 100 | 8268,3 | 100 |
| Территории населенных пунктов – всего, в том числе: | 439,8 | 5,3 | 508,9 | 6,2 |
| с.Тимершик | 189,8 | 2,3 | 220,0 | 2,7 |
| с.Кзыл-Меша | 83,4 | 1,0 | 83,4 | 1,0 |
| д.Куюк | 41,5 | 0,5 | 42,1 | 0,5 |
| с.Мингер | 84,5 | 1,0 | 124,5 | 1,5 |
| д.Сабай | 40,6 | 0,5 | 38,0 | 0,5 |
| Баланс функциональных зон |
| Жилые зоны | 320,7 | 3,9 | 386,2 | 4,7 |
| Общественно-деловые зоны | 8,3 | 0,1 | 9,4 | 0,1 |
| Производственная зона | 18,1 | 0,2 | 21,7 | 0,3 |
| Зона инженерной инфраструктуры | 2,70 | 0,0 | 2,74 | 0,0 |
| Зона сельскохозяйственных угодий | 6668,9 | 80,7 | 6577,7 | 79,6 |
| Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 125,6 | 1,5 | 124,4 | 1,5 |
| Иные зоны сельскохозяйственного назначения | 825,7 | 10,0 | 824,4 | 10,0 |
| Зона рекреационного назначения | 0,0 | 0,0 | 17,7 | 0,2 |
| Зона озеленения общего пользования | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| Зона лесов, в т.ч: | 132,3 | 1,6 | 132,1 | 1,6 |
| - земли лесного фонда | 89,9 | 1,1 | 89,9 | 1,1 |
| - древесно-кустарниковая растительность, не входящая в лесной фонд | 42,4 | 0,5 | 42,2 | 0,5 |
| Зона кладбищ | 17,9 | 0,2 | 17,9 | 0,2 |
| Зона озелененных территорий специального назначения | 0,0 | 0,0 | 10,9 | 0,1 |
| Зона акваторий | 64,1 | 0,8 | 64,1 | 0,8 |
| Иные зоны | 84,0 | 1,0 | 78,9 | 1,0 |

Таблица 4.2

Основные технико-экономические показатели генерального плана Тимершикского  сельского поселения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Текущий год (2020г.) | Первая очередь (2025г.) | Расчетный срок (2040г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Население |
| 1.1 | Численность населения - всего, в том числе: | чел. | 1573 | 1721 | 1734 |
|  | с.Тимершик | чел. | 839 | 915 | 922 |
|  | с.Кзыл-Меша | чел. | 327 | 351 | 354 |
|  | д.Куюк | чел. | 137 | 159 | 160 |
|  | с.Мингер | чел. | 226 | 249 | 251 |
|  | д.Сабай | чел. | 44 | 47 | 47 |
| 2. | Жилищный фонд |
| 2.1 | Жилищный фонд – всего, в том числе: | тыс.кв.м | 46,35 | 66,82 | 66,82 |
|  | с.Тимершик | тыс.кв.м | 22,54 | 28,54 | 28,54 |
|  | с.Кзыл-Меша | тыс.кв.м | 9,11 | 9,11 | 9,11 |
|  | д.Куюк | тыс.кв.м | 4,39 | 4,94 | 4,94 |
|  | с.Мингер | тыс.кв.м | 7,43 | 21,35 | 21,35 |
|  | д.Сабай | тыс.кв.м | 2,88 | 2,88 | 2,88 |
| 2.2 | Новое жилищное строительство за период – всего, в том числе: | тыс.кв.м | - | 20,47 | - |
|  | с.Тимершик | тыс.кв.м | - | 6,0 | - |
|  | с.Кзыл-Меша | тыс.кв.м | - | - | - |
|  | д.Куюк | тыс.кв.м | - | 0,55 | - |
|  | с.Мингер | тыс.кв.м | - | 13,92 | - |
|  | д.Сабай | тыс.кв.м | - | - | - |
| 3. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |
| 3.1 | Детские дошкольные учреждения, в т.ч.: | мест | 82 | 82 | 162 |
|  | - существующие сохраняемые |  | 82 | 82 | 82 |
|  | - новое строительство |  | - | - | 80 |
| 3.2 | Внешкольные учреждения, в т.ч.: | мест | 226 | 254 | 325 |
|  | - существующие сохраняемые |  | 226 | 226 | 254 |
|  | - новое строительство |  | - | 28 | 71 |
| 3.3 | Общеобразовательные школы, в т.ч.: | мест | 235 | 235 | 335 |
|  | - существующие сохраняемые |  | 235 | 235 | 235 |
|  | - новое строительство |  | - | - | 100 |
| 3.4 | Амбулаторно-поликлинические учреждения, в т.ч.: | пос./см. | 51 | 51 | 51 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 51 | 51 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.5 | Учреждения культуры и искусства, в т.ч.: | место | 790 | 790 | 790 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 790 | 790 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.6 | Библиотеки, в т.ч.: | тыс.экз. | 22,8 | 22,8 | 22,8 |
|  | - существующие сохраняемые |  | 22,8 | 22,8 | 22,8 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.7 | Спортивные залы, в т.ч.: | кв.м. пола | 1038 | 1038 | 1038 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 1038 | 1038 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.8 | Плоскостные сооружения, в т.ч.: | кв.м. | 1946 | 3172 | 3372 |
|  | - существующие сохраняемые |  | 1946 | 1946 | 3172 |
|  | - новое строительство |  | - | 1226 | 200 |
| 3.9 | Предприятия розничной торговли, в т.ч.: | кв.м. торг.пл. | 578,6 | 578,6 | 578,6 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 578,6 | - |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.10 | Предприятия бытового обслуживания, в т.ч.: | раб. место | - | 12 | 12 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | - | - |
|  | - новое строительство |  | - | 12 | 12 |
| 3.11 | Отделения связи, в т.ч. | объект | 1 | 1 | 1 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 1 | 1 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.12 | Отделения банков, в т.ч. | объект | - | 1 | 1 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | - | 1 |
|  | - новое строительство |  | - | 1 | - |
| 3.13 | Полиция, в т.ч.: | человек | 1 | 1 | 1 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 1 | 1 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 4. | Ритуальное обслуживание населения |
|  | Общее количество кладбищ | га | 16,1 | 16,1 | 16,1 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог – всего, в том числе: | км | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 5.1.1 | Федерального значения | км | - | - | - |
| 5.1.2 | Регионального значения | км | 23,3 | 23,3 | 23,3 |
| 5.1.3 | Местного значения | км | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 6 | Инженерная инфраструктура |
| 6.1 | Водоснабжение |
|  | Водопотребление | куб. м./в сутки | 666,5 | 680,9 | 705,9 |
| 6.2 | Канализация |
|  | Общее поступление сточных вод | куб. м./в сутки | 275,3 | 285,3 | 303 |
| 6.3 | Санитарная очистка |
|  | Объем ТКО | т/год | 597,8 | 627,77 | 736 |
|  | Контейнеры для ТКО | шт. | 8 | 24 | 30 |
|  | Бункеры | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 6.4. | Теплоснабжение (котельные) | шт. | 10 | 12 | 12 |
|  | - существующие сохраняемые | шт. | 10 | 10 | 12 |
|  | - новое строительство | шт. | - | 2 |  |
| 6.5. | Газоснабжение |
|  | Годовой расход газа | тыс. нм3/год | 348,92 | 358,60 | 380,60 |
| 6.6. | Электроснабжение |
|  | Годовое электропотребление | тыс. кВт.ч/год | 3622,62 | 3722,87 | 3952,09 |
|  | Расчетная мощность | кВт | 813,60 | 836,26 | 887,71 |
|  | Общая мощность трансформаторных подстанций | кВА | 865,53 | 889,63 | 944,37 |
| 6.7. | Слаботочные сети |
|  | Количество телефонов | шт. | 402 | 448 | 494 |

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативно-правовые акты

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. 
№ 190-ФЗ.

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г.№136-ФЗ.

- Водный кодекс от 3.06.2006г. №74-ФЗ.

- Лесной кодекс от 4.12.2006г. №200-ФЗ.

- Гражданский кодекс от 30.11.1994г. №51-ФЗ.

- Федеральный закон от 6.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- Федеральный закон от 21.12.2004г. №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

- Федеральный закон от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

- Постановление Кабинета Министров РТ от 26 января 2009 г. №42 «Об установлении уровня социальных гарантий обеспеченности общественной инфраструктурой, социальными услугами до 2019 года».

- Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.09.2013 №1862-р «Пообъектное распределение средств на проведение мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования».

- Закон Республики Татарстан от 28.07.2004г. № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан».

- Закон Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 38-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Сабинский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».

- Закон Республики Татарстан №90-ЗРТ от 18 ноября 2011 года «О внесении изменений в Земельный кодекс Республики Татарстан».

- Долгосрочная концепция развития общественной инфраструктуры Республики Татарстан с перечнем строек и объектов Республики Татарстан, утвержденная постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 3 июня 2009 г. № 358.

- Свод правил СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- Республиканские нормативы градостроительного проектирования Республики Татарстан (Утв. Постановлением Кабинета Министров № 1071 от 27.12.2013 г.).

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (утв. Постановлением от 15.05.2013 №26).

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Утв. Постановлением от 29.12.2010 №189, с изменениями №3 от 2.01.2016г.).

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

Федеральные программы

- Федеральная целевая программа «Сельский школьный автобус», принятая в рамках приоритетного национального проекта «Образование» министерством образования и науки Российской Федерации в 2006 году.

- Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденная постановлением Правительства РФ от 15.07.2013г. №598.

- Федеральная программа «Социальная поддержка граждан Республики Татарстан» на 2014-2021 годы, утвержденная Постановлением Кабинета Министров РТ от 23.12.2013г. №1023.

Республиканские программы

- Программа «Развитие и размещение производительных сил Республики Татарстан на основе кластерного подхода до 2020 г. и на период до 2030 г.», утвержденная Постановлением Кабинета Министров РТ от 22.10.2008г. №763;

- Перечень мероприятий по развитию системы «Учреждения культуры и искусства» на период 2010-2030 гг., предоставленный Министерством культуры Республики Татарстан от 12.04.2014 г.;

- Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Тимершикского сельского поселения Сабинского района Республики Татарстан на 2017- 2030 годы;

- План социально-экономического развития Тимершикского сельского поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан на 2016-2021 гг. и на период до 2030 года.

Иная литература

- Свод памятников истории и культуры Республики Татарстан . – Т.I. – Административные районы. – Казань: Изд-во «Мастер Лайн», 1999. – 460 с.

- Перечень существующих объектов культуры и искусства в населенных пунктах муниципальных образований РТ, список объектов и список выявленных объектов культурного наследия Республики Татарстан, список объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия Республики Татарстан, предоставленные Министерством культуры Республики Татарстан от 12.04.2014 г.

- Изучение, охрана, реставрация и использование недвижимых памятников истории и культуры в Республике Татарстан: Информационный сборник. Вып. 2-3. Памятники истории и культуры. Историко-культурные территории. Исторические города. – Казань: «Карпол», 2001. – 335 с.

Фондовые материалы

- Анкетные данные, предоставленные администрацией Сабинского муниципального района и Тимершикского сельского поселения;

- Схема территориального планирования Республики Татарстан,  утв. Постановлением Кабинета Министров № 134 от 21.02.2011 г.

- Схема территориального планирования Сабинского муниципального района Республики Татарстан, утв. Решением Совета Сабинского муниципального района Республики Татарстан от 19.12.2012г. №165.

ПРИЛОЖЕНИЯ

## Приложение 1. Решение Главы Тимершикского сельского поселения Сабинского муниципального района от 03.02.2020 г. №5 о подготовке проекта генерального плана Тимершикского сельского поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан

## Приложение 2. Техническое задание на разработку проекта генерального плана Тимершикского сельского поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан

## Приложение 3. Письмо ИК Сабинского муниципального района от 05.02.2020 г. №287/и о подготовке проекта генерального плана Тимершикского сельского поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан

## Приложение 4. Письмо ГБУ «Сабинское РГВО» от 19.12.2019 г. №480 О биотермических ямах поселения

## Приложение 5. Исходные данные и требования для разработки раздела ПМ ГОЧС

## Приложение 6 Заключение о наличии ограничений по условиям охраны ОКН на территории проектирования

## Приложение 7 Письмо ИК Сабинского муниципального района от 10.07.2019 г. №2044/и о границах земель лесного фонда

## Приложение 8. Письмо ИК Тимершикского сельского поселения от 04.02.2020 г. №21 о сроках уточнения границ кладбищ

## Приложение 9. Письмо ИК Сабинского муниципального района от 05.02.2020 г. №288/к о сроках уточнения границ кладбищ

## Приложение 10. Письмо Константиновского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Казань» от 27.09.2019 г. № 103/15-425 о рассмотрении проекта генерального плана

## Приложение 11. Заключения филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Татарстан о рассмотрении XML-документов, содержащих сведения о границах населенных пунктов

## Приложение 12. Письмо ГБУ «Фонд пространственных данных Республики Татарстан» от 26.02.2020 г. № 227/04 о рассмотрении технического задания на разработку генерального плана

# Footnotes

Цифровое описание объектов, отображаемых в графических материалах, соответствует требованиям, установленным Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793».

Утв. Постановлением КМ РТ от 21 февраля 2011 г. №134 Об утверждении Схемы территориального планирования Республики Татарстан (с изменениями на 15 декабря 2018 года);

Утв. Решением Совета Сабинского муниципального района Республики Татарстан от 19 декабря 2012 г. «Об утверждении схемы территориального планирования Сабинского муниципального района Республики Татарстан»

Лицензия САБ 01758 ТР (Выдана: Обществу с ограниченной ответственностью «Таш» (ИНН 1635008420) с целевым назначением и видами работ: геологическое изучение, разведка и добыча известняков на участке недр «Северо-Куюкское». Участок недр расположен: в 400 м юго-восточнее д. Куюк в Сабинском муниципальном районе Республики Татарстан. Срок окончания действия лицензии: 01 июля 2032 года).

Письмо Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия, исх.№ 01-02/2311 от 05.06.2019 г.

Постановление Об утверждении схемы водоснабжения, водоотведения муниципального образования «Тимершикское сельское поселение Сабинского муниципального района Республики Татарстан» от 23.10.2014 г. №51 п.

В соответствии с материалами ЕГРН зона санитарной охраны водозабора д.Куюк на Публичной кадастровой карте не отображена.

По данным анкет, предоставленных Исполнительным комитетом Тимершикского сельского поселения, май 2019 г.

Территориальная схема в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Республики Татарстан утверждена Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.09.2016 № 683.

Примечание: Данные представлены ЭПУ «Сабыгаз», май 2019 г.

Закон Республики Татарстан от 17 июня 2015г. №40-ЗРТ «Стратегия социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года».

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Тимершикского сельского поселения на 2017 – 2022 гг. и с перспективой до 2026 года.

На 2020 г. Сабинское ДУ ПРСО «Татавтодор» прекратило производственную деятельность на территории Тимершикского сельского поселения.

Дальнейшее функциональное использование решится балансодержателем карьера в соответствующих проектах рекультивации.

Предусмотрены образовательные организации, проекты которых включены в реестр типовых проектов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и реализованы на территории Республики Татарстан

В д.Сабай новые площадки под ИЖС не предусматриваются. В с.Мингер в границы населенного пункта еще включается 1 участок площадью 0,22 га, в д.Куюк – 1 участок площадью 0,55 га.

Обеспечение мероприятий и действий сил ликвидации чрезвычайных ситуаций. Часть 2 «Инженерное обеспечение мероприятий и действий сил ликвидации чрезвычайных ситуаций». Книга 2. «Оперативное прогнозирование инженерной обстановки в чрезвычайных ситуациях», по общ. редакцией Шойгу С.К., 1998 г.

ВСН ВК 4-90. Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях.

без специализированного производства культур или животных.

*Уменьшение площади зоны сельскохозяйственных угодий связано с решением Исполнительного комитета Сабинского муниципального района включить в границы населенных пунктов территории, ранее занятые сельскохозяйственными угодьями, а сокращение производственной зоны сельскохозяйственных предприятий – с рекультивацией территории недействующего объекта АПК (недействующей фермы КРС).