Заказчик: Исполнительный комитет Тимершикского сельского поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан

Генеральный план Тимершикского сельского поселения Сабинского муниципального района РТ

Том 1

Положение о территориальном планировании

Казань, 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью

«Проектная артель Анжелики Мелентьевой»

Заказчик: Исполнительный комитет Тимершикского сельского поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан

Генеральный план Тимершикского сельского поселения Сабинского муниципального района РТ

Том 1

Положение о территориальном планировании

Директор                                                                                        А.В. Мелентьева

Казань, 2020 г.

Состав проекта

Проект Генерального плана Тимершикского сельского поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан разработан в составе:

Утверждаемая часть генерального плана

Текстовые материалы:

| № тома | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Положение о территориальном планировании |
|  | Приложение: Сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав поселения |

Графические материалы:

| № тома | № листа | Наименование | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения | 1:10 000 |
|  | 2 | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения | 1:10 000 |
|  | 3 | Карта функциональных зон поселения | 1:10 000 |

Материалы по обоснованию генерального плана

Текстовые материалы:

| № тома | Наименование |
| --- | --- |
| 3 | Пояснительная записка |
|  | Пояснительная записка. Охрана окружающей среды |

Графические материалы:

| № тома | № листа | Наименование | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1 | Карта современного использования территории (опорный план), М 1:10 000 | 1:10 000 |
|  | 2 | Карта зон с особыми условиями использования территории (существующее положение), М 1:10 000 | 1:10 000 |
|  | 3 | Карта зон с особыми условиями использования территории (проектное предложение), М 1:10 000 | 1:10 000 |
|  | 4 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, М 1:10 000 | 1:10 000 |

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4

1. Цели и задачи Генерального плана	6

2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения и их местоположение	2

Перечень мероприятий по развитию промышленного производства	2

Перечень мероприятий по развитию агропромышленного комплекса	3

Перечень мероприятий по развитию жилищной инфраструктуры	5

Перечень мероприятий по развитию сферы обслуживания	6

Перечень мероприятий по развитию рекреационных территорий	8

Перечень мероприятий по развитию транспортно-коммуникационной инфраструктуры	10

Перечень мероприятий по установлению границ населенных пунктов	12

Мероприятия по охране окружающей среды	17

Перечень мероприятий по организации зон с особыми условиями использования территории	17

Перечень мероприятий по охране земельного фонда и инженерной защите территории	20

Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	21

Перечень мероприятий по водоснабжению	21

Перечень мероприятий по канализации	22

Перечень мероприятий по санитарной очистке территории	23

Перечень мероприятий по теплоснабжению	24

Перечень мероприятий по газоснабжению	25

Перечень мероприятий по электроснабжению	26

Мероприятия по развитию кладбищ	2

3. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий, устанавливаемых в связи с размещением объектов местного значения, регионального значения, федерального значения	3

4. Параметры функциональных зон	4

# Введение

Проект Генерального плана Тимершикского сельского поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан разработан ООО «Проектная артель Анжелики Мелентьевой» на основании Решения Главы Тимершикского сельского поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан «О подготовке проекта Генерального плана Тимершикского сельского поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан» от 03.02.2020 г. №5 в соответствии с техническим заданием на проектирование.

Заказчиком на разработку проекта Генерального плана является Совет Тимершикского сельского поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан.

Генеральный план Тимершикского сельского поселения Сабинского муниципального района – документ территориального планирования, определяющий градостроительную стратегию, условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселения, установление и изменение границ населенных пунктов в составе поселения, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Проект генерального плана разработан на следующие временные сроки его реализации:

Первая очередь, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации генерального плана – до 2025 года.

Расчетный срок, на который запланированы все основные проектные решения генерального плана – до 2040 года.

В соответствии со статьей 23 градостроительного кодекса Российской Федерации Генеральный план Тимершикского сельского поселения включает в себя:

Часть 1 (утверждаемую) в составе текстовых и графических материалов:

Текстовые материалы – Положение о территориальном планировании, которое включают в себя цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения по этапам реализации генерального плана.

Графические материалы содержат карты территориального планирования.

Часть 2 Материалы по обоснованию проекта, которые разрабатываются в целях обоснования и пояснения предложений территориального планирования, для согласования и обеспечения процесса утверждения генерального плана сельского поселения, выполненные в составе текстовых и графических материалов.

Текстовые материалы включают в себя анализ состояния территории поселения, проблем и направлений ее комплексного развития, обоснование территориального и пространственно-планировочного развития, перечень мероприятий по территориальному планированию, этапы их реализации, перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Графические материалы содержат схемы по обоснованию Положений генерального плана.

# 1. Цели и задачи Генерального плана

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения.

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями разработки проекта Генерального плана Тимершикского сельского поселения являются:

- определение направления и обеспечения градостроительного развития поселения;

- обеспечение сельского поселения градостроительной документацией местного уровня.

Задачи разработки проекта генерального плана:

Комплексная оценка существующего положения территории поселения,

Функциональное зонирование территории (отображение планируемых границ функциональных зон) по фактическому и планируемому использованию земель

Установление и изменение границ населенных пунктов в составе Тимершикского сельского поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан

Разработка комплекса мероприятий по развитию сельского поселения, обеспечивающих комфортный уровень жизни населения Тимершикского сельского поселения, раскрытие рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры.

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

## 2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения и их местоположение

Таблица 2.1

## Перечень мероприятий по развитию промышленного производства

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник по мероприятию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2020- 2025 гг.) | Расчет- ный срок (2026-2040 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИя местного (районного) значения |
| 1 | Юго-восточнее д.Куюк | Карьер по добыче известняка | Организация земельного участка с кадастровым № 16:35:170901:118 под карьер | га | - | 14,7 | + |  | Генеральный план Тимершикского СП |
| 2 | Южнее с. Тимершик | Производственная площадка | Организация производственной площадки на неразграниченных землях | га | - | 2,0 | + |  | Генеральный план Тимершикского СП |

Таблица 2.2

## Перечень мероприятий по развитию агропромышленного комплекса

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник по мероприятию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Проектная | Первая очередь (2020- 2025 гг.) | Расчет- ный срок (2026-2040 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИя местного (районного) значения |
| 1 | д.Куюк | Ферма КРС ООО «Куюк» | Оптимизация производства | га | 16,4 | 16,4 | + |  | Генеральный план Тимершикского СП |
| 2 | с.Кзыл-Меша | Ферма КРС ООО «Саба» | Оптимизация производства | га | 22,7 | 22,7 | + |  | Генеральный план Тимершикского СП |
| 3 | с.Кзыл-Меша | Машинно-тракторный парк ООО «Саба» | Оптимизация производства | га | 6,7 | 6,7 | + |  | Генеральный план Тимершикского СП |
| 4 | К западу от с.Тимершик | Ферма КРС ООО «Саба» | Оптимизация производства | га | 18,6 | 18,6 | + |  | Генеральный план Тимершикского СП |
| 5 | К северо-востоку от с.Тимершик | Ферма КРС ООО «Саба» | Оптимизация производства | га | 5,2 | 5,2 | + |  | Генеральный план Тимершикского СП |
| 6 | с.Тимершик | Машинно-тракторный парк ООО «Саба» | Оптимизация производства | га | 5,2 | 5,2 | + |  | Генеральный план Тимершикского СП |
| 7 | с.Тимершик | Зерноток | Оптимизация производства | га | 2,2 | 2,2 | + |  | Генеральный план Тимершикского СП |
| 8 | с.Мингер | Смешанное предприятие растениеводства с животноводством ООО «Булгар» | Оптимизация производства | га | 29,2 | 29,2 | + |  | Генеральный план Тимершикского СП |
| 9 | Восточнее с.Тимершик | Навозохранилище закрытого типа | Новое строительство | объект | - | 1 | + |  | Генеральный план Тимершикского СП |

Таблица 2.3

## Перечень мероприятий по развитию жилищной инфраструктуры

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2020- 2025 гг.) | Расчет- ный срок (2026-2040 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного (районного) значения |
| 1 | с.Тимершик | жилой фонд на новых территориях для многодетных семей | новое строительство | тыс.кв.м | 22,54 | 6,00 | + | - | Генеральный план Тимершикского СП |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного (поселенческого) значения |
| 1 | с.Мингер | жилой фонд на новых территориях | новое строительство | тыс.кв.м | 7,43 | 13,92 | + | - | Генеральный план Тимершикского СП |
| 2 | д.Куюк | жилой фонд на новых территориях | новое строительство | тыс.кв.м | 4,39 | 0,55 | + | - | Генеральный план Тимершикского СП |

Таблица 2.4

## Перечень мероприятий по развитию сферы обслуживания

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2020- 2025 гг.) | Расчет- ный срок (2026-2040 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Районного) |
| Общеобразовательные организации |
| 1 | с.Тимершик | Общеобразовательная организация | Новое строительство | мест | - | 100 |  | + | Генеральный план Тимершикского СП |
| Дошкольные образовательные организации |
| 2 | с.Тимершик | Дошкольная образовательная организация | Новое строительство | мест | - | 80 |  | + | Генеральный план Тимершикского СП |
| Организации дополнительного образования детей |
| 3 | с.Тимершик | Кружки детского творчества при школе, доме культуры, проектируемом общественном центре | Организационное | мест | - | 53 | + |  | Генеральный план Тимершикского СП |
|  |  |  |  |  | - | 71 |  | + |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |
| Предприятия торговли |
| 4 | д.Куюк | Предприятие торговли | новое строительство | кв.м | - | 20 | + |  | Генеральный план Тимершикского СП |
| 5 | с.Мингер | Предприятие торговли | новое строительство | кв.м | - | 15 | + |  | Генеральный план Тимершикского СП |
| 6 | д.Сабай | Передвижное средство торговли | Организация подвоза товаров первой необходимости при помощи передвижных средств торговли | - | - | - | + | + | Генеральный план Тимершикского СП |
| Отделения банков |
| 7 | с. Тимершик | Отделение банка в составе проектируемого общественного центра | новое строительство | объект | - | 1 | + |  | Генеральный план Тимершикского СП |
| Предприятия бытового обслуживания |
| 8 | с.Тимершик | Предприятия бытового обслуживания в составе проектируемого общественного центра | новое строительство | рабочих мест | - | 12 | + |  | Генеральный план Тимершикского СП |
| Предприятия общественного питания |
| 9 | с.Тимершик | Предприятия общественного питания в составе проектируемого общественного центра | новое строительство | посадочных мест | - | 69 | + |  | Генеральный план Тимершикского СП |

Таблица 2.5

## Перечень мероприятий по развитию рекреационных территорий

| № п/п | Населенный пункт, местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измере-ния | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2020- 2025 гг.) | Расчет- ный срок (2026-2040 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |
| 1 | Тимершикское СП | Сабинская туристско-рекреационная зона | Организационное | - | - | - | + | + | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Тимершикского СП |
| 2 | Тимершикское СП, с.Мингер | Исторический родник «Атау» | Благоустройство родника | объект | 1 | - | + | + | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Тимершикского СП |
| 3 | Тимершикское СП | Экскурсионно-религиозный и этнографический маршрут «Религия и быт татарского народа» | Разработка маршрута | - | - | - | + | + | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Тимершикского СП |
| 4 | Тимершикское СП | Озеленение | Организация системы зеленых насаждений | - | - | - | + | + | Генеральный план Тимершикского СП |
| 5 | Южнее с. Кзыл-Меша | База отдыха на земельном участке с кадастровым номером 16:35:170806:12 | Новое строительство | га | - | 3,6 | + | - | Генеральный план Тимершикского СП |
| 6 | Восточнее с. Тимершик | База отдыха на земельном участке с кадастровым номером 16:35:170601:38 | Новое строительство | га | - | 0,22 | + | - | Генеральный план Тимершикского СП |
| 7 | Юго-восточнее с. Мингер | Рекреационные объекты | Новое строительство | га | - | 13,9 | + | - | Генеральный план Тимершикского СП |

Таблица 2.6

## Перечень мероприятий по развитию транспортно-коммуникационной инфраструктуры

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Срок реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (2020- 2025 гг.) | Расчет- ный срок (2026-2040 гг.) |  |
| Мероприятия регионального значения |
| Автомобильные дороги регионального значения |
| 1 | Тимершикское СП | «Богатые Сабы-Тимершик-Верхний Симет-Алан» | реконструкция | км | 3,0 | - | + |  | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Тимершикского СП |
| 2 | Тимершикское СП | «Обход пгт.Богатые Сабы с западной стороны» | реконструкция | км | 1,4 | - | + |  | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Тимершикского СП |
| 3 | Тимершикское СП | «Тимершик-Кзыл-Меша» | реконструкция | км | 0,6 | - | + |  | Генеральный план Тимершикского СП |
| мероприятия местного значения (Поселения) |
| Автомобильные дороги местного значения |
| 1 | Тимершикское СП | «Подъезд к животноводческой ферме к д.Куюк» | реконструкция | км | 0,3 | - | + |  | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Тимершикского СП |
| 2 | Тимершикское СП | «Подъезд к МТП у д.Куюк» | строительство (устройство асфальтобетон-ного покрытия) | км | 0,3 | - | + |  | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Тимершикского СП |
| 3 | Тимершикское СП | «Северный и южный подъезды к проектной жилой застройке с. Мингер» | строительство | км | 0 | 2,2 | + | - | Генеральный план Тимершикского СП |

## Перечень мероприятий по установлению границ населенных пунктов

Настоящим проектом генерального плана Тимершикского сельского поселения предлагается включение в границы с.Тимершик земельных участков общей площадью 30,15 га, в границы с. Мингер – 39,99 га, д. Куюк – 0,54 га; исключение из границ д. Сабай земель и земельных участков общей площадью 2,66 га.

Основанием для включения земельных участков в границы с. Тимершик, с. Мингер и д. Куюк и исключения земель и земельных участков из д. Сабай является письмо Исполнительного комитета Сабинского муниципального района Республики Татарстан (исх. № 287/к от 05.02.2020 г.) и обеспечение архитектурно-планировочной целостности территории населенного пункта (в случае исключения земель площадью 0,28 га из границ д. Сабай).

Таблица 2.7

Перечень земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов

| Кадастровый номер земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка по кадастру, га | Площадь включаемого земельного участка, га | Планируемая категория | Планируемая функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С. Тимершик |
| Часть участка 16:35:170604:193 | Земли сельскохозяйственного назначения | 3,55 | 0,47 | Земли населенных пунктов | Жилая зона |
| Часть участка 16:35:170604:193 |  |  | 3,08 | Земли населенных пунктов | Зона озелененных территорий специального назначения |
| Часть участка 16:35:170604:206 | Земли сельскохозяйственного назначения | 3,55 | 3,31 | Земли населенных пунктов | Жилая зона |
| Часть участка 16:35:170604:206 |  |  | 0,24 | Земли населенных пунктов | Зона озелененных территорий специального назначения |
| Часть участка 16:35:170604:207 | Земли сельскохозяйственного назначения | 3,55 | 3,52 | Земли населенных пунктов | Жилая зона |
| Часть участка 16:35:170604:207 |  |  | 0,03 | Земли населенных пунктов | Зона озелененных территорий специального назначения |
| Часть участка 16:35:170604:196 | Земли сельскохозяйственного назначения | 3,55 | 3,00 | Земли населенных пунктов | Жилая зона |
| Часть участка 16:35:170604:196 |  |  | 0,55 | Земли населенных пунктов | Зона озелененных территорий специального назначения |
| 16:35:170604:194 | Земли сельскохозяйственного назначения | 3,55 | 3,55 | Земли населенных пунктов | Жилая зона |
| 16:35:170604:195 | Земли сельскохозяйственного назначения | 3,55 | 3,55 | Земли населенных пунктов | Жилая зона |
| 16:35:170604:204 | Земли сельскохозяйственного назначения | 3,55 | 3,55 | Земли населенных пунктов | Жилая зона |
| 16:35:170604:205 | Земли сельскохозяйственного назначения | 3,55 | 3,55 | Земли населенных пунктов | Жилая зона |
| 16:35:170604:208 | Земли сельскохозяйственного назначения | 1,71 | 1,71 | Земли населенных пунктов | Жилая зона |
| 16:35:170601:32 | Земли сельскохозяйственного назначения | 0,04 | 0,04 | Земли населенных пунктов | Зона инженерной инфраструктуры |
| Итого по с. Тимершик | Земли сельскохозяйственного назначения | 30,15 | 26,21 | Земли населенных пунктов | Жилая зона |
|  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | 3,90 | Земли населенных пунктов | Зона озелененных территорий специального назначения |
|  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | 0,04 | Земли населенных пунктов | Зона инженерной инфраструктуры |
| С. Мингер |
| 16:35:170703:9 | Земли сельскохозяйственного назначения | 0,22 | 0,22 | Земли населенных пунктов | Жилая зона |
| 16:35:000000:1189 | Земли сельскохозяйственного назначения | 37,43 | 37,43 | Земли населенных пунктов | Жилая зона |
| 16:35:170706:9 | Земли сельскохозяйственного назначения | 0,25 | 0,25 | Земли населенных пунктов | Жилая зона |
| 16:35:170702:21 | Земли сельскохозяйственного назначения | 0,29 | 0,29 | Земли населенных пунктов | Жилая зона |
| 16:35:000000:1268 | Земли сельскохозяйственного назначения | 0,64 | 0,64 | Земли населенных пунктов | Жилая зона |
| 16:35:170705:40 | Земли сельскохозяйственного назначения | 0,15 | 0,15 | Земли населенных пунктов | Общественно-деловые зоны |
| 16:35:000000:1279 | Земли сельскохозяйственного назначения | 0,64 | 0,64 | Земли населенных пунктов | Общественно-деловые зоны |
| 16:35:000000:1281 | Земли сельскохозяйственного назначения | 0,35 | 0,35 | Земли населенных пунктов | Общественно-деловые зоны |
| 16:35:170702:20 | Земли сельскохозяйственного назначения | 0,02 | 0,02 | Земли населенных пунктов | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) |
| Итого по с. Мингер | Земли сельскохозяйственного назначения | 39,99 | 38,83 | Земли населенных пунктов | Жилая зона |
|  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | 1,14 | Земли населенных пунктов | Общественно-деловые зоны |
|  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | 0,02 | Земли населенных пунктов | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) |
| Д. Куюк |
| 16:35:170901:122 | Земли сельскохозяйственного назначения | 0,54 | 0,54 | Земли населенных пунктов | Жилая зона |
| Итого по д. Куюк | Земли сельскохозяйственного назначения | 0,54 | 0,54 | Земли населенных пунктов | Жилая зона |
| Итого по Тимершикскому сельскому поселению |
| - | Земли сельскохозяйственного назначения | 70,68 | 65,58 | Земли населенных пунктов | Жилая зона |
| - | Земли сельскохозяйственного назначения |  | 1,14 | Земли населенных пунктов | Общественно-деловые зоны |
| - | Земли сельскохозяйственного назначения |  | 3,9 | Земли населенных пунктов | Зона озелененных территорий специального назначения |
| - | Земли сельскохозяйственного назначения |  | 0,02 | Земли населенных пунктов | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) |
|  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | 0,04 | Земли населенных пунктов | Зона инженерной инфраструктуры |

Таблица 2.8

Перечень земель и земельных участков, исключаемых из границ населенных пунктов

| Кадастровый номер земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка по кадастру, га | Площадь исключаемой территории, га | Планируемая категория | Планируемая функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Сабай |
| 16:35:170301:118 | Земли населенных пунктов | 2,38 | 2,38 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона кладбищ |
| Часть земель кадастрового квартала 16:35:170301 | - | - | 0,28 | - | Иные зоны сельскохозяйственного назначения |
| Итого | 2,66 |  |  |

## Мероприятия по охране окружающей среды

Таблица 2.9

### Перечень мероприятий по организации зон с особыми условиями использования территории

| Наименование объекта | Вид зоны с особыми условиями использования территории | Размер ЗОУИТ (м) | Предлагаемые варианты мероприятий | Срок реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первая очередь (2020- 2025 гг.) | Расчет- ный срок (2026-2040 гг.) |  |
| Ферма КРС ООО «Куюк» (д. Куюк) | Санитарно-защитная зона | 300 | Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны объекта до границы жилой застройки | + |  | Генеральный план Тимершикского СП |
| Ферма КРС ООО «Саба» (с. Кзыл-Меша) | Санитарно-защитная зона | 300 | Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны объекта до границы жилой застройки | + |  | Генеральный план Тимершикского СП |
| МТП ООО «Саба» (с. Кзыл-Меша) | Санитарно-защитная зона | 300 | Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны объекта до границы жилой застройки | + |  | Генеральный план Тимершикского СП |
| Ферма КРС ООО «Саба» (к западу от с. Тимершик) | Санитарно-защитная зона | 300 | Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны объекта до границы жилой застройки | + |  | Генеральный план Тимершикского СП |
| Ферма КРС ООО «Саба» (к востоку от с. Тимершик) | Санитарно-защитная зона | 300 | Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны объекта до границы жилой застройки | + |  | Генеральный план Тимершикского СП |
| МТП ООО «Саба» (с. Тимершик) | Санитарно-защитная зона | 300 | Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны объекта до границы жилой застройки | + |  | Генеральный план Тимершикского СП |
| Зерноток (с. Тимершик) | Санитарно-защитная зона | 50 | Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны объекта до границы жилой застройки | + |  | Генеральный план Тимершикского СП |
| Автомойка (с. Тимершик) | Санитарно-защитная зона | 50 | Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны объекта до границы жилой застройки | + |  | Генеральный план Тимершикского СП |
| Смешанное предприятие растениеводства с животноводством (с. Мингер) | Санитарно-защитная зона | 300 | Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны объекта до границы жилой застройки | + |  | Генеральный план Тимершикского СП |
| Кладбища с. Тимершик, д. Куюк, д. Сабай | Санитарно-защитная зона | 50 | Организация озеленения специального назначения в 50-метровой СЗЗ кладбища, перефункционирование территории жилой застройки, расположенной в СЗЗ кладбищ, по мере физ. износа с последующей организацией озеленения специального назначения | + |  | Генеральный план Тимершикского СП |
| Автомобильная дорога «Казань-Шемордан»-Куюк» | Санитарный разрыв | 50 | Проведение шумозащитных мероприятий на отрезке автомобильной дороги, проходящей по территории с. Куюк | + |  | Генеральный план Тимершикского СП |
| Автомобильная дорога «Тимершик - Кзыл-Меша» | Санитарный разрыв | 50 | Проведение шумозащитных мероприятий на отрезке автомобильной дороги, проходящей по территории с. Тимершик | + |  | Генеральный план Тимершикского СП |
| Автомобильная дорога «Богатые Сабы-Тимершик-Верхний Симет-Алан» | Санитарный разрыв | 50 | Проведение шумозащитных мероприятий на отрезке автомобильной дороги, проходящей по территории с. Тимершик | + |  | Генеральный план Тимершикского СП |
| Автомобильная дорога «Тимершик-Большой Шинар» | Санитарный разрыв | 50 | Проведение шумозащитных мероприятий на отрезке автомобильной дороги, проходящей пот территории с. Тимершик | + |  | Генеральный план Тимершикского СП |
| Навозохранилище | Санитарно-защитная зона | 500 | Установление санитарно-защитной зоны в связи с новым строительством объекта | + |  | Схема территориального планирования Сабинского района |
| Зона озелененных территорий общего пользования на земельных участках с кадастровыми номерами 16:35:170702:18, 16:35:170702:20 | Береговая полоса р. Малая Меша | 20 | Организация зоны озелененных территорий общего пользования на земельных участках с. Мингер в пределах береговой полосы р. Малая Меша | + |  | Генеральный план Тимершикского СП |

Таблица 2.10

### Перечень мероприятий по охране земельного фонда и инженерной защите территории

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2020- 2025 гг.) | Расчет- ный срок (2026-2040 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИя местного (районного) значения |
| 1 | Северо-восточнее д.Куюк | Недействующий карьер щебня (ПРСО «Татавтодор») | Рекультивация территории с организацией озеленения специального назначения | га | 1,0 | - | + | - | Генеральный план Тимершикского СП |
| 2 | Юго-восточнее д.Куюк | Выработанный карьер известняка (ООО «Таш») | Рекультивация территории с возвращением земельного участка в категорию земель сельскохозяйственного назначения | га | 12,1 | - | + | - | Генеральный план Тимершикского СП |
| 3 | Восточнее с.Мингер | Недействующая ферма КРС | Рекультивация территории с организацией озеленения специального назначения | га | 1,1 | - | + |  | Генеральный план Тимершикского СП |

## Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Таблица 2.11

### Перечень мероприятий по водоснабжению

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Вид мероприятия | Ед. измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Первая очередь (2020- 2025 гг.) | Расчет- ный срок (2026-2040 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИя местного (районного) значения |
| 1 | с.Тимершик | Сети водоснабжения | Строительство сетей для новых территорий жилищного строительства | новое строительство | км | - | + |  | Генеральный план Тимершикского сельского поселения |
| 2 | с.Тимершик | Сети водоснабжения | Реконструкция сетей по мере необходимости | реконструкция | км | - | + |  | Генеральный план Тимершикского сельского поселения |
| 3 | с.Мингер | Сети водоснабжения | Строительство сетей для новых территорий жилищного строительства | новое строительство | км | - | + |  | Генеральный план Тимершикского сельского поселения |
| 4 | с.Тимершик | Станция очистки воды | строительство | новое строительство | км | - | + |  | Генеральный план Тимершикского сельского поселения |
| 5 | Территория сельского поселения | Узлы учета потребления воды | оснащение приборами учета водонапорных башен и артезианских скважин | организационное | шт. | 9 | + | + | Генеральный план Тимершикского сельского поселения |

Таблица 2.12

### Перечень мероприятий по канализации

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Вид мероприятия | Ед. измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Первая очередь (2020- 2025 гг.) | Расчет- ный срок (2026-2040 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИя местного (районного) значения |
| 1 | с. Мингер | Очистные сооружения | Строительство для объектов социального и культурно-бытового обслуживания | новое строительство | м3/сут | 10 | + |  | Генеральный план Тимершикского сельского поселения |
|  | с. Кзыл-Меша | Очистные сооружения | Строительство для объектов социального и культурно-бытового обслуживания | новое строительство | м3/сут | 10 | + |  | Генеральный план Тимершикского сельского поселения |
| МЕРОПРИЯТИя местного значения (поселения) |
| 1 | Территория сельского поселения | септики | Строительство для объектов жилищной застройки | новое строительство | шт | - | + |  | Генеральный план Тимершикского сельского поселения |

Таблица 2.13

### Перечень мероприятий по санитарной очистке территории

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Вид мероприятия | Ед. измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Первая очередь (2020- 2025 гг.) | Расчет- ный срок (2026-2040 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИя местного (районного) значения |
| 1 | Территория сельского поселения | - | планово-регулярная санитарная очистка территории | организационное | шт. | 1 | + | + | Генеральный план Тимершикского сельского поселения |
| 2 | Территория сельского поселения | Контейнеры | Установка контейнеров | организационное | Контейнеры, шт | 24 | + |  | Генеральный план Тимершикского сельского поселения |
| 3 | Территория сельского поселения | Контейнеры | Установка контейнеров | организационное | Контейнеры, шт | 30 |  | + | Генеральный план Тимершикского сельского поселения |

Таблица 2.14

### Перечень мероприятий по теплоснабжению

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Вид мероприятия | Ед. измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Первая очередь (2020- 2025 гг.) | Расчет- ный срок (2026-2040 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИя местного (районного) значения |
| 1 | с.Тимершик | Блочно-модульная котельная (БМК) | Строительство БМК для МБОУ Тимершикская средняя общеобразовательная школа | новое строительство | шт. | 1 | + |  | Генеральный план Тимершикского сельского поселения |
| МЕРОПРИЯТИя местного значения (поселения) |
| 1 | д.Куюк | Блочно-модульная котельная (БМК) | Строительство БМК предприятие торговли | строительство | шт. | 1 | + |  | Генеральный план Тимершикского сельского поселения |
| 2 | с.Мингер | Блочно-модульная котельная (БМК) | Строительство БМК предприятие торговли | строительство | шт. | 1 | + |  | Генеральный план Тимершикского сельского поселения |

Таблица 2.15

### Перечень мероприятий по газоснабжению

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Вид мероприятия | Ед. измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Первая очередь (2020- 2025 гг.) | Расчет- ный срок (2026-2040 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИя местного (районного) значения |
| 1 | с.Мингер | ГРПШ | Строительство для подключения объектов жилищной застройки | строительство | шт. | - | + | + | Генеральный план Тимершикского сельского поселения |
| 2 | с. Тимершик | ГРПШ | Строительство для подключения объектов жилищной застройки | строительство | шт. | - | + | + | Генеральный план Тимершикского сельского поселения |
| 3 | с. Тимершик | Сети газоснабжения | Строительство для подключения объектов жилищной застройки | строительство | км. | - | + | + | Генеральный план Тимершикского сельского поселения |
| 4 | с.Мингер | Сети газоснабжения | Строительство для подключения объектов жилищной застройки | строительство | км. | - | + | + | Генеральный план Тимершикского сельского поселения |

Таблица 2.16

### Перечень мероприятий по электроснабжению

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Вид мероприятия | Ед. измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Первая очередь (2020- 2025 гг.) | Расчет- ный срок (2026-2040 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИя местного (районного) значения |
| 1 | с.Мингер | Трансформаторная подстанция (ТП) | Строительство КТП для подключения объектов жилищной застройки | строительство | кВА | 140 | + | + | Генеральный план Тимершикского сельского поселения |
| 2 | с.Мингер | Линии электропередач | Строительство линии электропередач для подключения объектов жилищной застройки | строительство | км. | - | + | + | Генеральный план Тимершикского сельского поселения |
| 3 | с.Тимершик | Трансформаторная подстанция (ТП) | Строительство КТП для подключения объектов жилищной застройки | строительство | кВА | 140 | + | + | Генеральный план Тимершикского сельского поселения |
| 4 | с.Тимершик | Линии электропередач | Строительство линии электропередач для подключения объектов жилищной застройки | строительство | км. | - | + | + | Генеральный план Тимершикского сельского поселения |
| 5 | с.Мингер | Линии электропередач | Реконструкция линии электропередач 10 кВ (переустройство воздушных линий в кабельные) ф. 04 Мичан в районе земельного участка с кадастровым номером 16:35:170706:4 | реконструкция | км | - | + | - | Генеральный план Тимершикского сельского поселения |

## Мероприятия по развитию кладбищ

Генеральным планом предусмотрены мероприятия, обеспечивающие рациональные решения по развитию территорий кладбищ Тимершикского сельского поселения Сабинского района.

Согласно Письму Исполнительного комитета Сабинского муниципального района Республики Татарстан (исх. № 287/к от 05.02.2020г.) и Техническому заданию на подготовку проекта генерального плана Тимершикского сельского поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан, утв. Главой Тимершикского сельского поселения, для предотвращения дальнейшего развития территорий кладбищ за счет земель населенных пунктов предусмотрены следующие мероприятия по кладбищам, расположенным на землях населенных пунктов:

- вынос территории кладбища за границы д. Сабай (земельный участок № 16:35:170301:118) для перспективы расширения кладбища за счет земель сельскохозяйственного назначения,

- сохранение территории кладбища с. Тимершик (земельный участок № 16:35:170101:273) в границах населенного пункта в связи с отсутствием перспективы расширения кладбища (территория замкнута между существующей жилой застройкой и автомобильной дорогой IV категории Тимершик-Большой Шинар),

- сохранение территории кладбища д. Куюк (земельный участок № 16:35:170501:41) в границах населенного пункта в связи с отсутствием перспективы расширения кладбища (территория замкнута между жилой застройкой д. Куюк и крутым склоном, куда невозможно расширение кладбища).

# 3. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий, устанавливаемых в связи с размещением объектов местного значения, регионального значения, федерального значения

Таблица 3.1

Зоны с особыми условиями использования территорий, устанавливаемые в связи с размещением объектов

| Наименование зоны с особыми условиями использования территории | Наименование размещаемого объекта | Размер зоны*, м | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| Санитарно-защитная зона | Навозохранилище закрытого типа | 500 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 |
| Санитарно-защитная зона | Карьер по добыче известняка | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, ч. 7.1.4 |
| Санитарно-защитная зона | Производственная площадка для промышленных объектов V класса опасности | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Санитарно-защитная зона | Локальные очистные сооружения мощностью 10 м3/сут (2 шт.) | 15 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, ч. 7.1.13 |
| Санитарно-защитная зона | Блочно-модульные котельные (3 шт.) | Устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, ч. 7.1.10 |

Примечание: * - В соответствии с пп. 4.2, 4.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размер санитарно-защитной зоны промышленных объектов и производств II класса опасности может быть изменен Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации; объектов и производств III, V класса опасности - на основании решения и санитарно-эпидемиологического заключения Главного государственного санитарного врача субъекта Российской Федерации или его заместителя.

# 4. Параметры функциональных зон

В Генеральном плане предусматривается установление функциональных зон.

Согласно пункту 5 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ, функциональные зоны – это зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

Частью 12 статьи 9 Градостроительного кодекса РФ установлено, что утверждение в документах территориального планирования границ функциональных зон не влечет за собой изменение правового режима земель, находящихся в границах указанных зон.

Параметры функциональных зон, согласно части 4 статьи 23 Градостроительного кодекса РФ, включены в Положение о территориальном планировании, а границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, отображаются на картах, указанных в пунктах 2-4 части 3 статьи 23 Градостроительного кодекса РФ, а именно на:

- Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения;

- Карте функциональных зон поселения.

Генеральным планом Тимершикского сельского поселения, с учетом преимущественного функционального использования земельных участков, территория Тимершикского сельского поселения подразделяется на следующие функциональные зоны:

- Жилые зоны;

- Общественно-деловые зоны;

- Производственная зона;

- Зона инженерной инфраструктуры;

- Зона сельскохозяйственных угодий;

- Производственная зона сельскохозяйственных предприятий;

- Иные зоны сельскохозяйственного назначения;

- Зона рекреационного назначения;

- Зона озелененных территорий общего пользования;

- Зона лесов;

- Зона кладбищ;

- Зона озелененных территорий специального назначения;

- Зона акваторий;

- Иные зоны.

Жилая зона

Жилая зона по своему функциональному назначению предназначена для застройки жилыми домами. В этой зоне расположены индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками, приусадебные участки личного подсобного хозяйства, участки для ведения личного подсобного хозяйства, др. Площадь жилой зоны на 2020 г. составляет 320,7 га, на расчетный срок составит -  386,2 га. Ожидаемое приращение территории жилой зоны к расчетному сроку - 65,5 га.

Общественно-деловые зоны

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов образования, административных учреждений, культовых зданий и иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. Площадь общественно-деловой зоны в существующем положении генерального плана составляет 8,3 га, на расчетный срок площадь составит -  9,4 га. Ожидаемое приращение территории общественно-деловых зон к расчетному сроку – 1,1 га.

Производственная зона

Производственная зона – зона размещения производственных объектов. В Тимершикском сельском поселении на 2019 г. в производственную зону входит предприятие III класса опасности, на расчетный срок – выделяется промышленная зона под производственный объект V класса опасности. На текущий момент площадь производственной зоны составляет 18,1 га, к расчетному сроку планируется её увеличение до 21,7 га. Ожидаемое приращение территории производственной зоны к расчетному сроку – 3,6 га.

При размещении производственных объектов в производственной зоне в целях предотвращения вредного воздействия перечисленных объектов на жилую, общественную застройку и рекреационные зоны устанавливаются санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Зона инженерной инфраструктуры

Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения объектов, сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры, в том числе водоснабжения, канализации, газо- и электроснабжения и др. Как и в случае с производственной зоной, при размещении объектов, сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры устанавливаются санитарно-защитные зоны. Площадь зоны инженерной инфраструктуры в сельском поселении составляет 2,70 га, к расчетному сроку планируется ее увеличение до 2,74 га (площадь приращения зоны составляет 0,04 га).

Зона сельскохозяйственных угодий

Зона сельскохозяйственных угодий предназначена для размещения пашен, пастбищ, летних лагерей и загонов для скота. Существующая площадь зоны сельскохозяйственных угодий составляет 6668,9 га, к расчетному сроку – 6577,7 га. Уменьшение площади зоны сельскохозяйственных угодий составляет 91,2 га.

Производственная зона сельскохозяйственных предприятий

Производственная зона сельскохозяйственных предприятий предназначена для размещения животноводческих предприятий, предприятий по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции, ремонту, техническому обслуживанию и хранению сельскохозяйственных машин и автомобилей, смешанного предприятия растениеводства в сочетании с животноводством, зернотоков, овощехранилища, пасек, др. При размещении объектов в производственной зоне сельскохозяйственных предприятий в целях предотвращения вредного воздействия перечисленных объектов на жилую, общественную застройку и рекреационные зоны устанавливаются санитарно-защитные зоны. Площадь производственной зоны сельскохозяйственных предприятий в существующем положении генерального плана составляет 125,6 га, к расчетному сроку планируется ее уменьшение до 124,4 га, что связано с мероприятиями генерального плана по рекультивации территории недействующего объекта АПК. Уменьшение площади производственной зоны сельскохозяйственных предприятий составляет 1,1 га.

Иные зоны сельскохозяйственного назначения.

Иные зоны сельскохозяйственного назначения в поселении представлены защитными лесными насаждениями, предназначенными для борьбы с водной и ветровой эрозией. Защитные лесные насаждения в поселении различаются по назначению и местоположению. Так, выделяются полезащитные полосы; защитные полосы на склонах; приовражные и прибалочные защитные полосы, защитные насаждения вокруг водоёмов, вдоль берегов и в поймах рек; искусственные насаждения вокруг населённых пунктов.

Площадь иных зон сельскохозяйственного назначения в существующем положении генерального плана составляет 825,7 га, к расчетному сроку планируется ее уменьшение до 824,4 га. Уменьшение площади иных зон сельскохозяйственного назначения составляет 1,4 га.

Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения предназначена для организации мест отдыха населения и в Тимершикском сельском поселении представлена проектируемыми базами отдыха и другими объектами рекреации. В существующем положении генерального плана зоны рекреационного назначения в сельском поселении отсутствуют, планируемая площадь функциональной зоны к расчетному сроку составляет 17,7 га. Все участки рекреационной зоны расположены вне зон санитарных ограничений.

Зона озелененных территорий общего пользования

Зона озелененных территорий общего пользования предназначена для различных форм отдыха. Согласно Приказу министерства регионального развития РФ от 26 мая 2011 года №244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке генеральных планов поселений и городских округов», территории общего пользования могут включаться в состав зон различного функционального назначения. Выделить отдельно зону озелененных территорий общего пользования предлагается для земельных участков в границах с. Мингер, которые полностью попадают в береговую полосу р.Малая Меша. Площадь зоны озелененных территорий общего пользования составит 0,1 га.

Зона лесов

Зона кладбищ предназначена для размещения земель лесного фонда, а также древесно-кустарниковой растительности, не относящейся к лесному фонду. Общая площадь указанной функциональной зоны в существующем положении генерального плана составляет 132,3 га, в проектном предложении предусмотрено сокращение площади зоны до 132,1 га за счет сокращения территории древесно-кустарниковой растительности, не входящей в лесной фонд в пользу зоны рекреационного назначения. Уменьшение площади зоны лесов составляет 0,2 га.

Зона кладбищ

Зона кладбищ предназначена для размещения кладбищ. Общая площадь указанной функциональной зоны в существующем положении и проектном предложении остается неизменной и составляет 17,9 га.

Зона озелененных территорий специального назначения

Зона озелененных территорий специального назначения выделяется для обеспечения правовых условий формирования, сохранения и развития зеленых насаждений санитарно-защитных зон. В настоящее время зона озелененных территорий в поселении не выделена. Предлагается её организация в санитарно-защитных зонах кладбищ, расположенных в границах жилой застройки, в границах выработавших свой ресурс карьеров неметаллических полезных ископаемых, территории недействующего объекта АПК и санитарно-защитной зоны объекта АПК по соседству с планируемой жилой зоной для многодетных семей. Планируемая площадь функциональной зоны составит к расчетному сроку 10,9 га.

Зона акваторий

Зона акваторий включает в себя поверхностные водные объекты. Использование данной территории осуществляется в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. Площадь зоны акваторий в поселении составляет 64,1 га. Изменение площади функциональной зоны генеральным планом не предусмотрено.

Иные зоны

Иные зоны включают в себя все остальные территории в пределах населенных пунктов. Площадь иных территорий в существующем положении генерального плана составляет 84,0 га, к расчетному сроку – 78,9 га, уменьшение площади функциональной зоны составляет 5,1 га.

# Footnotes

без специализированного производства культур или животных.