Государственное бюджетное учреждение

«Фонд пространственных данных Республики Татарстан»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

БОЛЬШЕНЫРТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

САБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Положение о территориальном планировании

Казань 2021

| СОСТАВ ПРОЕКТА |
| --- |
| Генерального плана Большеныртинского сельского поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан |
| № п/п | Наименование | № листа/листов |
| Том 1 Генеральный план |
| Текстовые материалы |
| 1 | Положение о территориальном планировании | 43 |
| Графические материалы |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения М1:10000 | 1/1 |
| 3 | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения М1:10000 | 2/1 |
| 4 | Карта функциональных зон поселения М1:10000 | 3/1 |
| Приложение |
| 5 | Сведения о границах населенных пунктов | 21 |
| Том 2 Материалы по обоснованию генерального плана |
| Текстовые материалы |
| 1 | Пояснительная записка | 121 |
| 2 | Охрана окружающей среды. Пояснительная записка | 35 |
| Графические материалы |
| 3 | Карта современного использования территории поселения М1:10000 | 1/1 |
| 4 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне М1:10000 | 2/1 |
| 5 | Карта инженерной инфраструктуры М1:10000 | 3/1 |
| 6 | Карта зон с особыми условиями использования территории (существующее положение) М1:10000 | 4/1 |
| 7 | Карта зон с особыми условиями использования территории (проектное предложение) М1:10000 | 5/1 |

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ВВЕДЕНИЕ	4

2.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О БОЛЬШЕНЫРТИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ САБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА	6

3.	ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЙ ПО ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПЛАНУ БольшеныртинскОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА	7

3.1.Общие организационные мероприятия	7

3.2.Мероприятия по развитию промышленного производства	7

3.3.Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса	7

3.4.Мероприятия по развитию лесного комплекса	10

3.5.Мероприятия по развитию жилищной инфраструктуры	10

3.6.Мероприятия по развитию системы обслуживания населения	13

3.7.Мероприятия по развитию территорий кладбищ	19

3.8.Мероприятия по развитию туристско-рекреационных территорий	22

3.9.Мероприятия по развитию транспортно-коммуникационной инфраструктуры	25

3.10.Мероприятия по установлению границ населенных пунктов	28

3.11.Мероприятия по охране окружающей среды	33

3.12.Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	36

3.13.Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	40

4.	ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН	42

# ВВЕДЕНИЕ

Проект генерального плана Большеныртинского сельского поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан разработан ГБУ «Фонд пространственных данных РТ» на основании задания на проектирование.

Заказчиком на разработку генерального плана является исполнительный комитет Сабинского муниципального района Республики Татарстан.

Генеральный план Большеныртинского сельского поселения Сабинского муниципального района – документ территориального планирования, определяющий градостроительную стратегию, условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселения, установление и изменение границ населенных пунктов в составе поселения, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Генеральный план разработан на следующие временные сроки его реализации:

Первая очередь, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации генерального плана – до 2025 года.

Расчетный срок, на который запланированы все основные проектные решения генерального плана – до 2040 года.

В соответствии со статьей 23 градостроительного кодекса Российской Федерации проект генерального плана Большеныртинского сельского поселения включает в себя:

Текстовые материалы - Положение о территориальном планировании, которое включает в себя цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения по этапам реализации генерального плана.

Графические материалы содержат карты (схемы) территориального планирования.

Материалы по обоснованию проекта, которые разрабатываются в целях обоснования и пояснения предложений территориального планирования, для согласования и обеспечения процесса утверждения генерального плана сельского поселения, выполненные в составе текстовых и графических материалов.

Текстовые материалы включают в себя анализ состояния территории поселения, проблем и направлений ее комплексного развития, обоснование территориального и пространственно-планировочного развития, перечень мероприятий по территориальному планированию, этапы их реализации, перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Графические материалы содержат схемы по обоснованию проекта генерального плана поселения.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (ФЗ-190), Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ФЗ-131) утверждению подлежат мероприятия местного значения поселения.

При разработке проекта генерального плана Большеныртинского сельского поселения Сабинского муниципального района были использованы материалы:

- Схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного, трубопроводного транспорта), автомобильных дорог федерального значения, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 г. № 384-р (с изменениями и дополнениями);

- Схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 года №1634-р (с изменениями и дополнениями);

- Схемы территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12. 2012 года №2607-р (с изменениями и дополнениями);

- Схемы территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 года №247-р;

- Схемы территориального планирования Республики Татарстан, утверждённой постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.02.2011г. № 134 (в редакции Постановления Кабинета Министров от 13.08.2021 г. №709);

- Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района Республики Татарстан, утвержденной Решением Совета Сабинского муниципального района Республики Татарстан от 03.11.2020 г. № 28;

- официальные данные, предоставленные исполнительным комитетом Сабинского муниципального района и Большеныртинского сельского поселения, входящего в его состав.

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О БОЛЬШЕНЫРТИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ САБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Граница Большеныртинского сельского поселения принята в соответствии с Законом Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 38-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Сабинский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе» (с изменениями и дополнениями).

В состав Большеныртинского сельского поселения в соответствии с этим законом входит село Большие Нырты (административный центр), село Завод-Нырты, деревня Средние Нырты и деревня Чабья Чурчи.

Большеныртинское сельское поселение расположено на северо-западе Республики Татарстан, в юго-восточной части Сабинского муниципального района. Большеныртинское сельское поселение граничит с Арташским, Мешинским сельскими поселениями Сабинского муниципального района, Кукморским и Тюлячинским муниципальными районами Республики Татарстан.

Общая площадь Большеныртинского сельского поселения составляет 3496,6387 га, в т.ч. площадь населенных пунктов 207,9115 га, из них: с.Большие Нырты – 76,2645 га, с.Завод-Нырты – 42,9323 га, д.Средние Нырты – 51,2399 га, д.Чабья Чурчи – 37,4748 га (согласно картографическому материалу).

В поселении имеется детский сад, средняя общеобразовательная школа, фельдшерско-акушерский пункт, сельский дом культуры, два сельских клуба, библиотека, отделение почтовой связи и объекты торговли.

Транспортная связь Большеныртинского сельского поселения с другими поселениями и районами Республики Татарстан в настоящее время осуществляется через автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения: «Богатые Сабы-Лесхоз» - Большие Нырты, «Богатые Сабы-Лесхоз» - «Большие Нырты - Чабья Чурчи», «Язлы Арташ – Большие Нырты» и автомобильные дороги местного значения.

# ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЙ ПО ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПЛАНУ БольшеныртинскОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## Общие организационные мероприятия

При определении направления развития Большеныртинского сельского поселения были учтены программы социально-экономического развития Республики Татарстан, Сабинского муниципального района, региональные и федеральные отраслевые программы.

Законом Республики Татарстан от 17 июня 2015г. №40-ЗРТ
была утверждена «Стратегия социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года». Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 25 сентября 2015г. №707 был утвержден «План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года». Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20 июня 2019 г. №503 утверждено внесение изменения в План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года.

В рамках утвержденной Стратегии Сабинский муниципальный район, входящий в состав Казанской агломерации, является территорией реализации программы «Управление отходами в Казанской экономической зоне».

## Мероприятия по развитию промышленного производства

Генеральным планом Большеныртинского сельского поселения не предусмотрены мероприятия по развитию промышленного производства.

## Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса

В соответствии с Письмом Исполнительного комитета Большеныртинского сельского поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан от 17.01.2019 г. №3, генеральным планом Большеныртинского сельского поселения предусмотрено:

- строительство крестьянско-фермерского хозяйства «Валиева Д.М.» по разведению КРС, на земельном участке с кадастровым номером 16:35:030505:68 к северо-востоку от с.Завод-Нырты;

- строительство крестьянско-фермерского хозяйства «Валиева Д.М.», предприятия растениеводства на земельном участке с кадастровым номером 16:35:030505:67 к северо-востоку от с.Завод-Нырты.

Таблица 3.3.1

Перечень мероприятий по развитию агропромышленного комплекса на территории

Большеныртинского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (до 2025 г.) | Расчет- ный срок (2026-2040 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (РАЙОННОГО) значения |
| 1 | к северо-востоку от с.Завод-Нырты | КФХ «Валиева Д.М.» по разведению КРС на земельном участке с кадастровым номером 16:35:030505:68 | Новое строительство | га | - | 0,3540 | + | - | Письмо Исполнительного комитета Большеныртинского сельского поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан |
| 2 | к северо-востоку от с.Завод-Нырты | КФХ «Валиева Д.М.», предприятие растениеводства на земельном участке с кадастровым номером 16:35:030505:67 | Новое строительство | га | - | 0,5300 | + | - |  |

## Мероприятия по развитию лесного комплекса

Мероприятий по развитию лесного и лесопромышленного комплекса генеральным планом Большеныртинского сельского поселения, Схемой территориального планирования Сабинского муниципального района и иными программами, и документами на период до расчетного срока не предусматривается.

## Мероприятия по развитию жилищной инфраструктуры

За период реализации генерального плана для с.Большие Нырты потребуется около 1,50 га территории (15 участков) под новое индивидуальное жилищное строительство для постоянного населения, в д.Средние Нырты – 0,90 га территории (9 участков), в д.Чабья Чурчи – 0,50 га территории (5 участков).  В с.Завод-Нырты потребность в жилищном строительстве отсутствует, однако, в соответствии с данными Исполнительного комитета Большеныртинского сельского поселения в данном населенном пункте имеются территории под планируемое размещение индивидуальной застройки для населения, строящего второе жилье.

Мероприятиями генерального плана предусмотрено 24,09 га территорий (за вычетом площадей объектов социальной инфраструктуры, улиц и проездов, озеленения общего пользования) под новое жилищное строительство (2,90 га - для постоянного населения, 21,19 га - для населения, строящего второе жилье), из них:

- в с.Большие Нырты – 14,57 га (внутри современной границы населенного пункта) под индивидуальное жилищное строительство;

- в с.Завод-Нырты – 2,85 га (внутри современной границы населенного пункта) под индивидуальное жилищное строительство;

- в д.Средние Нырты – 3,08 га (внутри современной границы населенного пункта) под индивидуальное жилищное строительство;

- в д.Чабья Чурчи – 3,59 га (внутри современной границы населенного пункта) под индивидуальное жилищное строительство.

На первую очередь реализации генерального плана (до 2025 г.) под индивидуальное жилищное строительство в поселении предусмотрено 6,61 га территории, из них:

- 3,73 га – под индивидуальное жилищное строительство в с.Большие Нырты, общая площадь жилищного фонда на данных территориях составит ориентировочно 4,44 тыс. кв.м (37 участков);

- 0,89 га – под индивидуальное жилищное строительство в с.Завод-Нырты, общая площадь жилищного фонда на данных территориях составит ориентировочно 1,08 тыс. кв.м (9 участков);

- 1,11 га – под индивидуальное жилищное строительство в д.Средние Нырты, общая площадь жилищного фонда на данных территориях составит ориентировочно 1,32 тыс. кв.м (11 участков);

- 0,88 га – под индивидуальное жилищное строительство в д.Чабья Чурчи, общая площадь жилищного фонда на данных территориях составит ориентировочно 1,08 тыс. кв.м (9 участков).

На расчетный срок реализации генерального плана (2026-2040 гг.) под индивидуальное жилищное строительство в поселении предусмотрено 17,48 га территории, из них:

- 10,84 га – под индивидуальное жилищное строительство в с.Большие Нырты, общая площадь жилищного фонда на данных территориях составит ориентировочно 12,96 тыс. кв.м (108 участков);

- 1,96 га – под индивидуальное жилищное строительство в с.Завод-Нырты, общая площадь жилищного фонда на данных территориях составит ориентировочно 2,40 тыс. кв.м (20 участков);

- 1,97 га – под индивидуальное жилищное строительство в д.Средние Нырты, общая площадь жилищного фонда на данных территориях составит ориентировочно 2,40 тыс. кв.м (20 участков);

- 2,71 га – под индивидуальное жилищное строительство в д.Чабья Чурчи, общая площадь жилищного фонда на данных территориях составит ориентировочно 3,24 тыс. кв.м (27 участков).

Таблица 3.5.1

Перечень мероприятий по развитию жилищной инфраструктуры на территории

Большеныртинского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сущест-вующая | Новая (дополни-тельная) | Первая очередь (до 2025 г.) | Расчетный срок (2026-2040 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ (ПОСЕЛЕНИЯ) |
| 1 | с.Большие Нырты | жилищный фонд в существующих границах населенного пункта | новое строительство | га | - | 3,73 | + | - | Генеральный план Большеныртинского СП |
|  |  |  |  | тыс.кв.м | - | 4,44 |  |  |  |
| 2 | с.Большие Нырты | жилищный фонд в существующих границах населенного пункта | новое строительство | га | - | 10,84 | - | + | Генеральный план Большеныртинского СП |
|  |  |  |  | тыс.кв.м | - | 12,96 |  |  |  |
| 3 | д.Средние Нырты | жилищный фонд в существующих границах населенного пункта | новое строительство | га | - | 1,11 | + | - | Генеральный план Большеныртинского СП |
|  |  |  |  | тыс.кв.м | - | 1,32 |  |  |  |
| 4 | д.Средние Нырты | жилищный фонд в существующих границах населенного пункта | новое строительство | га | - | 1,97 | - | + | Генеральный план Большеныртинского СП |
|  |  |  |  | тыс.кв.м | - | 2,40 |  |  |  |
| 5 | д.Чабья Чурчи | жилищный фонд в существующих границах населенного пункта | новое строительство | га | - | 0,88 | + | - | Генеральный план Большеныртинского СП |
|  |  |  |  | тыс.кв.м | - | 1,08 |  |  |  |
| 6 | д.Чабья Чурчи | жилищный фонд в существующих границах населенного пункта | новое строительство | га | - | 2,71 | - | + | Генеральный план Большеныртинского СП |
|  |  |  |  | тыс.кв.м | - | 3,24 |  |  |  |
| 7 | с.Завод-Нырты | жилищный фонд в существующих границах населенного пункта | новое строительство | га | - | 0,89 | + | - | Генеральный план Большеныртинского СП |
|  |  |  |  | тыс.кв.м | - | 1,08 |  |  |  |
| 8 | с.Завод-Нырты | жилищный фонд в существующих границах населенного пункта | новое строительство | га | - | 1,96 | - | + | Генеральный план Большеныртинского СП |
|  |  |  |  | тыс.кв.м | - | 2,40 |  |  |  |

## Мероприятия по развитию системы обслуживания населения

Генеральным планом на первую очередь в с.Большие Нырты предусмотрено строительство общественного центра, в составе которого планируется разместить Исполнительный комитет, зрительный зал, библиотеку, тренажерный зал, участковый пункт полиции, фельдшерско-акушерский пункт, предприятия бытового обслуживания, общественного питания и отделение банка.

Образовательные организации

Генеральным планом на первую очередь предусмотрена реконструкция средней общеобразовательной школы в с.Завод-Нырты, с размещением в здании школы детского сада проектной мощностью 29 мест, за чет свободных помещений школы.

Действующая средняя общеобразовательная школа на 170 мест, расположенная в с.Завод-Нырты полностью удовлетворяет прогнозные потребности населения в общеобразовательных организациях.

Также генеральным планом на первую очередь, в соответствии с Программой комплексного развития социальной инфраструктуры Большеныртинского сельского поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан на 2017-2030 годы предусмотрен капитальный ремонт детского сада, расположенного в с.Большие Нырты.

Организации дополнительного образования детей

Генеральным планом Большеныртинского сельского поселения предлагается организация кружков детского творчества на базе действующей школы с.Завод-Нырты общей мощностью 78 мест на первую очередь и 71 место на расчетный срок.

Лечебно-профилактические медицинские организации

Генеральным планом на первую очередь предусмотрено размещение фельдшерско-акушерского пункта проектной мощностью 6 посещения в смену в составе проектируемого общественного центра с.Большие Нырты.

Культурно - досуговые учреждения

Генеральным планом на первую очередь предусмотрено:

снос по ветхости сельского дома культуры на 200 мест и библиотеки мощностью 8,5 тыс. экземпляров книжного фонда в с.Большие Нырты;

снос по ветхости сельского клуба на 50 мест в д.Средние Нырты;

размещение зрительного зала на 200 мест и библиотеки мощностью 8,6 тыс. экземпляров книжного фонда в составе проектируемого общественного центра с.Большие Нырты;

строительство сельского клуба на 50 мест в д.Средние Нырты.

Спортивные учреждения

Генеральным планом на первую очередь предусмотрено размещение тренажерного зала площадью пола 320 кв.м (типовой проект) в составе проектируемого общественного центра в с.Большие Нырты.

Плоскостные спортивные сооружения

Генеральным планом на первую очередь, в соответствии с Программой комплексного развития социальной инфраструктуры Большеныртинского сельского поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан на 2017-2030 годы предусмотрено размещение спортивной площадки площадью 2091 кв.м в с.Большие Нырты.

Предприятия бытового обслуживания

Генеральным планом на первую очередь предусмотрено размещение предприятий бытового обслуживания мощностью 8 рабочих мест в составе проектируемого общественного центра с.Большие Нырты.

Предприятия общественного питания

Генеральным планом предусмотрено размещение предприятий общественного питания мощностью 46 посадочных мест в составе проектируемого общественного центра с.Большие Нырты.

Отделения банка

Генеральным планом на первую очередь предусмотрено размещение отделения банка в составе проектируемого общественного центра с.Большие Нырты.

Предприятия торговли

Генеральным планом предусмотрено строительство следующих предприятий торговли:

- в д.Чабья Чурчи – предприятия торговли на 20 кв.м торговой площади на первую очередь;

- в с.Завод-Нырты – предприятия торговли на 25 кв.м торговой площади на первую очередь;

- в с.Большие Нырты – предприятия торговли на 97 кв.м торговой площади на расчетный срок;

- в д.Средние Нырты – предприятия торговли на 20 кв.м торговой площади на расчетный срок.

Отделения связи

Генеральным планом не предусмотрено мероприятий по размещению отделений почтовой связи, так как действующее отделение почтовой связи в с.Большие Нырты полностью удовлетворяет прогнозные потребности населения.

Общественные уборные

Генеральным планом на первую очередь предусмотрено размещение общественной уборной в количестве 1-го прибора в составе проектируемого общественного центра с.Большие Нырты.

Полиция

Генеральным планом на первую очередь предусмотрено размещение участкового пункта полиции в составе проектируемого общественного центра с.Большие Нырты.

Объекты административно-делового назначения

Генеральным планом на первую очередь предусмотрен снос по ветхости сельского дома культуры с.Большие Нырты, где в настоящее время находится Исполнительный комитет Большеныртинского сельского поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан. Размещение Исполнительного комитета предлагается в составе проектируемого общественного центра с.Большие Нырты.

Таблица 3.6.1

Перечень мероприятий по развитию объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения Большеныртинского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (до 2025 г.) | Расчетный срок (2026-2040 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (РАЙОННОГО) ЗНАЧЕНИЯ |
| Образовательные организации |
| 1 | с.Завод-Нырты | Средняя общеобразовательная школа | Реконструкция | мест | 170 | - | + | - | Генеральный план Большеныртинского СП |
| 2 | с.Завод-Нырты | Детский сад в свободных помещениях средней общеобразовательной школы | Организационное | мест | - | 29 | + | - | Генеральный план Большеныртинского СП |
| 3 | с.Большие Нырты | Детский сад | Капитальный ремонт | мест | 25 | - | - | + | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Большеныртинского сельского поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан на 2017-2030 годы |
| Организации дополнительного образования детей |
| 1 | с.Завод-Нырты | Кружки детского творчества при школе | Организационное | место | - | 78 | + | - | СТП Сабинского муниципального района |
|  |  |  |  |  |  | 71 | - | + |  |
| Лечебно-профилактические медицинские организации |
| 1 | с.Большие Нырты | Фельдшерско-акушерский пункт в составе проектируемого общественного центра | Организационное | Посещений в смену | - | 6 | + |  | Генеральный план Большеныртинского СП |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |
| Учреждения культуры и досуга |
| 1 | с.Большие Нырты | Сельский дом культуры | Снос | мест | 200 | - | + | - | Генеральный план Большеныртинского СП |
|  |  | Библиотека |  | тыс. экз. | 8,5 | - |  |  |  |
| 2 | д.Средние Нырты | Сельский клуб | Снос | мест | 50 | - | + | - | Генеральный план Большеныртинского СП |
| 3 | с.Большие Нырты | Зрительный зал в составе проектируемого общественного центра | Организационное | мест | - | 200 | + | - | Генеральный план Большеныртинского СП |
|  |  | Библиотека в составе проектируемого общественного центра |  | тыс. экз. | - | 8,6 | + | - | Генеральный план Большеныртинского СП |
| 4 | д.Средние Нырты | Сельский клуб | Новое строительство | мест | - | 50 | + | - | Генеральный план Большеныртинского СП |
| Спортивные залы |
| 1 | с.Большие Нырты | Тренажерный зал в составе проектируемого общественного центра (типовой проект) | Организационное | кв.м пола | - | 320 | + | - | Генеральный план Большеныртинского СП |
| Плоскостные спортивные сооружения |
| 1 | с.Большие Нырты | Спортивная площадка | Новое строительство | кв.м. | - | 2091 | + |  | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Большеныртинского сельского поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан на 2017-2030 годы |
| Предприятия торговли |
| 1 | с.Большие Нырты | Предприятия торговли | Новое строительство | кв.м.торг. пл. | - | 97 | - | + | Генеральный план Большеныртинского СП |
| 2 | д.Средние Нырты | Предприятия торговли | Новое строительство | кв.м.торг. пл. | - | 20 | - | + | Генеральный план Большеныртинского СП |
| 3 | д.Чабья Чурчи | Предприятия торговли | Новое строительство | кв.м.торг. пл. | - | 20 | + | - | Генеральный план Большеныртинского СП |
| 4 | с.Завод-Нырты | Предприятия торговли | Новое строительство | кв.м.торг. пл. | - | 25 | + | - | Генеральный план Большеныртинского СП |
| Предприятия бытового обслуживания |
| 1 | с.Большие Нырты | Предприятия бытового обслуживания в составе проектируемого общественного центра | Организационное | раб. мест | - | 8 | + | - | Генеральный план Большеныртинского СП |
| Предприятия общественного питания |
| 1 | с.Большие Нырты | Предприятия общественного питания в составе проектируемого общественного центра | Организационное | посадочных мест | - | 46 | + | - | Генеральный план Большеныртинского СП |
| Охрана общественного правопорядка |
| 1 | с.Большие Нырты | Участковый пункт полиции в составе проектируемого общественного центра | Организационное | объект | - | 1 | + | - | Генеральный план Большеныртинского СП |
| Отделения банка |
| 1 | с.Большие Нырты | Отделение банка в составе проектируемого общественного центра | Организационное | объект | - | 1 | + | - | Генеральный план Большеныртинского СП |
| Общественные уборные |
| 1 | с.Большие Нырты | Общественные уборные в составе проектируемого общественного центра | Организационное | прибор | - | 1 | + | - | Генеральный план Большеныртинского СП |
| Объекты общественно-делового назначения |
| 1 | с.Большие Нырты | Общественный центр | Новое строительство | объект | - | 1 | + | - | Генеральный план Большеныртинского СП |
| Объекты административно-делового назначения |
| 1 | с.Большие Нырты | Исполнительный комитет Большеныртинского сельского поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан (в здании сельского дома культуры) | Снос | объект | 1 | - | + | - | Генеральный план Большеныртинского СП |
|  |  | Исполнительный комитет Большеныртинского сельского поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан в составе проектируемого общественного центра | Организационное | объект | - | 1 | + | - |  |

## Мероприятия по развитию территорий кладбищ

Генеральным планом на первую очередь предусмотрено:

- закрытие кладбища (на части земельных участков с кадастровыми номерами 16:35:030507:13, 16:35:030507:7, 16:35:030507:8, 16:35:030507:17) возле д.Чабья Чурчи, площадью 0,6541 га;

- закрытие части кладбища (на земельных участках с кадастровыми номерами 16:35:030506:268, 16:35:030506:269 и на части земельного участка с кадастровым номером 16:35:030506:52) возле с.Большие Нырты в связи с расположением в водоохранной зоне водных объектов. Площадь закрываемой части кладбища составит 1,6151 га;

- закрытие части кладбища (на части земельных участков с кадастровыми номерами 16:35:030503:45, 16:35:030503:15) возле с.Завод-Нырты в связи с расположением в водоохранной зоне водных объектов. Площадь закрываемой части кладбища составит 0,5395 га;

- закрытие части кладбища (на части земельных участков с кадастровыми номерами 16:35:030301:78, 16:35:030503:4 и землях, не поставленных на кадастровый учет) в д.Средние Нырты в связи с расположением в водоохранной зоне водных объектов. Площадь закрываемой части кладбища составит 0,7223 га.

Свободные территории действующих кладбищ в полной мере обеспечивают прогнозные потребности населения в кладбищах традиционного захоронения.

Генеральным планом Большеныртинского сельского поселения предлагается приведение землеустроительной документации для земель под кладбищами в соответствие с функциональным использованием территории, а именно установление для земельного участка под кладбищем категории земель «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» с установлением вида разрешенного использования 12.1. «Ритуальная деятельность».

Таблица 3.7.1

Перечень мероприятий по развитию кладбищ в Большеныртинском сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сущест-вующая | Новая (дополни-тельная) | Первая очередь (до 2025 г.) | Расчет-ный срок (2026 - 2040 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |
| 1 | Возле д.Чабья Чурчи | Кладбище на части земельных участков с кадастровыми номерами 16:35:030507:13, 16:35:030507:7, 16:35:030507:8, 16:35:030507:17 | Закрытие кладбища в связи с расположением в водоохранной зоне водных объектов | га | 0,6541 | - | + | - | Генеральный план Большеныртинского СП |
| 2 | Возле с.Большие Нырты | Кладбище на земельных участках с кадастровыми номерами 16:35:030506:268, 16:35:030506:269 и на части земельного участка с кадастровым номером 16:35:030506:52 | Закрытие части территории кладбища площадью 1,6151 га в связи с расположением в водоохранной зоне водных объектов | га | 1,9136 | - | + | - | Генеральный план Большеныртинского СП |
| 3 | Возле с.Завод-Нырты | Кладбище на части земельных участков с кадастровыми номерами 16:35:030503:45, 16:35:030503:15 | Закрытие части территории кладбища площадью 0,5395 га в связи с расположением в водоохранной зоне водных объектов | га | 0,7051 | - | + | - | Генеральный план Большеныртинского СП |
| 4 | д.Средние Нырты | Кладбище на части земельных участков с кадастровыми номерами 16:35:030301:78, 16:35:030503:4 и землях, не поставленных на кадастровый учет | Закрытие части территории кладбища площадью 0,7223 га в связи с расположением в водоохранной зоне водных объектов | га | 0,8597 | - | + | - | Генеральный план Большеныртинского СП |

## Мероприятия по развитию туристско-рекреационных территорий

Схемой территориального планирования Сабинского муниципального района предлагается организация зоны «Лесная туристско-рекреационная зона» – полифункциональная зона местного значения как зона культурно-познавательного, экскурсионного, лечебно-оздоровительного, спортивно-оздоровительного, спортивного, спортивно-развлекательного, детского, приключенческого (любительская охота), экологического туризма и туризма выходного дня. Реализация перечисленных видов туристско-рекреационной деятельности возможна за счет наличия ряда разноплановых объектов (культурно-познавательных, спортивных, религиозных и других), природных территорий (лесов, рек) с перспективами расширения сети туристско-рекреационных объектов. Центром данной зоны и подцентром туристско-рекреационной системы Сабинского района является п.Лесхоз, подцентром зоны (маршрутно-опорной точкой) – д.Два Поля Арташ, в качестве маршрутно-транзитных точек с привлекательными объектами туристического показа могут выступать с.Завод-Нырты, с.Большие Нырты.

Схемой территориального планирования Сабинского муниципального района предлагается организация туристических маршрутов в целях активизации и развития туристической деятельности в районе, несколькими из таких маршрутов являются - культурно-ландшафтный маршрут «Сабинское кольцо», эколого-приключенческий маршрут «Леса Сабинского района», которые будут проходить по территории Большеныртинского сельского поселения.

Генеральным планом на первую очередь предусмотрено:

благоустройство родников, расположенных на территории Большеныртинского сельского поселения;

реконструкция и возобновление деятельности Церкви Петра и Павла, расположенной в с.Завод-Нырты.

С целью формирования рекреационных зон возле водных объектов генеральным планом предлагается благоустройство береговой полосы и прилегающей территории реки Меша и пруда, расположенного возле д.Средние Нырты, с созданием общественных рекреационных зон.

Развитие рекреационных территорий в генеральном плане Большеныртинского сельского поселения также предусматривает мероприятия по организации системы зеленых насаждений как зон отдыха местного населения и площадок отдыха посетителей.

Таблица 3.8.1

Перечень мероприятий по развитию туристско-рекреационных территорий в Большеныртинском сельском поселении

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измере-ния | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (до 2025 г.) | Расчетный срок (2026-2040 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного (РАЙОННОГО) значения |
| 1 | Большеныртинское СП | Культурно-ландшафтный маршрут «Сабинское кольцо» | Организация маршрута | - | - | - | + | + | СТП Сабинского муниципального района |
| 2 | Большеныртинское СП | Эколого-приключенческий маршрут «Леса Сабинского района» | Организация маршрута | - | - | - | - | + | СТП Сабинского муниципального района |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (ПОСЕЛЕНИЯ) |
| 1 | Большеныртинское СП | Река Меша | Благоустройство береговой полосы и прилегающей территории с созданием общественных рекреационных зон | - | - | - | + |  | Генеральный план Большеныртинского СП |
| 2 | Возле д.Средние Нырты | Пруд | Благоустройство береговой полосы и прилегающей территории с созданием общественных рекреационных зон | га | 10,05 | - | + |  | Генеральный план Большеныртинского СП |
| 3 | Большеныртинское сельское поселение (с.Большие Нырты, с.Завод-Нырты, д.Средние Нырты, д.Чабья Чурчи) | Озеленение общего пользования | Организация системы зеленых насаждений | - | - | - | + | + | Генеральный план Большеныртинского СП |
| 4 | Большеныртинское СП | Родники | Благоустройство | - | - | - | + | - | Генеральный план Большеныртинского СП |
| 5 | с.Завод-Нырты | Церковь Петра и Павла | Реконструкция | объект | 1 | - | + | - | Генеральный план Большеныртинского СП |

## Мероприятия по развитию транспортно-коммуникационной инфраструктуры

Развитие автомобильных дорог общего пользования

Направления по развитию автомобильных дорог федерального значения определены в Схеме территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения. На территории Большеныртинского сельского поселения мероприятия федерального значения отсутствуют.

Направления по развитию автомобильных дорог регионального и местного значения определены в Схеме территориального планирования Республики Татарстан и проекте Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района, поэтому генеральным планом Большеныртинского сельского поселения учтены все мероприятия, определенные в них.

Схемой территориального планирования Сабинского муниципального района предусмотрено:

- строительство автомобильной дроги местного значения «Большой Арташ - Чабья-Чурчи» протяженностью 0,6 км;

- строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) автомобильной дороги местного значения «Завод Нырты - Ямбулат Пустошь» протяженностью 0,5 км;

- строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) автомобильной дороги местного значения «Подъезд к объектам АПК у с.Большие Нырты» протяженностью 0,3 км.

- Генеральным планом на территории Большеныртинского сельского поселения предусмотрено:

- капитальный ремонт (устройство асфальтобетонного покрытия) автомобильной дороги местного значения «Подъезд к д.Средние Нырты» протяженностью 0,03 км;

- строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) автомобильной дороги местного значения «Проезд в д.Чабья Чурчи» протяженностью 0,1 км;

- строительство автомобильной дороги местного значения «Подъезд к проектируемой площадки перспективного развития пищевого производства до III класса опасности» протяженностью 0,2 км.

Развитие улично-дорожной сети

Генеральным планом предусмотрен капитальный ремонт и строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) улиц и дорог на территории существующей жилой застройки в каждом из населенных пунктов Большеныртинского сельского поселения. Учитывая неудовлетворительное состояние покрытия проезжей части основных и второстепенных улиц населенных пунктов, предполагается реконструкция существующей улично-дорожной сети.

Таблица 3.9.1

Перечень мероприятий по развитию транспортно-коммуникационной инфраструктуры

Большеныртинского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Срок реализации | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (до 2025 г.) | Расчетный срок (2026-2040 гг.) |  |
| мероприятия Местного (РАЙОННОГО) значения |
| Автомобильные дороги общего пользования |
| 1 | Большеныртинское СП | «Большой Арташ - Чабья-Чурчи» | Новое строительство | км | - | 0,6 | + | - | СТП Сабинского муниципального района |
| 2 | Большеныртинское СП | «Завод Нырты - Ямбулат Пустошь» | Строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 0,5 | - | - | + | СТП Сабинского муниципального района |
| 3 | Большеныртинское СП | «Подъезд к объектам АПК у с.Большие Нырты» | Строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 0,3 | - | + | - | СТП Сабинского муниципального района |
| 4 | Большеныртинское СП | «Подъезд к д.Средние Нырты» | Капитальный ремонт (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 0,03 | - | + | - | Генеральный план Большеныртинского СП |
| 5 | Большеныртинское СП | «Проезд в д.Чабья Чурчи» | Строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 0,1 | - | + | - | Генеральный план Большеныртинского СП |
| 6 | Большеныртинское СП | «Подъезд к проектируемой площадки перспективного развития пищевого производства до III класса опасности» | Новое строительство | км | - | 0,2 |  | - | Генеральный план Большеныртинского СП |
| мероприятия Местного значения (поселения) |
| Улично-дорожная сеть |
| 1 | с.Большие Нырты | ул. Г.Тукая, ул. М.Джалиля, ул. А.Алиша, | Капитальный ремонт, строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 0,98 | - | + |  | Генеральный план Большеныртинского СП |
|  |  | ул. Г.Тукая, ул. М.Джалиля, ул. А.Алиша, ул. Новая | Строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 1,68 | - | + |  |  |
| 2 | с.Завод-Нырты | ул. Заводская | Капитальный ремонт, строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 1,05 | - | + |  | Генеральный план Большеныртинского СП |
|  |  | ул. И.Башкирова | Строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 0,55 | - | + |  |  |
| 3 | д.Средние Нырты | ул. Х.Такташа | Капитальный ремонт, строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 0,14 | - | + |  | Генеральный план Большеныртинского СП |
|  |  | ул. Х.Такташа, ул. М.Гафури | Строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 1,54 | - | + |  |  |

## Мероприятия по установлению границ населенных пунктов

Для населенных пунктов с.Большие Нырты, с.Завод-Нырты, д.Средние Нырты и д.Чабья Чурчи в качестве существующих границ были приняты границы, проведенные по землям населенных пунктов с учетом границ кадастровых кварталов в соответствии с данными Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан.

Генеральным планом Большеныртинского сельского поселения предусматривается изменение границы с.Большие Нырты и границы д.Средние Нырты. Изменение границ с.Завод-Нырты и д.Чабья Чурчи не предусмотрено.

Генеральным планом предусмотрено включение земельных участков с кадастровыми номерами 16:35:030505:4, 16:35:030505:5, 16:35:030505:6, 16:35:030505:7, 16:35:030505:8 в границу с.Большие Нырты, в связи с единой архитектурно-планировочной структуры земельного участка с кадастровым номером 16:35:030505:58, а также исключение земельного участка с кадастровым номером 16:35:030101:269 из границы с.Большие Нырты, в связи с рассечением границы населенного пункта территории фермы.

Генеральным планом предусмотрено:

– включение земельного участка с кадастровым номером 16:35:030504:45 в границы д.Средние Нырты, в связи с прогнозируемым ростом спроса строительства индивидуального жилья, в соответствии с Письмом исполнительного комитета Сабинского муниципального района Республики Татарстан от 15.07.2021 г. № 2106/И;

– включение земельного участка с кадастровым номером 16:35:030504:46 в границы д.Средние Нырты, в связи с рассечением границы населенного пункта территории артезианской скважины и водонапорной башни, в соответствии с Письмом исполнительного комитета Сабинского муниципального района Республики Татарстан от 15.07.2021 г. № 2106/И.

Также генеральным планом предусмотрено исключение земельного участка с кадастровым номером 16:35:030301:78 из границы д.Средние Нырты, в связи с размещением на данном участке части кладбища, предлагаемого к переводу из категории «земли населенных пунктов» в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения», в соответствии с Письмом Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан от 22.08.2017 г. №1-29/11295. Исключение земель, не поставленных на кадастровый учет из границы д.Средние Нырты предусмотрено в связи с тем, что на данных землях располагается территория, прилегающая к кладбищу.

Таблица 3.10.1

Перечень земельных участков, исключаемых из границы населенных пунктов, входящих в состав

Большеныртинского сельского поселения

| Кадастровый номер земельного участка | Категория земель | Вид разрешенного использования | Площадь земельного участка по кадастру, га | Площадь включаемого/исключаемого земельного участка, га | Планируемая категория | Планируемое разрешенное использование* | Основание для включения/ исключения земельных участков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | разрешенное использование | по документу |  |  |  |  |  |
| с.Большие Нырты |
| Включаемые земельные участки |
| 1. Корректировка границы населенного пункта |
| 16:35:030505:4 | Категория не установлена | Нет данных | Нет данных | 0,0001 | 0,0001 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание | Единая архитектурно-планировочная структура земельного участка |
| 16:35:030505:5 | Категория не установлена | Нет данных | Нет данных | 0,0001 | 0,0001 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |  |
| 16:35:030505:6 | Категория не установлена | Нет данных | Нет данных | 0,0001 | 0,0001 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |  |
| 16:35:030505:7 | Категория не установлена | Нет данных | Нет данных | 0,0001 | 0,0001 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |  |
| 16:35:030505:8 | Категория не установлена | Нет данных | Нет данных | 0,0001 | 0,0001 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |  |
| Итого к включению |  |  |  |  | 0,0005 |  |  |  |
| Исключаемые земельные участки |
| 1. Корректировка границы населенного пункта |
| 16:35:030101:269 | Земли населённых пунктов | Для сельскохозяйственного производства | Для сельскохозяйственного использования | 0,0215 | 0,0215 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Рассечение границей населенного пункта территории объекта, Письмо Руководителя исполнительного комитета Сабинского муниципального района Республики Татарстан №1528/И от 22.06.2020г. |
| Итого к исключению: |  |  |  |  | 0,0215 |  |  |  |
| д.Средние Нырты |
| Включаемые земельные участки |
| 1. Корректировка границы населенного пункта |
| 16:35:030504:45 | - | - | - | 1,8408 | 1,8408 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | Письмо исполнительного комитета Сабинского муниципального района Республики Татарстан от 15.07.2021 г. № 2106/И |
| 16:35:030504:46 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для размещения объектов водного фонда | Под скважину | 0,3600 | 0,3600 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |  |
| Итого к включению |  |  |  |  | 2,2008 |  |  |  |
| Исключаемые земельные участки |
| 1. Корректировка границы населенного пункта |
| 16:35:030301:78 | Земли населённых пунктов | Под иными объектами специального назначения | Кладбище | 0,8278 | 0,8278 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Ритуальная деятельность | Письмо Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан от 22.08.2017 г. №1-29/11295 |
| ЗУ не поставленные на кадастровый учет | - | - | - | - | 0,0369 | Земли сельскохозяйственного назначения | Озеленение специального назначения** | Прилегающая к кладбищу территория |
| Итого к исключению |  |  |  |  | 0,8647 |  |  |  |

* в соответствие с Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (с изменениями на 20 апреля 2021 года).

**  Данный вид разрешенного использования отсутствует в классификаторе видов разрешенного использования земельных участков.

Таблица 3.10.2

Перечень мероприятий по установлению границ населенных пунктов, входящих в состав

Большеныртинского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сущест-вующая | Дополни-тельная | Первая очередь (до 2025 г.) | Расчетный срок (2026 - 2040 гг.) |  |
| 1 | с.Большие Нырты | территория населенного пункта | включение в границу населенного пункта земельных участков с неустановленной категорией земель и установление для данных земельных участков категории «земли населенных пунктов» | га | 0,0005 | - | + | - | Генеральный план Большеныртинского СП |
| 2 | с.Большие Нырты | территория населенного пункта | исключение из границы населенного пункта и перевод земельного участка из категории «земли населенных пунктов» в категорию «земли сельскохозяйственного назначения» | га | 0,0215 | - | + | - | Письмо Руководителя исполнительного комитета Сабинского муниципального района Республики Татарстан №1528/И от 22.06.2020г. |
| 3 | д.Средние Нырты | территория населенного пункта | исключение из границы населенного пункта и перевод земельного участка из категории «земли населенных пунктов» в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» | га | 0,8278 | - | + | - | Письмо Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан от 22.08.2017 г. №1-29/11295 |
| 4 | д.Средние Нырты | территория населенного пункта | исключение из границы населенного пункта земель, не поставленных на кадастровый учет и постановка на кадастровый учет с установлением категории «земли сельскохозяйственного назначения» | га | 0,0369 | - | + | - | Генеральный план Большеныртинского СП |
| 5 | д.Средние Нырты | территория населенного пункта | включение в границу населенного пункта земельного участка с неустановленной категорией земель и установление для данного земельного участка категории «земли населенных пунктов» | га | 1,8408 | - | + | - | Письмо исполнительного комитета Сабинского муниципального района Республики Татарстан от 15.07.2021 г. № 2106/И |
| 6 | д.Средние Нырты | территория населенного пункта | включение в границу населенного пункта и перевод земельного участка из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли населенных пунктов» | га | 0,3600 | - | + | - | Письмо исполнительного комитета Сабинского муниципального района Республики Татарстан от 15.07.2021 г. № 2106/И |

## Мероприятия по охране окружающей среды

Таблица 3.11.1

Перечень мероприятий по охране окружающей среды, предлагаемых к реализации на территории Большеныртинского сельского поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Сроки реализации | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первая очередь | Расчетный период |  |
| Предприятия и объекты сельского хозяйства (существующие) |
| 1 | Существующая ферма ООО «СХП «Нырты» | Озеленение специального назначения на границе промпощадки и жилой зоны н.п. Б.Нырты, обустройство закрытого навозохранилища, разработка схемы отведения сточных вод | га | + |  | Генеральный план Большеныртинского с.п. |
| 2 | КФХ «Зиятдинов Р.Г.» в н.п. Завод-Нырты | Установление СЗЗ, обустройство закрытого навозохранилища, разработка схемы отведения сточных вод | Размер СЗЗ в м | + |  | Генеральный план Большеныртинского с.п. , проект СЗЗ с результатами натурных исследований, Решение об установлении СЗЗ, Нормы технологического проектирования систем удаления навоза и подготовки к использованию навоза и помета (НТП 17-99) |
| 3 | КФХ «Шамсутдинов И.И.» к югу от н.п. Б.Нырты | Установление СЗЗ, обустройство закрытого навозохранилища, разработка схемы отведения сточных вод | Размер СЗЗ в м | + |  | Генеральный план Большеныртинского с.п. , проект СЗЗ с результатами натурных исследований, Решение об установлении СЗЗ, НТП 17-99 |
| 4 | КФХ «Давлетшина А.Х.» (коневодческая ферма) | Установление СЗЗ, обустройство закрытого навозохранилища, разработка схемы отведения сточных вод | Размер СЗЗ в м | + |  | Проект СЗЗ с результатами натурных исследований, Решение об установлении СЗЗ |
| 5 | КФХ «Шакирова Р.Р.» (коневодческая ферма) | Установление СЗЗ, обустройство закрытого навозохранилища, разработка схемы отведения сточных вод | Размер СЗЗ в м | + |  | Проект СЗЗ с результатами натурных исследований, Решение об установлении СЗЗ |
| Предприятия и объекты сельского хозяйства (планируемые) |
| 6 | КФХ «Валиева Д.М.» по разведению КРС на земельном участке с кадастровым номером 16:35:030505:68 | Установление СЗЗ, обустройство закрытого навозохранилища, разработка схемы отведения сточных вод | Размер СЗЗ в м | + |  | Генеральный план Большеныртинского с.п. , проект СЗЗ с результатами натурных исследований, Решение об установлении СЗЗ, НТП 17-99 |
| Места погребения |
| 8 | Кладбище на востоке н.п.Ср.Нырты | Частичное закрытие в связи с расположением в водоохранной зоне правого притока р.Меша | га | + |  | Генеральный план Большеныртинского с.п. |
| 9 | Кладбище к северу от н.п. Завод-Нырты | Частичное закрытие в связи с расположением в водоохранной зоне р.Меша – памятника природы | га | + |  | Генеральный план Большеныртинского с.п. |
| 10 | Кладбище к западу от н.п.Большие Нырты | Частичное закрытие в связи с расположением в водоохранной зоне р.Меша – памятника природы | га | + |  | Генеральный план Большеныртинского с.п. |
| 11 | Кладбище к юго-западу от Чабья Чурчи | Закрытие в связи с расположением в водоохранной зоне р.Меша – памятника природы | га | + |  | Генеральный план Большеныртинского с.п. |
| Инженерная защита территории |
| 12 | ул. Г.Тукая и ул. М.Джалиля н.п. Большие Нырты и ул. Заводская Завод-Нырты | Устройство локальных дренажных систем по избежание подтопления |  | + |  | Генеральный план Большеныртинского с.п. |

## Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Таблица 3.12.1

Перечень мероприятий по развитию системы водоснабжения населенных пунктов, входящих в состав Большеныртинского сельского поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Ед. измерения | Мощ-ность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Первая очередь (до 2025 г.) | Расчетный срок (2026-2040 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного (районного) значения |
| 1 | с.Большие Нырты, с.Завод-Нырты, д.Средние Нырты, д.Чабья Чурчи | Водозабор | Новое строительство (бурение скважин в соответствии с потребностями населения) | шт | 4 | + | + | Генеральный план Большеныртинского СП |
| 2 | с.Большие Нырты, с.Завод-Нырты, д.Средние Нырты, д.Чабья Чурчи | Сети водоснабжения | Новое строительство | км | - | + | + | Генеральный план Большеныртинского СП |
| 3 | Территория сельского поселения | Узлы учета водопотребления | Организационное | шт | - | + | + | Генеральный план Большеныртинского СП |
| 4 | с.Большие Нырты, ЗУ с кадастровым номером 16:35:030505:63 | Артезианская скважина | Перевод ЗУ из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» | шт | 1 | + | - | Письмо исполнительного комитета Сабинского муниципального района Республики Татарстан от 15.07.2021 г. № 2106/И |

Таблица 3.12.2

Перечень мероприятий по развитию системы водоотведения населенных пунктов, входящих в состав Большеныртинского сельского поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Ед. измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Первая очередь (до 2025 г.) | Расчетный срок (2026-2040 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (РАЙОННОГО) ЗНАЧЕНИЯ) |
| 1 | Территория сельского поселения | Автономная система канализации | Новое строительство | шт | - | + | + | Генеральный план Большеныртинского СП |

Таблица 3.12.3

Перечень мероприятий по санитарной очистке территорий населенных пунктов, входящих в состав Большеныртинского сельского поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Ед. измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Первая очередь (до 2025 г.) | Расчетный срок (2026-2040 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного (районного) значения |
| 1 | Территория сельского поселения | планово-регулярная санитарная очистка территории | Организационное | шт | 1 | + | + | Генеральный план Большеныртинского СП |
| 2 | с.Большие Нырты | Контейнеры | Организационное | шт | 9 | + | + | Генеральный план Большеныртинского СП |
| 3 | с.Завод-Нырты | Контейнеры | Организационное | шт | 3 | + | + | Генеральный план Большеныртинского СП |
| 4 | д.Средние Нырты | Контейнеры | Организационное | шт | 3 | + | + | Генеральный план Большеныртинского СП |
| 5 | д.Чабья Чурчи | Контейнеры | Организационное | шт | 2 | + | + | Генеральный план Большеныртинского СП |

Таблица 3.12.4

Перечень мероприятий по теплоснабжению населенных пунктов, входящих в состав Большеныртинского сельского поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Ед. измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Первая очередь (до 2025 г.) | Расчетный срок (2026-2040 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного (районного) значения |
| 1 | с.Большие Нырты | БМК для общественного центра | Новое строительство | шт | 1 | + | - | Генеральный план Большеныртинского СП |
| 2 | д.Средние Нырты | БМК для сельского клуба | Новое строительство | шт | 1 | + | - | Генеральный план Большеныртинского СП |

Таблица 3.12.5

Перечень мероприятий по газоснабжению населенных пунктов, входящих в состав Большеныртинского сельского поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Ед. измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Первая очередь (до 2025 г.) | Расчетный срок (2026-2040 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного (районного) значения |
| 1 | с.Большие Нырты, с.Завод-Нырты, д.Средние Нырты, д.Чабья Чурчи | Газорегуляторный пункт (ГРП, ШРП) | Новое строительство | шт. | - | + | + | Генеральный план Большеныртинского СП |
| 2 | с.Большие Нырты, с.Завод-Нырты, д.Средние Нырты, д.Чабья Чурчи | Сети газоснабжения | Новое строительство | км | - | + | + | Генеральный план Большеныртинского СП |

Таблица 3.12.6

Перечень мероприятий по электроснабжению населенных пунктов, входящих в состав Большеныртинского сельского поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Ед. измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Первая очередь (до 2025 г.) | Расчетный срок (2026-2040 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного (районного) значения |
| 1 | с.Большие Нырты | ТП 10/0,4 кВ | Новое строительство | кВА | 302,19 | + | + | Генеральный план Большеныртинского СП |
| 2 | с.Завод-Нырты | ТП 10/0,4 кВ | Новое строительство | кВА | 60,48 | + | + | Генеральный план Большеныртинского СП |
| 3 | д.Средние Нырты | ТП 10/0,4 кВ | Новое строительство | кВА | 64,71 | + | + | Генеральный план Большеныртинского СП |
| 4 | д.Чабья Чурчи | ТП 10/0,4 кВ | Новое строительство | кВА | 75,14 | + | + | Генеральный план Большеныртинского СП |
| 5 | с.Большие Нырты, с.Завод-Нырты, д.Средние Нырты, д.Чабья Чурчи | ВЛ 10, 0,4 кВ | Реконструкция | км | - | + | + | Генеральный план Большеныртинского СП |
| 6 | с.Большие Нырты, с.Завод-Нырты, д.Средние Нырты, д.Чабья Чурчи | ТП 10/0,4 кВ | Реконструкция | - | - | + | + | Генеральный план Большеныртинского СП |
| 7 | с.Большие Нырты, с.Завод-Нырты, д.Средние Нырты, д.Чабья Чурчи | ВЛ 10, 0,4 кВ | Новое строительство | км | - | + | + | Генеральный план Большеныртинского СП |

Таблица 3.12.7

Перечень мероприятий по слаботочным сетям населенных пунктов, входящих в состав Большеныртинского сельского поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Ед. измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Первая очередь (до 2025 г.) | Расчетный срок (2026-2040 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного (РАЙОННОГО) значения |
| 1 | с.Большие Нырты | АТС | Реконструкция с увеличением мощности | шт | 474 | + | + | Генеральный план Большеныртинского СП |

## Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

| № п/п | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Сроки реализации | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первая очередь | Расчетный период |  |
| 1 | Гидротехнические сооружения (дамбы) вблизи н.п. Средние Нырты (2 шт.) | Реконструкция в связи с физическим износом | Шт. |  | + | Генеральный план Большеныртинского с.п. |
| 2 | ул. Г.Тукая и ул. М.Джалиля н.п. Большие Нырты и ул. Заводская н.п. Завод-Нырты | Устройство локальной дренажной системы |  | + |  | Генеральный план Большеныртинского с.п. |
| 3 | Правый берег р.Меша | Озеленение защитного назначения |  | + |  | Генеральный план Большеныртинского с.п. |
| 4 | Пруды вблизи н.п. Средние Нырты | Обустройство пирсов | Шт. | + |  | Генеральный план Большеныртинского с.п. |
| 5 | Большеныртинское с.п. | Создание добровольной пожарной охраны, установка речевых сиренных установок |  |  |  | Генеральный план Большеныртинского с.п. |

# ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН

Таблица 4.1

Параметры функциональных зон, используемых в проекте генерального плана Большеныртинского сельского поселения

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Описание назначения функциональной зоны | Параметры функциональной зоны | Коды возможных видов разрешенного использования земельных участков в функциональной зоне | Планируемые для размещения объекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | -индивидуальные отдельно стоящие жилые дома с приусадебными земельными участками; -объекты капитального строительства, необходимые для обслуживания жилой застройки, а также связанные с проживанием граждан | Предельное количество этажей основного строения:3 (включая мансардный); Коэффициент застройки: 0,2-0,3 | 2.1; 2.2; 2.3; 3.4.1; 3.5.1; 3.8.1; 3.10.1; 4.4; 5.1.3; 9.3; 11.1, 11.2; 11.3; 12.0.1; 12.0.2 | Застройка индивидуальными жилыми домами |
| 2 | Многофункциональная общественно-деловая зона | -административные учреждения; -объекты, обеспечивающие предоставление бытовых услуг; -объекты гостиничного обслуживания; - объекты, обеспечивающие предоставление ветеринарных услуг; -объекты социального обслуживания; -объекты торговли, рынки – объекты общественного питания; -объекты предпринимательства и делового управления; -учреждения, оказывающие банковские и страховые услуги; -объекты, необходимые для обеспечения внутреннего правопорядка; | Предельное количество этажей основного строения: 5 (включая мансардный); Предельная высота основного строения: 20 м; Коэффициент застройки: 1 | 2.7; 3.1.2; 3.2.2; 3.2.3; 3.2.4; 3.3; 3.4.1; 3.4.2; 3.5.1; 3.5.2; 3.6.1; 3.7.1; 3.7.2; 3.8.1; 3.8.2; 3.9.2; 3.10.1; 4.1; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 4.8.1; 5.1.1; 5.1.2; 5.1.3; 9.3; 11.1, 11.2; 11.3; 12.0.1; 12.0.2 | -Предприятия торговли, предприятия общественного питания, фельдшерско-акушерский пункт, зрительный зал, библиотека, тренажерный зал, предприятия бытового обслуживания, отделение банка, пункт полиции в составе проектируемого общественного центра в с. Большие Нырты; -Предприятия торговли в с. Завод-Нырты, д.Средние Нырты, д. Чабья Чурчи; |
| 3 | Зона специализированной общественной застройки | -объекты медицинского обслуживания; -здания и сооружения религиозного использования; - объекты образования и просвещения; -объекты дошкольного, начального и среднего общего образования, образовательные кружки; - объекты культуры, культурно-досуговой деятельности; -объекты, предназначенные для организации развлекательных мероприятий; -объекты спорта; -объекты, предназначенные для осуществления выставочно-ярмарочной деятельности; | Предельное количество этажей основного строения: 5 (включая мансардный); Предельная высота основного строения: 20 м; Коэффициент застройки: 0,8 | 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 3.2.4; 3.3; 3.4.1; 3.4.2; 3.4.3; 3.5.1; 3.5.2; 3.6.1; 3.7.1; 3.7.2; 3.8.1; 3.8.2; 3.9.2; 3.10.1; 4.1; 4.5; 4.6; 4.7; 5.1.2; 5.1.3; 11.1, 11.2; 11.3; 12.0.1; 12.0.2 | -Детский сад в помещении средней общеобразовательной школы в с. Завод Нырты; -Кружки детского творчества при школе в с. Завод Нырты; -Сельский клуб в д. Средние Нырты; -Спортивная площадка в с. Большие Нырты. |
| 4 | Коммунально-складская зона | -размещение коммунальных и складских объектов, - объектов жилищно-коммунального хозяйства, - объектов транспорта, - объектов оптовой торговли | коэффициент застройки: до 0,6 | 1.15; 2.7.1; 3.1.1; 3.1.2; 3.2.3; 3.3; 3.9.1; 4.1; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.9; 4.9.1.1; 4.9.1.3; 4.9.1.4; 6.3; 6.9; 6.9.1; 6.12; 7.2.3; 7.3; 8.3; 11.1, 11.2; 11.3; 12.0.1; 12.0.2 |  |
| 5 | Зона инженерной инфраструктуры | - объекты электро-, газо-, тепло-, водоснабжения, водоотведения населенных пунктов; - антенно-мачтовые сооружения, объекты связи; -гидротехнические сооружения; | Не устанавливаются | 2.7.1; 3.1.2; 3.9.1; 6.7; 11.1, 11.2; 11.3; 12.0.1; 12.0.2 | - |
| 6 | Зона транспортной инфраструктуры | -размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта; -объекты дорожного сервиса; -размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или грузов; | Не устанавливаются | 2.4; 2.7.1; 3.1.1; 3.9.1; 4.9.1.1; 4.9.1.2; 4.9.1.3; 4.9.1.4; 7.1.1; 7.1.2; 7.2.2; 7.2.3; 7.3; 7.4; 7.6; 11.1, 11.2; 11.3; 12.0.1; 12.0.2 | - |
| 7 | Зона сельскохозяйственных угодий | -осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодиях, связанной с производством сельскохозяйственных культур; -выпас сельскохозяйственных животных; -полевые дороги; | Не устанавливаются | Не устанавливаются | - |
| 8 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | -объекты сельскохозяйственного производства IV и V классов опасности; - объекты сельскохозяйственного производства иных классов опасности при условии использования передовых технологических решений при производстве и разработки проекта санитарно-защитной зоны; -размещение зданий, сооружений, используемых для производства и хранения первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции; -размещение машино-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства; | Коэффициент застройки: 0,8 | 1.3; 1.5; 1.8; 1.9; 1.10; 1.11; 1.12; 1.13; 1.14; 1.15; 1.17; 1.18; 2.7.1; 3.9.1; 3.10.1; 4.4; 4.6; 4.9.1.1; 4.9.1.3; 6.9; 6.9.1; 6.12; 11.1, 11.2; 11.3; 12.0.1; 12.0.2 |  |
| 9 | Иные зоны сельскохозяйственного назначения | -Ведение личного подсобного хозяйства; - Научное обеспечение сельского хозяйства; - ведение крестьянско-фермерского хозяйства; - рыбоводство; - создание защитных лесных насаждений | Коэффициент застройки: 0,8 | 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.12; 1.13; 1.14; 1.16; 1.17; 1.19; 1.20; 3.9.1; 11.1, 11.2; 11.3; 12.0.1; 12.0.2 | Крестьянско-фермерское хозяйство, предприятие растениеводства; Крестьянско-фермерское хозяйство по разведению крупного рогатого скота |
| 10 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | -озелененные территории общего пользования; - лесопарки; - парки; - сады; -скверы; -бульвары. | минимальный уровень озелененности: 65 % | 3.6.2; 3.9.1; 12.0.1; 12.0.2 | - |
| 11 | Зона лесов | - уход за защитными лесами; -иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными; -деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу древесины и недревесных лесных ресурсов; -охрана и восстановление лесов; | Не устанавливаются | Не устанавливаются | - |
| 12 | Зона кладбищ | -размещение мест захоронения | Не устанавливаются | 3.1.1; 3.9.1; 11.1, 11.2; 11.3; 12.0.1; 12.0.2; 12.1 | - |
| 13 | Зона озелененных территорий специального назначения | - самосевные зеленые насаждения в населенных пунктах; - озелененные территории общего пользования; -улично-дорожная сеть; | Не устанавливаются | 12.0.1; 12.0.2; 12.3 |  |
| 14 | Зона акваторий | -поверхностные водные объекты; | Не устанавливаются | Не устанавливаются | - |
| 15 | Иные зоны | -земельные участки общего пользования; -улично-дорожная сеть | Не устанавливаются | 12.0.1; 12.0.2; 12.3 | - |